Для служебного пользования

инв. № 2689 дсп

экз.

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЛЬМЕЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
доктор архитектуры	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института

доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской № 2	Г.В. Алиева

доктор экономики

Руководитель проекта	О.В. Воронова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2010

### Состав проектных материалов

Схема территориального планирования муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» (далее также – Схема, Схема территориального планирования) состоит из «Положений о территориальном планировании» и соответствующих схем, а также содержит материалы по обоснованию проекта.

1. Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования,

- Мероприятия по территориальному планированию Кильмезского района и указания на последовательность их выполнения.

##### 2. Состав схем утверждаемой части Схемы территориального планирования

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Инв. № | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема использования территории. Современное состояние | н/с | б/м | 5701 | 2 |
|  | Предложения по территориальному планированию. Проектный план. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | н/с | б/м | 5703 | 2 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | н/с | б/м | 5702 | 2 |

Пояснительная записка – инв. № 2690 Н/С – 2 экз.

Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования включают:

- Пояснительную записку;

- Перечень графических материалов.

##### Состав схем материалов по обоснованию Схемы территориального планирования

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Инв. № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема использования территории. Современное состояние | дсп | 1: 50 000 | 5658 | 2 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | дсп | 1: 50 000 | 5659 | 2 |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории. Врезки: Инженерно-геологическое районирование Ландшафтно-рекреационная оценка территории Обеспеченность поверхностными и подземными водами Оценка степени благоприятности территории для градостроительного освоения с точки зрения транспортной доступности | дсп | 1: 50 000 | 5660 | 2 |
|  |  | н/с | б/м |  |  |
|  | Схема инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды | дсп | 1: 50 000 | 5661 | 2 |
|  | Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры | дсп | 1: 50 000 | 5662 | 2 |
|  | Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры | дсп | 1: 50 000 | 5663 | 2 |
|  | Схема организации отдыха и туризма. Схема объектов культурного наследия | дсп | 1: 50 000 | 5664 | 2 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации | дсп | 1: 50 000 | 5665 | 2 |
|  | Система расселения. Основные планировочно-экономические оси | дсп | 1: 100 000 | 5666 | 2 |
|  | Предложения по территориальному планированию. Проектный план. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | дсп | 1: 50 000 | 5667 | 2 |
|  | Инвестиционная карта | дсп | 1: 100 000 | 5668 | 2 |

Пояснительная записка – инв. № 2689 ДСП – 2 экз.

Электронный носитель информации с пояснительной запиской и графическими материалами – инв. № 1134 ДСП-К - 2 экз.

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

1 Цели и задачи Схемы территориального планирования муниципального образования «Кильмезский муниципальный район»	5

1.1 Общие положения	5

1.2 Цели и задачи территориального планирования Кильмезского муниципального района	5

2 Общие сведения о районе и краткая историческая справка	5

2.1 Общие сведения о районе	5

2.2 Краткая историческая справка	5

3 Роль и место Кильмезского муниципального района в хозяйственном комплексе Кировской области	5

4 Природные условия и ресурсы	5

4.1 Климатические условия	5

4.2 Рельеф, геологическое строение	5

4.3 Экзогенные геологические процессы	5

4.4 Инженерно-геологическая оценка территории	5

4.5 Водные ресурсы	5

4.5.1 Гидрогеологические ресурсы	5

4.5.2 Обеспеченность ресурсами подземных вод	5

4.5.3 Гидрологические ресурсы	5

4.5.4 Обеспеченность поверхностными водными ресурсами	5

4.6 Минерально-сырьевые ресурсы	5

4.7 Земельные ресурсы	5

4.7.1 Земельный фонд сельхозпроизводителей	5

4.7.2 Оценка сельскохозяйственных земель	5

4.8 Почвенные ресурсы	5

4.9 Растительные ресурсы	5

4.10 Леса. Лесосырьевые ресурсы	5

4.11 Недревесные, пищевые и лекарственные ресурсы леса	5

4.12 Охотничье-промысловые ресурсы	5

4.13 Рыбные ресурсы (рыбное хозяйство)	5

4.14 Ландшафтно-рекреационная оценка	5

5 Современная экологическая ситуация	5

5.1 Состояние воздушного бассейна	5

5.2 Состояние водных ресурсов	5

5.3 Отходы производства и потребления	5

6 Историко-культурный потенциал	5

7 Сельскохозяйственный потенциал	5

7.1 Анализ современного состояния	5

7.2 Потенциальные возможности и перспективы развития сельского хозяйства	5

7.2.1 Общие положения	5

7.2.2 Баланс производства и потребления продукции сельского хозяйства	5

7.2.3 Проектные предложения по развитию отрасли сельское хозяйство	5

7.3 Мелиорация земель	5

8 Анализ и прогноз развития основных видов экономической деятельности Кильмезского муниципального района	5

8.1 Современное состояние	5

8.1.1 Промышленность	5

8.1.2 Строительная отрасль	5

8.1.3 Малое предпринимательство, торговля и общественное питание	5

8.1.4 Туризм	5

8.2 Проектные предложения по развитию экономики Кильмезского района	5

Инвестиционная карта	5

9 Население и трудовые ресурсы. Современное состояние и прогноз развития	5

9.1 Анализ современного состояния	5

9.2 Прогноз численности населения. Возможные сценарии развития района	5

9.3 Трудовые ресурсы	5

10 Предложения по планировочной организации территории	5

10.1 Системный анализ и комплексная оценка территории района	5

10.1.1 Система планировочных ограничений	5

Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории	5

Схема границ зон с особыми условиями использования территории	5

10.2 Планировочная структура	5

Схема использования территории. Современное состояние	5

10.2.1 Функциональное зонирование	5

10.3 Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов	5

Предложения по территориальному планированию. Проектный план. Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения	5

10.4 Система расселения	5

10.4.1 Выводы	5

10.4.2 Проектные предложения	5

Система расселения. Основные планировочно-экономические оси	5

11 Социальная инфраструктура и система межселенного обслуживания	5

11.1 Жилищный фонд и политика жилищного строительства	5

11.2 Культурно - бытовое обслуживание населения. Межселенное обслуживание	5

11.3 Образование	5

11.3.1 Прогноз развития сети общеобразовательных учреждений	5

11.4 Здравоохранение и социальное обеспечение	5

11.4.1 Учреждения социальной защиты населения	5

11.5 Физическая культура и спорт	5

11.5.1 Проектные предложения в сфере физической культуры и спорта	5

11.6 Сфера учреждений культуры и досуга	5

11.7 Прочие объекты сферы сервиса, торговли и обеспечения безопасности	5

11.7.1 Предприятия коммунального хозяйства	5

11.8 Туризм и рекреация	5

11.8.1 Современное состояние	5

11.8.2 Проектные предложения	5

Схема организации отдыха и туризма. Схема объектов культурного наследия	5

12 Транспортная инфраструктура	5

12.1 Внешний транспорт	5

12.2 Воздушный транспорт	5

12.3 Автомобильные дороги	5

12.4 Автомобильный транспорт	5

12.4.1 Техническое обслуживание автотранспорта	5

12.4.2 Пассажирские перевозки	5

12.5 Трубопроводный транспорт	5

Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры	5

13 Инженерная инфраструктура	5

13.1 Водоснабжение	5

13.2 Водоотведение	5

13.3 Энергоснабжение	5

13.3.1 Электроснабжение	5

13.3.2 Теплоснабжение	5

13.3.3 Газоснабжение	5

13.4 Связь	5

13.4.1 Телефонизация	5

13.4.2 Радиофикация и телевидение	5

Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры	5

14 Охрана окружающей среды	5

14.1 Охрана воздушного бассейна	5

14.2 Охрана водных ресурсов	5

14.3 Санитарная очистка территории	5

14.4 Охрана растительности, ландшафтов и животного мира	5

14.4.1 Рациональное использование и охрана лесов	5

14.4.2 Охрана растительности и ландшафтов	5

14.4.3 Охрана животного мира	5

14.5 Особо охраняемые природные территории	5

14.6 Развитие системы особо охраняемых природных территорий. Формирование природно-экологического каркаса	5

Схема инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды	5

15 Инженерная подготовка и защита территории	5

16 Изменение земельного фонда на перспективу Баланс территории	5

17 Первоочередные мероприятия	5

17.1 Общие положения	5

17.2 Население и трудовые ресурсы. Прогноз развития	5

17.3 Анализ и прогноз развития основных видов экономической деятельности Кильмезского муниципального района ДСП	5

17.4 Сельское хозяйство	5

17.5 Транспортная инфраструктура	5

17.5.1 Автомобильные дороги	5

17.5.2 Автомобильный транспорт	5

17.6 Инженерная инфраструктура	5

17.6.1 Водоснабжение	5

17.6.2 Водоотведение	5

17.6.3 Энергоснабжение	5

17.6.4 Связь	5

17.7 Социальная инфраструктура	5

17.7.1 Образование	5

17.7.2 Сфера учреждений культуры и досуга	5

17.7.3 Физическая культура и спорт	5

17.7.4 Жилищный фонд и политика жилищного строительства	5

17.8 Туризм и рекреация	5

17.9 Охрана окружающей среды	5

17.9.1 Охрана атмосферного воздуха	5

17.9.2 Охрана водных ресурсов	5

17.9.3 Мероприятия по санитарной очистке территории	5

17.9.4 Инженерная подготовка и защита территории	5

18 Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений	5

18.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	5

18.1.1 Метеорологические опасные явления	5

18.1.2 Геологические опасные явления	5

18.1.3 Гидрологические опасные явления	5

18.1.4 Природные пожары	5

18.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	5

18.2.1 Аварии на транспорте	5

18.2.2 Аварии на взрывопожароопасных объектах	5

18.2.3 Аварии на гидротехнических сооружениях	5

18.3 Силы и средства для предупреждения ЧС	5

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации	5

19 Основные технико-экономические показатели	5

СХЕМА ВЫПОЛНЕНА АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ – 2	Г.В. Алиева

Руководитель проекта	О.В. Воронова

##### ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ВЫПОЛНИЛИ:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства и социальной сферы, экономика, население:	экономист А.В. Новиков

Системный анализ и комплексная оценка территории:	инженер А.В.Морозова

инженер Н.С Елисеева

ГИП О.В. Воронова

Планировочная организация территории:	архитектор Е.Ю. Гусева

Транспортная инфраструктура:	инженер Н.А. Логанчева

Охрана окружающей среды:	ГИП О.В Воронова

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и водоотведение:	инженер Е.В. Дымская

Электро-, тепло и газоснабжение:	инженер А.Д. Гребенюк

Риск уязвимости территории от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций:	инженер И.О. Рогов

Гидрология и инженерная подготовка территории:	инженер Е.А. Путреша

Инженерно-геологическая характеристика района:	инженер Н.С. Елисеева

Земельные ресурсы, сельское хозяйство:	инженер В.А Морозов

Лесное хозяйство:	инженер А.В Морозова

Графическое оформление:	инженер Т.Ю. Бабкова

Инженер А.В. Титков

Компьютерная вёрстка пояснительной записки:	ГИП О.В. Воронова

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Кильмезского района. В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения представленной «Схемы территориального планирования муниципального образования «Кильмезский муниципальный район».

# Цели и задачи Схемы территориального планирования муниципального образования «Кильмезский муниципальный район»

## Общие положения

- Схема разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному планированию.

Градостроительное планирование территории, определяя социально-экономические и экологические условия размещения объектов, становится важным рычагом государственного регулирования муниципального развития, определения целей и условий развития, как района в целом, так и его отдельных частей.

Схема территориального планирования Кильмезского муниципального района составляет основу всех градостроительных документов района и обеспечивает согласованное развитие муниципального района и входящих в его состав городских и сельских поселений.

Схема территориального планирования разработана на основе Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года, принятой в новой редакции постановлением Правительства области от 06.12.2009 №-33/432, Программы социально-экономического развития Кильмезского района на 2007-2011 годы, принятых в Кильмезском районе целевых программ по формированию в краткосрочной и среднесрочной перспективе эффективной инженерной и социальной инфраструктуры Кильмезского муниципального района, областных целевых программ Кировской области, а также федеральных целевых программ, охватывающих различные сферы экономики и жизнедеятельности общества, мероприятий которых реализуются на территории Кильмезского района.

При подготовке данного проекта учтены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и Закона Кировской области от 04.05.2007 № 105-3O «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» в отношении сохранения объектов культурного наследия, расположенных на указанных территориях.

Настоящей Схемой определяется необходимость перехода к рациональной организации территории, когда определяющими становятся не только количественные, но и качественные параметры, связанные, в первую очередь, с развитием современной городской и сельской среды и всего социально-экономического и культурного потенциала территории.

Развитие рациональной организации территории района - процесс неизбежный, направленный на повышение экономического потенциала территории, повышение качества жизни населения и развитие всех систем социального обслуживания.

Проект Схемы разрабатывается на два проектных этапа: I этап освоения – 2017 год. Этот этап предложен как наиболее прагматичный, в котором учитываются все проработки, программы развития района в комплексе с экономической инвестиционной политикой района и области в целом.

Второй этап развития 2018 – 2035 гг. рассматривается в проекте как программа развития Кильмезского района на долгосрочную перспективу.

Настоящим проектом выдвигается ряд задач, решив которые район выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни городского и сельского населения во всех сферах жизнедеятельности.

- В соответствии с градостроительным законодательством, Схема является документом территориального планирования муниципального района, в которой, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, определено назначение территорий Кильмезского муниципального района в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Главной целью территориального планирования Кильмезского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов местного самоуправления, планирование развития его территории.

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах района, является первым шагом в формировании идеологии, направленной на обеспечение интересов Кильмезского муниципального района. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

Принятый для территории Кировской области системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственный путь поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики.

Директивной задачей этого подхода, определяемой Схемой, является обеспечение безопасности проживания населения на данной территории и повышение качества жизни.

Цели, задачи и мероприятия Схемы территориального планирования разработаны на основе программы социально-экономического развития муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» на 2007-2011 годы, федеральных и областных целевых программ.

Градостроительный кодекс РФ от 20 декабря 2004 года № 190-ФЗ предусматривает трёхуровневую систему нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности: федеральные акты, акты субъектов РФ и муниципальные правовые акты (ст.3). Кроме этого, Градостроительный кодекс РФ определяет полномочия тех или иных органов публичной власти по нормативно-правовому регулированию градостроительной деятельности, то есть по принятию конкретных правовых актов.

Применительно к муниципальным районам Градостроительный кодекс РФ предусматривает следующую систему нормативно-правовых актов:

  - о составе, порядке подготовки схемы территориального планирования муниципального района, о порядке подготовки изменений и внесения их в данную схему, а также о составе, порядке подготовки плана реализации схемы территориального планирования муниципального района (ч.2 ст.18);

  - о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования (ч.6 ст.24);

  - о порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления муниципального района (ч.20 ст.45);

  - о порядке организации о проведения публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории (ч.6 ст.46);

  - об установлении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности при причинении вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате такого нарушения в отношении объектов, не отнесённых к компетенции федеральных и областных органов государственной власти (ч.4 ст.62).

Отображение в Схеме существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального и регионального значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности Схемы и не относится к мероприятиям территориального планирования Кильмезского муниципального района.

## Цели и задачи территориального планирования
Кильмезского муниципального района

В соответствии с градостроительным законодательством Схема территориального планирования Кильмезского района является документом территориального планирования, основными целями которого являются:

устойчивое повышение качества пространственной среды жизнедеятельности населения рассматриваемого поселения;

снижение негативного воздействия на внешнюю среду, улучшение эколого-санитарного состояния территорий;

обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории, а соответственно, формирование инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

обеспечение сбалансированного учёта экологических, экономических, социальных и иных факторов, при осуществлении градостроительной деятельности;

повышение эффективности использования территорий;

согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» Кировской области и входящих в его состав населенных пунктов;

обеспечение удовлетворения жизненных потребностей граждан и их объединений;

участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия;

определение градостроительной стратегии муниципального образования «Кильмезский муниципальный район»;

в рамках установленных полномочий закрепление ответственного исполнения обязательств по созданию условий для комфортной жизнедеятельности членов местного сообщества органами исполнительной власти муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» с учётом интересов Российской Федерации и Кировской области.

Задачи территориального планирования Схемы территориального планирования Кильмезского муниципального района

- Конкретные задачи территориального планирования следуют из определения его назначения (Градостроительный Кодекс Российской Федерации, части 1 статьи 9): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- В Схеме территориального планирования муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» Кировской области отражаются территориально закрепленные намерения исполнительной власти по реализации своих полномочий. Именно в отношении объектов и территорий, которые были определены и нанесены на карты-схемы в процессе разработки Схемы, в последующем Администрация района будет утверждать обязательства своего бюджета по реализации её мероприятий.

- Решение задач территориального планирования района связано с выполнением возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения, установленных Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- К основным задачам территориального планирования района относятся:

пространственное развитие (создание условий для развития производства, сельского хозяйства и сервисных услуг – бизнес-инфраструктуры), развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;

развитие сети объектов капитального строительства (социальная, инженерная, транспортная инфраструктуры);

улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды;

организация и осуществление мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

организационно-правовое обеспечение реализации Схемы территориального планирования Кильмезского муниципального района.

- Задачи территориального планирования Кильмезского района конкретизируются на основе полномочий органов исполнительной власти района, в соответствии с социально-экономическими перспективами его развития (прогнозов динамики численности населения, трудовых ресурсов, наличия природных ресурсов и других факторов, определяющих поступательное развитие территории) и рассматриваются в нижеперечисленных направлениях:

в области пространственного развития;

в области развития промышленного и агропромышленного секторов;

в области развития малого предпринимательства и бизнеса;

в области развития жилищного строительства и социальной сферы;

в области развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

в области организации охраны окружающей среды;

в области инженерной подготовки территории;

в области предотвращения ситуаций природного и техногенного характера.

# Общие сведения о районе и краткая историческая справка

## Общие сведения о районе

Кильмезский район расположен в юго-восточной части Кировской области. С севера район граничит с Немским, Унинским районами, с запада – Уржумским, с юга – Малмыжским, с востока – Республикой Удмуртия. Протяженность района с севера на юг – 90 км., с запада на восток – 60 км. Расстояние до города Кирова от пгт Кильмезь – 259 км. Общее количество населенных пунктов на территории района – 72. Общая площадь района составляет 310,64 тыс. га. В состав муниципального образования «Кильмезский муниципальный район» входит 1 городское поселение – пгт Кильмезь и 11 сельских поселений.

Численность населения Кильмезского района составляет 15,3 тыс. человек, из них 9,2 тыс. человек или 60 % проживает в сельской местности.

Основой экономики Кильмезского района является промышленность. В общей отраслевой структуре производства района основная доля приходится на лесную и деревообрабатывающую промышленность - 66%, 31,2% - на пищевую промышленность и сельское хозяйство, 2% - на топливную и 1% - на легкую промышленность.

Основным видом внешнего транспорта по связям с регионами, а также с областным центром и районами области является автомобильный транспорт. Местные дороги, исторически сложившиеся, требуют реконструкции, строительства и капитального ремонта. Общая протяженность дорог местного значения 299,5 км. Кроме того, на территории района имеются автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения: Казань – Пермь, протяженностью 52,3 км и Кырчаны – Нема – Кильмезь, протяженностью 74,8 км. Все дороги имеют преимущественно твердое покрытие.

Железнодорожной связи с общероссийской сетью железных дорог район не имеет. Ближайшая железнодорожная станция Сюрек (Удмуртия) расположена в 27 км от пгт Кильмезь.

## Краткая историческая справка

История Кильмезского края уходит корнями в глубокую древность. По данным археологических раскопок, которые проводились в 70-х годах ХХ века Камско-Вятской археологической экспедицией Удмуртского университета район представлял собой один из издревле обитаемых регионов. Его первоначальное заселение относится к эпохе мезолита, а точнее к середине VII тыс. до н.э. Уже в этот период здесь существовали долговременные поселения. В последующие эпохи и до современности заселенность этой территории несомненна, т.к. здесь обнаружены памятники всех эпох. Географическое положение региона определило его исторические контакты с населением среднего Прикамья, Вятки, Волго-окского междуречья. Наблюдается определенная преемственность культурных традиций на протяжении всего исторического времени. В бассейне реки Кильмезь сформировалась засвидетельствованная легендами деревня – удмуртская группа «Калмез».

Наиболее интенсивное заселение края произошло в период царствования Ивана Грозного, после покорения им Казанского ханства. Точная дата возникновения Кильмези неизвестна. Село Кильмезь в печатных источниках упоминается впервые лишь в 1667 году.

Кильмезь расположена на старинном Сибирском тракте, по которому царское правительство гнало в дальнюю Сибирь каторжан. Это обстоятельство накладывало на Кильмезь свой отпечаток. Через Кильмезь в ссылку проходили декабристы, проезжал и даже останавливался на ночлег великий революционер-демократ А.Н. Радищев. О селе Кильмези и деревне Порек он сделал запись в своем путевом дневнике. Отбывали в этом селе ссылку участники Польского восстания, революционно настроенные грузины. Особенно большой след в памяти старшего поколения оставил бывший учитель А.А. Петров, живший в Селино. Он организовал 1 мая 1905 года демонстрацию крестьян с красными флагами в деревнях Селино, Грызуны и Комиссары, распространял среди населения запрещенную политическую литературу, за что неоднократно арестовывался.

Кильмезские края не обошла стороной Гражданская война. В августе 1918 года проходили военные действия на реке Вале под командованием Г. Савинцева против ижевского контрреволюционного восстания, участники которого шли на соединение со степановцами и чехословацким корпусом. Повстанцы были остановлены. Колчаковские войска занимали территорию нынешнего района в апреле – мае 1919 года. В Кильмези дислоцировался их штаб.

Напряженные бои с частями степановцев и белых шли в районе деревень Астраханово, Климино, Селино, Аркуль, Троицкое. Решающий бой был дан в самой Кильмези. Командовал боями Н.Сормах.

Советская власть на территории нынешнего района была установлена в феврале 1918 года. Первым председателем Кильмезского волисполкома был А.И. Двинских. Военным комиссаром волости был Кильмезянин П.А. Гулин.

До революции Кильмезь была небольшим селом, имеющим всего одну улицу. В центре села располагались владения многочисленных купцов: И.М. Выгодчикова (с магазинами, кондитерскими, булочными и т.д.), Заболотских, Зарецких, братьев Двинских, Рухлядева, лесопромышленника Гусева и пр.

До сих пор хранят свои тайны старые купеческие дома. Одно из красивейших зданий в поселке занимает Кильмезский краеведческий музей, образовавшийся в 1992 году. Ранее это здание принадлежало купцу 1 гильдии И.М. Выгодчикову.

Главными предметами торговли были суконные, бумажные и шелковые товары, а также сахар и чай. Торговля была в селе и по выходным дням. В воскресные дни организовывались в Кильмези ярмарки и базары. Свой товар для ярмарки купцы возили с Нижегородской ярмарки.

В центре села возвышалось очень красивое здание церкви, колокольный звон которого был слышен за 25 верст. 20 февраля 1818 года была дана хромозданная грамота на построение в Кильмези каменного храма вместо двух имевшихся в селе ветхих деревянных церквей. Каменный храм был заложен в 1824 году и строился 12 лет. Строительство его завершилось в 1836 году. Церковь называлась Троицкая, имела три престола. Приход состоял из 30 селений.

В селе находились волостное правление, земская больница, почтово-телеграфная контора, дом призрения и труда с отделениями: богадельня, столярно-токарная мастерская, канцелярия земского начальника, податного инспектора, имелось двухклассное министерское училище.

Главное занятие жителей – земледелие, побочное – переработка и сплав леса, охота, кустарные ремесла: выделка саней, плетенок для зимних и летних экипажей, колес, тарантасов, повозок.

Промышленность Кильмезской волости была предоставлена разными видами. Наиболее хорошо было развито кузнечное ремесло. В Кильмезской волости в 1924 году имелось 118 кузниц, в них трудилось 48% от общего количества людей, занятых в промышленных производствах.

Широко было развито шорное, валяное, меднолитейное, токарное, слесарное, корзиночное, рогожное, сундучное, ложечное, бондарное, колесное, самопрялочное, портняжное, обувное производства.

Работали на территории Кильмезской волости смолокуренные и маслодельные заводы.

Занимались жители волости промышленным рыболовством и углежжением, изготавливали тарантасы, сани, телеги, орудия труда.

Более 30 хозяйств волости занимались производством деревянной посуды, бураками, изготавливали ульи, строили водяные мельницы.

В Кильмези были мастера гармонного промысла и мастер самоучка, изготовивший деревянный велосипед: крестьянин Ефим Вахрамеевич Шампоров.

Более 2-х веков Кильмезь входила в состав Малмыжского уезда. В 1929 году с упразднением уездов организован Кильмезский район, вместо имевшихся волостей образованы сельские советы.

Свыше 7 тысяч воинов-жителей Кильмезского района воевало на фронтах Великой Отечественной войны.

# Роль и место Кильмезского муниципального района в хозяйственном комплексе Кировской области

Кильмезский район, занимая 2,5% от общей площади Кировской области, сосредотачивает порядка 1% населения. По численности населения район находится на 24-м месте среди всех муниципальных образований Кировской области и на 19-м среди районов.

Кильмезский район занимает 33-е место по плотности населения среди всех муниципальных образований и 27-е место среди районов (4,8 чел. на кв.км).

В сеть автомобильных дорог Кильмезского района входят автомобильные дороги регионального значения Казань – (Малмыж – Кильмезь – Ижевск) – Пермь и Кырчаны – Нема – Кильмезь и автомобильные дороги местного значения муниципального района, связывающие район с городами Удмуртской Республики, Республикой Татарстан.

Расстояние от районного центра пгт Кильмезь по автомобильным дорогам регионального значения до областного центра г. Киров составляет примерно 250 км.

На территории района отсутствует воздушное сообщение. Существующий аэродром закрыт, осталась только одна взлетно-посадочная полоса. Ближайший аэропорт расположен в г. Киров (примерно в 250 км).

Железнодорожной связи с общероссийской сетью железных дорог район не имеет. Ближайшая железнодорожная станция Сюрек (Удмуртия) расположена в 27 км от пгт Кильмезь.

Кильмезский район играет незначительную роль в общем объеме   отгруженных  товаров  собственного производства, выполненных  работ и  услуг Кировской области, однако на территории района развивается лесная и деревообрабатывающая промышленность, которая в перспективе  может внести значительный вклад в развитие всего района.

Кильмезский район занимает территорию 310,64 тыс. га (или 2,6% от общей площади Кировской области). Обладая 2,0% сельхозугодий области, район производит 1,4% продукции сельского хозяйства (по всем  категориям хозяйств), в том числе в растениеводстве – 1,5%: картофеля – 3,4%; овощей – 0,8%; зерновых культур – 0,7%; мяса – 1,5%; молока – 1,4%; яиц – 0,4%; шерсти – 7,0%.

По степени сельскохозяйственной освоенности территории район является недостаточно освоенным. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 67,3 тыс. га или 21,7% территории района (по Кировской области – 27,5%).

Таблица 2.2-1 Рейтинг Кильмезского муниципального района (место показано в порядке убывания показателя; по данным Кировстат на 1.01.2008)

| Показатели | Единица измерения | Кильмезский муниципальный район | удельный вес в Кировской области | всего по Кировской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение показателя | место |  |  |
|  |  |  | все МО (44 ед.)* | муниципальные районы 39 ед.)* |  |  |
| Площадь | кв. км. | 310,6 | 14 | 14 | 2,5% | 120400 |
| Население |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 14,9 | 24 | 19 | 1,0% | 1413,3 |
| Возрастная структура населения |
| младше трудоспособного возраста | % от общей численности | 18,2% | 2 | 2 | - | 14,7% |
| трудоспособного возраста |  | 60,2% | 29 | 24 | - | 63,1% |
| старше трудоспособного возраста |  | 21,6% | 37 | 32 | - | 22,2% |
| Жилищный фонд |
| Общая площадь жилищного фонда | тыс.кв.м | 294,9 | 32 | 27 | 1% | 30146 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв.м | 19,8 | 41 | 36 | - | 21,3 |
| Средний уровень благоустройства жилищного фонда** | % | 37,7% | 27 | 22 | - | 61% |
| Уровень жизни населения |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 6644 | 35 | 30 | 60% | 8862 |
| Производство и товарные рынки |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг | млн.руб. | 42,9 | 37 | 32 | менее 1% | 107350,4 |
| Потребительский рынок |
| Оборот розничной торговли | млн.руб | 561,7 | 27 | 23 | менее 1% | 78139 |

* при сравнении показателей ЗАТО Первомайский не участвовал

** отношение суммы площадей, имеющих отдельные виды инженерного оборудования, к общей сумме площади жилого фонда, умноженной на число всех видов оборудования

# Природные условия и ресурсы

## Климатические условия

Общая характеристика

Климат Кильмезского района характеризуется умеренно-континентальным климатом с умеренно-теплым летом, умеренно суровой, снежной зимой. Формирование климата происходит под влиянием атмосферной циркуляции и солнечной радиации, в той мере, в какой они определяются физико-географическими условиями. Циклоническая деятельность преобладает в течение большей части года, циклоны перемещаются с запада на восток. Вегетационный период длится с конца апреля до начала октября, т.е. около 170 дней.

Общий приток солнечной радиации, на горизонтальную поверхность состоит из прямой и рассеянной радиации – суммарная радиация, составляет около 90 ккал/см2 в год.

Радиационный баланс положителен с апреля по октябрь, а с ноября по март – отрицателен. Это означает, что земная поверхность в это время теряет тепла больше, чем получает.

Продолжительность солнечного сияния зависит от величины облачности и при средних условиях составляет 1665-1890 часов в год. Распределение его в годовом ходе крайне неравномерно. Так, в декабре, в связи с коротким днем и большой облачностью, продолжительность солнечного сияния не превышает 20-30 часов в месяц, а в июле она достигает 280 часов в месяц.

Количество дней без солнца в летние месяцы здесь очень мало – не больше 1-2 дней в месяц. В декабре, когда отмечается минимальная продолжительность солнечного сияния, количество дней без солнца достигает 19-24 дня, а вероятность пасмурного неба составляет здесь в это время около 80%.

Температурный режим

Самый холодный месяц зимы – январь, со средней температурой -14…-15°С. Абсолютный минимум температуры на всей территории -45….-49°С и наблюдался в январе месяце. Но такие температуры наблюдаются очень редко. В июле, самом теплом месяце лета, температура воздуха изменяется в пределах 18-19°, а абсолютный максимум достигает 36-39°.

В годовом ходе наиболее резкие изменения температуры воздуха претерпевают в переходные сезоны от марта к апрелю (10°) в сторону повышения и от сентября к октябрю (7°) при понижении. Переход температуры воздуха через 0° весной совершается в начале апреля, а осенью – в конце ноября; начало октября.

Продолжительность безморозного периода составляет 99-123 дня.

Продолжительность периода активной вегетации со средними суточными температурами воздуха – выше 10° составляет 105-130 дней. Суммы температур выше 10°, которые накапливаются за этот период, составляют 1907 - 2196°.

Устойчивые морозы проступают в течение ноября и прекращаются в конце марта, практически совпадая с датами перехода средней суточной температуры воздуха через -5°. Таким образом, продолжительность устойчивых морозов составляет около 128-148 дней.

Осадки и влажность воздуха

Осадки на рассматриваемой территории в течение всего года определяется циклонической деятельностью. Имеющаяся пятнистость в распределении осадков связана с неровностями рельефа, т.е. они больше на наветренных склонах (на 10-15%), меньше на подветренных – (15-20%) и в долинах рек, перпендикулярных основному ветровому потоку.

Распределение осадков по сезонам крайне неравномерное. Основное количество осадков выпадает в теплую половину года (313-426 мм), за холодную половину выпадает 140-150 мм. Годовые суммы осадков составляют около 450-600 мм, летние осадки нередко носят ливневой характер и сопровождаются грозами. Суточный максимум составляет по территории 28-34 мм.

В твердом виде выпадает 25% всех осадков. Снежный покров устанавливается примерно в первой половине ноябре и сходит к концу апреля, таким образом, продолжительность снежного периода составляет ≈150-180 дней. Средняя высота снежного покрова по территории равна 52-60 см, а наблюдаемая максимальная высота была регистрирована -121 см.

Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром меняется в течение года в широких пределах. Особенно близок к насыщению воздух в декабре – январе. В 13 часов значение относительной влажности в суточном ходе минимально, она бывает около 85%/

Самый сухой период май-июль, когда среднемесячная относительная влажность в 13 часов в большинстве случаев колеблется около 50%. В это время отмечается около четырёх дней, когда относительная влажность опускается ниже 30%. При низко относительной влажности в жаркие летние дни происходит очень интенсивное испарение с поверхности суши и воды.

Ветровой режим

Ветровой режим района формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти, а также физико-географических условий, которые могут искажать направления основного потока, усиливать или ослаблять скорость ветра (узкие долины, подветренные склоны). Скорости ветра в течение года меняются незначительно, от 3-ёх м/с летом, до 5 м/сек зимой. В целом территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/с, особенно в летнее время года.

Штилевые условия относительно редки, они составляют не более 20% за месяц. Среднегодовая скорость ветра по области составляет всюду 3,5-5 м/с. Сильные ветра (≥15 м/с) встречаются не очень часто: от 5 до 26 дней в год.

Атмосферные явления

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а так же способствуют усилению загрязнения воздуха, метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период, и они носят адвективно-радиационный характер.

В холодное полугодие в среднем бывают 6-27 дней с туманом, а в теплое 8-18 дней. Наиболее вероятны туманы вблизи пгт Кильмезь, а также на возвышенных участках.

Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе. За зиму по территории число дней с метелью довольно велико: 31-64, причем обеспеченность наиболее «метельных» лет невелика: в 10% всех случаев на равнинной территории возможно около 40 дней с метелью, в возвышенных районах более 70 дней с метелью в год. На рассматриваемой территории общая продолжительность метели за год составляет в среднем 200-450 часов. Наиболее продолжительны метели в январе – феврале. В среднем за год продолжительность метели в день с метелью составляют около 7 – 8 часов.

Выводы

- Территория Кильмезского района относится к зоне умеренного потенциала загрязнения для низких источников выбросов.

- Климатические условия планировочных ограничений не вызывают. Но в зимний период рекомендуются защитные сооружения путей сообщения от южных и юго-западных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

- Территория относится к строительно-климатическому району I В.

- Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции равны соответственно: -34° и -6,2°. Продолжительность отопительного периода 232 день.

- Глубина промерзания почвы: средняя от 94 см, наибольшая – 168 см.

## Рельеф, геологическое строение

В геоморфологическом отношении Кильмезский район представляет собой обширное плато, пересекаемое водными артериями. В рельефе представляет собой плосковолнистую равнину с террасированными долинами рек. Поверхность террас ровная, местами слабоволнистая, расчлененная долинами мелких рек, оврагами. Длительные эрозионные процессы выработали приречные понижения вдоль р. Вятки. Максимальные отметки высот приурочены к водоразделам и составляют 180-218 м.

В тектоническом отношении рассматриваемая территория располагается в северной части Волжско-Камской антеклизы. В её строении принимают участие кристаллический фундамент и осадочный чехол. Из дочетвертичных отложений на поверхность выходят породы пермского возраста, которые перекрываются маломощным чехлом четвертичных отложений, в основном флювиогляциального, аллювиально-флювиогляциального и аллювиального происхождения. Пермские отложения представлены в основном песчаниками, глинами, алевролитами, известняками и мергелями. Мощность отложений от 20 до 190 м. Отложения неогеновой системы имеют ограниченное распространение (правобережье р. Кильмезь) и представлены глинами, песками, алевролитами с прослоями суглинков и галечника. Мощность отложений составляет до 15 м.

Четвертичные отложения перекрывают пермские и неогеновые образования и представлены комплексом ледниковых, аллювиальных, эллювиально-делювиальных и биогенных отложений.

Флювиогляциальные отложения развиты на всей территории района. Отложения представлены песками мелкозернистыми, с небольшим содержанием гравия, галечника, иногда мелких валунов. Мощность отложений не превышает 8 м. Аллювиально-флювиогляциальные отложения имеют ограниченное распространение (вдоль правобережья р. Кильмезь). Мощность отложений колеблется в пределах 10 м. Отложения представлены мелкозернистыми песками с включениями гальки и гравия, которые местами образуют линзы и прослои.

Элювиально-делювиальные отложения распространены  в юго-восточной части Кильмезского района. Отложения слагают склоны водоразделов и долин. Представлены преимущественно тяжёлыми суглинками, реже песчанистыми суглинками и глинами, кварцевыми и глинистыми песками мощностью 0,3-5,0 м.

Аллювиальные отложения слагают 1-ю и 2-ю надпойменные террасы рек. Состав отложений 2-й надпойменной террасы представлен преимущественно песками с прослоями глин суглинков, глин и гравия. Мощность отложений составляет от 19,5 до 25 м. Аллювиальные отложения, слагающие 1-ю надпойменную террасу, имеют мощность 12,7 – 20,0 м. Состав отложений представлен песчаными и глинистыми породами. Пойменный аллювий представлен песками, которые содержат гравий и гальку. Мощность отложений составляет 1,5 м. Биогенные отложения (отложения болот) не имеют широкого распространения, представлены торфами различных типов. Мощность торфа изменяется от 1,3 до 2,0 м.

## Экзогенные геологические процессы

Данный раздел основан на материалах, предоставленных отделом геологии и лицензирования по Кировской области Департаментом по  недропользованию по Приволжскому федеральному округу «Кировнедра»: «Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2007 год », «Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2006 год » и регионального доклада «О состоянии окружающей природной среды Кировской области в 2007 году», предоставленного Управлением охраны окружающей среды и природопользования Кировской области.

На территории Кильмезского района из экзогенных геологических процессов наиболее развиты оползневой процесс, речная береговая (боковая) эрозия, овражная эрозия, карстовый процесс, эоловая аккумуляция, заболачивание

Оползневой процесс получил развитие на левом склоне р.Кильмезь чуть выше и ниже по течению пгт Кильмезь и на склоне к долине р. Вала – средняя, на левом коренном склоне долины р. Кильмезь вблизи д. Селино – слабая интенсивность развития процесса.

Речная (боковая) эрозия отмечается преимущественно в долинах рек Кильмезь и Лобань – имеет среднюю степень проявления активности процесса и  не зафиксирована в долинах других рек.

Овражная эрозия зафиксирована на правобережье р. Вала в центральной части Елабужской возвышенности, на возвышенной части междуречья Лобань – Кульма – процесс обладает средней интенсивностью развития. На юго-востоке района в междуречье Идык – Седмурча и на юго-западе района, на правобережном коренном склоне долины р. Кильмезь – слабая интенсивность развития процесса, Развитие овражной эрозии является основной опасностью для сельхозугодий, особенно на правобережье р. Вала в центральной части Елабужской возвышенности. Лесоразработки способствуют активизации роста оврагов.

Процесс заболачивания территории обладает средней интенсивностью развития  в Кильмезской низине на пойме и надпойменных террасах рек Кильмезь, Лобань, Кульма и на поверхностях террасовидных равнин на террасовидной равнине высокого уровня междуречья рек Кильмезь и Вятка – слабая. Процесс заболачивания является самым распространенным и занимающим большие площади на территории Кильмезского района.

Карстовый процесс в виде западин зафиксирован на севере района в долине р. Лобань, придолинных равнинах и зандрах и обладает средней интенсивностью развития. Западины не ясного генезиса зафиксированы на правобережье  р. Кульмы.

Эоловая аккумуляция отмечена в пределах  Кильмезской низины на первой террасе р. Вала, 2 и 3 террасах р. Кильмезь, на придолинных террасовидных и зандровых поверхностях р. Лобань и обладает средней интенсивностью развития, на террасовидной равнине низкого уровня междуречья рек Кильмезь и Вятка, вблизи п. Донаурово Уржумского района интенсивность процесса слабая.

Экзогенные геологические процессы оказывают большое влияние на формирование современного ландшафта, находятся в тесной взаимосвязи с природными условиями, деятельностью человека и являются составной частью экологической обстановки территории городов, населенных пунктов и других объектов.

Основными рекомендациями по предупреждению развития опасных экзогенных геологических процессов являются следующие:

- здания и сооружения при наличии оползневых и насыпных грунтов необходимо располагать на свайном фундаменте с заглублением свай в коренные породы на глубину не менее 1-1,5 м;

- в оврагах предусматривать соответствующую систему дренажей и коллектор ливневой канализации, обеспечивающую сбор и организованный отвод сбрасываемых сточных вод и поверхностного стока;

- при близком залегании подземных вод предусматривать дренажную систему, обеспечивающую отвод грунтовых вод от проектируемых сооружений и защиту территории от подтопления;

- для целей закрепления грунта, предотвращения его размыва и образования промоин производить засыпку всех искусственных выемок, выполнять одернование и озеленение спланированной поверхности участка

- на участках развития оврагов осуществить регулирование поверхностного стока, произвести закрепление их вершин с помощью лотков и перепадов;

- в случае наличия оврагов с оползневыми или с потенциально оползневыми склонами для предотвращения их оползания произвести планировку и укрепление склонов оврага, а также засаживание их травяной и кустарниковой растительностью

- на участках активного развития эрозионных процессов, как правило, требуется применение комплекса перечисленных и других разнообразных мероприятий. Необходимо выполнение работ по  инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям.

## Инженерно-геологическая оценка территории

Оценка геоморфологических, геолого-гидрогеологических, инженерно-строительных особенностей территории Кильмезского района проводилась в соответствии со следующей нормативной и научно-методической литературой:

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, М., 1998,

- СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений, М., 1983,

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования, М., 1991,

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления, М., 1983,

Схема инженерно-геологического районирования составлена на основании использования фондовых материалов, предоставленных отделом геологии и лицензирования по Кировской области («Кировнедра») департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.  Главная цель раздела – произвести оценку инженерно-геологических условий территории района с целью обоснования проектных предложений по инженерной подготовке и благоустройству территории.

При оценке инженерно-строительных условий учитывались следующие составляющие:

-геолого-геоморфологическая характеристика,

-гидрогеологические особенности,

-физико-геологические процессы и явления и их воздействие на рассматриваемую территорию.

На территории Кильмезского района выделены следующие инженерно-геологические районы:

- зандровые равнины;

- надпойменные террасы;

- пойменные террасы.

В таблице представлена краткая характеристика инженерно-геологических районов.

Таблица 4.4-1 Инженерно-геологическая оценка территории Кильмезского района

| № п/п | Инженерно-геологический район | Рельеф и геологическое строение | Гидрогеологические условия | Экзогенные геологические процессы | Грунты оснований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зандровые равнины | В рельефе представляет собой плосковолнистую равнину с террасированными долинами рек, занимает всю территорию Кильмезского района. В геологическом строении участвуют коренные породы татарского яруса, четвертичные отложения представлены флювиогляциальными песками разнозернистыми, обычно мелкозернистыми, кварцевыми, с колеблющимися содержаниями гравия, гальки, изредка мелких валунов, с линзами гравийно-галечного материала. | Грунтовые воды приурочены к флювиогляциальным пескам, залегают на глубине от 0,5 до 10 м. Дебиты скважин не превышают 1 л/с. | Экзогенные геологические процессы характеризуются слабой и средней интенсивностью. Наибольшее развитие получили процессы речной эрозии, оползнеобразования, в меньшей степени заболачивание, овражной эрозии (достигает сильной интенсивности), проявления карстового процесса. | Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить коренные породы, являющиеся надежным основанием для любых видов сооружений, а также элювиально-делювиальные суглинки с расчетным сопротивлением 1,8-2,5 кг/см², флювиогляциальные пески с расчетным сопротивлением 2,0 кг/см². | Рассматриваемый инженерно-геологический район характеризуется в основном благоприятными условиями для освоения. Исключения составляют территории, подверженные воздействию экзогенных геологических процессов (преимущественно долина рек). |
| 2 | Пойменные террасы | Рассматриваемый инженерно-геологический район приурочен к рекам. Все реки имеют хорошо разработанные долины. В геологическом строении участвуют аллювиальные отложения, представленные песками, супесями, илистыми глинами, галечниками | Грунтовые воды залегают на глубине менее 2 м от поверхности. Поймы ежегодно затапливаются паводками рек. | Развиты грунты с низкой несущей способностью. | Аллювиальные пески, глины с расчетным сопротивлением 2-3 кг/см². Слабая уплотненность пород, возможность неравномерных осадок в фациально-изменчивой толще позволяют считать, что рассматриваемые грунты являются не надежным основанием для зданий и сооружений. | Инженерно-геологический район характеризуется, как неблагоприятный для градостроительного освоения в виду затопления паводками рек, близкого залегания грунтовых вод, широко распространения грунтов с низкой несущей способностью. |
| 3 | Надпойменные террасы | Прослеживаются по долинам рек. Поверхность террас ровная, местами слабоволнистая, расчлененная долинами мелких рек, речками, оврагами. В геологическом строении принимают участие древние аллювиальные отложения: пески, галечники с прослоями супесей, суглинков, реже глин. | Грунтовые воды содержатся в аллювиальных отложениях. На глубине от 1,5-2 м до 8-30 м заключены безнапорные и слабонапорные воды. Дебиты скважин составляют 0,7-7,7 л/с, иногда достигая значений 15 л/с. | Развитие преимущественно получили процессы оврагообразования, заболачивания территории, характеризующиеся средней, реже сильной интенсивностью проявлений процессов. | Естественным основанием для зданий и сооружений будут служить аллювиальные пески, глины и суглинки с расчетным сопротивлением 1,5-3,0 кг/см². | Рассматриваемый инженерно-геологический район является ограничено благоприятным для освоения по условиям развития процессов заболачивания, оврагообразования. |

Выводы:

- территория Кильмезского района характеризуется в основном благоприятными инженерно-строительными условиями;

- территории ограничено благоприятные и неблагоприятные для освоения получили развитие в юго-западной и центральной части Кильмезского района;

- основное внимание при планировании строительства, должно быть уделено развитию экзогенных геологических процессов, развитым преимущественно в юго-западной части района, в долинах рек;

- освоение участков, подверженных развитию экзогенных геологических процессов при градостроительном освоении, требует применения специальных инженерных мероприятий по укреплению оснований или усилению несущих конструкций сооружений;

- основаниями зданий и сооружений будут служить устойчивые грунты. На отдельных участках в долинах рек могут встречаться грунты с пониженной несущей способностью. Такие территории требуют инженерной подготовки.

## Водные ресурсы

### Гидрогеологические ресурсы

Территория Кильмезского района в гидрогеологическом отношении располагается в центральной части Камско-Вятского артезианского бассейна. По стратиграфическому принципу и литолого-фациальным особенностям отложений на территории района в соответствии со «Сводной легендой Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1: 200000», 1993 г., выделяются следующие водоносные комплексы, которые используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения:

- Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV),

- Водоносный акчагыльский комплекс (N2ak);

- Водоносный слободской терригенный комплекс (P3sl);

- Водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur);

- Водоносный казанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz).

Водоносный нижнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQI-IV) имеет повсеместное распространение на территории Кильмезского района  и приурочен к долинам рек – Кильмезь, Лобань, Кульма, Зевкай, Идык и их притокам. Водоносный горизонт залегает первым от поверхности и поэтому легко доступен для загрязнения. Водовмещающими породами служат кварцевые пески разного возраста и происхождения. По условиям залегания и характеру движения водоносный горизонт является безнапорным, пластово-поровым. В среднем глубина залегания горизонта составляет от 2,0 до 4,0 м.

По химическому составу воды горизонта гидрокарбонатные, кальциевые или кальциево-магниевые с минерализацией от 1,0 до 0,7 г/л, чаще всего мягкие или средней жёсткости.

Питание водоносного горизонта осуществляется преимущественно за счёт инфильтрации атмосферных осадков, стока поверхностных вод в период половодья, а также за счёт разгрузки нижележащих водоносных комплексов.

Водоносный горизонт эксплуатируется местным населением посредством колодцев для индивидуальных нужд в частных хозяйствах.

Водоносный акчыгальский комплекс (N2ak) имеет ограниченное распространение (долины рек Вятка и Кильмезь). Акчагыльские отложения перекрываются обводнёнными аллювиальными и флювиогляциальными песками, что делает породы водонасыщенными. Водоносный горизонт сложен алевролитами, разнозернистыми песками с включениями гравия и гальки.

По химическому составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, натриевые с невысокой минерализацией до 1 г/л. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, реже за счёт подпитывания водами  подстилающих горизонтов.

Эксплуатация водоносного горизонта осуществляется посредством колодцев для хозяйственных нужд.

Водоносный слободской терригенный комплекс (P3sl) имеет ограниченное распространение на территории Кильмезского района. Водовмещающими породами комплекса являются песчаники и конгломераты. Слагают комплекс глины, песчаники и алевролиты.  Мощность отложений составляет до 3,0-5,4м.

Подземные воды являются пластово-поровыми и напорно-безнапорными. Питание комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и вышележащих горизонтов. По химическому составу подземные воды являются пресными гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,1 г/л.

Водоносный горизонт практического значения для целей организации централизованного водоснабжения не имеет.

Водоносный уржумский карбонатно-терригенный  комплекс (P2ur)

В составе водоносного комплекса выделяются верхнеуржумский карбонатно-терригенный и нижнеуржумский карбонатно-терригенный водоносные комплексы.

Водоносный верхнеуржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur2) пользуется широким распространением. Комплекс сложен глинами, песчаниками, алевролитами. Водовмещающими породами являются песчаники, песчаные алевролиты. Подземные воды имеют напорный, пластово-напорный характер. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные, кальциево-натриевые магниевые и кальциево-натриевые с минерализацией 0,12-0,23 г/л. Питание водоносного комплекса идёт в основном за счёт инфильтрации атмосферных осадков.

Водоносный нижнеуржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur1) развит на всей территории района, за исключением участков узких полос в долинах рек Кильмезь и Лобань. Данный комплекс имеет смешанный пластово-трещинный и пластово-поровый тип. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией до 0,4 г/л. Водовмещающими отложениями являются прослои известняков, мергелей, песчаников. Обладают слабой водопроводимостью. Питание водоносного комплекса осуществляется за счёт атмосферных осадков.

Водоносный казанский карбонатно-терригенный  комплекс (P2kz) развит в долинах рек: Кильмезь, Идык, Зевкай, Ужим. Комплекс слагают песчаники, алевролиты и известняки, карбонатные породы. Глубина залегания водоносного комплекса изменяется от 20,0-26,0 до 85,0-98,0 м.

Воды комплекса являются пластово-трещинными и пластово-поровыми. По химическому составу подземные воды комплекса в основном пресные гидрокарбонатные, реже гидрокарбонатно-сульфатные, кальциево-магниевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциево-магниевые, натриево-магниевые, кальциевые с минерализацией 0,2-0,7 г/л.

Данный водоносный комплекс имеет практическое значение для водоснабжения населения питьевой водой.

### Обеспеченность ресурсами подземных вод

Водоснабжение Кильмезского района осуществляется за счёт подземных вод. Коэффициент водопроводимости варьирует от 0 до 50 м²/сут. Прогнозные эксплуатационные ресурсы составляют 223,2 тыс. м³/сут. Эксплуатация подземных вод осуществляется  отдельными одиночными скважинами.

Дебиты скважин изменяются от 2,0 до 5,0 л/с. Удельные дебиты составляют 0,07-0,83 л/с. Суммарный водоотбор подземных вод составляет не более 1500 м³/сут. Большая часть Кильмезского района относится к частично обеспеченному ресурсами подземных вод, южная – к необеспеченному ресурсами подземных вод. Большинство из существующих водозаборных скважин являются бездействующими и находятся в неудовлетворительном состоянии, что способствует загрязнению подземных вод. Основной проблемой дефицита подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на территории района является недостаточная изученность гидрогеологических условий.

В Кильмезском районе, с. Троицкое, имеется источник минеральной воды. Вода высокоминерализованная: борно-бромно-хлоридно-натриевая, пригодна для наружного использования в целях бальнеологии. Общая минерализация составляет 30,99 г/л, содержание бора –  97 мг/л, брома – 70 мг/л.

В соответствии с проведенной оценкой вытекают основные рекомендации дальнейших исследований по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и их рациональному использованию:

- Проведение инвентаризации всех скважин на территории района;

- Определение целесообразности использования бездействующих скважин;

- Проведение оценки запасов подземных вод;

- Осуществление контроля по качеству подземных вод в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01;

- Проведение мероприятий по охране подземных вод:

- оконтуривание и исследование участков загрязнения;

- установление зон санитарной охраны водозаборов;

- качественная ликвидация вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин;

- Использование подземных вод преимущественно для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Рекомендации по питьевому использованию минеральной воды могут быть разработаны на основе дополнительных исследований

### Гидрологические ресурсы

Гидрографическая сеть Кильмезского района представлена реками и озерами, относящимися к бассейну р. Волги. Всего в районе протекает порядка 30 рек с общим водосбором 30,7 тыс. км2 и протяженностью 1200км. Основными реками являются р. Кильмезь, р. Лобань и р. Вала.

На территории района также располагаются 65 озер площадью 320га, 35 прудов с общей площадью водного зеркала 187га, а также 5 торфоболот площадью 1850га.

Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. Значительный сток дают также дождевые воды, питающие реки в теплое время года и пополняющие запасы грунтовых вод. Зимой и в засушливые периоды реки питаются исключительно за счет грунтовых вод.

Река Кильмезь – второй по величине приток р. Вятка. Исток Кильмези находится в Удмуртии на Верхнекамской возвышенности. На территории района расположено нижнее течение реки, ниже устья левого притока р. Валы. Река течет в западном направлении, принимая слева и справа много притоков. Наиболее значительные из правых – Лумпун (верхнее течение), Лобань, Кульма, из левых самый большой – Вала (небольшая часть нижнего течения).

Кильмезь и ее правые притоки протекают по низменной равнине (высота 100-120м), сложенной водоледниковыми, преимущественно песчаными отложениями. Левобережная часть бассейна — это приподнятая и рассечённая равнина — западное продолжение Прикамской возвышенности с высотами 150—170 метров. Поэтому долина имеет левый берег крутой, а правый — пологий. На правом берегу прослеживаются три террасы: пойменная высотой 4—5 м, первая надпойменная — 8 м и вторая надпойменная — 20—25 м. Долина Кильмези слабоврезанная, но сравнительно широкая.

Ширина русла в нижнем течении до 100 м, глубина от 0,5 м до 2 м. Скорость течения в межень 0,5—1 м/с. В русле имеются острова, песчаные косы. Уклон реки в нижнем течении 0,0003, в верхнем — 0,0006. Как типичная равнинная река, Кильмезь имеет извилистое русло. В период половодья в некоторых местах оно иногда спрямляется, образуя многочисленные озёра-старицы.

В таблице ниже представлена краткая гидрографическая характеристика рек Кильмезского района.

Таблица 4.5-1 Гидрографическая характеристика рек Кильмезского района

| Название реки | Куда впадает | Длина, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Вятки |
| Кильмезь | Вятка | 260 | 17200 |
| Мелетка | Вятка | 6 | 44,5 |
| Мунька | Вятка | 18 | 89,2 |
| Пижанка | оз. Пиж | 9 | 44,8 |
| Порек | Вятка | 30 | 118 |
| Роек | оз. Пиж | 20 | 65,0 |
| Рожка | Протока Курья | 31 | 61,8 |
| Бассейн р. Валы |
| Воробьиха | Идык | 10 | 35,2 |
| Вьюк | Идык | 10 | 56,5 |
| Зеквай | Вала | 31 | 321 |
| Идык | Вала | 38 | 316 |
| Кунжек | Вала | 15 | 64,1 |
| Малый Идык | Идык | 12 | 37,9 |
| Ужим | Зеквай | 26 | 125 |
| Бассейн р. Кильмези |
| Вала | Кильмезь | 196 | 7360 |
| Кульма | Кильмезь | 60 | 354 |
| Лобань | Кильмезь | 169 | 2810 |
| Саринки | Кульма | 10 | 37,6 |
| Ундула | Кильмезь | 14 | 57,8 |
| Юг | Кильмезь | 22 | 84,2 |
| Бассейн р. Лобани |
| Вахма | Лобань | 19 | 131 |
| Вычка | Лобань | 11 | 35,3 |
| Изерь | Лобань | 15 | 115 |
| Керзя | Лобань | 75 | 498 |
| Кювер | Керзя | 12 | 34,4 |
| Ломик | Лобань | 26 | 144 |
| Лумпунчик | Лобань | 24 | 97,5 |
| Осиновка | Лобань | 14 | 68,8 |
| Селитра | Керзя | 31 | 167 |
| Бассейн р. Немды |
| Сормук | Немда | 6 | 30,9 |

Стоковый режим

Стоковый режим рек в течение года изменяется в зависимости от источников питания. В период весеннего половодья проходит 60-80% объема годового стока воды рек.

В летнюю и зимнюю межень сток резко уменьшается. Так за период летне-осенней межени на реках проходит 10-15% объема годового стока. За зимний период проходит от 8 до 19% объема годового стока.

В таблице ниже представлены минимальные расходы воды рек Кильмезского района.

Таблица 4.5-2 Минимальные расходы воды рек Кильмезского района

| Название реки | Куда впадает | Минимальный 30-дневный расход 95% обеспеченности, м3/с | Минимальный расход 95% обеспеченности, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Вятки |
| Кильмезь | Вятка | 14,6 | 17,1 |
| Мелетка | Вятка | 0,019 | 0,025 |
| Мунька | Вятка | 0,041 | 0,052 |
| Пижанка | оз. Пиж | 0,019 | 0,025 |
| Порек | Вятка | 0,056 | 0,068 |
| Роек | оз. Пиж | 0,029 | 0,036 |
| Рожка | Протока Курья | 0,028 | 0,034 |
| Бассейн р. Валы |
| Воробьиха | Идык | 0,015 | 0,018 |
| Вьюк | Идык | 0,025 | 0,030 |
| Зеквай | Вала | 0,18 | 0,19 |
| Идык | Вала | 0,16 | 0,16 |
| Кунжек | Вала | 0,029 | 0,036 |
| Малый Идык | Идык | 0,016 | 0,020 |
| Ужим | Зеквай | 0,059 | 0,079 |
| Бассейн р. Кильмези |
| Вала | Кильмезь | 3,61 | 4,30 |
| Кульма | Кильмезь | 0,18 | 0,24 |
| Лобань | Кильмезь | 1,66 | 1,92 |
| Саринки | Кульма | 0,026 | 0,029 |
| Ундула | Кильмезь | 0,043 | 0,046 |
| Юг | Кильмезь | 0,065 | 0,067 |
| Бассейн р. Лобани |
| Вахма | Лобань | 0,062 | 0,081 |
| Вычка | Лобань | 0,025 | 0,030 |
| Изерь | Лобань | 0,054 | 0,069 |
| Керзя | Лобань | 0,46 | 0,49 |
| Кювер | Керзя | 0,024 | 0,029 |
| Ломик | Лобань | 0,068 | 0,076 |
| Лумпунчик | Лобань | 0,045 | 0,051 |
| Осиновка | Лобань | 0,045 | 0,049 |
| Селитра | Керзя | 0,14 | 0,16 |
| Бассейн р. Немды |
| Сормук | Немда | 0,013 | 0,018 |

Уровенный режим

Уровенный режим рек района характеризуется высоким весенним половодьем, низкой осенне-летней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью.

Весеннее половодье начинается в первой половине апреля (средняя дата 8 апреля) и длится до конца мая. Средняя продолжительность составляет 50 дней. Высший уровень весеннего половодья наступает обычно в третьей декаде апреля.

Средний уровень воды на р. Кильмезь  весной составляет 696 см, в летне-осенний период 296 см, зимой — 313 см. Самый высокий за период наблюдения (пост у д. Вичмарь) был 6 мая 1979 года — 900 см.

Характерные уровни воды для реки Кильмезь (пост у н. п. М. Сомси) составляют:

- 1% обеспеченности – 81,76 м БС;

- 10% обеспеченности – 81,2 м БС.

Межень на реках наступает в начале июня, на малых – во второй половине мая.

Минимальные уровни наблюдаются чаще всего в августе – сентябре. Русла многих средних и малых рек в летний период зарастают водной растительностью.

Ледовый режим

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 00С, обычно во второй половине октября, на реках появляются первые ледовые образования – забереги, сало и шуга. На реках со спокойным течением забереги, постепенно увеличиваясь в размерах, образуют сплошной ледостав.

На малых реках промежуток времени между началом образования заберегов и установлением ледостава незначителен.

Осенний ледоход наблюдается на больших и средних реках. Средние сроки начала осеннего ледохода – 1-5 ноября.

Зажорные явления наблюдаются не ежегодно.

Средняя продолжительность ледостава на реках области составляет 160-170 дней. Наибольшая толщина льда – 60-70 см достигается к концу марта.

Река Кильмезь замерзает в начале ноября (средняя дата 8 ноября), освобождается ото льда во второй половине апреля (средняя дата 19 апреля).

Вскрытие льда на реках происходит в среднем с середины до конца апреля. Вскрытие часто сопровождается заторами льда.

Гидрохимическая характеристика

По химическому составу воды рек Кировской области относятся к гидрокарбонатно-кальциевым. Наибольшая минерализация наблюдается в период зимней межени.

### Обеспеченность поверхностными водными ресурсами

Кильмезский район относится к низко обеспеченным местным стоком поверхностных вод районам Кировской области (среднемноголетний минимальный сток 95% обеспеченности – 346,1 млн. м3).

Основная доля в объеме водных ресурсов района приходится на реки Кильмезь, Лобань, Слутка и Вала. Территории, прилегающие к данным рекам, являются наиболее обеспеченными местным стоком поверхностных вод.

Условия водообеспеченности территории района потенциальными ресурсами поверхностных вод приведены на «Схеме обеспеченности поверхностными водами». В основу анализа водообеспеченности положены следующие критерии: данные о стоке, расстояние от источника, допустимая величина отбора, составляющая 25% минимального 30-суточного стока 95% обеспеченности.

Наиболее рациональной шириной зоны влияния водотока с точки зрения затрат на строительство водозаборных узлов резервуаров, водоводов, ЛЭП, дорог в пределах подачи воды приняты:

- благоприятная – 10 км от водотока;

- ограниченно благоприятная – 30 км;

- неблагоприятная – более 30 км.

По условиям водообеспеченности территория Кильмезского района делится на 4 зоны:

- С высокой степенью обеспеченности. В данную зону попадают водные источники с минимальным 30-суточным расходом воды 95% обеспеченности  более 30 м3/с. Радиус влияния источника при этом составляет около 10 км. В эту зону входит территория, примыкающая к реке Вятка на юго-западе района.

- Территории с относительно высоким уровнем водообеспеченности. В эту зону входят территории, примыкающие к водотокам с расходами воды в лимитирующий период от 10 до 30 м3/с. (река Кильмезь), а также территории удаленные от источников с высокой степенью обеспеченности на расстояние 10 км (р. Вятка).

- Зоны со средней водообеспеченностью поверхностными водами. Сюда входят территории, удаленные от крупных источников на расстояние от 10 до 30 км (территория удаленная от р. Кильмезь).

- Зоны с низкой воодообеспеченностью поверхностными водами. Сюда входят территории, удаленные на 10км от источников, обеспечивающих средний водоотбор (северная часть Кильмезского района).

Выводы

- территория Кильмезского района относится к районам Кировской области низко обеспеченным местным стоком поверхностных вод, однако, исходя из условий водообеспеченности территории потенциальными ресурсами поверхностных вод, Кильмезский район является достаточно благоприятным  с точки зрения затрат на строительство;

- основными перспективными направлениями использования поверхностных вод района являются: водный транспорт, спортивное, любительское рыболовство, рекреация и спорт (сплав по рекам Кильмезь, Лобань и др.), промышленное водоснабжение и теплоэнергетика, сельскохозяйственное водоснабжение;

- использование поверхностных вод района в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения требует дополнительных мероприятий по водоподготовке.

## Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Кильмезского района полезные ископаемые представлены строительным материалом, торфом. Металлических полезных ископаемых, имеющих промышленное значение практически нет.

Выявлено 10 месторождений торфа с запасами 44,2 млн. м³. Пески строительные, генетически связанные с отложениями в поймах и долинах рек. По назначению могут использоваться для автодорожных и строительных работ. Авторские запасы по  одному месторождению по категориям В + С1 составляют 327 тыс. м3, по категориям С1+С2  - 7467 тыс. м3;

Песчано-гравийные смеси, генетически связанные со сносом со склонов и накоплением разрушенных коренных пород. Запасы по категориям В+С1 составляют 71 тыс. м3, по категориям С1+ С2 - 177 тыс. м3, прогнозные ресурсы – 200 тыс. м3. По назначению запасы могут использоваться для дорожного строительства, прогнозные ресурсы требуют геологического доизучения.

Кирпично-черепичные глины изучались в качестве сырья для производства кирпича. Запасы по категориям В+С1 188 тыс. м3, по категориям С1+С2 – 2599 тыс. м3 ;

Запасы карбонатных пород для производства известняковой муки и щебня, суммарно по категориям С1+С2 составляют 4009 тыс. м3, в том числе для производства щебня – 1914 тыс. м3.

Грунты для строительства дорог представлены песками для дорожного строительства, балансовые запасы по категории С2 составляют 35 тыс. м3.

Минеральные воды

В Кильмезском районе, с. Троицкое, имеется источник минеральной воды. Вода высокоминерализованная: борно-бромно-хлоридно-натриевая, пригодна для наружного использования в целях бальнеологии. Общая минерализация составляет 30,99 г/л, содержание бора –  97 мг/л, брома – 70 мг/л.

Краткая характеристика по месторождениям представлена в таблице.

Таблица 4.6-1 Перечень месторождений и проявлений полезных ископаемых Кильмезского района

| Название месторождения, проявления | Балансовые запасы (тыс. м³) | Запасы и прогнозные ресурсы (тыс. м³) | Фонд недр | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А+В+С1 | С2 | Разведанные В+С1 | Предварительно оценённые С1+С2 | Прогнозные Р1 |  |  |
| Пески строительные |
| Красный Яр |  |  | 327 | 7467 |  | Нераспределённый | Пригодны для строительных работ и строительства автодорог |
| Песчано-гравийные смеси |
| Малый Газек |  |  | 71 | 11 |  | Нераспределённый | ПГС пригодны для дорожного строительства, возможен прирост запасов |
| Такашурское |  |  |  | 44 |  | Нераспределённый | ПГС пригодны для дорожного строительства |
| Дамаскино |  |  |  | 105 |  | Нераспределённый | ПГС пригодны для дорожного строительства |
| Большой Порек |  |  |  | 15 |  | Нераспределённый | ПГС пригодны для дорожного строительства |
| Пантюхинский |  |  |  | 2 |  | Нераспределенный | ПГС пригодны для дорожного строительства |
| Мелеклесное |  |  |  |  | 180 | Нераспределённый | ПГС пригодны для дорожного строительства |
| Урочище Мал. Собачки |  |  |  |  | 20 | Нераспределённый | ПГС пригодны для дорожного строительства |
| Кирпично-черепичное сырьё |
| Кильмезское |  |  | 188 |  |  | Нераспределённый | Сырьё пригодно для производства кирпича марок М «100» и «150» |
| Микварово |  |  |  | 463 |  | Нераспределённый | Сырьё пригодно для производства кирпича марки М «75» |
| Яшкино |  |  |  | 2136 |  | Нераспределённый | Сырьё пригодно для производства кирпича марки М «100» |
| Карбонатные породы |
| Кульма |  |  |  | 3938 |  | Нераспределённый | Сырьё пригодно для производства известняковой муки и щебня |
| Четай |  |  |  | 71 |  | Нераспределённый | Сырьё пригодно для производства известняковой муки и щебня |
| Грунты для строительства дорог |
| Карьер №4 |  | 35 |  |  |  | Распределённый | Сырьё пригодно для использования в строительстве автомобильных дорог |
| Карьер №6 |  | 0 |  |  |  | Распределённый | Сырьё пригодно для использования в строительстве автомобильных дорог |

Выводы:

- имеющиеся в районе многочисленные месторождения торфа в настоящее время не используются, хотя ранее на торфяных месторождениях торф добывался, 2 месторождения считаются выработанными. Добыча торфа в районе может быть возобновлена;

- могут вовлекаться в разведку и отработку при развитии в районе малого бизнеса проявления и мелкие месторождения песков строительных, песчано-гравийных смесей, карбонатных пород, грунтов строительных;

- состояние освоения полезных ископаемых района в целом относительно невысокое, однако отдельные виды минерального сырья (месторождения строительных материалов) могут представлять интерес и для других прилегающих районов области;

- необходимым является проведение переоценки запасов по месторождениям полезных ископаемых и проведение на территории Кильмезского района геологоразведочных работ с целью выявления новых месторождений и увеличения запасов по существующим месторождениям.

## Земельные ресурсы

Кильмезский район занимает территорию 310640 га (2,6% от территории Кировской области), земли сельскохозяйственного назначения составляют 29,0% (в том числе, земли фонда перераспределения – 3,3%), земли населенных пунктов – 1,4%, земли промышленности, транспорта, энергетики и пр. – 0,3%, земли лесного фонда – 67,2%, земли водного фонда – 0,4 %, земли запаса – 1,6 %.

Таблица 4.7-1 Наличие и распределение земельного фонда района по категориям земель (на 01.01.2009 г.)

| № п/п | Категории земель | Общая площадь земель | Сельхозугодия, га | Из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 90092 | 29,0 | 58482 | 48922 |
| 1.1 | - фонд перераспределения земель | 10202 | 3,3 | 10202 | 9665 |
| 2. | Земли поселений | 4420 | 1,4 | 3036 | 2318 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики и пр. | 1063 | 0,3 | 163 | - |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2 | 0,0 | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 208877 | 67,2 | 2149 | 25 |
| 6. | Земли водного фонда | 1251 | 0,4 | - | - |
| 7. | Земли запаса | 4935 | 1,6 | 3459 | 1154 |
| Итого земель в административных границах | 310640 | 100,0 | 67289 | 52419 |

Рисунок 1

Из общей площади территории Кильмезского района более половины ее (72,8%) покрыты лесами (по Кировской области – 64,6 %); 21,7% приходится на сельскохозяйственные угодья; 0,8% находятся под водой; 0,5% приходится на болота. Остальные земли занимают 4,2.

Сельскохозяйственная освоенность территории, таким образом, составляет 21,7% (по Кировской области – 27,5%), распаханность сельхозугодий – 77,9% (по Кировской области – 74,8%). Обеспеченность пашней в Кильмезском районе составляет 3,5 га на 1 человека (в Кировской области – 1,75 га), сельхозугодиями – 4,5 га (в Кировской области – 2,34 га), что намного превышает средние показатели по Российской Федерации (0,9 га и 1,44 га на 1 человека, соответственно).

Таблица 4.7-2 Распределение земельного фонда района по угодьям (на 01.01.2009 г.)

| № п/п | Категории земель, угодья | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь | 310640 | 100 |
| 2 | Всего сельхозугодий | 67289 | 21,7 |
|  | в том числе: - пашня | 52419 | 16,9 |
|  | - многолетние насаждения | 8 | 0,0 |
|  | - кормовые угодья | 14870 | 4,8 |
|  | - в том числе: сенокосы | 7414 | 2,4 |
|  | - в том числе: пастбища | 7456 | 2,4 |
| 3 | Лесные земли | 231633 | 74,6 |
|  | Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | 721 | 0,2 |
| 4 | Под водой | 2471 | 0,8 |
| 5 | Земли застройки | 622 | 0,2 |
| 6 | Под дорогами | 4147 | 1,3 |
| 7 | Болота | 1639 | 0,5 |
| 8 | Нарушенные земли | 327 | 0,1 |
| 9 | Прочие земли | 1791 | 0,6 |
| Справочно: |
| Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) |  | 21,7 |
| в т.ч.: - удельный вес пашни |  | 16,9 |
| - распаханность (пашня к сельхозугодиям) |  | 77,9 |
| Залесенность |  | 74,6 |

Рисунок 2

Рисунок 3

Основная доля сельхозугодий сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения – 86,9%, на территории земель населенных пунктов – 4,5%, лесного фонда – 3,2%, запаса – 5,1%.

Таблица 4.7-3 Распределение земель населенных пунктов

| № п/п | Состав земель | Земли городов, поселков | Земли сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земли жилой застройки | - | - | - | - |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 80 | 12,6 | 106 | 2,8 |
| 3 | Земли промышленности | 5 | 0,8 | 3 | 0,1 |
| 4 | Земли общего пользования | 124 | 19,6 | 571 | 15,1 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 3 | 0,5 | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 234 | 37,0 | 2042 | 53,9 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 17 | 2,7 | 121 | 3,2 |
| 8 | Земли лесничеств и лесопарков | - | - | - | - |
| 9 | Земли под водными объектами | 4 | 0,6 | 37 | 1,0 |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 166 | 26,2 | 907 | 24,0 |
| 13 | Итого земель в пределах черты поселения | 633 | 100 | 3787 | 100 |

Земли района по формам собственности распределяются следующим образом (согласно форме 22-1 на 01.01.2009 г.):

- в собственности граждан – 15,2% (47316 га);

- в собственности юридических лиц – 0,01% (18 га);

- в государственной и муниципальной собственности – 84,8% (263306 га).

### Земельный фонд сельхозпроизводителей

Земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции по состоянию на 01.01.2009 г. занимают территорию 50950 га, что составляет 16,4% от общей площади района.

Сельскохозяйственные угодья используются сельскохозяйственными производителями достаточно интенсивно: сельскохозяйственная освоенность территории составляет 94,8%, распаханность – 82,1%; удельный вес пашни – 77,8%.

Крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 517 га.

Земли индивидуального (личного) сектора занимают 2809 га, средний размер хозяйства – 0,47 га.

Таблица 4.7-4 Структура земель сельхозугодий предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции в Кильмезском районе

| № п/п | Категории земель, угодья | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Земли сельхозпроизводителей Кильмезского района |
| 1 | Общая площадь земель сельхозпроизводителей | 50950 | х |
| 2 | Всего сельхозугодий | 48280 | 100,0 |
|  | в том числе: - пашня | 39619 | 82,1 |
|  | - многолетние насаждения | - | - |
|  | - кормовые угодья | 8661 | 17,9 |
|  | в том числе: сенокосы | 4993 | 9,8 |
|  | пастбища | 3668 | 8,1 |
| Справочно: |
| Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), % |  | 94,8 |
| в т.ч.: - удельный вес пашни, % |  | 77,8 |
| - распаханность (пашня к сельхозугодиям), % |  | 82,1 |

Выводы:

  - Исходя из распределения земельного фонда Кильмезского района по категориям земель, большую часть территории района (67,2%) занимают земли лесного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 29,0% (в том числе, земли фонда перераспределения – 3,3%), земли населенных пунктов – 1,4%, земли промышленности, транспорта, энергетики и пр. – 0,3%, земли водного фонда – 0,4%, земли запаса – 1,6%.

  - В распределении земельного фонда Кильмезского района по угодьям более половины ее (72,8%) покрыты лесами (по Кировской области – 64,6 %); 21,7% приходится на сельскохозяйственные угодья; 0,8% находятся под водой; 0,5% приходится на болота. Остальные земли занимают 4,2%. Отсюда следует, что сельскохозяйственная освоенность территории Кильмезского района не достаточно высока.

  - В структуре сельскохозяйственных угодий преобладающую долю занимают пашни (77,9 %). Остальную часть сельхозугодий (22,1%) занимают кормовые угодья, причем соотношение сенокосов и пастбищ примерно одинаково (около 11% каждого вида, Рисунок 3).

  - Большая часть земель населенных пунктов (85,7%) находится в границах сельских населенных пунктов.

  - Практически вся территория района находится в государственной и муниципальной собственности.

  - Земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции занимают 16,4% площади территории района. Сельскохозяйственные угодья используются сельскохозяйственными производителями достаточно интенсивно: сельскохозяйственная освоенность территории составляет 94,8%, распаханность – 82,1%; удельный вес пашни – 77,8%.

### Оценка сельскохозяйственных земель

Государственная кадастровая оценка - это комплекс правовых, административных и технических мероприятий, направленных на установление кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на определенную дату.

Под кадастровой стоимостью земельного участка понимается   расчетная величина, отражающая представления о ценности (полезности) земельного участка при существующем его использовании. В отдельных случаях кадастровая стоимость земельного участка определяется как рыночная стоимость (наиболее вероятная цена продажи) свободного от улучшений земельного участка  или вклад земли в рыночную стоимость земельного участка с его улучшениями.

Целью кадастровой оценки земель является нормативно-информационное обеспечение регулирования земельных отношений собственников, землевладельцев и землепользователей с государством по поводу использования предоставленных им земель и платы за землю.

В современном обществе кадастровая оценка земель используется:

- в фискальных целях для налогообложения, установления ставок земельного налога и величины арендной платы; для информационной поддержки рынка земли, фондового рынка ценных бумаг и ипотеки;

- для оценки эффективности существующего функционального использования территории, расчетной поддержки проектных разработок генерального плана города и в планировании крупномасштабных мероприятий общегородского характера;

- для информирования широкого круга заинтересованных лиц о стоимости земель для осуществления их прав и обязанностей в отношении принадлежащей им недвижимости и планируемых сделок с недвижимостью.

Проведение кадастровой оценки земель позволяет  получить объективные результаты стоимости земель различных категорий и разного целевого назначения, что также приводит к более эффективной дифференциации земельных платежей, исходя из качества земель и местоположения конкретных земельных участков.

Кроме того, полученная в результате проведения государственной кадастровой оценки достоверная стоимость земель (земельных участков) позволяет осуществлять более эффективное управление земельными ресурсами и связанными с ними объектами недвижимости, а также проводить сбалансированное планирование доходной части бюджетов, стимулировать развитие экономики в целом.

Кадастровая оценка земель, их актуализация и корректировка осуществляются как постоянно действующая система мероприятий, обеспечивающих оперативное обновление информации о стоимости земель на территории Кировской области.

Организация проведения государственной кадастровой оценки земель осуществляется Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его территориальными органами.

Территориальное развитие городов, поселков невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому допускается изъятие земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

В статье 79 Земельного Кодекса Российской Федерации «Особенности использования сельскохозяйственных угодий» говорится:

«Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Использование земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Работы по государственной кадастровой оценке земель в Кировской области проводится с 2001 года во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 г. № 945 «О государственной кадастровой оценке земель»; № 316 от 08.04.2000 г. «Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценке земель», постановления Правительства Кировской области от 28.11.2006 г. № 75/275 «О государственной кадастровой оценке земель Кировской области» в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006 – 2011 гг.)», Федеральной программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 – 2008 гг.)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2005 года № 560. Финансирование работ по государственной кадастровой оценке земель в Кировской области проводится за счет средств бюджетов муниципальных образований.

В результате проведения данного вида работ государственная кадастровая оценка проведена по всем категориям земель, исключая категорию земель запаса. По состоянию на 01.01.2008 г., актуализация сведений государственной кадастровой оценки земель выполнена для категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель населенных пунктов.

Таблица 4.7-5 Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Кильмезском районе

| Кадастровый номер | Вид разрешенного использования | Площадь участка, м2 | Кадастровая стоимость за 1 м2 , руб. | Кадастровая стоимость участка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43:11:000000:1 | сельскохозяйственное использование | 49 990 000 | 0,09 | 4 499 100,0 |
| 43:11:000000:18 | для сельскохозяйственного производства | 15 910 000 | 0,0858 | 1 365 078,0 |
| 43:11:000000:22 | сельскохозяйственное использование | 36 280 000 | 0,429 | 15 564 120,0 |
| 43:11:000000:44 | для сельскохозяйственного производства | 6 952 000 | 0,0858 | 596 481,6 |
| 43:11:320502:680 | для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 15 000 | 0,1815 | 2 722,5 |
| 43:11:340902:46 | для сельскохозяйственного производства. | 277 000 | - | - |
| 43:11:390701:309 | для сельскохозяйственного производства | 83 000 | 0,2046 | 16 981,8 |
| 43:11:430601:8 | для сельскохозяйственного производства | 689 000 | - | - |
| 43:11:450301:119 | для сельскохозяйственного производства | 253 000 | 0,3828 | 96 848,4 |
| 43:11:450301:120 | для сельскохозяйственного производства | 900 000 | 0,3828 | 344 520,0 |
| 43:11:450301:124 | для сельскохозяйственного производства | 28 000 | 0,3828 | 10 718,4 |
| 43:11:450301:131 | для сельскохозяйственного производства | 769 000 | 0,1485 | 114 196,5 |
| 43:11:450301:9 | для сельскохозяйственного производства | 4 059 000 | 0,1485 | 602 761,5 |
| 43:11:450301:90 | для сельскохозяйственного производства | 23 000 | 0,1485 | 3 415,5 |
| 43:11:999999:0011 | для сельскохозяйственного производства | 9 792 800 | 0,0858 | 840 222,24 |
| 43:11:999999:0017 | для сельскохозяйственного производства | 41 360 000 | 0,0172 | 709 737,6 |
| 43:11:999999:0018 | для сельскохозяйственного производства | 15 910 000 | 0,0858 | 1 365 078,0 |
| 43:11:999999:0019 | для сельскохозяйственного производства | 36 460 000 | 0,132 | 4 812 720,0 |
| 43:11:999999:0031 | для сельскохозяйственного производства | 46 360 000 | 0,0858 | 3 977 688,0 |
| 43:11:999999:0032 | для сельскохозяйственного производства | 29 310 000 | 0,0858 | 2 514 798,0 |
| 43:11:999999:0037 | для сельскохозяйственного производства | 21 510 000 | 0,0858 | 1 845 558,0 |
| 43:11:999999:0038 | для сельскохозяйственного производства | 17 713 000 | 0,0858 | 1 519 775,4 |
| 43:11:999999:0040 | для сельскохозяйственного производства | 15 660 000 | 0,0858 | 1 343 628,0 |
| 43:11:999999:0044 | для сельскохозяйственного производства | 6 952 000 | 0,0858 | 596 481,6 |
| 43:11:999999:0045 | для сельскохозяйственного производства | 9 905 000 | 0,858 | 8 498 490,0 |
| 43:11:999999:0048 | для сельскохозяйственного производства | 25 135 000 | 0,1188 | 2 986 038,0 |
| 43:11:999999:0064 | для сельскохозяйственного производства | 9 860 000 | 0,09 | 887 400,0 |
| 43:11:999999:75 | для сельскохозяйственного производства | 12 210 000 | 0,09 | 1 098 900,0 |
| 43:11:999999:77 | для сельскохозяйственного производства | 6 720 000 | 0,09 | 604 800,0 |
| 43:11:999999:84 | для сельскохозяйственного производства | 20 840 000 | 0,09 | 1 875 600,0 |

Для удобства кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения по хозяйствам сгруппирована по убывающей ценности (руб./м2):

1 группа (особо ценные)  	-     более 0,2

2 группа (ценные)   		-     0,1 – 0,2

3 группа (мало ценные)  		-     0,01 – 0,09

Таким образом, оценка земель сельскохозяйственного назначения Кильмезского района показала, что наименьшая стоимость 1 м2 участка составила 0,0172 руб. (кадастровый участок № 43:11:999999:0017), а наибольшая – 0,858 руб. (кадастровый участок № 43:11:999999:0045). Средняя кадастровая стоимость 1 м2 земель сельскохозяйственного назначения по Кильмезскому району составила 0,173 руб./м2.

Государственная кадастровая оценка земель служит для определения кадастровой стоимости земельных участков в рамках кадастровых кварталов как основы для исчисления базы налогообложения, а также для других целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Как показывает анализ индивидуальной оценки земельных участков, кадастровая стоимость земельных участков составляет, как правило, около 75 – 80 % их рыночной стоимости. Это позволяет использовать результаты государственной кадастровой оценки земель не только для целей налогообложения, но и, например, для расчета ставок арендной платы за землю.

## Почвенные ресурсы

Почвенный покров Кильмезского района сформировался под хвойно-мелколиственными лесами, почвообразующие породы флювиогляциальные (водно-ледниковые) наносы различной мощности, перекрывающие моренные или коренные пермские породы.

Почвенный покров в районе характеризуется крайне низким естественным плодородием и представлен, в основном, дерново-подзолистыми почвами. По данным почвенного обследования, дерново-подзолистые почвы занимают 97% пашни, 3% приходится на дерново-карбонатные и дерново-глеевые почвы. По гранулометрическому составу представлены: тяжёлые суглинки – 1%, средние – 2%, лёгкие суглинки – 15%, супесчаные – 58%, песчаные – 24%.

Водные свойства почв определяются характером подстилающих пород. Супесчаные и песчаные почвы характеризуются высокой водопроницаемостью и низкой водоудерживаемой способностью. Наиболее низкими запасами продуктивной влаги обладают песчаные и супесчаные почвы, сформировавшиеся на глубоких (свыше 150 см) песках.

Заметно лучшие условия увлажнения на песчаных и супесчаных почвах, подстилаемых на глубине 0,7-1 м суглинками. В тоже время эти почвы имеют два водоупора – подпахотный горизонт (с глубины 25-30 см) и элювиальный (с 65-70 см), поэтому, испытывая дефицит влаги при засухе, они сильно страдают от её избытка.

Хорошими условиями увлажнения характеризуются дерново-подзолистые суглинистые почвы, они занимают в районе 18%.

Для дерново-подзолистых почв оптимальные агрохимические показатели следующие: гумус – 2,2%; рН – 5,1; Р2О5 – 150 мг/кг; К2О – 140 мг/кг.

По результатам агрохимического обследования, почвенное плодородие в районе характеризуется следующими средневзвешенными показателями: гумус – 1,76%; рН – 5,3; Р2О5 – 104 мг/кг; К2О – 73 мг/кг.

На основании вышеприведённых данных можно сделать вывод о том, что естественное плодородие почв района – низкое.

Площадь эрозионно-опасных и подверженных эрозии земель составляет 5291 га. Переувлажнённые, заболоченные земли занимают 3068 га.

На границе с Немским и Уржумским районами расположены болотные и болотно-подзолистые почвы. В русле р. Кильмезь – аллювиальные. Эти почвы обладают высоким естественным плодородием, постоянно возобновляемым аллювиальным процессом, почти не подвергаются водной эрозии.

В целом почвы района нуждаются в применении органических и минеральных удобрений, а также проведении противоэрозионных мероприятий.

Выводы:

- наиболее характерные негативные процессы – это эрозия, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий кустарником, захламление отходами производства и потребления;

- почвы района пригодны для сельскохозяйственного освоения;

- для сохранения почвенного плодородия необходимо внесение удобрений, проведение противоэрозионных мероприятий, охрана почв от загрязнения.

## Растительные ресурсы

Кильмезский район характеризуется удовлетворительными растительными условиями (район находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов).

В результате антропогенного воздействия на месте многих коренных лесов расположены сельхозугодья, мелколиственные вторичные леса, заросли кустарников.

К северу и югу от пгт Кильмезь расположены берёзовые и осиновые леса с небольшими участками с преобладанием дуба, а также сосновые и еловые леса к северу от пгт Кильмезь.

На границе с Удмуртской Республикой и к юго-востоку от пгт Кильмезь территории заняты сельскохозяйственными землями и небольшими островками с преобладанием пихтово-еловых лесов с липой.

Преобладающими типами леса являются липовый, кисличный, брусничный, майниково-брусничный.

В пойме реки Кильмезь распространены пойменные луга с кустарниками.

Большое значение имеют ягодные и грибные ресурсы. Из ягод наиболее распространены брусника, черника; из грибов – подосиновик, волнушка, белый, грузди и др.

В районе возможна заготовка лекарственного сырья.

Выводы:

- необходимо проведение мероприятий по улучшению сенокосных угодий: уничтожение мелкого кустарника, срезание кочек, внесение удобрений, приведение мелиоративных работ;

- в районе возможна промышленная заготовка грибов и ягод.

## Леса. Лесосырьевые ресурсы

Кильмезский район по лесорастительному делению отнесён к зоне хвойно-широколиственных лесов.

Средняя лесистость района составляет 72,0%.

По состоянию на 01.01.2009 года общая площадь лесов на территории района составила – 237,8 тыс. га, в т.ч. лесопокрытая площадь – 223,4 тыс. га (94,0%).

Основные лесообразующие породы – берёза, ель, осина, сосна. На меньших территориях произрастают пихта, лиственница, дуб, вяз, липа, тополь и др. В составе лесов района доминируют мягколиственные породы.

Средние показатели по лесному фонду (ориентировочно): бонитет – 2.5; средний возраст – 60 лет; средняя полнота – 0.7.

Таблица 4.10-1 Распределение лесов Кильмезского района по органам управления лесным хозяйством

| Органы управления лесами | Общая площадь лесов, тыс. га | Покрытая лесом площадь, тыс. га | % к общей площади лесов |
| --- | --- | --- | --- |
| Департамент лесного хозяйства Кировской области |
| в т.ч., Кильмезское лесничество | 177,7 | 167,9 | 74,7 |
| Немское лесничество | 44,4 | 40,9 | 18,7 |
| Малмыжское лесничество | 15,7 | 14,6 | 6,6 |
| Итого | 237,8 | 223,4 | 100 |

Леса Департамента лесного хозяйства будут в дальнейшем рассмотрены под наименованием «Лесной фонд».

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитных лесов (по состоянию на 01.01.2009 года) приведено в нижеследующей таблице

Таблица 4.10-2 Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитных лесов (по состоянию на 01.01.2009 года)

| Целевое назначение лесов и категории защитных лесов | Площадь |
| --- | --- |
|  | тыс. га | % |
| 1. Защитные леса, всего | 31,0 | 13,0 |
| 1.1 Леса, расположенные в водоохранных зонах | 7,4 | 3,1 |
| 1.2 Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 3,9 | 1,6 |
| в т.ч. Защитные полосы лесов, расположенных вдоль ж/д, автомобильных дорог | 3,5 | 1,4 |
| Зеленые зоны, лесопарки | 0,4 | 0,2 |
| 1.3 Ценные леса | 19,7 | 8,3 |
| в т.ч. Запретные полосы лесов, расположенных по берегам рек, озер, водохранилищ и др. водных объектов | 16,1 | 6,8 |
| Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | 3,6 | 1,5 |
| 2. Эксплуатационные леса | 206,4 | 86,8 |
| 3. Резервные леса | 0,4 | 0,2 |
| Всего лесов | 237,8 | 100 |

Леса района по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные. Защитные леса занимают 13,0% от общей площади лесов, эксплуатационные – 86,8%, резервные – 0,2%. Среди защитных лесов самые значительные площади составляют запретные полосы лесов, расположенные по берегам рек, водохранилищ и др. водных объектов (16,1 тыс. га). Большие площади имеют леса водоохранных зон (7,4 тыс. га). Вдоль водоёмов, являющихся местами нереста ценных промысловых рыб, выделены защитные нерестовые полосы (3,6 тыс. га). Леса зелёной зоны пгт Кильмезь занимают площадь 407 га. Площадь зелёной зоны больше нормативной (55 га/1000 чел. по ГОСТу 17.5.3.01-78). Вдоль автодорог выделены защитные полосы лесов.

В эксплуатационных лесах выделены особо защитные участки (ОЗУ) – 927,68 га. К ОЗУ отнесены памятники природы, являющиеся особо охраняемыми природными территориями регионального значения.

Леса Кильмезского района имеют важное научное, природоохранное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное, промышленное значение.

Общая площадь земель, покрытых лесной растительностью по данным на 01.01.2009 года, составляет – 223,4 тыс. га, общий запас – 28,7 млн. куб. м, в т.ч. эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений – 7,8 млн. куб. м.. Большое значение имеет не только лесопокрытая площадь, но и её качественный состав.

Данные по распределению покрытой лесом площади и запасов (в %) по преобладающим породам и группам возраста приведены ориентировочно.

В лесном фонде района преобладают мягколиственные породы – 60 % площади и 60 % запаса. Доля хвойных пород – 40% площади и 40% запаса. Доля твёрдолиственных пород менее 1%.

В разрезе древесных пород распределение по группам возраста следующее: распределение хвойных пород относительно равномерное (по площади) (молодняки – 25%, средневозрастные – 28%, приспевающие – 22%, спелые и перестойные – 25%).

Среди твёрдолиственных пород по площади и запасу преобладают спелые и перестойные (соответственно, 65% и 70%).

Среди мягколиственных пород преобладают средневозрастные – 48 % и спелые и перестойные – 30%; молодняков и приспевающих, соответственно, 8% и 14%.

По району в разрезе древесных пород распределение по группам возраста следующее: молодняки – 15% площади и 5% запаса; средневозрастные – 40% площади и 40% запаса; приспевающие – 15% площади и 20% запаса; спелые и перестойные – 30% площади и 35% запаса.

В целом по району распределение запаса по группам возраста благоприятно для развития лесоэксплуатации на длительную перспективу. Биологический характер леса требует равномерного распределения всех групп возрастов, чтобы лесные фитоценозы могли заменяться, обновляться и, вместе с тем, постоянно выполнять защитные функции. Такое распределение также обеспечит равномерное пользование лесом.

Лесопользование

Рациональному использованию лесосырьевых ресурсов Кильмезского района могло бы способствовать полное освоение расчётной лесосеки. Однако расчётная лесосека осваивается лишь частично. Действующая расчётная лесосека за 2008 г. составила 456,1 тыс. куб. м; освоение расчётной лесосеки составило 205,9 тыс. куб. м (45% от расчётной лесосеки).

Основными причинами недоиспользования лесосеки являются: трудности вывозки древесины из-за удалённости лесных участков от основных транспортных путей, слабое развитие дорожной сети, слабое развитие перерабатывающих производств, особенно лесохимических, обеспечивающих комплексную переработку всей имеющейся на лесосеках древесины, в том числе низкосортной и низкокачественной, отходов лесопильного и деревообрабатывающего производства и т.д.

Неполное использование лесосечного фонда приводит к потерям ценной древесины, быстрому истощению лесосечного фонда, сокращению сроков деятельности лесозаготовительных предприятий, повышению себестоимости заготовленной древесины. Кроме того, накопление спелых и перестойных лесов ухудшает санитарное состояние лесов вследствие размножения вредителей, развития грибных болезней в лесном фонде; повышается пожарная опасность из-за накопления сухостоя, ветровала и т.д.

В конечном итоге неполное использование расчётной лесосеки экономически невыгодно.

Долгосрочная аренда лесного фонда

По состоянию на 01.01.2009 года в Кильмезском районе в аренду для заготовки древесины предоставлены участки лесного фонда общей площадью 118,1 тыс. га.

Рубки ухода за лесом являются важнейшим лесохозяйственным мероприятием, направленным на формирование высокопродуктивных, биологически устойчивых насаждений, улучшение породного состава древостоя, увеличение размера пользования древесиной, сокращение сроков выращивания технически спелой древесины.

Рубки ухода за лесом и выборочные санитарные рубки в районе проведены на площади 1706 га, объем ликвидной древесины составил 72,1 тыс. куб.м.

Основные проблемы в сфере развития лесного хозяйства:

- низкая заработная плата работников лесного комплекса;

- неполное и нерациональное использование всей имеющейся на лесосеках древесины;

- недостаточные объёмы лесопользования и переработки круглого леса;

- неполное освоение расчётной лесосеки;

- отсутствие, особенно в местах массовых заготовок, пунктов по приёмке и переработке пищевых ресурсов леса;

- дефицит инфраструктурного обеспечения (недостаточное количество лесовозных и внутрирайонных дорог).

Проектом предлагается:

Для решения основных проблем необходимо, в первую очередь:

- создание удовлетворительных дорожных условий для осуществления транспортно-коммуникационных операций в цикле лесовосстановление, лесозаготовки, лесопереработка и других видах пользования лесными участками;

- создание производств по углубленной переработке лиственного и низкосортного древесного сырья;

- внедрение новых технологий и приобретение техники для увеличения объёмов лесозаготовки;

- повышение качества рубок ухода за лесом и выборочных санитарных рубок;

- организация рационального использования недревесных и пищевых ресурсов леса;

- повышения уровня образования работников лесной отрасли;

- создание новых рабочих мест, улучшение условий труда и быта работников.

Мероприятия по развитию лесопромышленного комплекса более подробно рассмотрены в разделе «Анализ и прогноз развития основных видов экономической деятельности».

Программой социально-экономического развития Кильмезского муниципального района на 2007-2011 гг. предусматривается развитие лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельности, увеличение объёмов заготовок, сотрудничество с другими регионами и выход на новые рынки.

Леса Кильмезского района могут быть использованы в рекреационных целях (проведение культурно-массовых мероприятий, организация пеших, велосипедных, конных, лыжных прогулок, проведение спортивных мероприятий, тренировочных сборов и многое другое). Рекреационная деятельность должна быть ориентирована на рациональное сочетание интересов рекреационного лесопользования с охраной лесных природных комплексов. По лесохозяйственному регламенту Кильмезского лесничества, осуществление рекреационной деятельности запланировано в зелёной зоне пгт Кильмезь (Южное сельское участковое лесничество).

На территории Кильмезского района (по лесохозяйственным регламентам Кильмезского, Немского и Малмыжского лесничеств (до 2018 года) намечаются следующие объёмы лесохозяйственных мероприятий (на первую очередь):

- общие ежегодные объёмы заготовки древесины – 470,0 тыс. куб. м;

- улучшение состояния лесного фонда путём проведения работ по лесовосстановлению:

  - создание лесных культур - 180 га

  - содействие естественному возобновлению 1700 га ;

- объёмы рубок ухода - 250 тыс. куб. м.

Выводы:

- Кильмезский район по лесорастительному районированию отнесён к зоне хвойно-широколиственных лесов.

- Средняя лесистость – 72,0%.

- Распределение запасов по группам возраста относительно равномерное и благоприятно для развития лесоэксплуатации.

- Около 50% (118,1 тыс. га) площади лесного фонда находится в аренде.

- Проектом предлагается развитие производств по углубленной переработке древесины, увеличение объёма лесозаготовок, использование лесных участков для целей рекреации и заготовки пищевых лесных ресурсов; создание благоприятных условий для организации отдыха в зелёной зоне пгт Кильмезь.

## Недревесные, пищевые и лекарственные ресурсы леса

Леса района имеют важное значение не только как источник получения древесины, но и как источник многих хозяйственно-ценных видов недревесных, пищевых и лекарственных ресурсов.

Богатые возможности по заготовке недревесных ресурсов при их рациональном использовании могли бы принести району существенный доход. В настоящее время, ягоды, грибы и другие недревесные ресурсы используются в основном местным населением стихийно.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов

По лесному законодательству (ст. 32 ЛК РФ) к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы. Промышленная заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов в районе не ведётся.

Ежегодный допустимый объём заготовки недревесных ресурсов в лесах района следующий (ориентировочно): пни (заготовка пневого осмола) – 10000 скл. куб. м; береста – 2250 тонн; кора и луб – 150 тонн; мох – 1000 тонн; веники, ветви для плетения и мётел – 750 тыс. шт; кору, луб, хворост, веточный корм можно заготавливать со срубленных деревьев при проведении выборочных или сплошных рубок (в пределах порубочных остатков).

При заготовке недревесных ресурсов не должен быть нанесён вред окружающей природной среде.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений

Согласно ст. 34 ЛК РФ, к пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы.

Запасы пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений значительны, что создаёт основу для развития в будущем этого вида использования лесов, главным образом предприятиями малого бизнеса.

Ягоды. Заготовка дикорастущих ягод осуществляется при наступлении массового созревания урожая.

Из всех ягодных растений, произрастающих в районе, наибольший практический интерес представляют черника, брусника, клюква.

Черника является одним из самых распространенных растений и часто образует перспективные для сбора ягодные угодья. Наиболее продуктивные черничные угодья – спелые среднеполнотные сосняки и ельники черничные.

Брусника хорошо растет в негустых хвойных насаждениях на свежих песчаных почвах и на вырубках из-под сосновых лесов. Наиболее продуктивные угодья – разреженные выборочной рубкой спелые сосняки, зарастающие сосновые вырубки до 12 лет и среднеполонотные спелые сосняки бруснично-долгомошные.

Клюква болотная растет на моховых болотах в широком спектре растительных сообществ: сосново-березово-сфагновых, кустарниково-сфагновых и травяно-сфагновых. Наиболее продуктивные угодья – верховые чистые и слабооблесённые болота.

Помимо представителей семейства Брусничные на зарастающих вырубках и в сырых низкополнотных лесах распространены рябина и черёмуха, на 3-5-летней давности вырубках – малина, на 5-8-летних – смородина.

Заготовка ягод может промышленно осуществляться на площадях, где средняя урожайность ягод составляет не менее 50 кг/га. Для заготовки подбираются участки ягодников черники в древостоях с полнотой – 0,5-0,8, клюквы и других видов – 0,6 и ниже; находящихся на расстоянии не более 5 км от дорог, пригодных для транспортировки сырья.

Ежегодный допустимый объём заготовки дикорастущих ягод в лесах района составляет (ориентировочно): брусника – 360 т, черника – 150 т, клюква – 0,5 т.

Грибы. Широко используются населением съедобные грибы лесов. В районе наиболее распространены следующие виды грибов: белый гриб, подосиновики, волнушки, грузди настоящие и др. Заготовка грибов осуществляется по мере их появления и охватывает примерно 3 месяца. К наиболее продуктивным грибным угодьям относятся березняки средневозрастные и старые берёзово-осиновые леса с примесью ели, сосновые боры.

При заготовке грибов в сырьевую базу не включаются насаждения с полнотой 0,8, лиственные молодняки до 10-летнего и ельники до 20-летнего возраста, также насаждения в возрасте рубки, охраняемые территории.

Ежегодный допустимый объём заготовки грибов составляет (ориентировочно): белый гриб – 70 т, подосиновик – 100 т, груздь – 100 т, волнушка – 180 т.

Берёзовый сок заготавливают в период сокодвижения (обычно апрель) на участках спелого леса за 5 лет до рубки. Для заготовки сока следует подбирать здоровые берёзовые древостои 1-3 классов бонитета, с полнотой не менее 0,4 и диаметром ствола не менее 20 см. Расчёты показывают, что ежегодно можно заготавливать по 85 тонны берёзового сока (ориентировочно). Промышленная заготовка берёзового сока в Кильмезском районе не ведётся.

Лекарственное сырьё. В районе возможна заготовка ягод рябины, черники; гриба-чага, листьев брусники, черники и др. Ежегодно можно заготавливать по 100 кг гриба-чаги, 50 кг ягод черники, рябины, малины.

Фактическая заготовка ягод, грибов, лекарственных растений составляет менее 10% от эксплуатационного запаса.

Промышленная заготовка и сбор пищевых лесных ресурсов, заготовка лекарственных растений в лесах Кильмезского района не ведётся – экономически нецелесообразно. Но, учитывая, что значительная часть ягод и грибов собирается местным населением, можно организовать пункты приёма сырьевых ресурсов, оснастив их соответствующим оборудованием.

Отделом экологии и ресурсоведения растений ВНИИОЗ (Т.Л.Егошина) для Схемы территориального планирования Кировской области (раздел «Недревесные, пищевые и лекарственные ресурсы леса»), были разработаны и представлены возможные ежегодные объемы выпуска продуктов переработки пищевых ресурсов леса. В соответствие с этими данными, в нижеследующей таблице представлены возможные объёмы выпуска продуктов переработки пищевых ресурсов леса для Кильмезского района.

Таблица 4.11-1 Возможные ежегодные объемы выпуска продуктов переработки пищевых ресурсов леса по Кильмезскому району Кировской области

| Наименование района | Ягоды, тонн | Грибы, тонн | Березовый сок, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  | варенье | джем | сок | замороженные ягоды | грибы сушеные | грибы маринованные | грибы соленые |  |
| Кильмезский район | 55,60 | 12,68 | 9,30 | 41,57 | 6,16 | 8,46 | 9,37 | 0,75 |

Настоящим проектом предлагается организация в пгт Кильмезь пункта приема дикорастущих ягод и грибов от местного населения, а также организация производства по первичной переработке грибов, ягод и берёзового сока на расчётный срок в пгт Кильмезь, д. Рыбная Ватага и п. Чернушка.

В настоящее время происходит спонтанный сбор пищевых ресурсов, который практически не поддается учету. Нерегулируемая заготовка может вызвать тяжелые и необратимые последствия. Неравномерные заготовительные нагрузки, не соответствующие естественным запасам, приводят к истощению, а в дальнейшем к деградации зарослей ягодных и лекарственных растений. Под влиянием сильных рекреационных нагрузок и загрязнения почвы поллютантами происходит снижение урожайности грибов и обеднение их видового состава (исчезают такие ценные виды грибов, как белый гриб, подосиновик).

В целях сохранения и восстановления запасов дикорастущих ягод и грибов предлагаются следующие рекомендации:

- закрепить на арендной основе промысловые массивы дикорастущих ягод и грибов за основными лесозаготовителями;

- создать на базе комитета охраны окружающей среды и природопользования Кировской области службы по учёту урожая и кадастров по дикорастущим ягодам и грибам, которая должна функционировать на средства, получаемые от арендной платы за пользование этими ресурсами;

- широко информировать население о правилах и сроках сбора дикорастущих ягод и грибов;

- не допускать вырубок и осушения лесонасаждений в местах расположения промысловых ягодников и грибовищ;

- при заготовке грибов запрещается вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы;

- при заготовке плодов запрещается рубка плодоносящих ветвей, деревьев и кустарников;

- при заготовке лекарственного сырья запрещается повторный сбор сырья в одних и тех же угодьях до полного восстановления запасов сырья;

- расширение ассортимента заготовок грибов за счёт слабо осваиваемых видов (груздь чёрный, валуй и другие).

## Охотничье-промысловые ресурсы

Территория Кильмезского района относится к зоне хвойно-широколиственных лесов. Сложные растительные сообщества способствуют формированию разнообразного животного мира, среди представителей которого распространены и таёжные виды, и виды широколиственных лесов. Здесь обитают: лось, кабан, волк, рысь; из птиц – тетерев, гусеобразные, уткообразные, иволга, дятлы и др.; разнообразен класс насекомых.

Лесной фонд района, воздушное пространство, поля, акватории рек, озер являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

Организацию и осуществление охоты определяют Правила охоты на территории Кировской области, утверждённые решением исполкома областного Совета народных депутатов от 13 сентября 1989 г. № 438 (в редакции постановлений администрации Кировской области от 13.11.2007 г. № 113/461). В соответствии с этими правилами к охотничьей фауне отнесены следующие виды животных:

Млекопитающие: волк, лисица, енотовидная собака, медведь (бурый), рысь, росомаха, барсук, куница (лесная), горностай, ласка, хорь (лесной), норка (американская), выдра, заяц (беляк, русак), бобр (европейский), суслики, крот (обыкновенный), бурундук, белка (обыкновенная, летяга), ондатра, водяная полёвка, кабан, лось.

Птицы: гуси (за исключением пискульки), казарки (за исключением краснозобой казарки), утки, глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел обыкновенный, голуби, погоныш, кулики и др.

Добыча охотничьих животных разрешена почти на всей территории района, за исключением зеленой зоны пгт Кильмезь, Кильмезского государственного охотничьего заказника, а также земель населённых пунктов.

Запрещена добыча животных, занесённых в Красные книги РФ и области. Это: объекты животного мира, занесённых в Красную книгу Кировской области: европейская норка, садовая соня, чёрный аист, скопа, болотный лунь, змееяд, беркут, сапсан, кобчик, кулик-сорока, филин, сплюшка, серая неясыть, длиннохвостая неясыть, обыкновенный зимородок, удод, медянка, жужелица менетриэ, подалирий. Русская выхухоль, чёрный аист, скопа, беркут, сапсан занесены в Красную книгу РФ.

На территории Кильмезского района развита любительская охота.

В настоящее время (на 01.01.2009 года) на территории района пользование объектами животного мира осуществляют следующие охотничьи хозяйства: Кильмезское охотничье хозяйство (115,0 тыс. га), ОАО «Кировохота» (89,3 тыс. га), ООО «ВятЦветМет Недвижимость» (51,02 тыс. га), ООО «Кристалл» (участок №1 – 20,9 тыс. га, участок № 2 – 35,7 тыс. га).

Охрана, контроль и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания производится Управлением охраны и использования животного мира Кировской области.

Численность животных, отнесённых к объектам охоты, на 01.01.2009 года в среднем по району составила (особей): волк – 24; лисица – 161; медведь бурый – 260; рысь – 774 барсук – 131; куница лесная – 693; горностай – 31; хорь лесной – 58; норка американская – 847; выдра – 27; заяц-беляк – 3982; бобр европейский – 1606; белка – 5341; ондатра – 2342; кабан – 433; лось – 1264; утки – 2653; глухарь – 8772; тетерев – 9161; рябчик – 13347.

Ниже приводятся данные по добыче основных видов охотничьих животных.

Таблица 4.12-1 Данные по добыче основных видов охотничьих животных на территории Кильмезского района

| Вид | Добыча, особей | % добычи от численности | Максимально допустимый % изъятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Лисица | 1 | 0,6 | 25 |
| Медведь бурый | 5 | 1,9 | - |
| Куница лесная | 35 | 5,0 | 25 |
| Заяц-беляк | 92 | 2,3 | 30 |
| Бобр европейский | 27 | 1,7 | - |
| Белка | 2 | 0,03 | 30 |
| Кабан | 14 | 3,2 | - |
| Лось | 48 | 3,8 | - |
| Утки | 491 | 18,5 | - |
| Глухарь | 52 | 0,6 | 30 |
| Тетерев | 84 | 0,9 | 50 |
| Рябчик | 321 | 2,4 | 50 |

На основании данных таблицы можно констатировать, что фактический процент освоения всех видов охотничьих животных и птиц в районе находится на невысоком уровне, что связано с экономическими причинами. Увеличение объемов освоения ресурсов объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, возможно при повышении инвестиционной привлекательности данного сектора экономики и устранении диспаритета цен.

Виды и способы пользования животным миром

Юридическими лицам и гражданам на территории района могут осуществляться следующие виды пользования животным миром:

- охота;

- рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных;

- добыча объектов животного мира, не отнесённых к объектам охоты и водным биологическим ресурсам;

- использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, биофильтраторов и других;

- изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, культурно-просветительских, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из среды обитания;

- получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира;

- создание локальных концентраций объектов животного мира в естественной среде обитания посредством проведения специальных мероприятий;

- регулирование численности объектов животного мира в целях сохранения и благоприятных условий проживания и жизнедеятельности жителей.

Приоритетное направление использования животного мира на территории Кильмезского района – это организация отдыха населения, связанного с любительской охотой, развитие охотничьего туризма (более подробно рассмотрено в разделе «Туризм и рекреация»).

Любительская охота, как вид отдыха, всегда имела большое значение, и популярность её с каждым годом увеличивается. Кильмезский район обладает большими ресурсами охотничьих животных, имеет хорошие перспективы совершенствования их использования.

Леса района привлекательны для иностранных охотников. Сюда приезжают охотиться из Канады, Германии, Австрии.

Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях любительской охоты в закреплённых охотничьих угодьях осуществляется охотпользователями на основании охотхозяйственных соглашений.

В соответствии с охотхозяйственным соглашением охотпользователи должны проводить биотехнические мероприятия, мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания (подробнее см. раздел «Охрана животного мира»), мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры. Охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, лодочные станции, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей инфраструктуре относятся также лесные дороги и другие линейные объекты.

Биотехнические мероприятия, проводимые охотпользователями в Кильмезском районе, это: устройство подкормочных площадок для лосей; устройство подкормочных площадок и кормовых полей для кабанов; устройство подкормочных точек для зайца-беляка; устройство порхалищ, галечников для тетеревиных; зерновая подкормка для тетеревиных.

Рекомендации по охране животного мира рассмотрены в разделе «Охрана животного мира».

## Рыбные ресурсы (рыбное хозяйство)

Существующее положение

Основное рыбохозяйственное значение на территории Кильмезского района имеет р. Кильмезь, р. Лобань, р. Вала и др.

К основным видам рыб, обитающих в водных объектах района, относятся лещ, белоглазка, синец, густера, плотва, чехонь, жерех, язь, окунь, судак, щука, налим, сом  и др.

В настоящее время промышленный вылов и разведение рыбы в районе не ведется. Развивается только спортивное и любительское рыболовство.

Проектные предложения

Важнейшими в развитии рыбного хозяйства являются два направления: это восстановление рыбохозяйственного значения естественных водоемов, для чего необходимо, в первую очередь, обеспечение чистоты воды в реках района, создание благоприятных условий нереста; а также развитие товарного рыбоводства.

Проектом предлагается на расчетный срок следующие мероприятия по развитию рыбного хозяйства в Кильмезском районе:

- Дальнейшее развитие спортивного и любительского рыболовства на реках Кильмезь, Кульма, Слутка, Лумпунчик, Бол. Юг, Выра, Прича;

- Развитие в районе прудовых рыборазводных хозяйств (карповников) на базе существующих прудов:

  - пруд в н.п. Мирный;

  - пруд в н. п. Надежда;

Для поднятия рыбных запасов необходимо также создание водоохранных лесных полос вдоль нерестовых рек, предотвращение загрязнения водных объектов (в том числе недопущение залповых выбросов), соблюдение сроков рыболовства, борьба с браконьерством.

## Ландшафтно-рекреационная оценка

Кильмезский район располагается в пределах двух подзон: южная тайга, широколиственно-хвойные леса. Особенности рельефа, геологического строения, климатические особенности территории обусловливают внутренние различия природных комплексов в рамках выделенных подзон и формирование региональных зонально-азональных природных комплексов.

Характеристика типов ландшафтов

В пределах Кильмезского района развитие получили следующие ландшафтные районы:

- зандровые равнины;

- пойменные луга с кустарниками и лесами.

В таблице представлена краткая характеристика по каждому ландшафтному району.

Предельно-допустимые нагрузки на ландшафты

Все рассматриваемые типы ландшафтов были подвержены антропогенному воздействию, в частности интенсивному сельскохозяйственному освоению, которые привели к высокому проценту распашки многих ценных, с точки зрения рекреации, ландшафтов и снижению их рекреационной ценности.

В результате анализа природно-территориальных комплексов, учитывая, что рассматриваемая территория расположена в подзоне южной тайги и широколиственно-хвойных лесов, следовательно, характеризуется различными условиями увлажнения, и на основании «Временной методики определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий и массового повседневного отдыха», 1987 г., проектом были определены обобщенные предельно-допустимые среднегодовые суточные нагрузки для выделенных типов ландшафтов.

Учет нагрузок необходим при планировании размещения объектов рекреации, обосновании необходимости благоустройства рекреационных зон, определения их емкости. Главная цель нормирования – обеспечение рационального природопользования, недопущение деградации ландшафтов, сохранение природной среды.

На территории Кильмезского района все ландшафты являются малоустойчивыми к рекреационным нагрузкам. Такие территории приурочены к долинам и поймам крупных рек. Освоение таких ландшафтов должно быть строго регламентированным, осуществляемым только после проведения всех предусмотренных законом процедур экологического контроля.

Нормы среднегодовых суточных предельно-допустимых рекреационных нагрузок при различных видах рекреационного освоения на эти ландшафты составляют:

- для проведения экскурсий – подзона южной тайги – 9,2 чел/га; подзона широколиственно-хвойных лесов – 12,0чел/га;

- для планового туризма – подзона южной тайги – 3,1 чел/га; подзона широколиственно-хвойных лесов – 4,0 чел/га;

- для самодеятельного туризма и массового повседневного отдыха – подзона южной тайги – 1,9 чел/га; подзона широколиственно-хвойных лесов – 2,5 чел/га.

Нормы нагрузок действительны для неподготовленных для отдыха приспевающих, спелых, разновозрастных насаждений. Для подзоны южной тайги их уменьшают соответственно в 1,3 и 1,7 раза. Для перестойных насаждений их снижают в 1,1 раза, для молодняков – в 2 раза, для олуговевших прогалин и полян их увеличивают в 10-15 раз.

Нормы нагрузок увеличивают при протяженности дорог и троп от 10 до 25 м/га в 1,5 раз, от 25 до 100 м/га - в 2, от 100 до 250 м/га – в 3 раза. При наличии дорог и троп протяженностью 100-250 м/га в сочетании с защитно-декоративными изгородями или густым подлеском и подростом нормы увеличивают  в 5 раз. С учетом проведения мелиоративных мероприятий нарушенных участков, нормы нагрузок допускается увеличивать в 10-15 раз.

Выводы:

- все рассматриваемые типы ландшафтов были подвержены антропогенному воздействию, в частности интенсивному сельскохозяйственному освоению, которые привели к высокому проценту распашки многих ценных, с точки зрения рекреации, ландшафтов и снижению их рекреационной ценности;

- Кильмезский район расположен в пределах двух подзон: южной тайги и широколиственно-хвойных лесов и характеризуется различными природными, климатическими условиями и условиями увлажнения;

- в результате анализа природно-территориальных комплексов и на основании «Временной методики определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации туризма, экскурсий и массового повседневного отдыха», 1987 г., проектом были определены обобщенные предельно-допустимые среднегодовые суточные нагрузки для выделенных типов ландшафтов;

- учёт нагрузок необходим при планировании размещения объектов рекреации, обосновании необходимости благоустройства рекреационных зон, определения их емкости. Главная цель нормирования – обеспечение рационального природопользования, недопущение деградации ландшафтов, сохранение природной среды;

- наиболее благоприятными, для дальнейшего рекреационного освоения (длительный и кратковременный отдых), являются территории, расположенные в юго-западной и крайней южной части, в долинах крупных рек Кильмезского района;

- результаты анализа выделенных групп ландшафтов по степени их рекреационной ценности и устойчивости к рекреационным нагрузкам отображены на Схеме «Ландшафтно-рекреационная оценка».

Таблица 4.14-1 Ландшафтно-рекреационная оценка Кильмезского района

| Тип ландшафта | Характеристика типа ландшафта | Местоположение | Устойчивость к рекреационным нагрузкам | Рекреационная ценность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ландшафты зандровых равнин | В рельефе представляет собой плосковолнистую равнину с террасированными долинами рек. | Занимают большую часть территории Кильмезского района | Малоустойчивые | Высокая и средняя | Интерес для развития рекреации и туризма представляют территории, приуроченные к побережью рек (лодочный, водный туризм, отдых выходного дня). Однако, в связи с тем, что ландшафты являются малоустойчивыми к рекреационным нагрузкам, они должны иметь ограниченное рекреационное освоение, направленное, в первую очередь, на развитие регламентированного туризма и экотуризма. |
| Пойменные луга с кустарниками и лесами | Поверхность террас рек ровная, местами слабоволнистая, расчлененная долинами мелких рек, речками, оврагами. Все реки имеют хорошо разработанные долины. | Приурочены к поймам крупных рек. | Малоустойчивые | Высокая и средняя | Значительная часть пойменных угодий обладает высокой рекреационной ценностью, перспективна для кратковременного отдыха (сбор ягод и грибов, охота, рыбная ловля), создания зон отдыха (летний оздоровительный отдых), туризма (лодочный туризм). |

# Современная экологическая ситуация

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическую ситуацию в Кильмезском районе на момент разработки проекта можно охарактеризовать как довольно сложную.

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации и дается комплекс природоохранных мероприятий, по основным направлениям:

- Состояние и охрана воздушного бассейна

- Состояние и охрана водных ресурсов

- Охрана почв и санитарная очистка территории.

## Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

В 2008 году, в связи со снижением объемов производства продукции и выбросов наблюдается снижение загрязнения атмосферного воздуха.

Среди основных стационарных источников загрязнения атмосферы 57 производственных предприятий и организаций.

Суммарный выброс в атмосферу вредных веществ по району – 1699 т/год, в том числе твердых частиц: золы, сажи, пыли – 405 т/год, газообразных – 613 т/год, выбросов окиси углерода, сернистого газа – 681 т/год.

Таблица 5.1-1 Основные стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха

| № п/п | Предприятия | Выбросы загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Ритм-бис» | 32,5 |
|  | ООО «Кильмезская автоколонна» | 5,4 |
|  | ООО «Кильмесзкий ЛПХ» | 10,8 |
|  | ОАО «Кильмезский СУ» | 16,3 |
|  | ООО «Стимул» | 16,3 |
|  | Кильмезская ДСПМК | 16,3 |
|  | Кильмезский лесхоз | 27,1 |
|  | Кильмезский участок Немского ДЭП 26 | 16,3 |
|  | АООТ «Зодчий» | 43,4 |
| Итого: | 184,4 |

Структура вредности загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников загрязнения, несколько улучшилась в связи с тем, что предприятия для выработки тепловой энергии перешли на более экологически чистый вид топлива – дрова. Отраслевая структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выглядит следующим образом:

- производство сельскохозяйственной продукции – 25 %;

- промышленность и торговля – 35 %;

- прочие и- 40 %.

Природный газ в районе не подведен. Уголь для отопления не завозится.

Наибольший уровень загрязнения воздуха – до 40 %, от районного, приходится на районный центр, пгт Кильмезь, где находиться основная часть стационарных и передвижных источников загрязнения атмосферного воздуха.

Влияние транспорта на загрязнение атмосферного воздуха

Помимо стационарных источников большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят передвижные источники, а именно автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт является одним из существенных источников загрязнения атмосферного воздуха крупных населенных пунктов Кильмезского района, его доля в загрязнении составляет около 35%. С каждым годом увеличивается вклад выбросов от передвижных источников в общем балансе выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн. Автомобильному транспорту как источнику загрязнения воздушной среды присущ ряд отличительных особенностей:

быстрое увеличение количества автотранспорта;

автомобиль – движущийся источник загрязнения;

автомобильные выбросы распространяются на уровне дыхательных органов человека;

современные возможности снижения токсичности выхлопных газов еще не в состоянии обеспечить желаемую степень чистоты воздушного бассейна.

На момент разработки Схемы территориального планирования ни одного поста мониторинга окружающей среды на территории района нет, в связи с чем, нельзя полностью и достоверно оценить экологическое состояние атмосферного воздуха Кильмезского района.

Учитывая ежегодный рост единиц автотранспорта, можно предположить, что в ближайшие годы будет наблюдаться дальнейший рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счёт передвижных источников.

## Состояние водных ресурсов

В Кильмезском районе протекает около 30 рек с общим водосбором 30,7 тыс. км2 и протяженностью 1200 км, 65 озер площадью 320 га, 35 прудов с общей площадью водного зеркала 187 га, 5 торфоболот площадью 1850 га, 88 действующих артезианских скважин с общим водозабором 2800 м3/сутки.

Качество воды поверхностных и подземных водозаборов в целом удовлетворительное.

Основным источником загрязнения рек и водоемов является сброс сточных вод без очистки или с низкой эффективностью очистки. На территории района имеются очистные сооружения канализации в Кильмезской ЦРБ и бывшем маслозаводе. На территории района расположены одни очистные сооружения биологической очистки (аэротенк-отстойник), принадлежащие  МУЗ «Кильмезская центральная районная больница». Объем выпуска сточных вод 15 куб.м. в сутки. Введены в действие в 2010 году Место выпуска сточных вод - ручей в 300 м от реки Кильмезь. Хлорирование, дехлорирование не проводятся. Лабораторно-производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод проводится 4 лабораторных анализа стоков в год.

Очистные сооружение на бывшем маслозаводе не работают.

Ливневая канализация в большинстве предприятий и населенных пунктах отсутствует. Исторически сложилось так, что предприятия ООО «Кильмезьлеспром» и ООО «Зодчий», расположенные в водоохраннной зоне реки Кильмезь не имеют систем очистки сточных вод.

На территории ООО «Зодчий» в водоохраной зоне реки Кильмезь, в 120 метрах от реки построен цех по производству шпона. Система очистки ливневых сточных вод и талых вод не организована. Сбросы с территории идут в реку.

На реке Кильмезь створ в деревне Карманкино. В 2008 в данном створе были отобраны 4 пробы. В данном месте качество воды оценивается как 3 класс – умеренно загрязненная.

Динамика изменения исследования качества воды по индексу загрязнения воды (ИЗВ) в данном створе по годам:

2001 год – 1,46;

2002 год – 1,46;

2003 год - 1,29;

2004 год – 1,71;

2005 год – 1,74;

2008 год – 1,95.

Таблица 5.2-1 Превышения ПДК наблюдались по следующим показателям:

| № п/п | Превышения ПДК | Раз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 2,8 |
| 2 | Железо растворимое | 2,4 |
| 3 | Железо валовое | 2,2 |
| 4 | ХПК | 1,7 |
| 5 | Нефтепродукты | 1,5 |
| 6 | БПК | 1,2 |
| 7 | Марганец | 1,2 |

Река Вала (приток реки Кильмезь), створ – автомобильный дорожный мост вблизи устья (вход из Республики Удмуртия).

В 2008 году в данном створе были отобраны 3 пробы. Качество воды оценивается как 3 класс – умеренно-загрязненная.

Таблица 5.2-2 В динамике по ИЗВ в данном створе по годам

| Год | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗВ | 1,44 | 1,36 | 1,15 | 2,41 | 1,77 | 1,97 |

Таблица 5.2-3 Превышения ПДК наблюдались по следующим показателям

| № п/п | Превышения ПДК | Раз |
| --- | --- | --- |
| 1 | ХПК | 2,7 |
| 2 | БПК | 2,6 |
| 3 | Медь | 2,4 |
| 4 | Железо валовое | 2,0 |
| 5 | Марганец | 1,2 |

Река Осиновка, исток в районе Кильмезского ядомогильника. Створ №1 – в верхнем течении, створ №2 – в среднем течении, створ №3 – в районе устья, при впадении в р. Лобань. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) – 6,94, класс качества 6 – очень грязная.

Таблица 5.2-4 Превышения ПДК по следующим показателям

| № п/п | Превышения ПДК | Раз |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марганец | 21,4 |
| 2 | Железо растворимое | 6,2 |
| 3 | Медь | 5,7 |
| 4 | ХПК | 4,2 |
| 5 | Железо валовое | 3,1 |
| 6 | Формальдегид | 2,0 |
| 7 | Азот аммонийный | 1,7 |

Серьезной проблемой является качество питьевой воды подаваемой населению, в основном из артезианских скважин.

Во многих населенных пунктах района, особенно в пгт Кильмезь водопроводные сети имеют износ более 70 %, находятся в аварийном состоянии, не на всех объектах водопользования обустроены санитарные зоны скважин. Производственный и государственный контроль за качеством, подаваемой населению питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор. С закрытием части предприятий в районе часть скважин оказалась бесхозной.

В пгт Кильмезь для обеспечения благоприятных условий водопользования на р. Кильмезь в местах массового отдыха населения определены два контрольных створа. Организованным источником загрязнения, оказывающим преимущественное влияние на качество речной воды в местах массового водопользования, является Кильмезский цех ОАО «Ува-молоко». Объем выпуска сточных вод 60 куб. м. в сутки (очистные сооружения биологической очистки). Лабораторно-производственный контроль организован лабораторией ОАО «Ува-молоко», качество сбрасываемых сточных вод отвечало требованиям.

## Отходы производства и потребления

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, что в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории района до конца не решена.

Источниками загрязнения окружающей среды являются отходы, промышленные и бытовые, а также свалки захоронения ТБО и несанкционированные свалки.

Бытовые отходы

Твердые бытовые отходы Кильмезского района вывозятся на санкционированные и несанкционированные свалки ТБО в районе населенных пунктов Зимник, Рыбная Ватага, Большой Порек.

В районе постоянно образуются стихийные, несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. На момент разработки данного проект на территории района существует большое количество подобных свалок. Также на территории района расположены две санкционированные свалки, одна свалки ТБО в районе д. Зимник, вторая свалка отходов лесопереработки в районе д. Тат-Кильмезь.

На территории Кильмезского района полигонов промышленных и бытовых отходов нет.

Ещё три свалки расположены в населенных пунктах: Рыбная Ватага, Большой Порек и Бураши.

Количество отходов, образовавшихся в Кильмезском районе в 2008 году, составляет примерно 3 тыс.тонн/год или около 20 тыс.м3/год.

Существующая система сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) в пгт Кильмезь – планово-регулярная, контейнерного типа и по заявкам. Обезвреживание ТБО производится методом захоронения свалке рядом с поселком.

Согласно Федеральной концепции обращения с твердыми бытовыми отходами, основными задачами управления отходами являются:

максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующих рекультивации территорий;

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Твердые бытовые отходы, вывозимые на свалку, содержат такие ценные компоненты, как бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы.

При захоронении ТБО эти фракции безвозвратно теряются.

На момент разработки Схемы территориального планирования Кильмезского района разрабатывается проект по строительству полигона ТБО в районе Тат-Кильмезь. Земельный участок, площадью 3,2 га, расположен на землях Мало-Кильмезского сельского поселения, Кильмезского района в 6 км западнее пгт Кильмезь. Ближайший населенный пункт, деревня Тат-Кильмезь находится от участка на расстоянии 1,5 км. Ближайшая река Кильмезь находится от будущего полигона на расстоянии 3 км. Участок граничит: с северной стороны – автодорога «Кильмезь-Селино» - на расстоянии 100 метров. С восточной, южной и западной сторон площадка окружена смешанным лесом.

На момент разработки проекта на данной территории организована несанкционированная свалка площадью около 10000 м2.

Промышленные отходы

Количественный и качественный анализ образования отходов производства и потребления за 2008 год на территории Кильмезского района проведен на основании обобщения сведений федерального государственного статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления».

Таблица 5.3-1 Образование отходов производства и потребления, по стат. отчетности 2ТП-отходы, тонн

| Класс опасности отходов для окружающей природной среды | Образование отходов за отчетный год | Использование отходов | Обезвреживание отходов | Передача отходов другим организациям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в организации | в % от количества образовавшихся отходов | в организации | в % от количества образовавшихся отходов | всего |
| Всего отходов | 3736,1 | 2698,7 | 72,2 | 0,2 | 0,01 | 947,2 |
| I класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 0,003 | - | - | - | - | - |
| II класс опасности для окружающей среды (всего) | 1,0 | - | - | - | - | 0,9 |
| III класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 5,5 | 5,8 | 105 | 0,2 | 0,9 | 0,1 |
| IV класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 36,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 26,2 |
| V класс опасности для окружающей природной среды (всего) | 3693,5 | 2693,0 | 73 | - | - | 920,0 |

Всего на предприятиях района за 2008 год образовалось 3736,1 тонн отходов производства и потребления.

Отходы 1 класса опасности (чрезвычайно опасные) образовалось 0,003 т, или 0,0001 % общего объема отходов всех классов. Данный класс опасности в основном представлен отходами ртутьсодержащими лампами и приборами. В Кировской области организована утилизация ртутьсодержащих отходов (на участке демеркуризации ртутных ламп) в г. Кирове ОАО «Куприт».

Отходов 2 класса опасности (высокоопасные) образовалось 1,0 т, или 0,03 % общего объема отходов. Это отходы неорганических кислот, щелочей, а также аккумуляторы свинцовые с не слитым электролитом. 96 % отходов этого класса обезвреживаются.

Отходов 3 класса опасности (умеренно опасные) образовалось 5,5 т, или 0,15 % общего объема отходов. Умеренно опасные отходы представлены отходами синтетических и минеральных масел, нефтепродуктами от зачистки резервуаров для их хранения, отходами эмульсий и смесей нефтепродуктов, замазученными грунтами и прочими отходами нефтепродуктов. Часть нефтесодержащих отходов и отработанные масла повторно используются, перерабатываются или сжигаются в котельных установках, а прочие отходы нефтепродуктов (топливные масляные фильтры, обтирочный материал и другие отходы, загрязненные нефтепродуктами) размещаются на свалках твердых бытовых отходов (ТБО).

Отходов 4 класса опасности (малоопасные) образовалось 36,1 т, или 1,0 % от общего объема отходов. Данный класс опасности представлен преимущественно отходами коры, золой и шлаками топочных установок, навозом крупного рогатого скота, твердыми бытовыми. При этом большая часть отходов коры используются и обезвреживаются. Все коммунальные отходы размещаются на свалках ТБО.

Отходов 5 класса опасности (практически неопасные) образовалось 3693,5 т, или 98,9 % от общего объема отходов.

В отчетном году обезврежено и использовано 3470,7 т (92,9 %) наиболее опасных промышленных отходов 1 – 5 класса, и 175,4 т (4,7 %) отходов размещено на хранение на специализированных объектах, либо захоронено на свалках ТБО.

Учитывая ежегодно возрастающие объемы образования и накопления отходов, отсутствие технологий их переработки и утилизации по-прежнему актуальными остаются проблемы утилизации и переработки отходов лесной промышленность, а также рекультивации несанкционированных и стихийных свалок.

В результате действий лесопильного производства в районе образуется 3,0 тыс. тонн древесных опилок и 9,0 тыс. тонн отходов горбыля, рейки. Их переработка, с целью производства топлива, не налажена. Одной действующей легальной свалки отходов деревообработки для районного центра недостаточно.

Кильмезский ядомогильник

Одной из основных острых проблем Кильмезского района является наличие на его территории Кильмезского ядомогильника, который остается потенциальным источником загрязнения природной среды и требует постоянного контроля за качеством подземных и поверхностных вод в районе его размещения.

Кильмезский ядомогильник является источником повышенной экологической опасности – объектом захоронения пришедших в негодность и запрещенных к применению ядохимикатов сельскохозяйственного назначения (пестицидов). Объект построен в 1975 году на землях гослесфонда, принадлежащих Осиновскому лесничеству Немского лесхоза (139 кв.) в административных границах Кильмезского района, в 0,6 км северо-западнее бывшей д. Орехово, в 12,5 км юго-восточнее п. Нема на водоразделе правобережных притоков р. Лобань.

Захоронение представляет собой две гидроизолированные траншеи емкостью по 500 м3 каждая и один железобетонный бункер емкостью 60,5 м3 (для пестицидов 1 и 2 класса опасности). Гидроизоляция дна и стенок траншей представлены метровым слоем глины. Сверху объект засыпан грунтом и задернован, по периметру оборудован обваловкой, кольцевой канавой и ограждением из колючей проволоки.

На полигоне площадью 1 га захоронены пестициды, представленные хлорорганическими, ртутьсодержащими, фосфорорганическими и мышьякосодержащими соединениями массой 591,4 тонны различных видов ядохимикатов (более 70 наименований), из них 52 тонны – препараты 1 и 2 класса опасности.

С ноября 1975 г. по ноябрь 1983 г. объект находится на балансе объединения «Сельхозтехника» Немского района. С 1999 г. сотрудниками ОГУ «ВятНТИЦМП» проводятся работы по эколого-гидрогеологическому изучению района размещения Кильмезского ядомогильника.

Выводы:

Кильмезский ядомогильник является потенциально-опасным объектом. Возможны размыв и разрушение верхних изолирующих слоев захоронения, в результате чего ядохимикаты поверхностными водами могут попасть в поверхностные и подземные воды, а оттуда и в водопроводные сети Кильмезского и Немского районов.

# Историко-культурный потенциал

К объектам культурного наследия отнесены памятники:

архитектуры;

археологии;

истории и культуры.

Историко-культурный потенциал Кильмезского района представлен рядом памятников археологии и архитектуры.

Таблица 5.3-1 Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кильмезского района

| № п/п | Наименование памятника, код памятника | Категория охраны | № документа | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Памятники истории: |  |  |  |
| 1. | Могила организатора Советской власти в Кильмезской волости В.М. Федорова, павшего от руки кулаков, 1920 г. 4300304000 | Р | 560 | пгт Кильмезь, парк им. Федорова |
| 2. | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1919 г. 4300305000 | Р | 560 | д. Арпорек |
| 3. | Могила участника установления Советской власти в Кильмезской волости, старого большевика Д.К. Попкова, 1936 г. 4300306000 | Р | 560 | д. Вихарево |
| 4. | Могила красноармейца, рабочего Путиловского з-да А. Иртегова, погибшего при выполнении боевого задания, 1919 г. 4300307000 | Р | 560 | д.Рыбная Ватага |
|  | Выявленные объекты: |  |  |  |
| 5. | Троицкая церковь |  |  | пгт Кильмезь, ул.Советская |
| 6. | Магазин Выгодчикова |  |  | пгт Кильмезь, ул.Советская |
| 7. | Магазин Ежеговских |  |  | пгт Кильмезь, ул.Советская,78 |
| 8. | Жилой дом |  |  | пгт Кильмезь, ул.Советская,88 |
| 9. | Лавка |  |  | пгт Кильмезь, ул.К.Маркса |
| 10. | Старообрядческая церковь |  |  | С. Бураши |
| 11. | Лавка |  |  | С. Большой Порек |
|  | Памятники археологии: |  |  |  |
| 12. | Стоянка «Кильмезь», IХ-ХVI вв. | Р | 6/191 | СВ окраина пгт Кильмезь |
| 13. | Селинское поселение, VII-III тыс. до н.э., IV-ХVI вв. | Р | 6/191 | 150 м СВ д. Аркуль |
| 14. | Селище «Богатырский Бугор», IХ-ХVI вв. | Р | 6/191 | 350 м Ю бывш. д. Богатыри |
| 15. | Курган «Богатырский бугор», IV-ХVIвв. | Р | 6/191 | В окраина бывш. д. Богатырский Бугор |
|  | Комплекс памятников: | Р | 6/191 | д. Вихарево |
| 16. | -поселение «Вихаревское-I», IV-III тыс. до н.э., IV-ХVI вв.; |  |  | 260 м С деревни |
| 17. | -поселение «Вихаревское-II» 2-я пол. I тыс. н.э. |  |  | 70 м ЮВ от моста в деревне |
| 18. | Вичмарский могильник, IV-ХVI вв. | Р | 6/191 | на огородах д. Вичмарь |
| 19. | Вознесенская стоянка, VII-III тыс. до н.э. | Р | 211, 452 | 400 м С д. Вознесенское |
|  | Комплекс памятников: | Р | 6/191 | д. Еремино |
| 20. | - стоянка «Ереминская-I», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 250 м ЮЮВ деревни |
| 21. | -стоянка «Ереминская-II», VII-III тыс. до н.э. |  |  | 180 м В деревни |
| 22. | Казанское селище, IХ-ХVIвв. | Р | 6/191 | близ бывшей д. Казанка |
| 23. | Вознесенско-Карманкинская стоянка, VII-III тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 550 м ЮВ от МТФ д. Карманкино |
| 24. | Комиссаровский курган, II тыс. до н.э. | Р | 6/191 | 600 м от д. Комиссары в сторону д. Ключи |
| 25. | Костылевское поселение, IХ-ХVI вв. | Р | 6/191 | 100 м З д. Костылево |
| 26. | Микрюковская стоянка, VII-III тыс. до н.э., ХVI-ХVII вв. | Р | 6/191 | 800 м З д. Матвеевка |
| 27. | Матюшинское поселение, VII-III тыс. до н.э., IХ-ХVI вв. | Р | 6/191 | 700 м СВ д. Матюшино |
| 28. | Кошколетский курган, II тыс. до н.э. | Р | 6/191 | близ д. Мелекес |
|  | Комплекс памятников: | Р | 6/191 | д. Моторки |
| 29. | -поселение «Моторки-I», VII-III тыс. до н.э., I тыс. до н.э.; |  |  | 60 м СВ школы |
| 30. | -поселение «Моторки-III», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 400 м ЮЮВ деревни |
| 31. | -стоянка «Моторки-IV», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 300 м В деревни |
| 32. | -стоянка «Моторки-V», VII-III тыс. до н.э. |  |  | 450 м В деревни |
| 33. | -стоянка «Моторки-VI», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 100 м ЮВ устья р. Идык |
| 34. | -стоянка «Моторки-VII», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 300 м В деревни |
| 35. | -стоянка «Моторки-VIII», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 450 м В деревни |
| 36. | -стоянка «Моторки-IХ», УП-Ш тыс. до н.э.; |  |  | 750 м ВСВ деревни |
| 37. | -поселение «Моторки-Х»,V II-III тыс. до н.э., IV-ХVIвв.; |  |  | 1,1 км ВСВ деревни |
| 38. | -селище «Моторки-ХI», IV-ХVI вв. |  |  | 1 км ВСВ деревни |
|  | Комплекс памятников: | Р | 6/191 | д. Пестерево |
| 39. | -поселение «Пестеревское-I», ХV-ХVI вв.; |  |  | 750 м Ю деревни |
| 40. | -селище «Пестеревское-II», IХ-ХVI вв.; |  |  | 500 м Ю деревни |
| 41. | -стоянка «Пестеревская-III»,VII-III тыс. до н.э |  |  | 70 м С деревни |
|  | Комплекс памятников: | Р | 6/191 | д. Тархан |
| 42. | -поселение «Тархан-I», VII-V тыс. до н.э., IV-III тыс. до н.э., II тыс. до н.э.; |  |  | 60 м СЗ окраины деревни |
| 43. | -стоянка «Тархан-I»; |  |  | Ю берег о. Чёрного |
| 44. | -стоянка «Тархан-II», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 50 м В поселения «Тархан-1» |
| 45. | -стоянка «Тархан-III», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 200 м ЗЮЗ деревни |
| 46. | -стоянка «Тархан-IV», IV-III тыс. до н.э.; |  |  | 120 м ЗСЗ деревни |
| 47. | -стоянка «Тархан-V», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 90 м ЗСЗ конного двора деревни |
| 48. | -стоянка «Тархан-VI», IV-III тыс. до н.э.; |  |  | 40 м СВ окраины деревни |
| 49. | -стоянка «Тархан-VII», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 250 м Ю вост. окраины деревни |
| 50. | -стоянка «Тархан-VIII», VII-III тыс. до н.э.; |  |  | 35 м ВСВ деревни |
| 51. | -стоянка «Надежда-I», VII-III тыс. до н.э. |  |  | 500 м ЮЗ деревни |
|  | Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| 52. | Порекское местонахождение кремня и керамики V-III тыс. до н. э., VI-XV вв. |  |  | д. Большой Порек |
| 53. | Усть-Валинское I местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Валинское Устье |
| 54. | Вихаревское II местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 300 м к С от д. Вихарево |
| 55. | Вихаревское III местонахождение керамики VI-XV вв. |  |  | 30 м к ЮЗ от д. Вихарево |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Вичмарь |
| 56. | -местонахождение кремня Вичмарь I, V-III тыс. до н. э. |  |  | 400 м к ЮВ от деревни |
| 57. | -местонахождение кремня Вичмарь II, V-III тыс. до н. э. |  |  | 600 м к ЮВ от деревни |
| 58. | Сосновское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 3 км к С от д. Захарово |
| 59. | Карманкинское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 520 м к З от д. Карманкино |
| 60. | Кощеевское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Кощеевка |
| 61. | Троицкое селище VI-IX вв. |  |  | д. Красный Яр |
| 62. | Матвеевское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 200 м к ЮЗ от д. Матвеевка |
| 63. | Микваровское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 700 м к З от д. Микварово |
| 64. | поселение Моторки II, VII-III тыс. до н. э. |  |  | близ д. Моторки |
| 65. | Моторки I, кладбище марийцев II тыс. до н. э. |  |  | близ д. Моторки |
| 66. | Моторки II, могильник II тыс. до н. э. |  |  | 500 м к В от деревни |
| 67. | местонахождение кремня Моторки V-III тыс. до н. э. |  |  | 400 м к В от деревни |
| 68. | местонахождение кремня Надежда I,V-III тыс. до н. э. |  |  | 450 к ССЗ от д. Надежда |
| 69. | Пестеревское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 500 м к Ю от д. Пестерево |
| 70. | Рудниковское местонахождение кремневого скребка V-III тыс. до н. э. |  |  | 800 м к ЮЗ от д. Рудники |
| 71. | Рыбная Ватага, местонахождение каменного тесла V-III тыс. до н. э. |  |  | д. Рыбная Ватага |
| 72. | Селинское местонахождение кремня XI-XVвв |  |  | д. Селино |
| 73. | Таутовское кладбище II тыс. до н. э. |  |  | д. Таутово |
| 74. | Троицкое местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | с. Троицкое |
|  | Комплекс памятников: |  |  | д. Кокуевка |
| 75. | Кокуевское I местонахождение кремня, эпоха камня |  |  |  |
| 76. | Кокуевское II местонахождение кремня, эпоха камня |  |  |  |
| 77. | Дубровское селище, IV-Х вв. |  |  | близ д. Дубрава |

1. Категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

Р– объект культурного наследия (памятник истории и культуры) регионального значения.

2. Документы о принятии объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) на государственную охрану:

452 – Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1997 г. № 452 «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

560 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 г. № 560 «О состоянии и мерах улучшения охраны памятников истории и культуры в области»;

6/191 – Решение исполнительного комитета Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 г. № 6/191 «О постановке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области»;

211 – Постановление Губернатора Кировской области от 09.07.1997 г. № 211 «Об отнесении объектов исторического и культурного наследия области к категории памятников истории и культуры местного значения».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется градостроительным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строительство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, автомобильных и железных дорог, прокладка инженерных сетей и коммуникаций и т.п.) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 вышеназванной статьи, требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Перечисленные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации уже в настоящее время представляют интерес для туристов и могут быть включены в существующие или вновь организуемые  туристические маршруты.

Кроме того, значительным толчком для развития туризма в районе в перспективе может быть дальнейшее возрождение ранее существующих промыслов и ремесел (плетение из лозы, резьба по дереву, изготовление сувениров).

# Сельскохозяйственный потенциал

## Анализ современного состояния

Кильмезский район расположен в юго-восточной части Кировской области. С севера район граничит с Немским, Унинским районами, с запада – Уржумским, с юга – Малмыжским, с востока – Республикой Удмуртия. Кильмезский район входит в юго-восточную природно-экономическую зону сельского хозяйства Кировской области. Данная зона имеет благоприятные природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства. Однако почвенный покров непосредственно в Кильмезском районе характеризуется крайне низким естественным плодородием. Более 90% площадей  пахотных земель района представлено слабо гумуссированными почвами дерново-подзолистого типа. Около 15 тыс. га пахотных земель подвержено водной эрозии, из них около 13 тыс. га переувлажнено  и заболочено, требует  мелиоративного обустройства. Основная часть осушенных земель зарастает мелколесьем и требует мелиоративного ремонта. Наиболее неблагоприятной тенденцией  в сфере землепользования продолжает оставаться  истощение почвенного плодородия. Особую тревогу вызывает ежегодное сокращение посевов сельскохозяйственных культур. Во многом по этим причинам Кильмезский район занимает по производству сельскохозяйственной продукции одно из самых последних мест.

Кильмезский район занимает территорию 310,64 тыс. га (или 2,6% от общей площади Кировской области). Обладая 2,0% сельхозугодий области, район производит 1,4% продукции сельского хозяйства (по всем  категориям хозяйств), в том числе в растениеводстве – 1,5%: картофеля – 3,4%; овощей – 0,8%; зерновых культур – 0,7%; мяса – 1,5%; молока – 1,4%; яиц – 0,4%; шерсти – 7,0%.

По степени сельскохозяйственной освоенности территории район является недостаточно освоенным. Под сельскохозяйственными угодьями всех видов занято 67,3 тыс. га или 21,7% территории района (по Кировской области – 27,5%).

Таблица 7.1-1 Основные показатели развития сельского хозяйства Кильмезского района (все категории хозяйств)

| Показатели | Един. измер. | Все категории хозяйств | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | Все категории хозяйств | в т.ч. сельхоз. организации |
| Посевная площадь – всего | га | 15028 | 14265 | 11471,2 | 10518,7 |
| в том числе: зерновые культуры | га | 4036 | 3843 | 3489 | 3478 |
| картофель |  | 1701 | 1591 | 688,8 | 141,5 |
| овощи | га | 146 | 139 | 46,4 | 3,2 |
| кормовые культуры всего | га | 9145 | 8693 | 7247 | 6896 |
| Поголовье скота |  |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот | гол. | 5585 | 5122 | 4561 | 3235 |
| в том числе: коровы | гол. | 2234 | 2011 | 1834 | 1235 |
| свиньи | гол. | 1875 | 1527 | 624 | 50 |
| овцы и козы | гол. | 3743 | 3411 | 3129 | - |
| в т. ч. овцы | гол. | 2769 | 2479 | 2223 | - |
| лошади | гол. | 52 | 49 | 47 | 14 |
| Валовое производство продукции: |  |  |  |  |  |
| зерновые культуры | тонн | 2645 | 3438,2 | 3928,4 | 3907,6 |
| картофель | тонн | 23592,9 | 18794,4 | 11075,6 | 2565,8 |
| овощи всего | тонн | 2292 | 2217,9 | 897,8 | 20,1 |
| скот и птица (жив. вес) | тонн | н/д | 1342 | 1396 | 345 |
| молоко | тонн | н/д | 7381 | 6874 | 3400 |
| яйца | тыс.шт. | н/д | 2340 | 1900 | - |
| шерсть | тонн | н/д | 5,2 | 5,6 | - |

Основными товарными отраслями являются производство зерновых культур, картофеля, молока и мяса.

По состоянию на 01.01.2009 г. на территории района зарегистрировано 9 сельскохозяйственных организаций и 17 сельскохозяйственных кооперативов.

Доля личного сектора в общем объеме валовой продукции (на 01.01.2009г.): зерновые – 0,5%; картофель – 76,6%; овощи – 97,6%; мясо – 75,1%; молоко – 50,3%; яйца – 99,8%; шерсть – 100,0%.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме валовой продукции (на 01.01.2009г.): зерновые – 0%; картофель – 0,3%; овощи – 0,2%; мясо – 0,2%; молоко – 0%; яйца – 0%.

В районе развито растениеводство и животноводство. В пользовании работающих сельскохозяйственных предприятий имеется 43589 га с/х угодий. Растениеводство ориентировано на производство зерновых культур, картофеля, овощей и кормов для животноводства.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время (за 2008 год) удовлетворяет потребности населения Кильмезского района в продуктах питания не в полной мере. В соответствии с физиологической нормой, потребности населения обеспечиваются:

на 100 % - картофелем, молоком и молочными продуктами, мясом и мясными продуктами;

на 75 % - овощами;

на 63 % - зерном.

Кроме потребности на питание в балансе учитываются: потребность на фураж, семена и прочие расходы.

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности (наполнение рынка продуктами собственного производства, общепринятый уровень которого оценивается в 70 %) в Кильмезском районе достигнут по картофелю, овощам, молоку и молочным продуктам, мясу и мясным продуктам.

Необходимо отметить, что при неполной удовлетворенности населения района в продуктах питания, обеспечено земельными ресурсами на одного человека достаточно высока по сравнению с требуемой принятой нормой: обеспеченность сельскохозяйственными угодьями составляет на 1 человека 4,5 га, по Кировской области – 2,34 га, а требуемая принятая норма – 1,44 га, обеспеченность пашней на 1 человека – 3,5 га, по Кировской области – 1,75 га, а требуемая принятая норма – 0,9 га.

Таблица 7.1-2 Основные показатели по сельскохозяйственным организациям Кильмезского района на 01.01.2009 г.

|  | Посевная площадь, га | Урожайность, ц/га | Поголовье скота, голов | Валовое производство, ц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Зерновые культуры | Картофель | Кормовые культуры | Зерновые | Картофель | КРС | в т.ч. коровы | свиньи | Зерновые культуры | Картофель | Прирост КРС | Прирост свиней | Молоко |
| 1. ООО «Заря» | 387 | 60 | - | 327 | 3,6 | - | 159 | 96 | - | 210 | - | 59 | 3 | 1591 |
| 2. СХА «Надежда» | 2782 | 1100 | 110 | 1571 | 16,6 | 183,1 | 1256 | 400 | - | 18240 | 20140 | 1261 | 1 | 11412 |
| 3. СПК «Заря» | 1348 | 529 | 20 | 799 | 10,9 | 184,8 | 391 | 130 | - | 5770 | 3700 | 386 | 7 | 4945 |
| 4. ООО «Новый Путь» | 183 | 101 | - | 82 | 5,2 | - | 64 | 51 | 1 | 530 | - | 64 | - | 1191 |
| 5. ООО «Житница» | 1431 | 594 | - | 837 | 8,9 | - | 275 | 135 | - | 5300 | - | 267 | 13 | 4182 |
| 6. ООО «Вихаревский» | 1152 | 424 | 11 | 717 | 5,7 | 162,6 | 74 | 59 | 21 | 2400 | 1780 | 45 | 7 | 1181 |
| 7. ООО «Бураши» | 1890 | 530 | - | 1360 | 9,9 | - | 713 | 226 | 28 | 5250 | - | 556 | 15 | 6162 |
| 8. СПК «Ватажский» | 1078 | 140 | - | 938 | 9,8 | - | 244 | 106 | - | 1380 | - | 217 | - | 2494 |
| 9. ООО «Крона» | 265 | - | - | 265 | - | - | 59 | 32 | - | - | - | 52 | - | 847 |
| Итого: | 10516 | 3478 | 141 | 6896 | 11,2 | 181,7 | 3235 | 1235 | 50 | 39080 | 25610 | 2907 | 46 | 34005 |

Таблица 7.1-3 Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в 2008 г.

| Показатели | Приходится на душу населения (кг/год, шт./год) | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- |
|  | Кировская область( | Кильмезский район | Место в области по производству |  |
| Мясо | 45 | 93 | 23 | 82 |
| Молоко | 390 | 458 | 25 | 470 |
| Зерно | 349 | 262 | 28 | 115 |
| Картофель | 295 | 738 | 7 | 110 |
| Овощи (местного производства) | 171 | 60 | 25 | 138 |
| Справочно: приходится на 1 жителя (га) |
| Сельхозугодия | 2,34 | 4,5 |  | 1,44 |
| Пашня | 1,75 | 3,5 |  | 0,9 |

Вследствие того, что обеспеченность пашней и сельхозугодиями на душу населения по району выше, чем по Кировской области, показатели производства некоторых видов продукции сельского хозяйства на душу населения по району превышают средние показатели по области (картофель, молоко, мясо). Это объясняется, прежде всего, лучшей обеспеченностью населения района земельными ресурсами.

В растениеводстве основными культурами, возделываемыми в районе, являются зерновые, кормовые культуры и картофель.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства характеризуется следующей структурой посевных площадей (все категории хозяйств): зерновые культуры – 30,4%, картофель – 6,0%, овощи – 0,4%, кормовые культуры – 63,2% (Рисунок 4).

Рисунок 4

За год (с 2007 по 2008 гг.) общая посевная площадь во всех категориях хозяйств сократились на 19,6%, в том числе, посевные площади зерновых культур – на 9,2%, картофеля – на 56,7%, овощей – на 66,6%, кормовых культур – на 16,6%.

Урожайность зерновых культур в 2008 году составила 11,3 ц/га, картофеля – 160,8 ц/га. Надо отметить, что по сравнению с 2007 годом урожайность зерновых культур возросла на 26,3%, урожайность картофеля – на 36,2%.

Основными направлениями животноводства в районе являются: молочное и мясное скотоводство. Удельный вес коров в стаде крупного рогатого скота сельхозпредприятий на 01.01.2009 г. составил 38,2%.

Если в 2007 году удой молока на корову составлял 3670 кг (по области удой составил 4417 кг), то в 2008 году он незначительно увеличился на 2,1% и составил 3748 кг (по области – 4371 кг, т.е. произошло сокращение надоя на 1,0%).

За три года (с 2006 по 2008 гг.) поголовье крупного рогатого скота сократилось на 18,3%, в том числе поголовье коров – на 17,9%, овец и коз – более чем на 16%, а поголовье свиней, и вовсе, на 66,7%.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на производстве молока, мяса, зерновых культур, картофеля, овощей, и кормов для животноводства соответствует природно-экономическим условиям района. Главной задачей сельхозпредприятий района является снабжение населения Кильмезского района картофелем, овощами, молоком, в том числе цельным молоком и молочно-кислыми продуктами, а также мясом и мясными продуктами.

Следует отметить, что район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет неиспользуемой пашни и улучшения существующих сельхозугодий.

Выводы:

- Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время (за 2008 год) удовлетворяет потребности населения Кильмезского района в продуктах питания не в полной мере. В соответствии с физиологической нормой, потребности населения обеспечиваются: на 100 % - картофелем, молоком и молочными продуктами, мясом и мясными продуктами; на 75 % - овощами и на 63 % - зерном.

- Обеспечено земельными ресурсами на одного человека достаточно высока по сравнению с требуемой принятой нормой: обеспеченность сельскохозяйственными угодьями составляет на 1 человека 4,5 га, по Кировской области – 2,34 га, а требуемая принятая норма – 1,44 га, обеспеченность пашней на 1 человека – 3,5 га, по Кировской области – 1,75 га, а требуемая принятая норма – 0,9 га.

- По состоянию на 01.01.2009 г. доля личного сектора в общем объеме валовой продукции существенна по всем основным видам сельскохозяйственной продукции (за исключением зерновых культур): зерновые – 0,5%; картофель – 76,6%; овощи – 97,6%; мясо – 75,1%; молоко – 50,3%; яйца – 99,8%; шерсть – 100,0%.

- Кильмезский район не полностью использует потенциальные возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства за счет неиспользуемой пашни и улучшения существующих сельхозугодий.

## Потенциальные возможности и перспективы развития сельского хозяйства

### Общие положения

Развитие сельского хозяйства определено на основе Программы социально-экономического развития Кильмезского муниципального района на 2007-2011 гг. и национальных проектов с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики современного состояния, достижения сельскохозяйственной науки.

В течение длительного времени в агропромышленном комплексе района отмечались негативные тенденции, такие как сокращение посевных площадей и поголовья скота, снижение урожайности, длительное отсутствие обновления материально-технической базы хозяйств; низкие темпы или полное отсутствие сельскохозяйственного, производственного и жилищного строительства; падение плодородия почв, сокращение кадрового потенциала, старение кадров.

Данные негативные тенденции можно преодолеть путем достижения следующих целей:

- Создание эффективного сельскохозяйственного производства.

- производство молока – поддержка обновления стада, проведение интенсивной племенной работы, увеличение товарности молока, улучшение комовой базы;

- производство мяса – более интенсивное использование ресурсов откорма молочного скота за счет:

- стабилизации поголовья продуктивного скота и повышения уровня продуктивности;

- приобретение племенного скота, искусственного осеменения коров;

- разработки и внедрения кормосырьевых конвейеров, увеличение производства наиболее высокоценных и технологичных видов кормов.

- производство и реализация семян многолетних трав, обеспечение качественными кормами отрасли животноводства за счет:

- совершенствования структуры посевных площадей кормовых культур, в том числе увеличение площадей таких высокопродуктивных многолетних трав, как козлятник восточный, люцерна, лядвенец рогатый;

- создание специализированных кормосырьевых конвейеров из разнопоспевающих многолетних и однолетних кормовых культур;

- внедрение порционно-загонного метода пастьбы с применением электропастухов для более эффективного использования пастбищ;

- обеспечение максимальной сохранности заготовляемых кормов укрытием полиэтиленовой пленкой.

- Повышение качества жизни населения в сельской местности  на основе роста благосостояния, наделения возможности дополнительной занятости.

- развитие личных подсобных хозяйств населения за счет доступности к кредитным ресурсам в рамках национального проекта «Развитие АПК»;

- обеспечение возможности увеличения заработной платы занятым в сельском хозяйстве путем наращивания эффективности производственной деятельности.

Увеличение продукции растениеводства зависит от биологического потенциала растений, поэтому большое внимание должно уделяться семеноводству трав, картофеля (получение элитных семян, высоких репродукций, районированных сортов), устойчивых к болезням, вредителям и пр.

В проекте посевные площади под кормовыми культурами рассчитаны с учетом:

- обеспечения потребностей животноводства в грубых, сочных и зеленых кормах;

- внедрения высокоурожайных сортов, новых кормовых культур,

- повышение продуктивности сенокосов и пастбищ.

Стратегическое направление развития – производство картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур. Сбор и переработка продукции ЛПХ в населенных пунктах, на самих предприятиях.

Для увеличения производства овощей защищенного грунта необходимо расширение энергоресурсосберегающих технологий выращивания овощей на малообъемных субстратах, на многоярусной гидропонике при биозащите. Также предполагается дальнейшее развитие семеноводства.

Общая площадь посева сельхозкультур к расчетному сроку может увеличится на 70%.

В результате применения научно-обоснованной системы земледелия продукция растениеводства к расчетному сроку может увеличиться: производство зерновых культур – на 92%, овощей – на 78%, картофеля – на 75%.

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства, необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание.

Наиболее эффективными видами удобрений следует считать органо-минеральные смеси и торфяные компосты с минераловатными добавками. Наличие запасов торфа в районе позволят организовать его переработку в органические удобрения и микроудобрения.

Таблица 7.2-1 Потребность в минеральных и органических удобрениях (тонн)

| Вид удобрения | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Стандартные туки | Действующее вещество | Стандартные туки | Действующее вещество |
| Азотные | 2900 | 592 | 4115 | 840 |
| Фосфорные | 2200 | 414 | 3115 | 588 |
| Калийные | 1185 | 474 | 1680 | 672 |
| Всего минеральных удобрений | 5000 | 1480 | 6000 | 2100 |
| Органические удобрения | 90000 | х | 130000 | х |
| В т.ч. навоз | 88650 | х | 125790 | х |

К расчетному сроку доза внесения минеральных удобрений должна составить 100-110 кг действующего вещества на 1 га посева, доза органических удобрений – 6-7 т на 1 га пашни. Рекомендуется соотношение вносимых удобрений: N, P, K - соответственно – 1 : 0,7 : 0,8.

Выход навоза с существующего поголовья скота позволяет вносить более 0,8 т/га пашни. На расчетный срок эта доза может увеличиться до 1,3 т/га.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов.

Кормовые ресурсы (корма на пашне, сенокосы и пастбища) позволяют увеличить поголовье скота (в условных головах) в 4,5 раза (при наличии 1,5 га на условную голову кормовых ресурсов (кормов на пашне, сенокосов и пастбищ)). Проектом предусмотрено увеличение поголовья скота в условных головах примерно на 70 %.

Необходимо улучшить генофонд имеющегося стада, усилить ветеринарную сеть, создать хозрасчетные пункты по искусственному осеменению животных.

В сфере развития животноводства проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Строительство животноводческого комплекса на 600 голов КРС (три комплекса по 200 голов) в д. Вихарево (ООО «Вихаревский»).

- Строительство предприятий по мини-переработке молока и мяса в д. Вихарево.

- Расширение племенного животноводства. Приобретение ООО «Вихаревский» дополнительно 200 голов племенного скота черно-пестрой породы.

К расчетному сроку производство молока во всех категориях хозяйства может возрасти на 87 %, мяса – на 62 %.

При расчете потребности в кормах (30 ц кормовых единиц на условную голову) на 1 очередь потребуется 18,6 тыс. т. кормовых единиц; на расчетный срок (35 ц кормовых единиц) – 28,9 тыс. т. кормовых единиц (с учетом страхового фонда, примерно 20%).

В настоящее время на одного жителя в год производится:

- зерна – 264 кг;

- картофеля – 743 кг;

- овощей – 60 кг;

- мяса – 94 кг;

- молока – 461 кг.

К расчетному сроку это количество может увеличиться почти в 2 раза.

### Баланс производства и потребления продукции сельского хозяйства

Расчет потребности в сельскохозяйственной продукции для питания населения района произведен, исходя из численности населения на перспективу и норм потребления продуктов на душу населения, разработанных институтом АМН.

Уровень обеспечения населения продуктами питания за счет местного производства - основной показатель эффективности работы АПК.

К расчетному сроку обеспеченность потребностей населения района может быть достигнута по всем видам сельскохозяйственной продукции, кроме зерна. По зерну должен быть преодолен минимальный уровень обеспеченности  рынка в 70 %. Для полной обеспеченности потребуется его завоз в размере 2571 тонн.

Предполагается, что к расчетному сроку вывозить из района можно будет:

- около 9,7 тыс. тонн картофеля;

- 340 тонн овощей;

- более 5,7 тыс. тонн молока и молочной продукции;

- 1160 тонн мяса и мясной продукции.

Таблица 7.2-2 Условный баланс производства и потребления продукции товарных отраслей Кильмезского района

| Наименование продукции | Валовое производство | Потребность всего( | «+ » избыток «—» недостаток (вывоз, ввоз) | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| современное состояние (2008 г.) |
| Хлебопродукты (в пересчете на зерно) | 3928,4 | 6220 | -2291,6 | 63 |
| Картофель | 11075,6 | 6430 | 4645,6 | 172 |
| Овощи местного ассортимента | 897,8 | 1200 | -302,2 | 75 |
| Молоко и молочные продукты | 6874 | 6660 | 214 | 103 |
| цельное молоко и молочно-кислые продуты | 3100 | 3100 | 0 | 100 |
| цельное молоко | 1800 | 1800 | 0 | 100 |
| Мясо и мясопродукты | 1396 | 1200 | 196 | 116 |
| I очередь (2017 г.) |
| Хлебопродукты (в пересчете на зерно) | 4927 | 7846 | -2919 | 63 |
| Картофель | 13315 | 7258 | 6057 | 183 |
| Овощи местного ассортимента | 1140 | 1214 | -74 | 94 |
| Молоко и молочные продукты | 9063 | 6600 | 2463 | 137 |
| цельное молоко и молочно-кислые продуты | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| цельное молоко | 1700 | 1700 | 0 | 100 |
| Мясо и мясопродукты | 1710 | 1100 | 610 | 155 |
| Расчетный срок (2035 г.) |
| Хлебопродукты (в пересчете на зерно) | 7536 | 10107 | -2571 | 75 |
| Картофель | 19370 | 9683 | 9687 | 200 |
| Овощи местного ассортимента | 1600 | 1260 | 340 | 127 |
| Молоко и молочные продукты | 12880 | 7120 | 5760 | 181 |
| цельное молоко и молочно-кислые продуты | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| цельное молоко | 1700 | 1700 | 0 | 100 |
| Мясо и мясопродукты | 2260 | 1100 | 1160 | 205 |

### Проектные предложения по развитию отрасли сельское хозяйство

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим  периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием.

На перспективу необходимо выполнить следующие задачи:

- Увеличение  посевов сельскохозяйственных культур, увеличение поголовья скота в общественном секторе.

- Сокращение диспаритета цен на выращенную продукцию и энергоносители, средства химизации, сельскохозяйственную технику.

- Рост материально-технической обеспеченности товаропроизводителей.

- Вовлечение в процесс сельскохозяйственного производства больших площадей пашни, повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий.

- Оказание материальной поддержки мелким, средним и крупным производителям сельскохозяйственной продукции на региональном и федеральном уровне с целью модернизации их производства и обновления машинотракторного парка.

- Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе.

- Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.

- Создание районной программы развития  сельского хозяйства, где основными направлениями должны быть обеспечение сохранения и постепенного наращивания  основных составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки (в первую очередь плодородия земель, племенного с животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно – технического потенциала, развития структур хранения и реализации сельхозпродукции, кадрового обеспечения сельхозпредприятий).

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства может быть достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов. При “неблагоприятных” условиях развития (дальнейший упадок, отсутствие достаточных инвестиций и законодательной базы, хозяйства станут экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет в основном за счет личных подсобных хозяйств (приусадебные земли, сады, огороды) и небольшого количества рентабельных сельхозпредприятий, крепких фермерских хозяйств; а доля ввозимых продуктов значительно увеличится.

Для достижения поставленных задач проектом предлагается осуществить в районе следующие мероприятия:

- Строительство животноводческого комплекса на 600 голов КРС (три комплекса по 200 голов) в д. Вихарево (ООО «Вихаревский»).

- Строительство животноводческого комплекса на 200 голов КРС в д. Пестерево.

- Строительство площадки для содержания КРС мясного направления в д. Дамаскино.

- Строительство кошары для содержания овец на 3000 голов в д. Карманкино.

- Строительство предприятий по мини-переработке молока и мяса в д. Вихарево.

- Расширение племенного животноводства. Приобретение ООО «Вихаревский» дополнительно 200 голов племенного скота черно-пестрой породы.

- Развитие семеноводческого хозяйства. Увеличение производства семян многолетних трав в д. Порек (СПК «Заря»).

Основные выводы и решения:

Ресурсный потенциал района, а также решение задач, стоящих перед сельским хозяйством (при росте валовой продукции сельского хозяйства) позволит к расчетному сроку практически полностью обеспечить потребности населения продуктами местного производства, что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной безопасности района.

Требует большого внимания сохранение и повышение почвенного плодородия, а также биологическое земледелие для получения качественной экологически чистой продукции, так как в районе есть все возможности для этого. Особенно важно для района расширение мелкотоварного сельскохозяйственного производства в садоводстве, животноводстве, в т.ч. свиноводстве.

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и будет стимулировать развитие малого предпринимательства. В связи с этим предусмотрена организация производства по мини-переработке молока и мяса.

Развитие сельского хозяйства должно быть актуализировано, согласно возможностям реализации и реальным ресурсам, при обязательной государственной поддержке:

- льготное кредитование отрасли;

- эффективные системы налогообложения и страхования;

- интеграция с другими отраслями (кооперация производства, доступность рынков, расширение спроса на сельхозпродукцию, повышение качества товаров, направленных на повышение качества жизни и здоровья населения).

Конкретно, основные выводы и решения приведены в нижеследующих таблицах (см. на отдельной странице).

Таблица 7.2-3 Актуализация основных показателей развития сельского хозяйства района (все категории хозяйств)

| Показатели | Един. измер. | 2008г. | 2017г. | 2035г. | Рост в % к отчетному году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь всего | га | 12312 | 14775 | 20965 | 170 |
| Зерновые культуры | га | 3489 | 4360 | 6280 | 180 |
| Картофель | га | 689 | 827 | 1174 | 170 |
| Овощи открытого грунта | га | 46,5 | 59 | 82 | 176 |
| Плоды и ягоды | га | 112,5 | 133 | 191 | 170 |
| Кормовые культуры-всего | га | 7975 | 9395 | 13238 | 166 |
| Поголовье скота |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 4561 | 5930 | 8000 | 175 |
| В том числе: коровы | гол. | 1834 | 2385 | 3220 | 176 |
| Свиньи | гол. | 624 | 810 | 1100 | 176 |
| Овцы и козы | гол. | 3129 | 3600 | 4000 | 128 |
| в том числе: овцы | гол. | 2223 | 2560 | 2840 | 128 |
| Лошади | гол. | 47 | 52 | 60 | 128 |
| Валовое производство продукции: |  |  |  |  |  |
| Зерновые культуры | тонн | 3928,4 | 4927 | 7536 | 192 |
| Картофель | тонн | 11075,6 | 13315 | 19370 | 175 |
| Овощи всего | тонн | 897,8 | 1140 | 1600 | 178 |
| Молоко | тонн | 6874 | 9063 | 12880 | 187 |
| Мясо (живой вес) | тонн | 1396 | 1710 | 2260 | 162 |
| Шерсть | тонн | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 127 |
| Яйца | тыс. шт. | 1900 | 1950 | 2000 | 105 |

Таблица 7.2-4 Предложения по стабилизации и развитию сельского хозяйства

| № п/п | 2017г. | 2035г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение посевов сельскохозяйственных культур, увеличение поголовья скота в общественном секторе | Увеличение посевов сельскохозяйственных культур, увеличение поголовья скота в общественном секторе |
| 2. | Сокращение диспаритета цен на выращенную продукцию и энергоносители, средства химизации, сельскохозяйственную технику | Сокращение диспаритета цен на выращенную продукцию и энергоносители, средства химизации, сельскохозяйственную технику |
| 3. | Рост материально-технической обеспеченности товаропроизводителей | Рост материально-технической обеспеченности товаропроизводителей |
| 4. | Вовлечение в процесс сельскохозяйственного производства больших площадей пашни, повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий | Вовлечение в процесс сельскохозяйственного производства больших площадей пашни, повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий |
| 5. | Оказание материальной поддержки мелким, средним и крупным производителям сельскохозяйственной продукции на региональном и федеральном уровне с целью модернизации их производства и обновления машинотракторного парка | Оказание материальной поддержки мелким, средним и крупным производителям сельскохозяйственной продукции на региональном и федеральном уровне с целью модернизации их производства и обновления машинотракторного парка |
| 6. | Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе | Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе |
| 7. | Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе | Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе |
| 8. | Создание районной программы развития сельского хозяйства, где основными направлениями должны быть обеспечение сохранения и постепенного наращивания основных составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки (в первую очередь плодородия земель, племенного с животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно – технического потенциала, развития структур хранения и реализации сельхозпродукции, кадрового обеспечения сельхозпредприятий) | Создание районной программы развития сельского хозяйства, где основными направлениями должны быть обеспечение сохранения и постепенного наращивания основных составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки (в первую очередь плодородия земель, племенного с животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно – технического потенциала, развития структур хранения и реализации сельхозпродукции, кадрового обеспечения сельхозпредприятий) |
| 9. | Увеличение посевных площадей на 20% | Увеличение посевных площадей на 70% |
| 10. | Увеличение поголовья: крупный рогатый скот – на 30%, коровы – на 30%, свиньи – на 29,8%, овцы и козы – на 15,1%, лошади – на 10,6% | Увеличение поголовья: крупный рогатый скот – на 75,4%, коровы – на 75,6%, свиньи – на 76,3%, овцы и козы – на 27,8%, лошади – на 27,7% |
| 11. | Рост валового производства сельскохозяйственной продукции растениеводства: зерно – 25,4%, картофель – на 20,2%, овощи – на 27,0% | Рост валового производства сельскохозяйственной продукции растениеводства: зерно – 91,8%, картофель – на 74,9%, овощи – на 78,2% |
| 12. | Рост валового производства сельскохозяйственной продукции животноводства: молоко – на 31,8%, мясо – на 22,5%, шерсть – на 14,3%, яйца – 2,6% | Рост валового производства сельскохозяйственной продукции животноводства: молоко – на 87,4%, мясо – на 61,9%, шерсть – на 26,8%, яйца – 5,3% |
| 13. | Рост валовой продукции сельского хозяйства на 25,1% | Рост валовой продукции сельского хозяйства на 74,3% |

Таблица 7.2-5. Контрольные показатели развития сельского хозяйства района (по категориям хозяйств)

| Показатели | Един. изм. | Все категории хозяйств | С/х предприятия, фермерские, прочие хозяйства | Личный сектор(приусадебные земли, огороды, сады) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2017 | 2035 | 2008 | 2017 | 2035 | 2008 | 2017 | 2035 |
| Посевная площадь всего | га | 12312 | 14775 | 20965 | 10518,7 | 12623 | 17911 | 1790,5 | 2152 | 3054 |
| Зерновые культуры | га | 3489 | 4360 | 6280 | 3478 | 4346 | 6260 | 11 | 14 | 20 |
| Картофель | га | 689 | 827 | 1174 | 141,5 | 170 | 241 | 545 | 657 | 933 |
| Овощи | га | 46,5 | 59 | 82 | 3,5 | 4,1 | 5,6 | 43 | 54,9 | 76,4 |
| Плоды и ягоды | га | 112,5 | 133 | 191 | - | - | - | 112,5 | 133 | 191 |
| Кормовые культуры-всего | га | 7975 | 9395 | 13238 | 6896 | 8124 | 11447 | 1079 | 1271 | 1791 |
| Поголовье скота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 4561 | 5930 | 8000 | 3245 | 4219 | 5692 | 1316 | 1711 | 2308 |
| В том числе: коровы | гол. | 1834 | 2385 | 3220 | 1240 | 1613 | 2177 | 594 | 772 | 1043 |
| Свиньи | гол. | 624 | 810 | 1100 | 61 | 79 | 108 | 563 | 731 | 992 |
| Овцы и козы | гол. | 3129 | 3600 | 4000 | - | - | - | 3129 | 3600 | 4000 |
| в т.ч. козы | гол. | 2223 | 2560 | 2840 | - | - | - | 2223 | 2560 | 2840 |
| Лошади | гол. | 47 | 52 | 60 | 14 | 15 | 18 | 33 | 37 | 42 |
| Валовое производство продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые культуры | тонн | 3928,4 | 4927 | 7536 | 3907,6 | 4900 | 7496 | 20,8 | 27 | 40 |
| Картофель | тонн | 11075,6 | 13315 | 19370 | 2594,2 | 3119 | 4537 | 8481,4 | 10196 | 14833 |
| Овощи всего | тонн | 897,8 | 1140 | 1600 | 21,6 | 27 | 39 | 876,2 | 1113 | 1561 |
| Молоко | тонн | 6874 | 9063 | 12880 | 3414 | 4501 | 6397 | 3460 | 4562 | 6483 |
| Мясо (живой вес) | тонн | 1396 | 1710 | 2260 | 348 | 426 | 563 | 1048 | 1284 | 1697 |
| Шерсть | тонн | 5,6 | 6,4 | 7,1 | - | - | - | 5,6 | 6,4 | 7,1 |
| Яйца | тыс.шт | 1900 | 1950 | 2000 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 1896,8 | 1946,7 | 1996,6 |

## Мелиорация земель

Развитие рентабельного сельскохозяйственного производства, повышение продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечение гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, а также создание необходимых условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и малопродуктивных земель невозможно без проведения мелиорации.

Существующее положение

Все мелиоративное строительство в Кильмезском районе связано с осушением.

На 01.01.2008г. площадь осушаемых земель в районе, по данным Управления Кировмелиоводхоз, составляет 3832га. Все осушаемые земли относятся к сельскохозяйственным и составляют 5,7% от всех сельхозугодий района. Площадь осушаемой пашни составляет 2763 га (5,3% от всей пашни района). Площадь осушаемого сенокоса составляет 803га, пастбища – 238га.

Таблица 7.3-1 Площади осушаемых земель Кильмезского района и распределение их по хозяйствам

| № п/п | Наименование землепользователей | Предоставлено земель, га: | Техническое состояние, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая площадь | в том числе закрытым дренажем | удовлетворительное | неудовлетворительное |
| 1 | СХА «Надежда» | 888 | 621 | 672 | 216 |
| 2 | СПК «Нива» | 1580 | 1549 | 1402 | 178 |
| 3 | СПК «Искра» | 312 | 304 | 155 | 157 |
| 4 | СПК «Колос» | 379 | 287 | 229 | 150 |
| 5 | СПК «У Илыш» | 150 | 150 | 141 | 9 |
| 6 | СПК «Кильмезский» | 71 | - | 59 | 12 |
| 7 | СХА им. «Фрунзе» | 398 | 398 | 388 | 10 |
| 8 | Зимнякское с/п | 54 | - | 54 | - |
|  | Всего по району | 3832 | 3309 | 3100 | 732 |

Как видно из таблицы 732 га (19%) осушаемых угодий находятся в неудовлетворительном состоянии.

В настоящее время 14800га сельхозугодий подвержены водной эрозии. 12500га  переувлажнены и заболочены, требуют мелиоративного обустройства.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие мелиорации в Кильмезском районе предусматривается осуществлять за счет проведения комплексных мероприятий по реконструкции и поддержанию должного мелиоративного состояния существующих систем осушения, а также строительства новых, в связи с подверженностью территории района заболачиванию и водной эрозии.

Приблизительно 15 тыс. га сельхозугодий района требуют проведения мелиоративных и противоэрозионных работ. Кроме того, 732га существующих осушаемых земель требует реконструкции и ремонта.

Для эффективного использования сельхозугодий необходимо проведение культуртехнических работ, комплекса мелиоративных мероприятий коренного улучшения земель и раскорчевки многолетних насаждений, в результате чего в оборот вовлекаются неиспользуемые, заброшенные земли, улучшается конфигурация полей. К культуртехническим работам относятся также уборка камней, планировка поверхности почвы, первичное окультуривание земель, фитомелиорация. При относительно небольших затратах культуртехнические работы повышают плодородие почвы, предотвращают выбытие сельхозугодий из оборота.

Важнейшее значение для предотвращения эрозии почв имеют агромелиоративные мероприятия, имеющие ряд преимуществ – долговременность по действию, малую капиталоёмкость, экологичность, быструю окупаемость. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных насаждений выше, чем на открытых полях на 18 – 19%.

Выводы

- Все мелиоративное строительство в Кильмезском районе связано с осушением.

- Площадь осушаемых земель в районе составляет 3832 га, требует ремонта и реконструкции 732га;

- Необходимо проведение мелиоративных и противоэрозионных работ на площади 15 тыс. га.

# Анализ и прогноз развития основных видов экономической деятельности Кильмезского муниципального района

## Современное состояние

Основой экономики Кильмезского района является промышленность. В общей отраслевой структуре производства района основная доля приходится на лесную и деревообрабатывающую промышленность - 66%, 31,2% на пищевую промышленность и сельское хозяйство, 2% на топливную и 1% на легкую промышленность. Все остальные отрасли выпускают только 3 % товаров и работ.

### Промышленность

В настоящее время в районе 13 предприятий промышленности, большая часть из которых находится в пгт Кильмезь.

Ниже приводится краткая характеристика основных предприятий района.

##### Лесная и деревообрабатывающая промышленность

ООО «Кильмезьлеспром»

Предприятие  «Кильмезьлеспром» расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность предприятия – лесозаготовительная. Предприятие выпускает лес круглый, пиломатериалы, дрова.  Численность занятых на предприятии составляет – 250 чел.

ООО «Лес»

Предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность предприятия – лесозаготовительная. Основная номенклатура выпускаемой продукции: шпон лущеный и двухканатный брус. Численность занятых на предприятии составляет – 43 человека.

ЧП Исупов

Предприятие зарегистрировано в пгт Кильмезь, однако обслуживает не только в Кильмезский район, но и в соседние регионы. Основная деятельность предприятия – транспортировка продукции лесопромышленного комплекса. Численность занятых на предприятии составляет – 23 человека.

ООО «Ритм-Бис»

Предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность предприятия – лесозаготовка, деревообработка и ремонт автомобильной и сельскохозяйственной техники. Основная номенклатура выпускаемой продукции: выпуск пиломатериалов, фанерный кряж, пиловочник хвойный, дрова топливные, мебель. Численность занятых на предприятии составляет – 80 человек.

ООО «Кильмезская ДСПМК»

Предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность – лесозаготовка и деревообработка. Основная номенклатура выпускаемой продукции: пиловочник хвойный и лиственный, дрова топливные, строганный погонаж, мебель. Численность занятых на предприятии составляет – 40 человек.

ООО «Лесоперерабатывающий комбинат»

Предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность – лесозаготовка и деревообработка. Основная номенклатура выпускаемой продукции: погонаж, доска обрезная и другие пиломатериалы. Численность занятых на предприятии составляет – 40 человек.

ЧП Шарфиков

Предприятие находится в д. Четай. Основная деятельность – лесозаготовка и деревообработка. Основная номенклатура выпускаемой продукции: обрезная и необрезная доска, производство срубов. Численность работающих на предприятии составляет – 17 человек.

##### Легкая промышленность

ООО «Силуэт»

Легкая промышленность представлена в районе двумя предприятиями - ООО «Силуэт» и швейным цехом Кильмезского районного потребительского общества. Предприятия расположены в пгт Кильмезь и занимаются пошивом и ремонтом одежды.

##### Пищевая промышленность

Крестьянско-фермерское хозяйство «Апис Мелифера».

Предприятие находится в пгт Кильмезь и занимается производством хлеба, кондитерских и мучных изделий.

ЗАО ТОРГ

ЗАО ТОРГ находится в пгт Кильмезь. Выпускаемая продукция: хлеб и хлебобулочные изделия.  Среднесписочная численность работающих – 55 человек.

### Строительная отрасль

Строительная отрасль в Кильмезском районе представлена двумя предприятиями, оба предприятия занимаются не только строительной деятельностью, но и лесозаготовкой и деревообработкой.

ООО «Стимул»

Предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность – строительство и ремонт различных объектов, а также заготовка деловой древесины и производство строительных материалов. Численность работающих на предприятии составляет – 45 человек.

АООТ «Зодчий»

Предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основная деятельность – строительство и ремонт различных объектов, а также деревообработка. Численность работающих на предприятии составляет – 63 человека.

##### Прочие предприятия

Торгово-производственное предприятие «Тамара»

Данное многопрофильное предприятие расположено в пгт Кильмезь. Основные направления деятельности – производство строительных материалов (тротуарной плитки, декоративных украшений), токарно-сварочное и бетонное производство, а также гостинично-ресторанный бизнес.

### Малое предпринимательство, торговля и общественное питание

С каждым годом возрастает значение малого предпринимательства. В районе зарегистрировано 339 индивидуальных предпринимателей. Развитие малого предпринимательства может стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики Кильмезского района, ключевой точкой роста экономики района.

Удельный вес малых предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов составляет 7,1%.

Весомый вклад в развитие экономики вносят кредитные кооперативы. Кредитные кооперативы в районе представлены Кредитным потребительским кооперативом граждан «Союз», сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом  «Согласие» и кредитным потребительским кооперативом граждан «Престиж». Создан муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства.

Малыми предприятиями оказывался широкий спектр бытовых услуг.

В рамках развития народных промыслов и ремесел в районе создана инфраструктура для работы с мастерами. Создан некоммерческий фонд «Народный дом», которому передано в безвозмездное пользование здание.

В настоящее время в здании организован музей ремесел, имеется библиотека, проходит обучение народным ремеслам. За 2008 год 15 человек прошли обучение на базе фонда. 45 человек по району занимаются надомным трудом. Ремесленники принимали активное участие в выставках- ярмарках г. Кирова, г. Набережные Челны на выставке – ярмарке «Живая традиция» заняли 3 место в плетении.  Наши мастеровые плетут лапти, туеса, занимаются лозоплетением, изготавливают мебель, лопаты и санки, катают валенки, занимаются резьбой по дереву, вяжут веники и метлы.

Наиболее крупным торговым предприятием района является Кильмезское районное потребительское общество. Среднесписочная численность работающих составляет 270 человек. Кильмезское районное потребительское общество осуществляет снабжение продовольственными, промышленными, строительными товарами как поселка Кильмезь, так и самых отдаленных уголков района. Доля райопо в общем объеме товарооборота района составляет более 65%.

Также предприятие оказывает широкий спектр бытовых услуг, в ведении организации находятся: швейный цех, парикмахерские, шерстобитный цех.

### Туризм

В настоящее время туризм на территории Кильмезского района развит недостаточно, есть предпосылки и возможности для развития культурно познавательного, водного, охотничьего и рыболовного туризма.

Проектом предлагается развитие инфраструктуры туризма на территории всего Кильмезского района (подробнее см. раздел «Рекреация и Туризм).

## Проектные предложения по развитию экономики Кильмезского района

Основными преимуществами экономики Кильмезского района являются:

- наличие свободных промышленных площадок;

- достаточно развитая система образования;

- наличие целевых комплексных программ развития района;

- наличие достаточного резерва тепловых и электрических мощностей для обеспечения роста жилищного и производственного строительства, роста промышленного производства в Кильмезском районе.

Основными недостатками являются:

- моральный и физический износ основных фондов предприятий, коммуникаций и жилого фонда;

- низкая диверсификация бюджетообразующих предприятий;

- отток молодежи на учебу в крупные города, а квалифицированных рабочих и специалистов – в регионы с более высоким уровнем оплаты труда;

- крайне низкие темпы жилищного строительства.

Основные цели и задачи по развитию экономики Кильмезского района:

##### Промышленный комплекс

- Техническая модернизация существующих производств и переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- Введение новых, более эффективных методов работы предприятий:

- использование наиболее эффективных форм организации и управления;

- автоматизация работы предприятий при помощи различных специализированных комплексных систем управления;

- Увеличение объемов производимой продукции:

- расширение ассортимента;

- снижение издержек;

- Реализация существующих инвестиционных проектов.

- Создание инвестиционных площадок для развития новых и расширения старых производств.

- Сертификация предприятий промышленности в соответствии с различными стандартами качества и управления.

- Кадровое обеспечение промышленности (прежде всего, предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности, пищевой и строительной отраслей).

##### Малое предпринимательство и торговля

- Создание условий для развития малого предпринимательства и бизнеса посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства:

- обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- обеспечение доступа малого предпринимательства и торговли к кредитным ресурсам;

- Развитие малого предпринимательства в производственной сфере, увеличение налогооблагаемой базы;

- Доведение инновационных разработок до производства конкурентоспособной продукции;

- Кадровое обеспечение деятельности малых и торговых предприятий.

- Создание на территории района развитой торговой сети, включающей в себя учреждения торговли всех уровней.

- Проведение мероприятий по активизации торговли в районе: проведение выставок-ярмарок, привлечение крупных торговых сетей в пгт Кильмезь, создание инвестиционных площадок для объектов торговли, использование инновационных методов торговли, основанных на сети Интернет.

##### Строительный комплекс

- Создание условий для активизации строительства жилья, промышленных и социальных объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- создание условий для развития производства строительных материалов и конструкций;

- развитие государственной поддержки и кредитования в строительной сфере;

- внедрение инновационных технологий строительства.

##### Туризм

Кильмезский район с его богатым историко-культурным наследием и традициями в сочетании с природными ландшафтами, рекреационными ресурсами, системой рек и озер имеет все предпосылки для развития рекреации и туризма.

Проектом предлагается осуществление ряда мероприятий в рамках развития сферы данной сферы, а также предоставление земельных участков для строительства объектов рекреации и туризма (см. раздел «Рекреация и Турзим»).

Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

##### В рамках развития промышленного и агропромышленного комплексов:

Таблица 8.2-1 2.1 Мероприятия в сфере развития промышленного и агропромышленного комплексов

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий | Основания для включения мероприятия в Схему территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленный комплекс |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия деревообрабатывающей промышленности. Основная деятельность предприятия – производство пиломатериалов и погонажных изделий. Для строительства необходим земельный участок размером около 2 га. | Малокильмезское сельское поселение, д. Малая Кильмезь | Первая очередь | Инвестиционный проект, предложенный в программе социально-экономического развития Кильмезского района на 2007 – 2011 годы. |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия деревообрабатывающей промышленности. Основная деятельность предприятия – производство фанерного шпона. Для строительства необходим земельный участок размером около 3,5 га. | Городское поселение, пгт Кильмезь | Первая очередь | Инвестиционный проект, предложенный в программе социально-экономического развития Кильмезского района на 2007 – 2011 годы. |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия деревообрабатывающей промышленности. Основная деятельность предприятия – производство щитовых и каркасных домов. Для строительства необходим земельный участок размером около 5,5 га. | Городское поселение, пгт Кильмезь | Первая очередь | Инвестиционный проект, предложенный в программе социально-экономического развития Кильмезского района на 2007 – 2011 годы. |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия химической промышленности. Основная деятельность предприятия – производство утеплителя из пеноплексов. Для строительства необходим земельный участок размером около 2,0 га | Городское поселение, пгт Кильмезь | Первая очередь | Инвестиционный проект, предложенный в программе социально-экономического развития Кильмезского района на 2007 – 2011 годы |
| Предоставление земельного участка для строительства предприятия пищевой промышленности завода по переработке пищевых ресурсов леса (переработка и упаковка замороженных грибов и ягод и березового сока) | Городское поселение, пгт Кильмезь | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства предприятия по переработка отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности –производство пеллетов и прочих топливных элементов) | Городское поселение, пгт Кильмезь | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства предприятия пищевой промышленности завода по переработке пищевых ресурсов леса (переработка и упаковка замороженных грибов и ягод и березового сока) | Рыбно-жское сельское поселение, д. Рыбная Ватага; Чернушское сельское поселение, п. Чернушка | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия пищевой промышленности – молокозавода. Основная деятельность предприятия – переработка молока, производство молочной продукции. Для строительства необходим земельный участок размером около 1,3 га | Городское поселение, пгт Кильмезь | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия строительной отрасли – кирпичного завода. Основная деятельность предприятия – производство кирпича. Для строительства необходим земельный участок размером около 12 га | Городское поселение, пгт Кильмезь | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для создания предприятия строительной отрасли – кирпичного завода. Основная деятельность предприятия – производство кирпича. Для строительства необходим земельный участок размером около 12 га | Зимнякское сельское поселение, д. Зимник | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |

В рамках развития инновационной деятельности и малого предпринимательства

Таблица 8.2-2 Мероприятия в сфере содействия развитию инновационной деятельности и малого предпринимательства

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий | Основания для включения мероприятия в Схему территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство административно-делового здания – бизнес инкубатора. Основная деятельность данного учреждения - решение задач, связанных с проблемами малых, вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей. Для строительства необходим земельный участок размером 0,4 га. | Городское поселение, пгт Кильмезь. | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельных участков для объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | пгт Кильмезь; д. Большой Порек; д. Вихарево; д. Дамаскино; д. Зимник; д. Малая Кильмезь; д. Надежда; д. Моторки; д. Паска; д. Рыбная Ватага; д. Селино; п. Чернушка. | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Строительство торгово-развлекательного комплекса | пгт Кильмезь д.Зимник д.Дамаскино д.Большой Порек д.Паска д.Рыбная Ватага д.Бураши п.Чернушка | Расчетный срок | Предложение администрации Кильмезского района |

### Инвестиционная карта

# Население и трудовые ресурсы. Современное состояние и прогноз развития

## Анализ современного состояния

По данным Госкомстата России численность населения Кильмезского района на 1.01.2009 г. составила 14,9 тыс. человек. Городское население района составляет 42,2%, сельское – 57,8%. Ниже предоставлена динамика численности населения (Рисунок 5) Кильмезского района.

В последние 10 лет в Кильмезском районе, как и по всей стране, происходит снижение численности населения. Рождаемость более чем в полтора раза ниже уровня смертности. Кроме того, наблюдается отток населения из района - число прибывших на 15% меньше числа выбывших.

Значительная часть населения – 6,3 тыс. человек проживает в районном центре - пгт Кильмезь.

Рисунок 5 Динамика численности населения Кильмезского района (тыс. чел. на конец года)

За последние 15 лет население Кильмезского района сократилось на 4,3 тыс. человек, составив 14,9 тыс. жителей в 2009 году. В период с 1992 – 2009 год население района уменьшалось на 0,9-1% в год. Основные показатели демографического состояния Кильмезского района представлены в таблице:

Таблица 9.1-1 Основные демографические показатели по району

| Показатели | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | на 01.01. 2009 |
| Численность постоянного населения | тыс. человек | 17,5 | 17,7 | 16,1 | 16,0 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 14,9 |
| город N | тыс. человек | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| сельское население | тыс. человек | 11,0 | 11,3 | 10,0 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,6 |
| Родившихся | человек | 169 | 182 | 206 | 157 | 186 | 157 | 155 | 172 | 179 | 196 |
| Умерших | человек | 269 | 297 | 320 | 300 | 309 | 292 | 266 | 266 | 283 | 306 |
| Естественный прирост/убыль | человек | -100 | -115 | -114 | -143 | -123 | -135 | -111 | -94 | -104 | -110 |
| Коэффициент естественного прироста/убыли | человек на 1 тыс. населения | -5,7 | -6,5 | -7,1 | -8,9 | -7,9 | -8,7 | -7,3 | -6,2 | -6,9 | -7,4 |
| Число прибывших | человек | 347 | 297 | 296 | 296 | 236 | 287 | 317 | 356 | 342 | 282 |
| Число выбывших | человек | 426 | 401 | 342 | 342 | 339 | 356 | 383 | 382 | 353 | 356 |
| Механический прирост | человек | -79 | -104 | -46 | -46 | -103 | -69 | -66 | -26 | -11 | -74 |
| Коэффициент механического прироста/убыли | человек на 1 тыс. населения | -4,51 | -5,88 | -2,86 | -2,88 | -6,60 | -4,45 | -4,31 | -1,71 | -0,73 | -4,96 |
| Общее значение прироста/убыли | человек | -179 | -219 | -160 | -189 | -226 | -204 | -177 | -120 | -115 | -184 |
| Общий коэффициент прироста/убыли | человек на 1 тыс. населения | -10,2 | -12,4 | -9,9 | -11,8 | -14,5 | -13,2 | -11,6 | -7,9 | -7,6 | -12,3 |

Уровень рождаемости характеризуется неравномерной динамикой. Не значительные повышения рождаемости в один год, сменяются снижением в другой. Наименьшие уровни отмечены в 1999 и 2006 годах, наибольшие в 1994 и 2009 годах. Значительного роста уровня рождаемости в районе не наблюдается, за последние 20 лет рождаемость находится на уровне 10,5-12,0 чел. на тыс. населения в год.

Постепенное сокращение численности населения связано в первую очередь, с высокой смертностью, на протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент смертности более чем в полтора раза превышал показатели по рождаемости. Уровень смертности имеет стабильно высокое значение и колеблется на уровне 17,5-19,5 чел. на тыс. населения в год. В среднем численность населения района сокращается на 115 человек в год по причине естественной убыли.

Значения механической убыли населения в период с 1999 по 2009 год были не столь значительны.  Механическая убыль населения наблюдается на всем протяжении рассматриваемого периода. Показатель числа прибывающих  в район составлял 18,5-20,0 чел. на тыс. населения в год, выбывающих - от 22,5-23,5 чел. на тыс. населения в год. Среднее значение за последние 10 лет составило -3,6 чел. на тыс. населения в год. В среднем численность населения района сокращается на 60 человек в год по причине механической убыли.

Далее представлен рисунок, характеризующий возрастной состав населения (Рисунок 6).

Рисунок 6 Возрастной состав населения

Общие выводы

наблюдается сокращение численности населения района, на 65% за счёт естественной и на 35% за счет механической убыли населения;

миграционный отток населения из района находится на достаточно высоком уровне, уезжают молодые кадры, не нашедшие себе применение в Кильмезском районе, и квалифицированные кадры - в связи с низким уровнем зарплаты;

район характеризуется быстрым ростом группы населения старше трудоспособного возраста;

наблюдается достаточно высокий процент скрытой безработицы в районе, что вынуждает часть трудоспособного населения выезжать на заработки;

со стороны местной администрации необходимо проведение комплекса мер социального, нормативного, законодательного и экономического характера для стабилизации населения на селе и закрепления молодых и высококвалифицированных кадров.

## Прогноз численности населения. Возможные сценарии развития района

Представленный в проекте демографический прогноз численности населения Кильмезского района имеет целью анализ динамики изменения численности населения при различных вероятных сценариях демографического развития.

На современном этапе экономика района находится в стадии становления и поисков новых перспективных векторов развития. Сейчас крайне важно принимать конкретные меры по улучшению состояния экономики и повышению качества жизни населения.

Без реализации мероприятий по развитию экономики района будет невозможно остановить процесс оттока трудоспособного населения и процесс  сокращения численности населения. Исходя из острейшей необходимости увеличения занятости трудоспособного населения и повышения качества жизни, в проекте принимается определенный подход к решению задач комплексного развития территории и гипотетически рассматриваются следующие сценарии:

I - инерционный

II – оптимистический

III – вероятностный

I сценарий (инерционный) – основан на принятии современных показателей в качестве прогноза и будет реально иметь место, если экономический кризис затянется. В случае, если не будет предпринята попытка развития, промышленных предприятий, сельского хозяйства и туристической сферы района, а также не будет выработано новых законодательных актов, то в ближайшей перспективе не будет реального подъема экономики.

Развитие новых сфер занятости при этом сценарии либо будет вовсе отсутствовать, либо находиться в стадии возникновения. Таким образом, тенденция механического оттока населения из района будет усиливаться и Кильмезский район станет поставщиком трудовых ресурсов для более экономически развитых районов Кировской области. Численность населения будет иметь тенденцию к сокращению из-за отрицательного естественного прироста, высокого уровня смертности, особенно среди постоянно растущей доли нетрудоспособного населения, развитию процесса доминирования однодетной или бездетной семьи, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

При развитии данного сценария численность населения в районе более чем за 20 лет сократится на 3,3 тыс. человек. Причем снижение численности населения будет на 30% происходить за счет механического оттока и на 70%, вследствие отрицательного естественного прироста.

II сценарий (оптимистический) – сценарий со стабилизацией численности населения к 2015 году и в перспективе растущим населением (рост на 1-2% за период с 2015 по 2030 год). Он основывается на том, что последствия экономического и демографического кризиса 90-ых годов, удастся в кратчайшие сроки полностью преодолеть, вследствие форсированного развития всех сфер деятельности, при исправлении современной тенденции низкой рождаемости и высокой смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости.

При этом должны получить активное развитие ряд новых направлений хозяйствования, основанных на использовании имеющегося ресурсного потенциала и модернизации производств (а также туризм, рекреация, сельхозпереработка, стройиндустрия, кустарные промыслы и ремесла, мебельное производство и пр.).

III сценарий (вероятностный) – промежуточный, компромиссный, сочетающий те и другие моменты и отвечающий методам вероятностной оценки событий.

Данный сценарий предполагает постепенный выход из экономического кризиса. Главное, что характеризует этот период – начало структурной перестройки экономики района, появление новых производств, основанных на использовании собственного ресурсного потенциала.

По данному варианту прогноза предполагается незначительное снижение численности населения к 2015 году и стабилизация численности населения к расчетному срок. В период с 2010-го по 2015 год предусматривается некоторое сокращение численности населения. Начиная с 2015 года, возможно начало роста численности населения Кильмезского района, что будет происходит за счет превышения величины миграционного притока и естественного притоков.

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения Кильмезского района по вышеперечисленным сценариям представлены в таблицах (Таблица 17.2-1 Проектная численность населения Кильмезского района; Таблица 9.2-2 Прогноз динамики численности населения района и источники её формирования).

Таблица 9.2-1 Проектная численность населения Кильмезского района (тыс. чел.)

| Сценарии прогноза | 01.01.2009 | 2015 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инерционный | 14,9 | 13,8 | 11,7 |
| Вероятностный | 14,9 | 14,2 | 14,5 |
| Оптимистический | 14,9 | 14,8 | 17,3 |

Таблица 9.2-2 Прогноз динамики численности населения района и источники её формирования

| Прогноз динамики численности населения района и источники её формирования |
| --- |
| Сценарии прогноза | Периоды |
|  | 01.01.2009 | 2009-2011 | 2012-2015 | 2016-2020 | 2021-2026 | 2026-2030 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 человек) |
| Инерционный | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -7,5 |
| Вероятностный | -7,5 | -5,0 | -4,0 | -1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Оптимистический | -7,5 | -3,4 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 |
| Коэффициент механического прироста (убыли) населения (на 1000 человек) |
| Инерционный | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -3,6 |
| Вероятностный | -3,6 | -3,0 | -2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Оптимистический | -3,6 | -0,2 | 0,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Общий коэффициент прироста (убыли) населения (на 1000 человек) |
| Инерционный | -11,1 | -11,1 | -11,1 | -11,1 | -11,1 | -11,1 |
| Вероятностный | -11,1 | -8,0 | -6,5 | 0,0 | 2,0 | 2,2 |
| Оптимистический | -11,1 | -3,6 | 0,0 | 8,0 | 10,5 | 13,0 |

В рамках рассматриваемых проектом сценариев миграционный поток может колебаться от -3,6 чел на 1000 жителей в пессимистическом варианте до 6 человек на 1000 жителей – в оптимистическом.

Таким образом, учитывая существующие тенденции, в качестве основного сценария выбрано направление на снижение численности жителей на 1 очередь, с минимальным ростом населения на перспективу, т.е. – «вероятностный сценарий».

Учитывая сегодняшнюю достаточно неблагоприятную демографическую ситуацию в районе, проектом перед органами управления района остро ставится вопрос разработки, и осуществления районной политики в области стабилизации демографического развития и предлагается целый комплекс мер в этой области.

Прогноз динамики численности населения района определился, исходя из складывающейся демографической ситуации в районе, из планируемых процессов экономического и социального развития в районе.

Несмотря на происходящее сокращение населения района из-за естественной и механической убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования района и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации, с некоторым повышением численности населения к концу расчетного периода. Данные тенденции представлены в таблице (Таблица 9.2-3 Прогнозируемый возрастной состав населения).

Таблица 9.2-3 Прогнозируемый возрастной состав населения

| Наименование показателей | Современное состояние | Вероятностный сценарий (%) | Оптимистический сценарий (%) | Инерционный сценарий (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.01.2009 | 2015 | 2030 | 2015 | 2030 | 2015 | 2030 |
|  | тыс.чел. | % | % | % | % | % | % | % |
| Младше трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) | 2,7 | 18,2% | 19% | 21% | 21% | 25% | 17% | 15% |
| Трудоспособного возраста | 9,0 | 60,2% | 57% | 50% | 55% | 50% | 57% | 50% |
| Старше трудоспособного возраста | 3,2 | 21,6% | 24% | 29% | 24% | 25% | 26% | 35% |

Анализируя прогноз возрастного состава населения района, можно отметить, что на первую очередь предполагается замедление темпов снижения численности детской возрастной группы, а на перспективу ее рост (Таблица 17.2-2 Прогноз динамики численности населенных пунктов Кильмезского района).

Таблица 9.2-4 Прогноз динамики численности населенных пунктов Кильмезского района

| № п/п | Наименование сельской администрации и населенных пунктов | Численность постоянного населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2006 | 2017г. | 2035г. |
| 1 | Кильмезское | городское поселение | 6243 | 6300 | 6500 |
| 1 | пгт | Кильмезь | 6243 | 6300 | 6500 |
| 2 | Большепорекское | сельское поселение | 562 | 482 | 502 |
| 1 | д. | Большой Порек | 558 | 480 | 500 |
| 2 | д. | Алинерь | 3 | 1 | 1 |
| 3 | д. | Нижний Порек | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Бурашевское | сельское поселение | 466 | 445 | 450 |
| 1 | д. | Бураши | 401 | 400 | 400 |
| 2 | д. | Маслы | 65 | 45 | 50 |
| 4 | Вихаревское | сельское поселение | 988 | 804 | 801 |
| 1 | д. | Вихарево | 391 | 330 | 340 |
| 2 | д. | Кунжек | 103 | 75 | 70 |
| 3 | д. | Карманкино | 264 | 230 | 230 |
| 4 | д. | Таутово | 103 | 80 | 80 |
| 5 | д. | Иванково | 1 | 1 | 1 |
| 6 | д. | Силкино | 35 | 28 | 25 |
| 7 | д. | Яшино | 91 | 60 | 55 |
| 5 | Дамаскинское | сельское поселение | 772 | 618 | 638 |
| 1 | д. | Дамаскино | 378 | 345 | 350 |
| 2 | д. | Жирново | 35 | 21 | 25 |
| 3 | д. | Кокуевка | 82 | 55 | 60 |
| 4 | д. | Лебединск | 1 | 1 | 1 |
| 5 | д. | Малыши | 86 | 60 | 65 |
| 6 | п. | Мирный | 69 | 45 | 50 |
| 7 | с. | Такашур | 100 | 75 | 80 |
| 8 | д. | Хвощанка | 7 | 5 | 1 |
|  | д. | Четвериково | 11 | 10 | 5 |
|  | д. | Ясная Поляна | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Зимнякское | сельское поселение | 428 | 382 | 382 |
| 1 | д. | Зимник | 380 | 350 | 360 |
| 2 | д. | Воронье | 15 | 10 | 10 |
| 3 | д. | Валинское Устье | 7 | 5 | 1 |
| 4 | д. | Докучаево | 11 | 8 | 5 |
| 5 | д. | Матвеевка | 1 | 1 | 1 |
| 6 | д. | Рудник | 14 | 8 | 5 |
| 7 | Малокильмезское | сельское поселение | 1140 | 963 | 979 |
|  | д. | Малая Кильмезь | 548 | 520 | 525 |
|  | д. | Вичмарь | 48 | 32 | 35 |
|  | д. | Дуброва | 3 | 1 | 1 |
|  | д. | Кабачки | 57 | 35 | 40 |
|  | д. | Малиновка | 69 | 40 | 45 |
|  | д. | Микварово | 94 | 70 | 60 |
|  | д. | Пикшинерь | 38 | 20 | 20 |
|  | д. | Свет. Знание | 35 | 20 | 20 |
|  | д. | Тат-Кильмезь | 248 | 225 | 233 |
| 8 | Моторское | сельское поселение | 1006 | 883 | 840 |
|  | д. | Надежда | 159 | 125 | 130 |
|  | д. | Пестерево | 263 | 235 | 220 |
|  | д. | Моторки | 228 | 210 | 190 |
|  | д. | Азиково | 259 | 235 | 220 |
|  | д. | Тархан | 57 | 45 | 50 |
|  | д. | Егорово | 30 | 25 | 25 |
|  | д. | Еремино | 10 | 8 | 5 |
| 9 | Паскинское | сельское поселение | 754 | 651 | 657 |
|  | д. | Паска | 312 | 285 | 290 |
|  | д. | Большой Гозек | 69 | 40 | 45 |
|  | д. | Андрюшкино | 57 | 40 | 40 |
|  | участок | Ломик | 1 | 1 | 1 |
|  | д. | Малый Гозек | 74 | 65 | 70 |
|  | д. | Черпа | 7 | 5 | 1 |
|  | д. | Четай | 234 | 215 | 210 |
| 10 | Рыбно-Ватажское | сельское поселение | 1412 | 1217 | 1271 |
|  | д. | Рыбная Ватага | 521 | 490 | 500 |
|  | д. | Байбеки | 6 | 5 | 1 |
|  | д. | Волга | 22 | 15 | 15 |
|  | д. | Дурга | 26 | 15 | 20 |
|  | д. | Кульма | 103 | 70 | 80 |
|  | д. | Дорошата | 42 | 25 | 30 |
|  | лесоучасток | Каменный Перебор | 288 | 255 | 260 |
|  | д. | Новая Жизнь | 39 | 30 | 30 |
|  | п. | Осиновка | 217 | 190 | 200 |
|  | д. | Тат Бояры | 148 | 122 | 135 |
| 11 | Селинское | сельское поселение | 518 | 455 | 460 |
|  | д. | Селино | 320 | 290 | 300 |
|  | д. | Аркуль | 20 | 15 | 15 |
|  | д. | Астраханово | 43 | 35 | 30 |
|  | д. | Добра | 0 | 0 | 0 |
|  | д. | Ключи | 128 | 110 | 114 |
|  | с. | Троицкое | 7 | 5 | 1 |
| 12 | Чернушское | сельское поселение | 1126 | 1000 | 1020 |
|  | п. | Чернушка | 520 | 490 | 500 |
|  | п. | Аркульский | 198 | 175 | 170 |
|  | п. | Максимовский | 206 | 170 | 170 |
|  | д. | Салья | 80 | 65 | 70 |
|  | п. | Саринка | 122 | 100 | 110 |
|  | Итого | 15415 | 14200 | 14500 |

Таким образом, отмечается, что к 2035 году, в связи с сохранением динамики численности населения, следующие населенные пункты в данных сельских поселениях могут иметь минимальное или нулевое население.

## Трудовые ресурсы

В настоящее время общая численность трудовых ресурсов Кильмезского составляет 9,5 тыс. человек (64% от общей численности населения), из них занято в экономике района – 5,9 тыс. человек (40% от общей численности населения).

Таблица 9.3-1 Прогноз численности трудовых ресурсов Кильмезского района

| Тип группы | 1.01.2009 | % | 2017г. | % | 2035г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения | 14932 | 100% | 14200 | 100% | 14500 | 100% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 8989 | 60% | 8094 | 57% | 7250 | 50% |
| Лица старше трудоспособного возраста занятые в экономике | 529 | 4% | 850 | 6% | 1985 | 14% |
| Всего трудовых ресурсов: | 9518 | 64% | 8944 | 63% | 9235 | 64% |

Общее увеличение числа трудовых ресурсов планируется в первую очередь за счет сокращения численности трудоспособного   населения в     трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью и учебой, а именно за счет сокращения числа работающих без регистрации своей трудовой деятельности и снижения общей численности безработных. В настоящее время более 2,6 тыс. человек (около 17% от общей численности населения) причислены к категории граждан в трудоспособном возрасте, являющихся учащимися с отрывом от производства, самозанятыми, а также официально незарегистрированными безработными. Еще 0,5 тыс. чел являются официально зарегистрированными безработными. Проектом предполагается увеличение занятых в экономике города за счет лиц, являющихся официально незарегистрированными безработными, лиц являющихся официально зарегистрированными безработными, а также за счет граждан старше трудоспособного возраста.

В настоящее время происходит перераспределение трудовых ресурсов между двумя крупными сферами труда: производством товаров и сферой услуг. Необходимо развитие наиболее перспективных в рамках Кильмезского района сфер реальной экономики – лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов для создания наибольшего количества рабочих мест. Именно развитие данных сфер может быть локомотивом дальнейшего благополучного развития района.

Таблица 9.3-2 Проектное распределение трудовых ресурсов

| Тип группы | 1.01.2009 | % | 2017г. | % | 2035г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего трудовых ресурсов: | 9518 | 64% | 8944 | 63% | 9235 | 64% |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| Занято в экономике | 5,9 | 62% | 7,2 | 81% | 8,6 | 93% |
| Официально зарегистрированные безработные | 0,5 | 5,6% | 0,35 | 4,3% | 0,3 | 4,1% |
| Учащиеся с отрывом от производства, самозанятость, официально незарегистрированные безработные | 2,6 | 28,5% | 1,4 | 17,7% | 0,38 | 4,5% |

Также необходимо развитие торговли, различных услуг и сферы информационных технологий: услуг связи и Интернет. В данный момент сфера услуг занимает всего 42,1% от общей численности работающих, и в перспективе планируется увеличение числа занятых в сфере услуг.

Таблица 9.3-3 Распределение населения занятого в различных отраслях экономики

| Наименование отраслей | 1.01.2009 | % | 2017г. | % | 2035г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В отраслях материального производства | 3,4 | 57,9% | 3,87 | 53,6% | 4,75 | 55,6% |
| Промышленность | 1,2 | 20,2% | 1,4 | 19,4% | 1,5 | 17,5% |
| Сельское хозяйство | 0,8 | 13,5% | 1 | 13,9% | 1,2 | 14,0% |
| Строительство | 0,1 | 1,7% | 0,2 | 2,8% | 0,3 | 3,5% |
| Лесное хозяйство | 0,2 | 3,4% | 0,3 | 4,2% | 0,4 | 4,7% |
| Транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 0,04 | 0,6% | 0,07 | 1,0% | 0,15 | 1,8% |
| Торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 0,6 | 10,1% | 0,9 | 12,5% | 1,2 | 14,0% |
| Прочие | 0,5 | 8,4% | 0,8 | 11,1% | 1 | 11,7% |
| В непроизводственных отраслях | 2,5 | 42,1% | 3,35 | 46,4% | 3,8 | 44,4% |
| Образование, культура, искусство | 1,1 | 18,5% | 1,2 | 16,6% | 1,3 | 15,2% |
| Здравоохранение и социальное обеспечение | 0,4 | 6,7% | 0,5 | 6,9% | 0,6 | 7,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 0,3 | 5,1% | 0,4 | 5,5% | 0,4 | 4,7% |
| Транспорт и связь (Обслуживающие население непроизводственные отрасли) | 0,2 | 3,4% | 0,3 | 4,2% | 0,4 | 4,7% |
| Органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 0,2 | 3,4% | 0,25 | 3,5% | 0,3 | 3,5% |
| Прочие | 0,3 | 5,1% | 0,7 | 9,7% | 0,8 | 9,4% |
| Всего занято в экономике, в т.ч. | 5,9 | 100,0% | 7,2 | 100,0% | 8,6 | 100,0% |

Основные задачи, связанные с увеличением числа занятых в экономике и повышения эффективности работы предприятий Кильмезского района:

- содействие в трудоустройстве граждан, повышение уровня занятости населения;

- оперативное обеспечение работодателей рабочей силой;

- развитие кадрового потенциала через обучение, переподготовку и повышение квалификации, профилактика безработицы;

- социальная поддержка безработных граждан;

- усиление роли договорных отношений в рамках социального партнерства, заключение территориальных соглашений по регулированию социально-трудовых отношений;

- создание условий для развития наукоемких производств, обучение персонала в области деревообрабатывающей и промышленности, а также в области требующих высокой квалификации услуг;

- создание условий для нормальной работы персонала планируемого технопарка.

Схемой территориального планирования предполагается также увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе, а именно увеличение численности занятых в сфере торговли и услуг и небольших производств.

# Предложения по планировочной организации территории

## Системный анализ и комплексная оценка территории района

С целью определения возможного направления развития территории Кильмезского района в составе проекта был проведен комплексный анализ использования территории и выделены основные ограничения развития.

Основная цель комплексной оценки территории заключается в аналитической оценке территории района по всему комплексу природных  и планировочных факторов с точки зрения благоприятности ее для размещения основных видов хозяйственной деятельности – строительства, сельского хозяйства, отдыха.

В основу оценки территории положены принципы раздельного пофакторного анализа территории применительно к основным видам ее хозяйственного использования с последующим суммированием оценочных показателей по каждому фактору и составлением итоговой схемы комплексной оценки.

В проекте «Схемы территориального планирования Кильмезского муниципального района» выполнена Схема комплексной оценки территории, в графическом виде она представлена крупномасштабной схемой, дающей сводную характеристику территории по вышеуказанным блокам, а также фрагментами к ней, на которых отражены основные факторы:

- Схема водообеспеченность поверхностными и подземными водами;

- Схема инженерно-геологического районирования;

- Схема ландшафтной оценки для рекреационного освоения территории;

- Схема зон благоприятных для градостроительного освоения по транспортной доступности.

Ряд факторов, влияющих на размещение площадок для освоения района, учитываются в соответствии с выводами Схемы территориального планирования Кировской области.

Таким образом, были выделены три категории оценочных участков: благоприятные, ограниченно-благоприятные, неблагоприятные.

Благоприятные для строительства участки со спокойным рельефом (уклон от0,5 до 5%), сложенные толщей однородных отложений с допустимыми нагрузками 2-2/5 кг/кв.см, хорошо дренированные с уровнем грунтовых вод 5-10 метров, близость к источникам водоснабжения, к существующим автодорогам. А также территории с высокой и с относительно высокой степенью водообеспеченности. В зону с высокой обеспеченностью попадают водные источники с минимальным 30-суточным расходом воды 95% обеспеченности более 30 м3/с. Радиус влияния источника при этом составляет около 10 км. В эту зону входит территория, примыкающая к реке Вятка на юго-западе района. В зону с относительно высокой обеспеченностью входят территории, примыкающие к водотокам с расходами воды в лимитирующий период от 10 до 30 м3/с. (река Кильмезь), а также территории удаленные от источников с высокой степенью обеспеченности на расстояние 10 км (р. Вятка).

Участки ограниченно-благоприятные для строительства включают склоны, овраги, балки с уклоном от 10 до 20% , переувлажненные с плоским рельефом и уровнем грунтовых вод  менее 1-1метра. А также территории со средней водообеспеченностью поверхностными водами. Сюда входят территории, удаленные от крупных источников на расстояние от 10 до 30 км (территория удаленная от р. Кильмезь).

Участки неблагоприятные для строительства по природным условиям включают: крутые склоны (балки с уклоном более 20%), затопляемые поймы рек и ручьев, территории с несущей способностью грунтов менее 1 кг/кв.см. Не подлежат застройке и сельскохозяйственному освоению особо охраняемые природные территории. А также зоны с низкой воодообеспеченностью поверхностными водами. Сюда входят территории, удаленные на 10км от источников, обеспечивающих средний водоотбор (северная часть Кильмезского района).

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов территорий Кильмезского района и оценка возможностей перспективного градостроительного развития выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

- Придорожные полосы автомобильных дорог.

- Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП), водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- Месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования).

- Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения.

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

На чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» показаны промышленно-коммунальные предприятия, санитарно-технические, инженерные объекты, объекты специального назначения и их санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Таблица 10.1-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

##### Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

На территории Кильмезского района установлены следующие санитарно-защитные зоны объектов санитарно-технического, инженерно-технического назначения, защитные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций:

Кладбища. СЗЗ установлены в соответствии с нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), «Рекомендация по проектированию объектов ритуального назначения», М., 1996 г.

Полигон ТБО, СЗЗ – 1000 метров. СЗЗ установлена в соответствии с нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

Котельные – СЗЗ – 50 м.

##### Придорожные полосы от автомобильных дорог

Автомобильные дороги III и IV категорий – 50 м.

Автомобильные дороги V категории – 25  м.

Размеры придорожных полос установлены в соответствии с федеральным законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Гидрографическая сеть Кильмезского района представлена реками и озерами, относящимися к бассейну р. Волги. Всего в районе протекает порядка 30 рек с общим водосбором 30,7 тыс. км2 и протяженностью 1200км. Основными реками являются р. Кильмезь, р. Лобань и р. Вала.

Ширина водоохраной зоны (ВОЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) в проекте Схемы территориального планирования принята в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, подписанным президентом РФ 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (статья 65).

Согласно Водному кодексу устанавливаются следующие нормативные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Таблица  Нормативные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на территории Кильмезского района

| Река | ВОЗ |
| --- | --- |
| Кильмезь | 200 |
| Мелетка | 50 |
| Мунька | 100 |
| Пижанка | 50 |
| Порек | 100 |
| Роёк | 100 |
| Рожка | 100 |
| Воробьиха | 100 |
| Вьюк | 100 |
| Зеквай | 100 |
| Идык | 100 |
| Кунжек | 100 |
| Малый Идык | 100 |
| Ужим | 100 |
| Вала | 200 |
| Кульма | 100 |
| Лобань | 200 |
| Саринки | 100 |
| Ундула | 100 |
| Юг | 100 |
| Вахма | 100 |
| Вычка | 100 |
| Изерь | 100 |
| Керзя | 200 |
| Кювер | 100 |
| Ломик | 100 |
| Лумпунчик | 100 |
| Осиновка | 100 |
| Селитра | 100 |
| Сормук | 100 |
| 2 реки без названия | 100 |

Приведенные в таблице (Таблица ) ВОЗ отражены на «Схеме границ зон с особыми условиями» Схемы территориального планирования Кильмезского района.

Водоохранные зоны, организуемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном кодексе Российской Федерации.

Таблица 10.1-2 Регламент хозяйственной деятельности в прибрежных защитных и водоохранных зонах

| Зона | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн. | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. ЗСО I, II, III поясов источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения включают три пояса (в СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84*):

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору,

II-III пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

ЗСО водозаборов Кильмезского района показаны на «Схеме границ зон с особыми условиями».

Границы ЗСО установлены следующие:

ЗСО I пояса:

Подземные водозаборы – 30 м;

ЗСО II пояса:

для подземных водозаборов – расчетные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

ЗСО III пояса:

для подземных водозаборов – расчетные в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

В таблице 10-3 представлены ограничения на использование территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица 10.1-3 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | -все виды строительства; -проживание людей; -посадка высокоствольных деревьев | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС; - рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс ЗСО | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных отходов, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям; - санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | - отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям. | - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Роспотребнадзором; - использование химических методов борьбы с эфтрофикацией водоемов; - рубки ухода и санитарные рубки леса; - отведение сточных вод, отвечающих нормативам; - санитарное благоустройство территории. |

##### Месторождения полезных ископаемых

Ограничения, связанные с нормативным недропользованием и инженерно-строительными условиями, приведены в разделе «Инженерно-геологические условия. Минерально-сырьевые ресурсы»

##### Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

Территории ООПТ и территории природно-рекреационного назначения рассмотрены в разделе «Особо охраняемые природные территории».

##### Выводы

- Рассматриваемая территория обладает значительными территориальными ресурсами пригодными для градостроительного освоения.

- Природные условия не накладывают существенных ограничений на градостроительное освоение территории.

- Зоны с особыми условиями использования территории в настоящее время занимают незначительную часть проектируемой территории.

- Зоны негативного воздействия планируемых объектов капитального строительства подлежат обязательному учету при разработке решений Схемы территориального планирования района.

- Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории» и учтены при разработке проектного плана территории района.

- В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ, изменении условий недропользования и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Госсанэпиднадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке на последующих стадиях проектирования.

### Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории

### Схема границ зон с особыми условиями использования территории

## Планировочная структура

Кильмезский район образован в 1929 году, расположен на территории Кировской области в 259 километрах от города Кирова.

С востока район граничит с Немским и Уржумском районами, с юга - с Мамалыжским районом, с запада - с Удмуртской Республикой.

Территория района компактна.

Административный центр муниципального образования - Кильмезский муниципальный район Кировской области – поселок городского типа Кильмезь.

Граница Кильмезского муниципального района установлена законодательством Кировской области по смежеству  с границами муниципальных образований:  Немским и Уржумском, Мамалыжским муниципальные районы и Удмуртской Республикой.

В  состав муниципального образования - Кильмезский муниципальный район входят 1 городское поселение и 11 сельских поселений, а именно:

Посёлок городского типа Кильмезь, Большепорекское сельское поселение, Бурашевское сельское поселение, Вихаревское сельское поселение, Дамаскинское сельское поселение, Зимнякское сельское поселение, Малокильмезское сельское поселение, Моторское сельское поселение, Паскинское сельское поселение, Рыбно-Ватажское сельское поселение, Селинское сельское поселение, Чернушское сельское поселение.

Планировочная структура района определяется природными «планировочными» элементами территории (берегами  основных рек — Кильмезь, Кульма, Лобань, Салья), а также главными и территориальными планировочными осями, представляющими направление экономических связей между значительными федеральными и территориальными (региональными) экономическими и культурными центрами.

В данном проекте предусматривается дальнейшее развитие планировочной структуры района с учетом предложений «Схемы территориального планирования Кировской области».

Планировочный каркас района составляют существующие транспортные магистрали, проходящие по территории района в меридиональном и широтном направлениях и расположенный на их пересечении планировочный центр района.

Основными элементами территориальной организации района являются:

- главный планировочный  центр – административный центр района – поселок городского типа Кильмезь;

- второстепенные планировочные центры – центры сельских поселений.

При реализации проектных предложений Схемы территориального планирования Кировской области по развитию транспортной инфраструктуры,  а именно, реконструкции на территории Малмыжского государственного района участков двух автомобильных дорог (Смирново – Константиновка, Константиновка – Гоньба), Кильмезский район включается в устойчивый планировочный каркас Кировского района.

Главными планировочными осями района являются:

- автомобильная дорога регионального значения Казань – Пермь,

- автомобильная дорога регионального значения Кырчаны - Нема - Кильмезь.

Данные планировочные оси пересекают территорию района  по долготе, и выполняют главную роль по связям района с другими районами Кировской области и  промышленными центрами соседних областей.

Второстепенные планировочные оси – автомобильные дороги местного значения и широтная автодорога обеспечивают, главным образом, внутрирайонные связи центров местных систем расселения с населенными пунктами поселений.

Таким образом, планировочная структура, получая развитие, предложенное проектом, представляет собой четкий планировочный каркас района.

### Схема использования территории. Современное состояние

### Функциональное зонирование

Развитие функционального зонирования территории района основано на пофакторном анализе: совокупности природных условий, перспективной планировочной структуры, размещения производственных сил района и расселения с учетом развития всех компонентов.

Проектом Схемы территориального планирования МО Кильмезского района предлагаются основные функциональные зоны преимущественного освоения:

зона преимущественно градостроительного использования;

зона преимущественно лесохозяйственного использования;

зона преимущественно сельскохозяйственного использования;

зона преимущественно природоохранного освоения;

зона преимущественно рекреационного освоения.

Зона преимущественно градостроительного использования

В центральной части района зона преимущественно градостроительного использования включает наиболее крупные селитебные и промышленные образования – поселок городского типа Кильмезь,  а также населенные пункты, расположенные вдоль региональных автомобильных дорог (Вихарево, Зимник), и прилегающие к ним территории.

В зоне преимущественно градостроительного использования предлагается разместить основной объем нового гражданского и промышленного строительства, для чего намечаются резервные площадки, освоение которых предполагается до и после расчетного срока.

Зона преимущественно лесохозяйственного использования

На территории Кильмезского района зона преимущественно лесохозяйственного использования занимает основную часть территории (72%). В настоящее время лесной фонд разделен на леса защитные, эксплуатационные и резервные. Защитные леса будут увеличиваться согласно предложений проекта за счет природоохранных территорий.

Зона преимущественно сельскохозяйственного использования

В Кильмезском районе зона преимущественного сельскохозяйственного использования составляет 21,7% территории района и включает в себя земли предприятий, организаций и граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции.

Увеличение площади сельскохозяйственных угодий на перспективу не предусматриваются, так как есть резерв их более эффективного использования.

Развитие рыночных отношений, перераспределение земель планово убыточных предприятий, развитие малого предпринимательства будет способствовать более эффективному использованию земель и, как следствие, увеличению сельскохозяйственной продукции.

При развитии населенных пунктов, многие из которых не имеют утвержденной городской черты, допускается изъятие сельскохозяйственных земель худшего качества по кадастровой стоимости.

Зона преимущественно природоохранного освоения

В районе организовано 6 памятников природы. Эти объекты относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

На территориях ООПТ установлен природоохранный режим, согласно закону РФ «Об особо охраняемых природных территориях», запрещающий уничтожение объектов охраны, в том числе вырубку леса и кустарников, осушение, добычу торфа и сельскохозяйственное освоение и т. д.

На данных территориях необходимы наблюдения за воздействием рекреационных нагрузок, а также разъяснительная работа о недопустимости нанесения ущерба охраняемым видам живых организмов.

На первую очередь и расчётный срок на территории района планируется организация новых особо охраняемых природных территорий регионального значения «Красный Яр» и местного значения - река Порек, болото Кознецкое, болото Чуриловское, родник «Сладкая вода», минеральный источник «Троицкий».

Зона преимущественно рекреационного освоения.

Функциональными элементами зон отдыха являются центры обслуживания, леса гослесфонда, охранные зона ландшафта и памятников архитектуры, комплексы учреждений отдыха.

Кильмезский район обладает различными уникальными памятниками природного, культурно-исторического наследия, имеет в достаточном количестве водные ресурсы, чистые родники, озера. По району протекают реки Кильмезь и Лобань, представляющие интерес для активного отдыха на воде, сплав на байдарках и плотах.

В рекреационных зонах предполагается развитие массового длительного и кратковременного отдыха, туризма, осуществление широкого объема работ по благоустройству территории, охране ландшафтов, лесов и памятников архитектуры.

## Архитектурно-планировочная организация населенных пунктов

В основу архитектурно-планировочной организации населенных пунктов  положены следующие общие принципы:

соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.);

сохранение исторически сложившейся планировки;

по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку территориальных резервов в границе населенного пункта;

выбор направления и масштаба дальнейшего развития населенного пункта с учетом комплексной оценки территории;

комплексное развитие жилых районов с созданием инженерной и социальной инфраструктуры;

для упорядочения границ и земельных отношений необходимо разработать и утвердить границы всех населенных пунктов, включив в них необходимые территориальные резервы для развития селитебных и производственных зон.

Таким образом, в перспективе необходима разработка генеральных планов населенных пунктов.

### Предложения по территориальному планированию. Проектный план.
Схема зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

## Система расселения

Муниципальное образование Кильмезский муниципальный район включает 12 муниципальных образований, из них 1 городское и 11 сельских поселений. Всего на территории района расположено 73 населенных пункта.

В составе единственного городского поселения находится один населенный пункт поселок городского типа Кильмезь, в составе 11-ти сельских поселений находятся – 72 населенных пункта.

Наиболее крупным является Кильмезское городское поселение, затем следует Рыбно-Ватажское сельское поселение, наименее населенное – Зимнякское сельское поселение.

Таблица 10.4-1 Численность населения в разрезе поселений района (на 1.01.2007)

| Название поселения | Численность поселения |
| --- | --- |
| Кильмезское | городское поселение | 6243 |
| Рыбно-Ватажское | сельское поселение | 1412 |
| Малокильмезское | сельское поселение | 1140 |
| Чернушское | сельское поселение | 1126 |
| Моторское | сельское поселение | 1006 |
| Вихаревское | сельское поселение | 988 |
| Дамаскинское | сельское поселение | 772 |
| Паскинское | сельское поселение | 754 |
| Большепорекское | сельское поселение | 562 |
| Селинское | сельское поселение | 518 |
| Бурашевское | сельское поселение | 466 |
| Зимнякское | сельское поселение | 428 |

Наиболее низкая плотность населения в Рыбно-Ватажском, Зимнякском, Малокильмезском и Паскинском сельских поселениях.

Таблица 10.4-2 Распределение поселений по плотности населения (в порядке убывания) и площадь поселений (на 1.01.2007)

| Поселение | Численность населения | Площадь (га) | Плотность (чел. на кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кильмезь | 6243 | 6,33 | 986,3 |
| Зимнякское с.п. | 380 | 85,49 | 4,4 |
| Вихаревское с.п. | 391 | 109,67 | 3,6 |
| Большепорекское с.п. | 558 | 159,52 | 3,5 |
| Бурашевское с.п. | 401 | 136,63 | 2,9 |
| Чернушское с.п. | 520 | 341,84 | 1,5 |
| Моторское с.п. | 159 | 106 | 1,5 |
| Паскинское с.п. | 312 | 250,27 | 1,2 |
| Малокильмезское с.п. | 548 | 442,96 | 1,2 |
| Селинское с.п. | 320 | 272,24 | 1,2 |
| Зимнякское с.п. | 378 | 375,13 | 1,0 |
| Рыбно-Ватажское с.п. | 521 | 880,32 | 0,6 |
| Итого по району | 15,4 | 3166,4 | 3,4 |

В настоящее время плотность населения Кильмезского района составляет 3,4 чел. на кв. км.

Наиболее крупными населенными пунктами Кильмезского района являются пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Рыбная Ватага и п. Чернушка.

Таблица 10.4-3 Распределение населенных пунктов Кильмезского района по численности населения (на 1.01.2007)

| Населенный пункт | Поселение | Численность населения | Группа |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Кильмезь | пгт Кильмезь | 6243 | более 5000 |
| д. Большой Порек* | Большепорекское с.п. | 558 | от 201 до 600 |
| д. Малая Кильмезь* | Малокильмезское с.п. | 548 |  |
| д. Рыбная Ватага* | Рыбно-Ватажское с.п. | 521 |  |
| п. Чернушка* | Чернушское с.п. | 520 |  |
| д. Бураши* | Бурашевское с.п. | 401 |  |
| д. Вихарево* | Вихаревское с.п. | 391 |  |
| д. Зимник* | Зимнякское с.п. | 380 |  |
| д. Дамаскино* | Зимнякское с.п. | 378 |  |
| д. Селино* | Селинское с.п. | 320 |  |
| д. Паска* | Паскинское с.п. | 312 |  |
| лесоучасток Каменный Перебор | Рыбно-Ватажское с.п. | 288 |  |
| д. Карманкино | Вихаревское с.п. | 264 |  |
| д. Пестерево | Моторское с.п. | 263 |  |
| д. Азиково | Моторское с.п. | 259 |  |
| д. Тат-Кильмезь | Малокильмезское с.п. | 248 |  |
| д. Четай | Паскинское с.п. | 234 |  |
| д. Моторки | Моторское с.п. | 228 |  |
| п. Осиновка | Рыбно-Ватажское с.п. | 217 |  |
| п. Максимовский | Чернушское с.п. | 206 |  |
| п. Аркульский | Чернушское с.п. | 198 | от 101 до 200 |
| д. Надежда* | Моторское с.п. | 159 |  |
| д. Тат Бояры | Рыбно-Ватажское с.п. | 148 |  |
| д. Ключи | Селинское с.п. | 128 |  |
| п. Саринка | Чернушское с.п. | 122 |  |
| д. Кунжек | Вихаревское с.п. | 103 |  |
| д. Таутово | Вихаревское с.п. | 103 |  |
| д. Кульма | Рыбно-Ватажское с.п. | 103 |  |
| с. Такашур | Дамаскинское с.п. | 100 | от 51 до 100 |
| д. Микварово | Малокильмезское с.п. | 94 |  |
| д. Яшино | Вихаревское с.п. | 91 |  |
| д. Малыши | Дамаскинское с.п. | 86 |  |
| д. Кокуевка | Дамаскинское с.п. | 82 |  |
| д. Салья | Чернушское с.п. | 80 |  |
| д. Малый Гозек | Паскинское с.п. | 74 |  |
| п. Мирный | Дамаскинское с.п. | 69 |  |
| д. Малиновка | Малокильмезское с.п. | 69 |  |
| д. Большой Гозек | Паскинское с.п. | 69 |  |
| д. Маслы | Бурашевское с.п. | 65 |  |
| д. Кабачки | Малокильмезское с.п. | 57 |  |
| д. Тархан | Моторское с.п. | 57 |  |
| д. Андрюшкино | Паскинское с.п. | 57 |  |
| д. Вичмарь | Малокильмезское с.п. | 48 | от 11 до 50 |
| д. Астраханово | Селинское с.п. | 43 |  |
| д. Дорошата | Рыбно-Ватажское с.п. | 42 |  |
| д. Новая Жизнь | Рыбно-Ватажское с.п. | 39 |  |
| д. Пикшинерь | Малокильмезское с.п. | 38 |  |
| д. Силкино | Вихаревское с.п. | 35 |  |
| д. Жирново | Дамаскинское с.п. | 35 |  |
| д. Свет. Знание | Малокильмезское с.п. | 35 |  |
| д. Егорово | Моторское с.п. | 30 |  |
| д. Дурга | Рыбно-Ватажское с.п. | 26 |  |
| д. Волга | Рыбно-Ватажское с.п. | 22 |  |
| д. Аркуль | Селинское с.п. | 20 |  |
| д. Воронье | Зимнякское с.п. | 15 |  |
| д. Рудник | Зимнякское с.п. | 14 |  |
| д. Четвериково | Дамаскинское с.п. | 11 |  |
| д. Докучаево | Зимнякское с.п. | 11 |  |
| д. Еремино | Моторское с.п. | 10 | от 1 до 10 |
| д. Хвощанка | Дамаскинское с.п. | 7 |  |
| д. Валинское Устье | Зимнякское с.п. | 7 |  |
| д. Черпа | Паскинское с.п. | 7 |  |
| с. Троицкое | Селинское с.п. | 7 |  |
| д. Байбеки | Рыбно-Ватажское с.п. | 6 |  |
| д. Алинерь | Большепорекское с.п. | 3 |  |
| д. Ясная Поляна | Дамаскинское с.п. | 3 |  |
| д. Дуброва | Малокильмезское с.п. | 3 |  |
| д. Нижний Порек | Большепорекское с.п. | 1 |  |
| д. Иванково | Вихаревское с.п. | 1 |  |
| д. Лебединск | Дамаскинское с.п. | 1 |  |
| д. Матвеевка | Зимнякское с.п. | 1 |  |
| участок Ломик | Паскинское с.п. | 1 |  |
| д. Добра | Селинское с.п. | 0 | нежил |

** населенные пункты являются центрами поселений

Таким образом в настоящее время в Кильмезском районе из 72 населенных пунктов выделяются:

- 1 населенный пункт с численностью населения более 5000 чел;

- 19 населенных пунктов с численностью населения 201-600 чел;

- 8 населенных пунктов с численностью населения 101-200 чел;

- 14 населенных пунктов с численностью населения 51-100 чел;

- 16 населенных пункта с численностью населения 11-50 чел;

- 14 населенных пунктов с численностью населения 1-10 чел;

- 1 нежилой населенный пункт.

В Кильмезском районе преобладает группа населенных пунктов с достаточно высокой численностью населения от 200 до 600 человек (19 ед.). Это значит, что население равномерно распределено по территории района.

В районе достаточно мало населенных пунктов с минимальной численностью населения и всего один нежилой населенный пункт.

Учитывая существующую динамику численности населения, отмечается, что к 2035 году, населенные пункты группах от 0 до 50 человек могут иметь минимальную либо нулевую численность населения: см. «Таблица 10.4-3 Распределение населенных пунктов Кильмезского района по численности населения (на 1.01.2007)»  группа населенных пунктов с численностью населения 1-9 чел.

### Выводы

- плотность населения снижается при удалении от районного центра; средняя плотность составляет 3,4 чел. на кв.км.;

- на территории Кильмезского района наиболее крупным населенным является пгт Кильмезь с населением 6,2 тыс. чел.; прочие населенные пункты имеют численность населения не более 0,6 тыс. чел;

- население достаточно равномерно распределено по всей центральной, западной, восточной и северной части района; северная часть района освоена наименее слабо;

- 26% населенных пунктов имеют численность населения от 201 до 600 человек; 10% от 101 до 200; 19% от 51 до 100; 21% от 11 до 50.

- группа населенных пунктов с минимальной численность населения незначительна – 19%; в районе всего один нежилой населенный пункт.

### Проектные предложения

Схемой территориального планирования Кильмезского района предлагается в соответствии со Схемой территориального планирования Кировской области, разработываемой ФГУП РосНИПИ Урбанистки, ведение общей политики по укреплению и развитию сложившейся системы расселения. Применительно к Кильмезскому району необходимо руководствоваться следующими принципами развития системы расселения:

- усиление функциональных взаимосвязей разных типов населенных пунктов, пгт Кильмезь, сельских населенных пунктов, а также связей данных населенных пунктов с населенными пунктами более высокого уровня (г. Киров, г. Ижевск, г. Казань; и населенными пунктами граничащих районов Удмуртии и Татарстана);

- повышение качества сети автодорог в сельской местности, что будет способствовать интеграции сельского и городского расселения, повышению качества жизнедеятельности населения в сельской местности;

- размещение в сельских поселках высокоэффективных инновационных предприятий, связанных, прежде всего, с деревообрабатывающей промышленностью и агропромышленным комплексом, освоением других видов ресурсов, а также малых промышленных предприятий, работающих в кооперации с крупными предприятиями городов;

- формирование туристской инфраструктуры в благоприятных для этого населенных пунктах;

- развитие предприятий инфраструктурного, агросервисного, социально-культурного и бытового обслуживания сельских товаропроизводителей и жителей села;

- возрождение народных художественных и кустарных промыслов.

Укрепление экономических основ городского и сельских поселений, включение их в единую интегрированную структуру расселения будет способствовать снижению противоречий между разным уровнем социально-экономического развития отдельных населенных мест, позволят расширить доступ жителей к социально-культурному потенциалу районного центра, и позволит обеспечить устойчивое функционирование всей сети населенных мест и формирование единой системы расселения.

### Система расселения. Основные планировочно-экономические оси

# Социальная инфраструктура и система межселенного обслуживания

## Жилищный фонд и политика жилищного строительства

По данным администрации Кильмезского района жилой фонд по состоянию на 01.01.2009 г. составил 295,8 тыс.кв. м общей площади. При численности населения 14,9 тыс. человек, средняя жилищная обеспеченность составляет 20,4 кв. м общей площади на 1 человека, что ниже среднеобластного показателя (21,3 м2 общей площади на человека). Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 14% или 41,7 тыс. кв.м. от общей площади жилищного фонда района, что значительно превышает средние показатели по стране и по области, которые составляют соответственно 1,3% и 3,1% соответственно. Если принять во внимание ветхий и аварийный фонд, то средняя жилищная обеспеченность составит 17,0 кв.м общей площади на 1 человека.

Из общего объема жилищного фонда выделяется:

- муниципальный жилищный фонд – 69,3 тыс. кв.м (23%);

- государственный – 6,7 тыс. кв.м. (2%);

- частный – 219,8 тыс. кв.м (75%).

В 2008 году введено 23 дома или 1682 м2 за счет средств частных застройщиков. Средний объем вводимого жилья составляет 2,3 тыс. кв.м ежегодно.

Жилищный фонд Кильмезского района имеет по большинству показателей достаточно низкий уровень инженерного оборудования по сравнению со среднеобластными показателями.

Таблица 11.1-1 Сравнительная характеристика обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием, %

| Оборудование жилищного фонда | Кировская область | г. Киров | Кильмезский район |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | 76,0 | 94,7 | 79,1 |
| Водоотведение | 54,4 | 73,7 | 17,3 |
| Центральное отопление | 54,5 | 75,4 | 25,3 |
| Горячее водоснабжение | 49,2 | 87,3 | 0,2 |
| Газ | 77,1 | 72,4 | 91,6 |
| Ванны (душ) | 46,4 | 72,6 | 9,0 |
| Напольные электроплиты | 8,9 | 20,7 | - |

Выводы

  - В жилищном фонде района преобладает одноэтажная индивидуальная застройка.

  - Средняя жилищная обеспеченность составляет 20,4 кв. м. на человека, что ниже среднеобластного уровня.

  - Ветхий и аварийный жилищный фонд составляет 14%, что значительно сильно превышает среднеобластной показатель.

  - Жилищный фонд района имеет крайне низкий уровень инженерного оборудования.

  - Ежегодно вводится около 2,0-2,5 тыс. кв.м жилищного фонда, что недостаточно для замещения ветхого и аварийного жилищного фонда.

Проектные решения в области жилищного строительства:

сохранение и некоторое увеличение темпов строительства социального жилья для ускорения обеспечения потребности социально незащищенных слоев населения;

ускорение темпов ликвидации ветхого и аварийного фонда, реконструкция зданий ветхого и аварийного жилого фонда;

активное вовлечение в жилищное строительство средств дольщиков, средств предприятий, осуществляющих деятельность на территории района, вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования, создание благоприятного инвестиционного климата;

поддержка стремления граждан строить новые индивидуальные дома, путем изыскания свободных территорий, решения проблем инженерного обеспечения и предоставляя льготные жилищные кредиты, что значительно ускорит проблему жилищной обеспеченности;

развитие собственной строительной базы, для наращивания темпов строительства жилищного фонда;

повышение качества возводимого жилья (в том числе и за счет строительства жилья из качественных материалов);

обеспечение строительных организаций района новым строительным оборудованием с помощью развития лизинговых схем.

Укрупненный расчет объемов и территорий для нового жилищного строительства представлен ниже (Таблица 11.1-2 Укрупненный расчет объемов и территорий для нового жилищного строительства).

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в Кильмезском районе определяются двумя типами жилья:

- усадебная – 80%:

- коттеджная - 20%.

Таблица 11.1-2 Укрупненный расчет объемов и территорий для нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Исх.год 2006 г. | Первая очередь 2017г. | Расчетный срок 2035г. | в том числе 2017-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2007 г.) | тыс. м² | 295,8 | - | - | - |
| Убыль жилищного фонда (за период)* | тыс. м² | 41,7 | 68,322 | 118,608 | -50,3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | тыс. м² | 254,1 | 227,5 | 177,2 | -50,3 |
| Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 17,0 | 23,0 | 30,0 | +7 |
| Проектная численность населения Питкярантского городского поселения | тыс. чел | 14,9 | 14,2 | 14,5 | +0,3 |
| Требуемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² | - | 326,6 | 435,0 | +108,4 |
| Новое жилищное строительство: | тыс. м² | - | 99,1 | 257,8 | +158,7 |
| усадебное | тыс. м² | - | 79,3 | 206,2 | +126,9 |
| коттеджное | тыс. м² | - | 19,8 | 51,2 | +31,7 |
| Территории для нового жилищного строительства | тыс. м² общ. пл. | - | 99,8 | 259,9 | +159,7 |
| усадебное |  | - | 88,1 | 229,1 | +141,0 |
| коттеджное |  | - | 11,7 | 30,3 | +18,6 |
| Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | 2,7 | 11,0 | 9,9 | - |

При плотности 900 кв. м на 1 га (усадебная жилая застройка) потребные территорий под жилищное строительство составят:

- на I очередь. – 88,1 га;

- с 2017-2035 – 159,7  га;

- всего – 259,9 га.

При плотности 1700 кв. м  на 1 га (коттеджная жилая застройка) потребные территорий под жилищное строительство составят:

- на 1 очередь – 11,7 га;

- с 2017-2035 – 18,6 га;

- всего – 30,3 га.

На период до 2035 г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства, что соответствует основным положениям государственной целевой программы «Жилище» и отражено в данном проекте. Среднегодовые объемы нового строительства в районе возрастут с 2,7 тыс.кв.м. до 11 тыс.кв.м. на период первой очереди и до 9,9 тыс.кв.м, если брать в расчет весь период с 2010 до 2035 г.. Необходимо отметить, что объемы нового жилищного строительства должны увеличиться, как за счет всех источников финансирования, так и за счет средств населения.

Культурно - бытовое обслуживание населения.
Межселенное обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В прошлом, при административно-командной системе управления, все предприятия и учреждения обслуживания населения района находились в различных формах государственной собственности и финансировались за счет бюджетов различных уровней. Состав, вместимость и размещение объектов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабатываемыми на их основе схемами развития различных отраслей этой сферы: культуры, здравоохранения, народного образования, спорта, торговли, бытового облуживания и других.

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития экономической базы района, одной из приоритетных проблем становится проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом развития рыночной экономики.

В настоящее время социальное развитие Кильмезского муниципального района охватывает широкий круг вопросов и затрагивает деятельность ряда районных комитетов и управлений. Каждая из этих сфер деятельности имеет общие проблемы – неудовлетворительное техническое состояние зданий, устаревшее оборудование и оснащение, низкий уровень оплаты труда, резкое снижение притока молодых специалистов в отрасль. При этом именно деятельность этих сфер во многом определяет для частных лиц привлекательность территории для проживания и позволяет успешно, устойчиво развиваться территории в будущем.

На современном этапе социально–экономического развития района необходима оптимизация сети объектов межселенного обслуживания групповых систем расселения.

Система межселенного обслуживания (СМО) формируется с учетом следующих факторов:

сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между поселениями;

экономического и социально-культурного потенциала поселений;

особенностей системы расселения;

уровня развития сети транспортных коммуникаций;

проектной планировочной структуры.

Важным становится поддержание устойчивости функционирования учреждений и предприятий социальной сферы с предоставлением полноценных оперативно – мобильных услуг каждому жителю района.

При организации системы обслуживания населения района проектом учитывается тенденция снижения численности населения на первую очередь, при вероятном незначительном его увеличении на перспективу. В тоже время рациональная полноценная система межселенного обслуживания на современном уровне с привнесением элементов урбанизированного образа жизни позволит стабилизировать население и закрепить молодые кадры в сельских поселениях.

Уровень обслуживания и спектр предоставляемых услуг учреждениями культурно - бытового назначения начинает постепенно меняться с введением рыночной экономики, однако еще недостаточно развит.

Темпы прихода частных инвесторов в сферу обслуживания невелики, что во многом объясняется низкими доходами населения, высокой степенью безработицы, отсутствием инвестирования для развития сферы обслуживания.

Дефицит бюджетных средств также не позволяет полностью решить проблемы культурно – бытового обслуживания.

Проектные решения

В сложившихся условиях разрабатывается новая социальная политика формирования системы обслуживания населения. В основу этой политики положен дифференцированный подход к составу, организации и размещению услуг, которые подразделяются на две группы:

объекты, обеспечивающие населению базовый, социально гарантируемый минимум, или стандарт услуг, в основном, на бесплатной или льготной основе;

нелимитируемые коммерческие объекты, развивающиеся на платной основе.

На основе этого, для решения задачи наиболее полного обеспечения населения культурно-бытовым обслуживанием требуется:

установить и закрепить правовыми нормами на определенный этап социально-экономического развития реально возможный и необходимый состав объектов обслуживания, представляющий собой социально гарантированный для всего населения комплекс услуг;

закрепить правовыми нормами ответственность местных органов власти за организацию и функционирование комплексов стандартных услуг на основе использования объектов муниципальной и частной собственности при условии обеспечения для каждого человека благоприятной пространственной, социальной и экономической доступности этих объектов;

активизировать предпринимательскую деятельность, развитие малого бизнеса в сфере услуг за счет создания определенных стимулов (выделение участков и аренда помещений, льготные кредиты и налогообложение, предоставление возможности совмещения объектов обслуживания с жильем, деловыми учреждениями и др.);

привлекать крупные фирмы, ассоциации, концерны к созданию своих филиалов по обслуживанию населения.

В основу этих предложений положена «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. N1683-р, а также более поздние нормативные документы, развивающие и дополняющие данную методику.

В «Методике» отмечается, что сложившиеся условия функционирования и развития учреждений социальной сферы требуют проведения государственной политики, направленной на рациональное использование ограниченных инвестиционных ресурсов.

Создание социальной инфраструктуры, минимально необходимой для реализации гарантий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством на безвозвратной основе предполагается осуществлять за счет избирательной инвестиционной поддержки регионов в рамках Фонда регионального развития. Выделение средств этого фонда должно осуществляться на основе инвестиционного плана по развитию социальной инфраструктуры, который должен разрабатываться субъектом РФ на основе «Методики».

В «Методике» приводятся нормативы расчетов обеспеченности населения, минимально необходимой для реализации государственных гарантий социального минимума услуг, по следующим видам учреждений обслуживания:

образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

здравоохранения;

культуры и искусства;

физической культуры и спорта.

Расчет по этим видам обслуживания по данным нормативам приводится ниже, при рассмотрении отдельных видов обслуживания.

Обеспечение населения обслуживанием сверх этих нормативов и по другим видам обслуживания может удовлетворяться на платной основе, как в государственных, так и в частных учреждениях. Функционирование коммерческих объектов должно определяться спросом населения и прибыльностью этих объектов.

Кроме того, на ближайшую перспективу в проекте учитываются решения по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время в области образования и здравоохранения.

Современный уровень развития культурно-бытового обслуживания в существующих экономических условиях требует определенной перестройки. Необходим новый, более гибкий подход к решению вопросов социальной сферы, и повышению качества ее функционирования. В каждом поселении Кильмезского района разместить весь комплекс учреждений и предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам. Следовательно, каждое поселение, как городское, так и сельское, должно иметь те учреждения обслуживания и ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса, и которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их функционирования.

Требуется сформировать систему обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. Это возможно на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая позволяет создавать экономически целесообразную социальную инфраструктуру.

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в каждом районе, принимается периодичность посещения различных учреждений.

Всего выделяется 3 ступени обслуживания:

1 ступень – состоит из культурно-бытовых учреждений и предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения.

В условиях рыночной экономии таких учреждений (например, торговых точек) будет столько, сколько будет оправдано условиями сбыта и спроса, что определит экономическую целесообразность их функционирования.

2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц.

На перспективу, данные учреждения должны размещаться как в городских, так и в сельских поселениях и обслуживать население, проживающее в пределах 0,5-часовой транспортной доступности.

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц (театры, концертные и выставочные залы и др.), а также учреждения среднего и высшего образования, административные органы и проч.

С учетом перспективного развития системы расселения Кильмезского района, ее планировочной и транспортной структуры наиболее целесообразно следующее построение системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения района.

Каждое из девяти поселений Кильмезского района должно сосредотачивать в себе основные центры концентрации учреждений и предприятий повседневного пользования для населения. Предприятия повседневного спроса должны располагаться в следующих населенных пунктах:

Кильмезское городское поселение: пгт Кильмезь;

Большепорекское сельское поселение: д. Большой Порек;

Бурашевское сельское поселение: д. Бураши;

Вихаревское сельское поселение: д. Вихарево, д. Карманкино;

Дамаскинское сельское поселение: д. Дамаскино;

Зимнякское  сельское поселение: д. Зимник;

Малокильмезское сельское поселение: д. Малая Кильмезь; д. Тат-Кильмезь;

Моторское сельское поселение: д. Надежда, д. Пестерево, д. Моторки, д. Азиково;

Паскинское сельское поселение: д. Паска, д. Четай;

Рыбно-Ватажское сельское поселение: д. Рыбная Ватага, лесоучасток Каменный Перебор, п. Осиновка;

Селинское сельское поселение: д. Селино;

Чернушское сельское поселение: п. Чернушка, п. Максимовский.

В данный список входят населенные пункты с численностью населения не менее двухсот человек.

Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается сконцентрировать в центрах городского и сельских поселений, которые бы распространяли свое влияние на население, проживающее в пределах получасовой транспортной доступности от них.

Поселок городского типа Кильмезь, как центр Кильмезского района, должен концентрировать уникальные виды обслуживания, которые распространяли бы свое влияние на район в целом. Это относится к среднему и высшему образованию, к высококвалифицированному здравоохранению, к уникальным учреждениям культуры и спорта, торговли и досуга.

Таблица 11.1-3 Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам обслуживания

| Виды обслуживания | Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
|  | Повседневного пользования | Периодического пользования | Эпизодического пользования |
|  | Местные центры городского и сельских поселений, населенные пункты с численностью более 100 человек: пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Малая Кильмезь, д. Рыбная Ватага, п. Чернушка, д. Бураши, д. Вихарево, д. Зимник, д. Дамаскино, д. Селино, д. Паска, лесоучасток Каменный Перебор, д. Карманкино, д. Пестерево, д. Азиково, д. Тат-Кильмезь, д. Четай, д. Моторки, п. Осиновка, п. Максимовский, д. Надежда. | Подрайонные центры, небольшие городские поселения и крупные сельские поселения: пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Бураши, д. Вихарево, д. Дамаскино, д. Зимник, д. Малая Кильмезь, д. Надежда, д. Паска, д. Рыбная Ватага, п. Селино, п. Чернушка. | Центры городских и сельских поселений: пгт Кильмезь | г. Киров |
| 1.Учреждения образования | Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы | Лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества | Специализированные ДДУ и школьные учреждения, учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, колледжи, дома детского творчества, школы: искусств, музыкальные, художественные | Высшие и средние специальные учебные заведения (филиалы), центры переподготовки кадров |
| 2.Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Больница с поликлиникой, пункт скорой медицинской помощи, аптека | Центральные районные больницы, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, станции скорой помощи, городские аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитационные центры, молочные кухни | Межрайонные многопрофильные больницы и диспансеры, клинические, реабилитационные и консультативно - диагностические центры, базовые поликлиники, дома-интернаты разного профиля |
| 3.Учреждения культуры и искусства | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Клубы по интересам досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей | Многопрофильные центры учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно выставочные залы районные и городские библиотеки, залы аттракционов игровых и автоматов | Музейно-выставочные центры, театры, многофункциональные культурно- зрелищные центры, концертные залы, специал. библиотеки, видеозалы |
| 4.Физкультурно-спортивные сооружения | Стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными | Стадионы, спортзалы, бассейны | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спортивные школы, теннисные корты | Спортивные комплексы открытые и закрытые, бассейны, детская спортивная школа олимпийского резерва, специализированные спортивные сооружения |
| 5.Торговля и общественное питание | Магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания | Магазины прод. и пром. товаров, предприятия общественного питания | Торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ресторан, кафе и т.д. | Торговые комплексы, оптовые и розничные рынки, ярмарки, рестораны, бары и т.д. |
| 6.Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Приемные пункты бытового обслуживания и прачечные-химчистки, бани | Предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, пождепо | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пождепо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы | Фабрики централизованного выполнения заказов, дома быта, банно-оздоровительные комплексы, гостиницы класса люкс |
| 7.Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Административно-хозяй-ственное здание, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка | Административно- хозяйственная служба, отделения связи и милиции банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ | Административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, жилищно-коммунальные службы | Административно-хозяйственные комплексы, деловые банковские структуры, дома связи, юстиции, центральные отделения банков, отдел внутренних дел, проектные и конструкторские бюро, жилищно-коммунальные организации |

## Образование

Система образования Кильмезского района представляет в настоящее время сеть учреждений всех уровней. В систему образования района входят: 9 средних общеобразовательных школа, 7 общеобразовательных школ и 5 начальных школ. Система дошкольного образования представлена 7 муниципальными дошкольными общеобразовательными учреждениями. Система дополнительного образования представлена муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Дом детского творчества» и муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский клуб физической подготовки», а также муниципальным образовательным учреждением «Межшкольный учебный комбинат».

Основные показатели сети системы образования Кильмезского района представлены в таблице.

Таблица 11.3-1 Основные показатели современного состояния системы образования района (на 1.01.2010)

| Наименование показателей | Количество объектов (ед.) | Количество учащихся(чел.) | Нормативная емкость (мест.) | Наполняемость в % от нормативной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | городская местн. | сельск. местн. | всего | городская местн. | сельск. местн. | всего | городская местн. | сельск. местн. | всего | городская местн. | сельск. местн. |
| Учреждения дошкольного образования | 7 | 3 | 4 | 471 | 393 | 78 | 403 | 335 | 68 | 117% | 117% | 115% |
| Общеобразовательные учреждения | 21 | 1 | 20 | 1664 | 762 | 902 | 3349 | 960 | 2389 | 50% | 79% | 38% |
| Всего по школам, пришкольным интернатам и ДДУ (чел.): 2135 |
| МОУ «Межшкольный учебный комбинат» | 1 | 1 | - | 50 | 50 | - | 100 | 100 | - | 50% | 50% | - |
| МОУ ДОД «Дом детского творчества» | 1 | 1 | - | 70 | 70 | - | 60 | 60 | - | 117% | 117% | - |
| МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб физической подготовки» | 1 | - | 1 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 100% | - | 100% |
| Всего по учреждениям дополнительного образования (чел.):190 |

Всего в Кильмезском районе 28 образовательных учреждений основного типа. Сфера образования района охватывает более 2,1 тысяч детей и молодых людей и, если сеть общеобразовательных учреждений охватывает всю территорию района, то учреждения дошкольного образования расположены только в пгт Кильмезь и в некоторых населенных пунктах района.

В районе расположено 3 учреждения дополнительного образования, охват которых составляет всего 190 чел. Сфера дополнительного образования развита недостаточно, необходимо развитие данной сферы.

Таблица 11.3-2 Учреждения детского дошкольного образования Кильмезского района на 1.01.2009

| № п/п | Наименование | Адрес | Наполняемость | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативная | фактическая | наполняемость % |  |
| 1 | МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь | ул.Труда, 29 | 130 | 161 | 124% | 30% |
| 2 | МДОУ детский сад «Колосок» пгт Кильмезь | пер.Садовый, 1 | 110 | 132 | 120% | 30% |
| 3 | МДОУ детский сад «Родничок» пгт Кильмезь | ул.Труда, 9 | 95 | 100 | 105% | 56% |
| 4 | МДОУ детский сад д.Бураши | ул.Советская, 9 | 18 | 19 | 106% | 50% |
| 5 | МДОУ детский сад д. Малая Кильмезь | ул.Заречная, 20 | 30 | 30 | 100% | 55% |
| 6 | МДОУ детский сад д.Рыбная Ватага | ул.Юбилейная, 9 | 10 | 17 | 170% | 45% |
| 7 | МДОУ детский сад лесоучасток Каменный Перебор | ул.Школьная, 4 | 10 | 12 | 120% | 45% |

Таблица 11.3-3 Общеобразовательные учреждения Кильмезского района на 1.01.2009

| № п/п | Наименование | Адрес | Наполняемость | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативная | фактическая | наполняемость % |  |
| 1 | МОУ СОШ с УИОП пгт Кильмезь | пгтКильмезь, ул. Больничная, 3 | 960 | 762 | 79% | 30% |
| 2 | МОУ СОШ д. Большой Порек | д. Большой Порек, пер. Школьный, 3 | 192 | 64 | 33% | 20% |
| 3 | МОУ СОШ д. Бураши | 613576, Кировская область, Кильмезский район, д. Бураши, ул. Школьная, 2 | 50 | 45 | 90% | 15% |
| 4 | МОУ СОШ д.Вихарево | д. Вихарево, ул.Школьная, 1 | 320 | 57 | 18% | 25% |
| 5 | МОУ ООШ д. Карманкино | д. Карманкино, ул. Молодежная, 6 | 60 | 41 | 68% | 20% |
| 6 | МОУ СОШ д. Дамаскино | д. Дамаскино, ул. Советская, 4 | 162 | 33 | 20% | 50% |
| 7 | МОУ ООШ д. Зимник | д. Зимник, ул. Школьная, 1 | 160 | 46 | 29% | 20% |
| 8 | МОУ ООШ д. Малая Кильмезь | д. Малая Кильмезь, ул. Зеленая, 1 | 90 | 80 | 89% | 40% |
| 9 | МОУ НОШ д. Тат-Кильмезь | д. Тат-Кильмезь ул. Школьная, 1 | 35 | 7 | 20% | 15% |
| 10 | МОУ Пестеревская СОШ д. Надежда | д. Надежда ул. Школьная, 13 | 158 | 95 | 60% | 20% |
| 11 | МОУ НОШ д. Азиково | д. Азиково, ул. Заречная, 86 | 40 | 36 | 90% | 15% |
| 12 | МОУ ООШ д. Паска | д. Паска, ул. Советская, 2 | 192 | 37 | 19% | 10% |
| 13 | МОУ ООШ д. Четай | д. Четай, ул. Лесная, 1 | 50 | 39 | 78% | 20% |
| 14 | МОУ СОШ д. Рыбная Ватага | д. Рыбная Ватага, ул. Школьная, 1 | 320 | 110 | 34% | 20% |
| 15 | МОУ НОШ д. Кульма | д. Кульма, ул. Центральная, 50 | 30 | 6 | 20% | 30% |
| 16 | МОУ НОШ лесоучасток Каменный Перебор | лесоучасток Каменный Перебор, ул. Школьная, 3а | 30 | 9 | 30% | 30% |
| 17 | МОУ Лобанская ООШ п. Осиновка | п. Осиновка, ул. Школьная, 2 | 92 | 17 | 18% | 20% |
| 18 | МОУ НОШ д. Тат-Бояры | д. Тат-Бояры, ул. Лесная, 14 | 20 | 7 | 35% | 20% |
| 19 | МОУ СОШ д. Селино | д. Селино, ул. Советская, 12 | 162 | 33 | 20% | 5% |
| 20 | МОУ Максимовская СОШ п. Чернушка | п. Чернушка, пер. Школьный, 14 | 216 | 135 | 63% | 20% |
| 21 | МОУ ООШ п. Саринка | п. Саринка, ул. Комсомольская, 11 | 10 | 5 | 50% | 30% |

Таблица 11.3-4 Учреждения дополнительного образования Кильмезского района на 1.01.2009

| № п/п | Наименование | Адрес | Наполняемость | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативная | фактическая | наполняемость % |  |
| 1 | МОУ Межшкольный учебный комбинат пгт Кильмезь | ул. Школьная, 7а | 100 | 50 | 50% | 45% |
| 2 | МОУ ДОД Дом детского творчества пгт Кильмезь | ул. Труда, 31 | 60 | 70 | 117% | 50% |
| 3 | МОУ ДОД Кильмезский ДЮК ФП д. Малая Кильмезь | ул. Трактовая, 29 | 30 | 30 | 100% | 30% |

##### Детские дошкольные учреждения (ДДУ)

На 1.01.2009 в Кильмезском районе детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет – 1238 человек, из них посещают детские сады – 471 ребенок. Охват детей дошкольным образованием на территории муниципального образования через муниципальные дошкольные образовательные учреждения составляет 38%.

В целом по Кильмезскому району ситуация с обеспеченностью детскими дошкольными учреждениями неудовлетворительна, наполняемость составляет 117%.

##### Общеобразовательные учреждения

В районе функционируют 20 сельских школ, что составляет 95% от общего количества школ. В сельских школах обучается 902 учащихся или 54% от общего количества школьников в районе. Наполняемость сельских школ составляет всего 38% от нормативной.

В одной общеобразовательной школе пгт Кильмезь 762 учащихся или 46% от общего количества школьников в районе. Наполняемость единственной школы городского поселения составляет всего 79% от нормативной.

##### Начальное профессиональное и высшее профессиональное образование

На территории Кильмезского района отсутствуют учреждения начального профессионального и высшего профессионального образования.

### Прогноз развития сети общеобразовательных учреждений

Целью образовательной политики является создание в Кильмезском районе системы образования, соответствующей актуальным и перспективным потребностям населения.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях образования произведен в соответствии со СНиП 2.07.01-89* («Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

В качестве приоритетного направления использования избыточных мощностей дошкольных образовательных учреждений в сельской местности, проектом предлагается использование их под расширенный спектр учреждений дополнительного образования – школы художественные, музыкального, эстетического воспитания, сельские центры образования, клубы по интересам, физкультурные и спортивные группы,

Социальные нормативы потребности в общеобразовательных учреждениях:

- дошкольных образовательных учреждений – 85 мест на 100 детей;

- общеобразовательных школ – 100 мест на 100 детей неполным средним образованием(I-IX классы), и 75 мест на 100 детей(X-XI классы);

- начального профессионального образования – 110 обучающихся на 10тыс. жителей.

Таблица 11.3-5 Существующее состояние и прогноз численности населения ниже трудоспособного возраста и подростков (16-17 лет), по возрастным группам (чел.)

| Возрастная группа | На 1.01.2009г. | На I очередь (2017г.) | На расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % от общей численности населения | чел. | % от общей численности населения | чел. | % от общей численности населения |
| Младше трудоспособного возраста | 2718 | 18,2% | 2698 | 19,0% | 3045 | 21,0% |
| Дети от 0 до 6 лет (вкл.) | 1238 | 8,3% | 1278 | 9,0% | 1450 | 10,0% |
| Школьники 7-15 лет (вкл.) | 1475 | 9,9% | 1420 | 10,0% | 1595 | 11,0% |
| Подростки 16-17 лет (вкл.) | 476 | 3,2% | 284 | 2,0% | 290 | 2,0% |
| Дети и подростки в возрасте 7-17 лет.вкл | 1951 | 13,1% | 1704 | 12,0% | 1885 | 13,0% |
| Всего, дети и подростки в возрасте 0-17 лет(вкл.) | 3189 | 21,4% | 2982 | 21,0% | 3335 | 23,0% |

Основываясь на прогнозе численности детского населения на срок первой очереди и расчетный срок,  произведен расчет потребности в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, а также в учреждениях начального профессионального образования.

##### Детские дошкольные учреждения

Потребность в числе мест детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85% (СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

В сводном виде расчет потребности в детских дошкольных учреждениях приводится в следующей таблице (Таблица 11.3-6 Существующее состояние и прогнозируемая потребность в ДДУ):

Таблица 11.3-6 Существующее состояние и прогнозируемая потребность в ДДУ (мест)

| Показатели | Потребность | Существующие сохраняемые | Обеспеченность («+» избыток, «-» недостаток)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения: | мест | мест | мест |
| 2008 год | 1086 | 403 | -683 |
| I очередь (2015 г.) | 1090 | 403 | -687 |
| расчетный срок (2030 г.) | 1473 | 403 | -1070 |

* "+"строительство не требуется – современная либо прогнозируемая численность учащихся ниже существующего количества мест;

* "-" новое строительство; существует нехватка данного количества мест

##### Проектом предлагается строительство:

на первую очередь:

- 1 ДДУ на 100 мест в пгт Кильмезь

на расчетный срок:

- 1 ДДУ на 35 мест  в д. Бураши;

- 1 ДДУ на 40 мест в д. Малая Кильмезь;

- 1 ДДУ на 30  мест  в д. Тат-Кильмезь;

- 1 ДДУ на 50 мест  в д. Надежда;

- 1 ДДУ на 20 мест в д. Азиково;

- 1 ДДУ на 20 мест в д. Большой Порек;

- 1 ДДУ на 20 мест в д. Четай;

- 2 ДДУ по 40 мест в д. Рыбная Ватага;

- 1 ДДУ на 20 мест в лесоучасток Каменный Перебор;

- 1 ДДУ на 50 мест в п. Чернушка.

Средний износ зданий ДДУ по Кильмезскому району составляет 44%. В ближайшее время потребуется капитальный ремонт почти для всех зданий ДДУ (см. Таблица 11.3-2 Учреждения детского дошкольного образования Кильмезского района на 1.01.2009).

Под строительство новых зданий ДДУ потребуется порядка 3,5 га территорий.

##### Общеобразовательные школы

Принимая во внимание демографический спад детского населения, проектом определяется избыток в общем количестве мест в школах.

Это обстоятельство требует принятия оперативных мер по оптимизации сети этих учреждений и дальнейшему эффективному использованию зданий или их частей. Однако здания школ практически повсеместно не ремонтировалось, поэтому для подавляющего большинства школ требуется капитальный ремонт, либо строительство новых зданий.

В сводном виде расчет потребности в общеобразовательных школах представлен в таблице (Таблица 17.7-2  Существующее состояние и прогнозируемая потребность в общеобразовательных учреждениях (мест)).

Таблица 11.3-7 Существующее состояние и прогнозируемая потребность в общеобразовательных учреждениях (мест)

| Показатели | Потребность | Существующие сохраняемые | Новое строительство («+» избыток, «-» недостаток) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при условии кап. ремонта существующих |
| Общеобразовательные школы: | мест | мест | мест |
| 2008 год | 1839 | 6213 | 4374 |
| I очередь (2015 г.) | 2685 | 6213 | 3528 |
| расчетный срок (2030 г.) | 3060 | 6213 | 3153 |

* "+"строительство не требуется – современная либо прогнозируемая численность учащихся ниже существующего количества мест;

* "-" новое строительство; существует нехватка данного количества мест

Средний износ зданий общеобразовательных учреждений составляет всего 23% - это очень низкий показатель относительно других муниципальных образований Кировской области, однако к расчетному сроку потребуется проведение капитального ремонта либо замена не пригодных для капитального ремонта большинства зданий общеобразовательных учреждений (см. Таблица 11.3-3 Общеобразовательные учреждения Кильмезского района на 1.01.2009)

Проектом генерального плана пгт Кильмезь предполагается строительство 2-х общеобразовательных учреждений, исходя из нормативов транспортной доступности, поэтому в Схеме территориального планирования данные мероприятия дублируются. Проектом предлагается строительство:

- на I очередь – общеобразовательного учреждения (начальная школа);

- на расчетный срок - общеобразовательного учреждения (средняя школа).

Также предлагается строительство на расчетный срок:

- общеобразовательного учреждения (средней школы) в д. Малая Кильмезь.

Проектом отмечается, что администрация района должна иметь свою четкую позицию в части дальнейшего использования высвобождающихся зданий и сооружений. Средняя наполняемость школ по району составляет всего 30% от нормативной. Это государственная недвижимость и она должна быть сохранена, не допуская местничества в дальнейшем ее использовании, так как является основным базовым капиталом для общественных и социальных целей.

Значительные расстояния между населенными пунктами требуют и на перспективу оставлять в районе часть малокомплектных школ. С одной стороны, в таких школах снижается качество преподавания, т.к. многие предметы ведут совместители, недостаточно технических средств обучения, мало средств для приобретения учебной и научно-методической литературы, с другой стороны, такие школы допускаются в сельской местности, поскольку воспитание детей, в интернатах осложняется некоторыми психологическими факторами, ослаблением влияния семьи, трудностями в организации интернатов.

В перспективе возможна организация на базе крупной школы, расположенной, в пгт Кильмезь, специальных методических центров удаленного обучения, оснащенных средствами сети Интернет, проводящих занятие на группу мелких школ, а также внедрение новых технических средств обучения. Это позволит улучшить преподавание в малокомплектных школах.

##### Учреждения дополнительного образования

Сфера дополнительного образования развита недостаточно, поэтому проектом предлагается строительство на I очередь (подробнее см. раздел «Сфера учреждений культуры и досуга» и «Физическая культура и спорт»):

- Дом Детского Творчества в пгт Кильмезь;

- Культурно-творческого молодежного центра в пгт Кильмезь;

- предполагается строительство спортивных школ в:

- д. Большой Порек;

- д. Бураши;

- д. Малая Кильмезь;

- п. Чернушка.

##### Учреждения профессионального начального образования и высшего образования

На территории Кильмезского района отсутствуют учреждения начального профессионального и высшего профессионального образования. Сеть учреждений данного типа представлена образовательными учреждениями в муниципальном образовании – городском округе город Киров.

Проектом предполагается строительство:

- здания для размещения филиалов учреждений начального профессионального образования и филиалов высших учебных заведений в пгт Кильмезь.

## Здравоохранение и социальное обеспечение

Медицинская помощь населению района оказывается 2  больничными учреждениями: муниципальным учреждением «Кильмезская центральная районная больница» и врачебной амбулаторией п. Максимовский, 2 амбулаторно-поликлиническими учреждениями и 32 ФАПами.

Всего в районе в настоящее время имеется – 151 койки. Обеспеченность койками на 10000 населения – 101,1. С 2005 года количество больничных коек снизилось на 30 % из-за сокращения численности населения, снижения финансирования и закрытием 2-х участковых больниц.

Структура больничной сети включает десять профилей - педиатрический, терапевтический, хирургический, гинекологический, неврологический, инфекционный для взрослых, инфекционный для детей, для беременных и рожениц, патологии беременности, для новорожденных и 42 мест дневного стационара четырех профилей- педиатрический, хирургический, инфекционный для взрослых, патологии беременности.

В штате больницы 28 человек врачей, 153 средних медицинских работника, 75 человек младшего медицинского персонала, 54 человека административно-хозяйственного персонала.

Таблица 11.4-1 Система здравоохранения Кильмезского района

| № | Населенный пункт | Поселение | Учреждение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Кильмезь | Г.п. пгт Кильмезь | больница |
| 2 | пгт Кильмезь | пгт Кильмезь | поликлиника |
| 3 | Большепорекское сельское поселение | Большепорекское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 4 | д. Большой Порек | Большепорекское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 5 | д. Бураши | Бурашевское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 6 | д. Маслы | Бурашевское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 7 | д. Вихарево | Вихаревское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 8 | д. Карманкино | Вихаревское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 9 | д. Силкино | Вихаревское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 10 | д. Яшино | Вихаревское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 11 | д. Дамаскино | Зимнякское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 12 | д. Кокуевка | Дамаскинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 13 | д. Малыши | Дамаскинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 14 | с. Такашур | Дамаскинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 15 | д. Зимник | Зимнякское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 16 | д. Малая Кильмезь | Малокильмезское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 17 | д. Кабачки | Малокильмезское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 18 | д. Тат-Кильмезь | Малокильмезское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 19 | д. Пестерево | Моторское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 20 | д. Моторки | Моторское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 21 | д. Азиково | Моторское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 22 | д. Паска | Паскинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 23 | д. Малый Гозек | Паскинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 24 | д. Четай | Паскинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 25 | д. Рыбная Ватага | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 26 | д. Байбеки | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 27 | д. Волга | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 28 | д. Дорошата | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 29 | лесоучасток Каменный Перебор | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 30 | п. Осиновка | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 31 | д. Тат Бояры | Рыбно-Ватажское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 32 | д. Селино | Селинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 33 | д. Ключи | Селинское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 34 | п. Чернушка | Чернушское с.п. | отделение врача общей практики |
| 35 | д. Салья | Чернушское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |
| 36 | п. Саринка | Чернушское с.п. | фельдшерско-акушерский пункт |

Основными проблемами в здравоохранении остаются:

- слабая материально-техническая база;

- недостаточная обеспеченность лечебно-профилактических учреждений современным оборудованием.

Основными задачами в развитии  здравоохранения являются:

- развитие материально-технической базы;

- обеспечение потребности в лекарственных средствах первой необходимости;

- сохранение санитарно-эпидемиологического состояния на территории района;

- профилактики и предупреждение  заболеваний;

- увеличение финансирования здравоохранения за счет всех источников финансирования.

Обеспеченность врачебными кадрами на 10 тыс. населения в 2008г – 20,6, что соответствует нормативу всего на 51% (норматив 40 врачей на 10 тыс. населения). Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения в 2008г. – 118,1(103,3% от норматива), при нормативе обеспеченности врачами 114,3 человек на 10 тыс. жителей.

##### Проектные предложения по системе здравоохранения

В сводном виде расчет потребности в учреждениях здравоохранения представлен в таблице.

Таблица 11.4-2 Расчет потребности в учреждениях здравоохранения Кильмезского района

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Фактическая вместимость | Фактическая вместимость на 1000 чел. | Номатив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Потребность | Новое строительство ("+" избыток,"-" недостаток) | Потребность | Новое строительство ("+" избыток,"-" недостаток) |
| Больницы | коек | 151 | 10 | 14 | 72 | 199 | -48 | 203 | -52 |
| Поликлиники | посещений/смена | 190 | 13 | 25 | 51 | 355 | 165 | 363 | -173 |

Таким образом, потребности населения района за счет больничных и поликлинических учреждений, находящихся в ведомстве района удовлетворяются по больницам на 72%, по поликлиническим учреждениям на 51%.

Проектом предлагается к расчетному сроку:

- строительство дополнительного больничного корпуса (на 50 коек) (пгт Кильмезь, территория Кильмезской центральная районная больницы);

- строительство поликлинического корпуса (на 180 посещений в смену) (пгт Кильмезь, территория Кильмезской центральная районная больницы);

- строительство инфекционного отделения (пгт Кильмезь, территория Кильмезской центральная районная больницы);

- строительство пищеблока (пгт Кильмезь, территория Кильмезской центральная районная больницы);

- строительство офисов врача общей практики в:

- д. Рыбная Ватага;

- д. Вихарево;

- д. Дамаскино;

- д. Большой Порек.

- строительство новых зданий ФАПов в:

- д. Большой Порек;

- д. Бураши;

- д. Дамаскино;

- д. Зимник;
д. Малая Кильмезь;

- д. Надежда;

- д. Паска;

- д. Рыбная Ватага;

- п. Чернушка.

Общее состояние зданий больничных, амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАПов можно оценить как неудовлетворительное. Для большинства зданий требуется проведение капитального ремонта.

### Учреждения социальной защиты населения

В настоящее время на территории Кильмезского муниципального района расположено два учреждения социальной защиты населения в пгт Кильмезь:

КОГУ «Управление социальной защиты населения в Кильмезском районе».

Управление социальной защиты имеет одно отделение и занимается обеспечением социальной поддержки отдельных категорий граждан, реализацией мероприятий по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, участвует в реализации мероприятий по социальной защите населения.

КОГУ «Кильмезский комплексный центр социального обслуживания населения».

В состав центра включаются отделения:

- срочной социальной помощи;

- организационно-методическое отделение;
консультативное отделение;

- социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- геронтологическое отделение (стационарное).

## Физическая культура и спорт

В настоящее время сфера физической культуры и спорта Кильмезского представлена 43 сооружениями различной спецификации.

Общая площадь плоскостных сооружений составляет 66,5 тыс. кв.м, площадь спортивных залов составляет 3,4 тыс. кв.м.

Численность занимающихся спортом в районе составляет 2,3 тыс. человек.

### Проектные предложения в сфере физической культуры и спорта

К расчетному сроку Схемой территориального планирования прогнозируется достижение следующих показателей:

- спортивные залы - 3,5 тыс.кв.м. на 10 тыс. чел. населения;

- плавательные бассейны 500 кв.м зеркала воды на 10 тыс. населения;

- плоскостные сооружения 10 тыс. кв.м на 10 тыс. населения.

Данные показатели установлены «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». Уровень их достижения рассчитан до 2015 года (плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью до 2050 года), однако, в связи с низкой обеспеченностью достижение данных показателей предусматривается концепцией к 2035 году. В абсолютных показателях при прогнозируемой численности населения – 14,5 тыс. человек к расчетному сроку показатели учреждений физкультуры и спорта должны составить:

- пропускная способность всех учреждений – 2,8 тыс. чел;

- площадь спортивных залов 5,1 тыс. кв.м.;

- плавательные бассейны – 750 кв.м. зеркала воды;

Площадь плоскостных сооружений должна составить по нормативам – 28 тыс. кв.м., однако в настоящее время данный показатель составляет 66,4 тыс. кв.м., поэтому предполагается реконструкция и развитие существующих сооружение и создание новых видов для увеличения разнообразия видов спорта.

Таблица 11.5-1 Общее состояние и  нормативная потребность в спортивных сооружениях

|  | Уровень достижения к расчетному сроку | Современное состояние | Процент от уровня достижения, % | Необходимо построить за 2010-2035 | Необходимо построить за 2010-2035 | Необходимо построить за 2017-2035 | Необходимо достраивать ежегодно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сооружения/показателя | ед. измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | чел. | 2755 | 860 | 31,2 | 1895 | 541 | 1354 | 90 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями по видам: |  |
| спортивные залы | кв.м | 5075 | 3410,8 | 67,2 | 1664,2 | 475 | 1189 | 79 |
| плавательные бассейны | кв.м | 750 |  | 0 | 750 | 214 | 536 | 36 |
| плоскостные сооружения | кв.м | 28275 | 66480 | 235,1 | -38205 | -10916 | -27289 | -1819 |

Проектом предлагается строительство:

к сроку первой очереди:

- Физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Кильмезь (700 кв.м.);

- спортивный зал общего пользования (баскетбол, волейбол, теннис; 500 кв.м.) в д. Большой Порек (500 кв.м);

- спортивный зал общего пользования (баскетбол, волейбол, теннис; 500 кв.м.) в д. Рыбная Ватага (500 кв.м);

к расчетному сроку

- строительство бассейна в пгт Кильмезь (500 кв.м.);

- строительство детского бассейна в пгт Кильмезь (200 кв.м.).

- строительство ледового дворца в пгт Кильмезь;

- строительство открытого стадиона пгт Кильмезь.

- строительство спортивных школ в:

- д. Большой Порек;

- д. Бураши;

- д. Малая Кильмезь;

- п. Чернушка.

Основными направлениями и целями развития в сфере физической культуры и спорта должны стать следующие:

- укрепления материально-технической базы объектов физической культуры и спорта;

- повышения качества предоставляемых населению района услуг в сфере физической культуры и спорта;

- повышения качества организации и проведения спортивно-массовых мероприятий;

- создания благоприятных условий для развития детско-юношеского спорта, командных игровых видов спорта и физической культуры для всех слоев населения.

- строительство водных спортивных учреждений и организация доступности данных учреждений учащимся детских дошкольных, общеобразовательных, средних специальных и высших учебных заведений.

Для реализации этих целей следует принять такие первоочередные меры, как:

создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физкультурой и спортом;

обеспечение межведомственного и многоуровневого подхода в вопросах организации отдыха населения, способствующего формированию здорового образа жизни, базовым элементом которого является физическая культура и спорт;

создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на вовлечение в активные занятия физической культурой и спортом на всех этапах жизнедеятельности человека;

обеспечение минимальных гарантированных государственных социальных стандартов (услуг) в области физической культуры для социально-незащищенных категорий и групп населения.

## Сфера учреждений культуры и досуга

Сеть муниципальных учреждений культуры Кильмезского муниципального района представлена двадцатью четырьмя библиотеками, двадцатью культурно-досуговыми учреждениями, краеведческим музеем и домом детского творчества.

Сеть учреждений культуры  Кильмезского района представлена в таблице (Таблица 11.6-1 Типы учреждений культуры ).

Таблица 11.6-1 Типы учреждений культуры

| Название объекта | всего | пгт Кильмезь | сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки | 24 | 2 | 22 |
| Культурно-досуговые учреждения | 20 | 1 | 19 |
| Дом детского творчества | 1 | 1 | - |
| Краеведческий музей | 1 | 1 | - |
| Всего | 64 | 4 | 60 |

Библиотечная система Кильмезского района представлена двадцатью четырьмя библиотеками.

В пгт Кильмезь находятся Центральная районная библиотека и Детская библиотека.

В сельской местности Кильмезского района расположены 22 библиотеки.

В настоящее время в предаварийном состоянии находятся библиотеки в следующих населенных пунктах: в д. Бураши, в д. Малая Кильмезь, п. Чернушка, д. Зимник, Саринская СБФ в д. Саринка, д. Селино, д. Тат-Кильмезь, д. Четай, а также Детская библиотека в пгт Кильмезь. Все здания библиотек требуют проведения капитального ремонта.

Книжный фонд Кильмезского района составляет 241 тыс. экземпляров, что превышает норматив в 4 раза, однако актуальной остается проблема своевременного обновления книжного фонда.

В ведомости библиотеки находятся Клубы: – «Встреча», «Сударушка» (ветераны), «Вита», «Школа этикета»  (социальные работники),  «Ровесник» (учащиеся средней школы),  «Кругозор» (воспитанники интерната), «Литературная  гостиная» (поэты  пгт Кильмезь), «Клуб   выходного  дня».

В Кильмезском районе находится 20 культурно-досуговых учреждений, из них 8 сельских клубов, 11 сельских домов культуры, а также в пгт Кильмезь расположен Районный центр культуры и досуга.

Вместимость клубных учреждений составляет 1,4 тыс. мест. Средний износ зданий составляет 50%. В аварийном и предаварийном состоянии находятся учреждения, расположенные в д. Бураши, д. Зимник и в д. Кульма.

В пгт Кильмезь находится краеведческий музей, общий фонд которого оценивается в 2,4 тыс. экземпляров.

##### Проектные предложения по учреждениям по сфере культуры, искусства и досуга

В настоящее время увеличение книжного фонда библиотек не требуется, проектом предполагается перенесение Детской библиотеки в «Культурно-творческий молодежный центр в пгт Кильмезь».

Таблица 11.6-2 Общие показатели сферы культуры, искусства и досуга

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Фактическая обеспеченность на 1000 чел. | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности(%) | Потребность на расчетный срок (2030 год) | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотека | книжный фонд тыс. экз. | 241 | 16,1 | 4 | 400% | 58 | - | - |
| Клубы | мест | 1400 | 94 | 80 | 113% | 1160 | - | - |
| Кинотеатры | мест | 0 | 0 | 35 | 0% | 508 | 508 | 0,5 га |

Также проектом предлагается строительство трех кинотеатров на первую очередь:

- кинозал на 300 мест к сроку первой очереди в пгт Кильмезь (в составе Культурно-творческого молодежного центра; потребные территории 0,2 га);

- кинозал на 50 мест к расчетному сроку в д. Большой Порек (в составе торгово-развлекательного комплекса; потребные территории 0,2 га);

- кинозал на 50 мест к расчетному сроку в д. Селино (в составе торгово-развлекательного комплекса; потребные территории 0,2 га);

- кинозал на 50 мест к расчетному сроку в д. Пестерево (в составе торгово-развлекательного комплекса; потребные территории 0,2 га);

- кинозал на 50 мест к расчетному сроку в д. Рыбная Ватага (в составе торгово-развлекательного комплекса; потребные территории 0,2 га).

К сроку первой очереди предполагается завершение строительства «Культурно-творческого молодежного центра в пгт Кильмезь». В состав центра входят следующие основные помещения:

- зрительный зал на 350 мест (зал предназначен для проведения массовых зрелищных мероприятий, так же просмотра кинофильмов);

- спортивный зал на 50 посетителей;

- комната поднятия тяжестей;

- буфет;

- книгохранилища и читальные залы для взрослой и детской библиотек.

Система дополнительного образования района не достаточно развита. На срок первой очереди предлагается строительство:

- Дома Детского творчества в пгт Кильмезь.

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа в настоящее время составляет около 113% от нормативной, проектом не предполагается строительство новых зданий. На срок первой очереди будет необходимо проведение капитального ремонта большинства клубных учреждений.

## Прочие объекты сферы сервиса, торговли и обеспечения безопасности

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения Кильмезского района – повышение качества условий жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности района путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в нем.

Наиболее массовыми видами бытового обслуживания являются – торговля, общественное питание, бытовое и часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для торговли и общественного питания не предусматриваются. Предполагается, что данные виды должны развиваться на основе частных предприятий, а объемы и разнообразие предоставляемых ими услуг должны формироваться на основе рыночных отношений (более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе «Анализ и прогноз развития основных видов экономической деятельности Кильмезского муниципального района», подразделе «Малое предпринимательство, торговля и общественное питание»). Спрос населения на те, или иные услуги, в зависимости от качества и цены, должен определять уровень развития рассматриваемых видов деятельности.

Перспективы развития и формирования сети учреждений торговли и общественного питания, а также предприятий коммунального хозяйства связаны с дальнейшим развитием инфраструктур рыночной экономики, с внедрением новейших технологий в развитие сферы услуг. Появление и расширение данных видов культурно-бытового обслуживания будут развиваться преимущественно за счет частных инвестиций. Необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, за счет упрощения систем регистрации предприятий и облегчения налогового бремени.

### Предприятия коммунального хозяйства

В Кильмезском районе в настоящее время имеется 3 действующих гостиниц. Все три гостиницы расположены в пгт Кильмезь. Общая вместимость данных учреждений составляет 57 мест.

Потребность в гостиницах при нормативе 6 мест/1тыс. жителей к расчетному сроку составит 90 мест. Данный вопрос тесно связан с развитием сферы рекреации и туризма в районе, то более подробно он рассмотрен в соответствующем разделе материалов по обоснованию (см. раздел «Рекреация и Туризм»).

Потребное число пожарных депо в районе, а также число пожарных автомобилей должны приниматься по нормам указанным в Федеральном законе Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также по нормативам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95, которые введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994 г.

В настоящее время в Кильмезском районе в пгт Кильмезь находится одна пожарная часть (3 пожарных автомобиля), проектом к расчетному сроку предлагается строительство еще 6-ти пожарных частей на 12 пожарных автомобилей в: д. Рыбная Ватага, п. Осиновка, Дамаскино, п. Чернушка, д. Паска, д. Большой Порек (подробнее см. «Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений»).

Ниже приводится укрупненный расчет потребности в учреждениях и предприятиях культурно-бытового обслуживания населения района, который произведен на основе СНиП 2.07.01-89 и «Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры от 19 октября 1999г №1683-р.

Расчет носит ориентировочный характер и имеет целью, прежде всего, определение потребности в территориях общественной застройки в общей сумме необходимых селитебных территорий района.

Территории для объектов культурно-бытового обслуживания должны быть зарезервированы, а их конкретное использование может меняться, в зависимости от возникшей потребности в различных видах обслуживания.

Таблица 11.7-1 Современная обеспеченность и потребность на расчетный срок в основных социально значимых объектах культурно-бытового назначения I

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Фактическая обеспеченность на 1000 чел. | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Потребность на расчетный срок (2030 год) | Новое | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | село | город | всего | село | город | всего | село | город |
| 1. Образование |
| Детские дошкольные учреждения | место | 403 | 27 | 73 | 37% | 1360 | 757 | 603 | 505 | 405 | 100 | 1,8 | 1,0 | 0,8 |
| Общеобразовательные школы | место | 3349 | 224 | 123 | 182% | 2685 | 1494 | 1191 | - | - | - | - | - | - |
| 2. Культурное обслуживание |
| Библиотека | книжный фонд тыс. экз. | 241 | 18,1 | 4 | 454% | 58 | - | - | - | - | - | - |
| Музеи | объект | 1 | - | 1 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Выставочный зал | объект | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0,5 |
| 3. Здравоохранение и физическая культура |
| Больницы | коек | 151 | 10,1 | 14* | 72% | 203 | - | 203 | 52 | - | 52 | 1,6 | - | 3 |
| Поликлиники | посещений /смена | 190 | 12,7 | 25 | 51% | 363 | - | 363 | 173 | - | - | 0,3 | - | 0,3 |
| Бассейны | кв.м. зеркала воды | 0 | 0 | 55 | 0% | 500 | - | 500 | 700 | - | - | 0,30 | - | 0,30 |
| 4. Коммунально-бытовое хозяйство |
| Пожарное депо | пожарный автомобиль | 3 | 0,2 | 0,24 | 84% | 15 | 12 | 3 | 12 | 12 | - | 0,05 | - | 0,05 |
| Кладбища | га | 8 | 3,70 | 0,24 | 1541% | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 11.7-2 Современная обеспеченность и потребность на расчетный срок в основных социально значимых объектах культурно-бытового назначения II

| Наименование учреждения | Единицы измерения | Фактическая вместимость | Фактическая обеспеченность на 1000 чел. | Норматив по СНиПу | Уровень обеспеченности (%) | Потребность на расчетный срок (2030 год) | Новое строительство | Площадь земельных участков для нового строительства (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | село | город | всего | село | город | всего | село | город |
| 1. Дополнительное образование |
| Клубы детского дополнительного образования | мест | 785 | 53 | 26 | 202% | 377 | 226 | 151 | - | - | - | - |
| 2. Культурное обслуживание, торговля и общественное питание |
| Кинотеатр | мест | 241 | - | 35 | 0% | 508 | 305 | 203 | 508 | 305 | 203 | 1 |
| Клубы | мест | 1400 | 94 | 80 | 117% | 1160 | 696 | 464 | - | - | - | - |
| Торгово-развлекательный центр | объект | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Центр туризма | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | встроенный |
| Центр кустарных промыслов и ремёсел |  | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунально-бытовое хозяйство |
| Гостиницы | Мест | 35 | 2,3 | 6 | 39% | 87 | 52 | 35 | 52 | 31 | 21 | см. «Туризм и рекреация» |
| Бани | Мест | 37 | 2,5 | 7 | 35% | 102 | 61 | 41 | 30 | 25 | 55 | 0,6 |

## Туризм и рекреация

### Современное состояние

Кильмезский район с его богатым историко-культурным наследием и традициями в сочетании с природными ландшафтами, рекреационными ресурсами, системой рек и озер имеет все предпосылки для развития рекреации и туризма.

На территории Кильмезского района  расположены особо охраняемые природные территории, это: памятники природы регионального значения: Бор на Лобани (ландшафтный памятник природы);  Урочище «Красная гора» у д. Паска (ботанический памятник природы), Обнажение неогеновых пород (геологический памятник природы); Красная гора у пгт Кильмезь  (геологический памятник природы).

К природным памятникам относятся орешниковые леса (лощина), сосновый бор на реке Лобань, дубовые рощи. В районе отсутствуют фабрики и заводы, это способствует развитию любительского рыболовства на реках, озерах и прудах, пчеловодства, личного подсобного хозяйства. В достаточном количестве водные ресурсы, чистые родники, озера. По району протекают реки Кильмезь и Лобань. Они представляют интерес для активного отдыха на воде, сплав на байдарках и плотах.

Кильмезский район - заповедный край. На его территории встречаются редкие виды растений, животных, в лесах изобилие ягод: клюква, брусника, черника, земляника; грибов: белые, грузди, лисички и т.д.

Кильмезский район богат и различными уникальными памятниками культурно-исторического наследия. К ним относятся холмы ледникового периода, стоянки эпохи мезолита и неолита Моторки, Тарханы, поселения поздней бронзы Лобань, памятники раннего железного века, Вичмаринский могильник и т.д. Пгт Кильмезь расположен на старинном Сибирском тракте: через село пролегал путь каторжан в Сибирь, декабристов в ссылку. На ночлег в селе останавливался А. Радищев. Не обошла стороной район и гражданская война. В Кильмези дислоцировался колчаковский штаб. До революции Кильмезь был небольшим селом с одной улицей, на которой располагались владения многочисленных купцов. Одно из красивейших старинных зданий, принадлежащих купцу первой гильдии Выгодчикову, сегодня занимает Кильмезский краеведческий музей. В центре Кильмези возвышается Троицкая церковь.

В районе около 100 человек занимаются художественными промыслами, в основном это плетение из лозы, резьба по дереву, изготовление лопат, санок, топорищ и различных сувениров для гостей, посещающих городское поселение (лапти, корзины, рамки для фотографий и т.д.). Постоянно мастера, занимающиеся художественными промыслами, принимают активное участие в районных и областных выставках, участвуют в выставках на праздничных мероприятиях, проводимых администрацией городского поселения пгт Кильмезь – День поселка, Вятский лапоть, праздник ремесел и ряд других мероприятий.

Богат край   памятниками археологии, истории, градостроительства и архитектуры, из них 22 поставлены на государственную охрану (памятники регионального значения).

Есть в районе Кильмезский районный краеведческий музей. Для посетителей музея наибольший интерес представляет отдел природы, где можно познакомиться с животным и растительным миром района.Фонды музея составляют 2319 единиц хранения.

В муниципальном образовании «Кильмезский муниципальный район» действуют 29 домов культуры. На базе районного центра культуры создана молодежная театральная студия, уже не первый год работает эстрадная студия «Новые имена». Работают творческие коллективы: марийский ансамбль песни и танца «Ош Пеледыш» д. Карманкино; удмуртский народный хор «Зангари сяська» д. Паска; русский народный хор «Ватажские истоки» д. Рыбная Ватага; народный хор ветеранов «Сударушка» районного центра культура и досуга пгт Кильмезь; фольклорный коллектив «Истоки» д. Бураши; ансамбль ветеранов «Беспокойные сердца» п. Чернушка; татарский танцевальный коллектив д. Четай; хоровой коллектив Порекского дома культуры.

В районе открыты источники лечебных минеральных вод различного солевого состава и месторождения озерного сапропеля, который используется в качестве лечебных грязей.

С 2009 года в пгт Кильмзеь в конце июля проводится праздник «Вятский лапоть»,  который представляет театрализованное представление, организацию музея под открытым небом, проведение конкурсных программ, спортивных состязаний и игр, в завершении праздника проводится дискотека. Посещения данного праздника может быть включено в различные туристские маршруты.

В Кировской области проводятся многочисленные фестивали и народные праздники и жители Кильмезского района могли бы инициировать проведение подобных мероприятий на своей территории.

Наметилась тенденция к специализации ряда туристских фирм по видам туризма: культурно-познавательный, охотничий, спортивно-оздоровительный, паломнический туризм.

### Проектные предложения

Кильмезский район с его богатым историко-культурным наследием и традициями в сочетании с природными ландшафтами, рекреационными ресурсами, системой рек и озер имеет все предпосылки для развития рекреации и туризма.

Оъекты, нуждающиеся в получении статуса памятника природы

- р. Порек - место обитания форели — реликтового вида, сохранившегося с эпохи оледенения. Ареал данной форели полностью изолирован от мест современного распространения речной форели и крайне мал по площади.

- Казнемское болото в Микваровском лесничестве — 23,4 км² (скопление журавлей).

- Наиболее крупные и живописные родники — гидрологические памятники природы. Родник «Сладкая вода» – Рыбно-Ватажское лесничество, в д. Такашур — дебет 2,4 л\с, Минеральный источник «Троицкий» у д. Троицкое, левый берег р. Юг.

Проектом предлагается предоставление земельных участков для строительства следующих объектов рекреации и туризма:

Таблица 11.8-1 Мероприятия по развитию сферы рекреации и туризма

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта, проведения мероприятия | Последовательность выполнения мероприятий | Основания для включения мероприятия в Схему территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | д. Рудник | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства гостевых домов | д. Пикшинерь | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | д. Астраханово | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | к северо-востоку от д. Добра по р. Кильмезь | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | п. Максимовский | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства охотничьей базы | д. Салья | Первая очередь | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | пгт Кильмезь | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства базы охотников и рыболовов | д. Большой Порек | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства базы охотников и рыболовов | с. Такашур | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | д. Дуброва | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства базы охотников и рыболовов | д. Дурга | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | д. Дурга | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства базы охотников и рыболовов | д. Кульма | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства гостевых домов | д. Дорошата | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства санатория у источника минеральных вод | д. Ключи | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства санатория у источника минеральных вод | с. Троицкое | Расчетный срок | Предложения ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» |
| Предоставление земельного участка для строительства туристской базы | ур. Кр Яр, д.Паска д. Валинское Устье д.Таутово ур.Климино ур.Матюшино | Расчетный срок | Предложение администрации Кильмезского района |
| Предоставление земельного участка для строительства гостевых домов | д. Четай д.Паска д.Карманкино | Расчетный срок | Предложение администрации Кильмезского района |
| Предоставление земельного участка для строительства базы охотников и рыболовов | д. Байбеки ур.Атня | Расчетный срок | Предложение администрации Кильмезского района |

### Схема организации отдыха и туризма. Схема объектов культурного наследия

# Транспортная инфраструктура

## Внешний транспорт

Внешний транспорт района представлен автомобильным, воздушным и трубопроводным транспортом.

Кильмезский район расположен в юго-восточной части Кировской области. Расстояние от районного центра пгт Кильмезь по автомобильным дорогам регионального значения до областного центра г. Киров составляет порядка 259 км.

Для дальнейшего устойчивого развития района необходимо совершенствование и развитие транспортных связей.

## Воздушный транспорт

На территории Кильмезского района располагается аэродром местного значения в пгт Кильмезь (на расстоянии примерно 1,0 км от поселка) c асфальтобетонная взлетно-посадочная полоса размером 550х30 м..

В настоящий момент аэродром закрыт, взлетно-посадочная полоса заброшена.

Проектные предложения

Проектом на расчетный срок (2035 год) предлагается на территории бывшего аэродрома организация вертолетной площадки для местных и междугородних перевозок.

## Автомобильные дороги

Каркас транспортной сети Кильмезского района формируется автомобильными дорогами регионального значения и автомобильными дорогами местного значения.

Автомобильными дорогами регионального значения, проходящими по территории района, являются:

- а/д Казань – Пермь, проходящая через два района Кировской области (Малмыжский, Кильмезский). Техническая категория III;

- а/д Кырчаны – Нема – Кильмезь, проходящая через три района Кировской области (Нолинский, Немский, Кильмезский). Техническая категория IV.

Таблица 12.3-1 Автомобильные дороги общего пользования Кильмезского района

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | С твердым покрытие | Грунтовое покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Регионального значения |
| 1. | Казань – (Малмыж – Кильмезь – Ижевск) – Пермь | III | 52,3 | 52,3 | – |
| 2. | Кырчаны – Нема – Кильмезь | IV | 74,8 | 74,8 | – |
| Местного значения |
| 1. | «Кильмезь – Селино» – Чернушка | – | 5,2 | 3,5 | 1,7 |
| 2. | Большой Порек – Алинерь | – | 4,0 | – | 4,0 |
| 3. | Бураши – Маслы | V | 9,0 | 9,0 | – |
| 4. | Вихарево – Силкино | – | 1,4 | – | 1,4 |
| 5. | «Казань – Пермь» – Вихарево | V | 0,3 | 0,3 | – |
| 6. | «Казань – Пермь» – Яшкино | – | 0,4 | – | 0,4 |
| 7. | Дамаскино – Хвощанка | – | 2,0 | – | 2,0 |
| 8. | Гари – Мирный | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 9. | Рудник – Валинское Устье | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 10. | «Зимник – Рудник» – Матвеевка | IV | 1,1 | 1,1 | – |
| 11. | Зимник – Покровское | – | 1,8 | – | 1,8 |
| 12. | «Кильмезь – Такашур» – Докучаево | – | 0,3 | – | 0,3 |
| 13. | «Рыбная Ватага – Кульма» – Байбеки | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 14. | Рыбная Ватага – Дорошата | – | 18,0 | – | 18,0 |
| 15. | Дорошата – Новая Жизнь | – | 2,5 | – | 2,5 |
| 16. | Дурга – Волга | – | 2,0 | – | 2,0 |
| 17. | Дорошата – Дурга | – | 5,0 | – | 5,0 |
| 18. | «Казань – Пермь» – Свет-Знанье | – | 1,5 | – | 1,5 |
| 19. | «Казань – Пермь» – Пикшинерь | – | 0,7 | – | 0,7 |
| 20. | «Казань – Пермь» – Дуброва | – | 1,2 | – | 1,2 |
| 21. | Надежда – Тархан | – | 0,8 | – | 0,8 |
| 22. | Пестерево – Еремино | – | 2,5 | – | 2,5 |
| 23. | «Кильмезь – Пестерево» – Моторки | V | 0,5 | 0,5 | – |
| 24. | Паска – Малый Гозек | – | 12,0 | – | 12,0 |
| 25. | «Паска – Малый Гозек» – Черпа | – | 5,0 | – | 5,0 |
| 26. | Паска – Большой Гозек | – | 3,3 | – | 3,3 |
| 27. | Подшибино – Четай | V | 5,7 | 3,0 | 2,7 |
| 28. | Четай – Андрюшкино | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 29. | «Нема – Кильмезь» – Тат-Бояра | – | 5,0 | – | 5,0 |
| 30. | Рыбная Ватага – Кульма | – | 12,0 | – | 12,0 |
| 31. | Селино – Астраханово | – | 1,8 | – | 1,8 |
| 32. | «Кильмезь – Селино» – Добра | – | 0,2 | – | 0,2 |
| 33. | Чернушка – Саринка | – | 12,0 | – | 12,0 |
| 34. | Саринка – Салья | – | 3,0 | – | 3,0 |
| 35. | Саринка – Андрюшкино | – | 8,0 | – | 8,0 |
| 36. | Селино – Донаурово | – | 20,0 | – | 20,0 |
| 37. | Азиково – Мирный | – | 5,5 | – | 5,5 |
| 38. | Кильмезь – Селино | IV | 20,3 | 20,3 | – |
| 39. | Малыши – Кривоглазово | IV | 8,0 | 8,0 | – |
| 40. | Зимник – Рудник | IV | 6,0 | 6,0 | – |
| 41. | Кильмезь – Такашур | V | 36,5 | 36,5 | – |
| 42. | Кабачки – Бураши | V | 11,0 | 11,0 | – |
| 43. | Вихарево – Пестерево | V | 13,0 | 13,0 | – |
| 44. | Казаны – Большой Порек | V | 6,1 | 6,1 | – |
| 45. | Вихарево – Карманкино | V | 8,5 | 8,5 | – |
| 46. | Азиково – Пестерево | V | 10,5 | 10,5 | – |
| 47. | Дамаскино – Кокуевка | V | 4,8 | 4,8 | – |
| 48. | Ломик – Паска | V | 3,7 | 3,7 | – |
| 49. | «Казань – Пермь» – Микварово | V | 2,0 | 2,0 | – |
| 50. | Вихарево – Кунжек | – | 1,0 | – | 1,0 |
| 51. | «Кильмезь – Селино» – Вичмарь | V | 4,4 | 4,4 | – |
| Итого: | – | 426,6 | 279,3 | 147,3 |

Дороги IV категории имеют земляное полотно – 8-10м, проезжую часть – 6м.

Дороги V категории имеют земляное полотно – 8м, проезжую часть – 4,5 – 6м.

В районе располагается 72 населенных пункта, и большинство из этих населенных пунктов привязаны к сети автомобильных дорог области дорогами с твердым покрытием. Остальные автомобильные дороги местного значения имеют грунтовое покрытие.

Северная часть района практически не имеет автомобильных дорог. Одной из дорогой, проходящей по северной части района, является автомобильная дорога регионального значения «Кырчаны – Нема – Кильмезь», имеет асфальтобетонное покрытие. Дорога проходит через следующие населенные пункты: Кильмезь, Рыбная Ватага, лесоучасток Каменный Перебор, Осиновка. Все остальные автомобильные дороги местного значения, ответвляющие от этой дороги, имеют грунтовое покрытие и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Южная часть района имеет разветвленную транспортную сеть. Основными дорогами регионального значения, соединяющие населенные пункты южной части, являются дороги «Казань – Пермь» и «Кырчаны – Нема – Кильмезь». Покрытие автомобильных дорог асфальтобетон, находящийся в хорошем состоянии. Все остальные автомобильные дороги местного значения, ответвляющие от этих дорог, имеют различный состав дорожного полотна и находятся в неудовлетворительном состоянии.

Транспортно-инвестиционный потенциал

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Кильмезском районе – 426,6 км, в том числе с твердым покрытием – 279,3 км (65%).

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по району составляет 89,9 км на 1000 кв. км территории (всего по Кировской области – 79,3 км на 1000 кв. км).

Высокая плотность асфальтированных дорог создает благоприятные условия для развития объектов придорожного сервиса.

Объектами дорожного сервиса являются здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

Согласно ст.25–26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» для автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

50 метров – для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 метров – для автомобильных дорог V категории.

Выводы

Существующая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием не является удовлетворительной как по техническим характеристикам, так и по относительным показателям. Кроме того, большинство населенных пунктов не имеет автодорожных подъездов с твердым покрытием.

Большинство автомобильных дорог местного значения имеют грунтовое покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии.

Проектные предложения

Для развития и улучшения транспортной сети на территории района проектом предлагается реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в рамках областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Кировской области до 2015 года» с участием в федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России».

Таблица 12.3-2 Перечень автомобильных дорог местного значения, рекомендуемых к реконструкции и строительству по Кильмезскому району

| № п/п | Наименование участков автодороги | Наименование населенного пункта | Численность населения на 1.01.2009 | Мероприятие | Протяженность, км | Проектируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Кильмезь – Такашур | Кильмезь | 6243 | реконструкция | 36,5 | IV |
|  |  | Воронье | 15 |  |  |  |
|  |  | Докучаево | 11 |  |  |  |
|  |  | Ясная Поляна | 3 |  |  |  |
|  |  | Малыши | 86 |  |  |  |
|  |  | Дамаскино | 378 |  |  |  |
|  |  | Четвериково | 11 |  |  |  |
|  |  | Такашур | 100 |  |  |  |
| 2. | Кабачки – Бураши | Кабачки | 57 | реконструкция | 11,0 | IV |
|  |  | Бураши | 401 |  |  |  |
| 3. | «Кильмезь – Селино» – Максимовкий | Максимовкий | 206 | строительство | 1,95 | V |
| 4. | Максимовский – Чернушка | Максимовкий | 206 | реконструкция | 3,25 | V |
|  |  | Чернушка | 520 |  |  |  |
| 5. | Чернушка – Аркульский | Чернушка | 520 | реконструкция | 0,7 | V |
|  |  | Аркульский | 198 |  |  |  |
| 6. | Кильмезь – Селино | Кильмезь | 6243 | реконструкция | 20,3 | IV |
|  |  | Тат-Кильмезь | 248 |  |  |  |
|  |  | Ключи | 128 |  |  |  |
|  |  | Аркуль | 20 |  |  |  |
|  |  | Селино | 320 |  |  |  |
| 7. | Селино – Донаурово | Селино | 320 | реконструкция | 20,0 | V |
| 8. | Пестерово – Азиково | Пестерово | 263 | реконструкция | 10,5 | IV |
|  |  | Надежда | 159 |  |  |  |
|  |  | Азиково | 259 |  |  |  |
| 9. | Казаны – Большой Порек | Большой Порек | 558 | реконструкция | 6,1 | IV |
| 10 | Азиково – Мирный | Азиково | 259 | реконструкция | 5,5 | V |
|  |  | Мирный | 69 |  |  |  |
| 11 | Гари – Мирный | Гари | - | реконструкция | 1,0 | V |
|  |  | Мирный | 69 |  |  |  |
| 12 | «Нема – Кильмезь» – Тат-Бояра | Тат-Баяра | 148 | реконструкция | 5,0 | V |
| 13 | Рыбная Ватага – Кульма | Рыбная Ватага | 521 | реконструкция | 12,0 | V |
|  |  | Кульма | 103 |  |  |  |
| 14 | Ломик – Паска | Паска | 312 | реконструкция | 3,7 | IV |
| 15 | Четай – Андрюшкино | Четай | 234 | реконструкция | 3,0 | V |
|  |  | Андрюшкино | 57 |  |  |  |
| 16 | Чернушка – Саринка | Чернушка | 520 | реконструкция | 12,0 | V |
|  |  | Саринка | 122 |  |  |  |
| 17 | Саринка – Андрюшкино | Саринка | 122 | реконструкция | 8,0 | V |
|  |  | Андрюшкино | 57 |  |  |  |
| 18 | Бураши – Маслы | Бураши | 401 | реконструкция | 9,0 | IV |
|  |  | Маслы | 65 |  |  |  |
| 19 | Рудник – Валинское Устье | Рудник | 14 | реконструкция | 3,0 | V |
|  |  | Валинское Устье | 7 |  |  |  |
| 20 | Паска – Малый Гозек | Паска | 312 | реконструкция | 12,0 | V |
|  |  | Малый Гозек | 74 |  |  |  |
| 21 | Паска – Большой Гозек | Паска | 312 | реконструкция | 3,3 | V |
|  |  | Большой Гозек | 69 |  |  |  |
| 22 | Дамаскино – Кокуевка | Дамаскино | 378 | реконструкция | 4,8 | IV |
|  |  | Кокуевка | 82 |  |  |  |
| 23 | Вихарево – Карманкино | Вихарево | 391 | реконструкция | 8,5 | IV |
|  |  | Карманкино | 264 |  |  |  |
| 24 | «Кильмезь – Селино» – Вичмарь | Вичмарь | 48 | реконструкция | 4,4 | IV |
| 25 | «Казань – Пермь» – Микварово | Микварово | 94 | реконструкция | 2,0 | IV |
| 26 | Надежда – Тархан | Надежда | 159 | реконструкция | 0,8 | V |
|  |  | Тархан | 57 |  |  |  |
| Итого: | - | - | - | 213,3 | - |

Примечание: мероприятия выделенные курсивом предлагаются на расчетный срок (на 01.01.2035 г.)

Таблица 12.3-3 Перечень мостов расположенных на дорогах регионального и местного значения, рекомендуемых к строительству и реконструкции по Кильмезскому району

| № п/п | Наименование мероприятия | Название реки | Населенный пункт | Длина, п.м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а/д Кильмезь – Осиновка |
| 1. | реконструкция | р. Ломик | - | 51,95 | железобетонный, 1996 г |
| а/д Кильмезь –Троицкое – Максимовский |
| 2. | строительство железобетонного моста | р. Кильмезь | Максимовский | 144,3 | Наплавной мост, 2002 г. |
| а/д Вихарево – Карманкино |
| 3. | реконструкция | р. Кунжек | Иванково | 24,0 | Железобетонный мост, 1979 г |
| а/д Кильмезь – Такашур |
| 4. | строительство железобетонного моста | р. Идык | Гари | 25,9 | Деревянный мост, 2008 г. |
| а/д Ломик – Паска |
| 5. | реконструкция | р. Лобань | - | 101,45 | Железобетонный мост, 1996 г |

## Автомобильный транспорт

Общее количество автомобилей в Кильмезском районе на 1 января 2009 г. – 3410 ед., уровень обеспеченности автомобилями – 221 ед. на 1 тыс. чел., из них легковые личные – 172 ед. на 1 тыс. чел.

Обеспеченность легковыми автомобилями в районе в 1,4 раза ниже, чем по Кировской области (306 автомобилей на 1000 жителей).

Таблица 12.4-1 Прогноз количества транспортных средств в Кильмезском районе

количество машин – ед.

обеспеченность – ед. на 1 тыс. чел.

| Транспортные средства | Существующее положение | I очередь (на 2017г.) | Расчетный срок (на 2035г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индиви дуальные | Прочие | Всего | Индиви дуальные | Прочие | Всего | Индиви дуальные | Прочие | Всего |
| Общее количество автомобилей | 3003 195 | 407 26 | 3410 221 | 3593 253 | 468 33 | 4060 286 | 4437 306 | 608 42 | 5045 348 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. легковые | 2648 172 | 62 4 | 2710 176 | 3195 225 | 71 5 | 3266 230 | 3915 270 | 101 7 | 4016 277 |
| 2. грузовые | 345 22 | 221 14 | 566 36 | 370 26 | 240 17 | 610 43 | 478 33 | 305 21 | 783 54 |
| 3. автобусы | – | 42 3 | 42 3 | – | 57 4 | 57 4 | – | 72 5 | 72 5 |
| 4. автобусы малой вместимости | 10 1 | 21 1 | 31 2 | 28 2 | 28 2 | 56 4 | 44 3 | 43 3 | 87 6 |
| 5. спец. автотранспорт | – | 61 4 | 61 4 | – | 71 5 | 71 5 | – | 87 6 | 87 6 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности.

### Техническое обслуживание автотранспорта

Техническое обслуживание автотранспорта на территории района осуществляется на станциях технического обслуживания и на автозаправочных станциях.

На территории района в пгт Кильмезь и в д. Вихарево располагаются станции технического обслуживания. Все станции технического обслуживания находятся в частной собственности.

Автозаправочные станции располагаются только в пгт Кильмезь в южной части поселка. Форма собственности – частная. Автозаправочные станции обеспечивают потребности автотранспорта различных форм собственности.

Выводы

Анализ дорожной сети и населенных пунктов района выявил основные узлы, в которых можно рекомендовать размещение предприятий автосервиса, с учетом роста интенсивности движения и равномерного размещения на территории района. При этом количество станций технического обслуживания и постов на них, количество АЗС и прочих сооружений будет регулироваться конкуренцией в условиях рыночной экономики.

Объекты придорожного сервиса и их размещение должны полностью обеспечивать удовлетворение нужд участников движения, не нарушая при этом требования безопасности дорожного движения и экологии.

Проектные предложения

На автомобильных дорогах и в населенных пунктах Кильмезского района намечается организация придорожной инфраструктуры для обслуживания населения и гостей района.

На первую очередь (2017 год)

- Строительство новых станций технического обслуживания:

- в. д. Пестерево;

- в д. Вихарево.

- Строительство новых автозаправочных станций:

- в д. Вихарево.

На расчетный срок(2035 год)

- Строительство новых станций технического обслуживания:

- в д. Малая Кильмезь;

- в д. Рыбная Ватага;

- в д. Селино;

- в д. Дамаскино.

- Строительство новых автозаправочных станций:

- в д. Селино.

### Пассажирские перевозки

Пассажирскими пригородными и междугородними перевозками по Кильмезскому району занимается автотранспортное предприятие ООО «Кильмезская автоколонна» и частные предприниматели.

Для обслуживания автобусных маршрутов на территории района существует автобусный парк, который принадлежит ООО «Кильмезская автоколонна».

Мощность автобусного парка: ПАЗ – 7 ед.

Таблица 12.4-2 Перечень междугородних автобусных маршрутов

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кильмезь – Ижевск | 181,0 |
| 2. | Кильмезь – Киров | 246,0 |
| 3. | Кильмезь – Малмыж | 71,0 |

Таблица 12.4-3 Перечень пригородных автобусных маршрутов

| № п/п | Наименование маршрута | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кильмезь – Селино | 23,0 |
| 2. | Кильмезь – Максимовский | 25,0 |
| 3. | Кильмезь – Каменное | 40,0 |
| 4. | Кильмезь – Пестерево | 33,0 |
| 5. | Кильмезь – Азиково | 43,0 |
| 6. | Кильмезь – Карманкино | 26,0 |
| 7. | Кильмезь – Бураши | 28,0 |
| 8. | Кильмезь – Большой Порек | 28,0 |
| 9. | Кильмезь – Такушур (через Кокуевка) | 40,0 |
| 10. | Кильмезь – Такушур (через Мирный) | 36,0 |
| 11. | Кильмезь – Паска | 26,0 |
| 12. | Кильмезь – Гоньба | 50,0 |

Автобусные перевозки осуществляются через автостанцию. Автостанция располагается в пгт Кильмезь. Автостанция представляет собой одноэтажное капитальное сооружение.

На территории района все населенные пункты охвачены автобусными маршрутами.

Основные проблемы пассажирских перевозок:

- недостаточное количество комфортабельных автобусов;

- значительный износ автомобильного транспорта;

- неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог района и автомобильных дорог населенных пунктов, по которым проходят автобусные маршруты.

Проектные предложения

Проектом предусматриваются следующие мероприятия:

  - Приобретение новых автобусов с заменой существующего парка для организации комфортных перевозок населения.

  - Реконструкция дорожной одежды с ликвидацией опасных участков на автомобильных дорогах района и искусственных сооружений на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения.

После приобретения новых комфортабельных автобусов и реконструкции автомобильных дорог количество рейсов может увеличиться в 2 раза.

  - Строительство автобусных павильонов на автобусных маршрутах.

  - Строительство новой автостанции на 50 человек. Автостанция должна представлять собой комплекс, состоящий из здания в блоке с перроном, площадки для стоянки автобусов и проездов для прибытия и отправления автобусов. Новая автостанция будет располагаться пгт Кильмезь.

  - Ликвидация старой автостанции в пгт Кильмезь в связи со строительством новой автостанции.

## Трубопроводный транспорт

По территории Кильмезского района проходят магистральные нефтепроводы и газопроводы. Трубопроводный транспорт представлен двумя магистральными нефтепроводами и одним газопроводом.

Магистральные нефтепроводы:

Сургут – Полоцк, общая протяженность по территории Кильмезского района составляет 53,7 км, диаметр трубопровода 1020 мм.

Холмогоры – Клин, общая протяженность по территории Кильмезского района – 53,7 км, диаметр трубопровода 1220 мм.

Магистральный газопровод:

Ямбург – Тула, две нити – протяженность по территории Кильмезского района – 12,5 км каждая нить, диаметр трубопровода 1420 мм.

От магистральных газопроводов идут газопроводы-отводы до газораспределительных станций (ГРС), распределяющих природный газ по газопроводам высокого и среднего давления.

### Схема планируемого развития транспортной инфраструктуры

# Инженерная инфраструктура

## Водоснабжение

#### Современное состояние

Водоснабжение населенных пунктов Кильмезского района, а также сельскохозяйственного производства, животноводства и промышленности осуществляется за счет подземных вод (артезианские скважины), а также колодцев.

На 01.01.2008 г. обеспеченность населения района централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением составляет 79%, городского населения – 82%, сельского – 66%.

Всего на территории Кильмезского района имеется 99 артезианских скважин, из них 65 артезианских скважин действующих.

Таблица 13.1-1 Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам района

| № п/п | Наименование | Источник водоснабже-ния | Кол-во скважин подземных водозаборов | Расходы воды за 2008 г, тыс. м3 | Протяженность сети км, износ,% | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дамаскинское с/п д.Дамаскино | Артезианс-кие скважины | 3 | 16,0 | 6км/100% |  |
| 2 | д.Четвериково | -//- | 1 |  | 1,5/100% |  |
| 3 | п.Мирный | -//- | 1 |  | 1,5/100% |  |
| 4 | д.Кокуевка | -//- | 1 |  | 4/100% |  |
| 5 | д.Малыши | -//- | 1 |  | 3,5/100% |  |
| 6 | д.Жирново | -//- | 1 |  | 2/100% | 1 скваж. не действ. |
| 7 | Бурашевское с/п д.Бураши | -//- | 4 | 38,0 | 8/50% |  |
| 8 | д.Маслы | -//- | 1 |  | 2,5/50% |  |
| 10 | пгт Кильмезь | -//- | 9 | 188,0 | 57/50% | 1 скваж. не действ |
| 11 | Малокильмез- ское с/п д.Малая Кильмезь | -//- | 2 | 12,0 | 3,9/100% |  |
| 12 | д.Тат-Кильмезь | -//- | 2 |  | 2,4/100% |  |
| 13 | д.Кабачки | -//- |  |  | 0,9/50% | 1 скваж. не действ |
| 14 | д.Малиновка | -//- | 1 |  | 1/50% |  |
| 15 | д.Вичмарь | -//- | 1 |  | 0,9/50% |  |
| 16 | д.Микварово | -//- | 1 |  | 2,2/50% |  |
| 17 | Паскинское с/п д.Паска | -//- | 1 | 10,0 | 2/100% | 1 скваж. не действ |
| 18 | д.Четай | -//- | 1 |  | 1,5/100% |  |
| 19 | д.Андрюшкино | -//- | 1 |  | 0,8/100% |  |
| 20 | Большепорек-ское с/п д.Большой-Порек | -//- | 4 | 18,9 | 4/100% | 1 скваж. не действ. |
| 21 | Селинское с/п д.Селино | -//- | 1 | 16,0 | 8/50% | 1 скваж. не действ |
| 22 | д.Астраханово | -//- | 1 |  |  | 1 скваж. не действ |
| 23 | д.Ключи | -//- | 1 |  | 3,5/100% | 1 скваж. не действ |
| 24 | Зимнякское с/п д.Зимник | -//- | 3 | 27,7 | 8,7/100% |  |
| 25 | д.Рудник | -//- |  |  | 2,3/100% | 1 скваж. не действ |
| 26 | д.Докучаево | -//- |  |  | 0,8/100% | 1 скваж. не действ |
| 27 | Моторское с/п д.Пестерево | -//- | 1 | 29,2 | 4,7/50% |  |
| 28 | д.Моторки | -//- | 1 |  | 5,3/50% |  |
| 29 | д.Надежда | -//- | 1 |  | 3/50% |  |
| 30 | д.Азиково | -//- | 1 |  | 4,5/50% |  |
| 31 | д.Егорово | -//- | 1 |  | 1,2/50% |  |
| 32 | д.Еремино | -//- | 1 |  | 1,1/50% |  |
| 33 | д.Тархан | -//- | 1 |  | 1,4/50% |  |
| 34 | Рыбно-Ватажское с/п д.Рыбная-Ватага | -//- | 2 | 39,2 | 9/100% |  |
| 35 | Лесоучасток Каменный-Перебор | -//- | 1 |  | 7/100% |  |
| 36 | п.Осиновка | -//- | 1 |  | 5/100% |  |
| 37 | д.Кульма | -//- | 1 |  | 1,5/100% |  |
| 38 | д.Тат-Бояры | -//- | 1 |  | 1,5/100% |  |
| 39 | д.Дорошата | -//- | 1 |  | 3,4/100% |  |
| 40 | д.Байбеки | -//- | 1 |  | 2/100% |  |
| 41 | Вихаревское с/п д.Вихарево | -//- | 3 | 16,0 | 3,4/100% | 1 скваж. не действ |
| 42 | д.Кунжек | -//- | 1 |  | 1,1/50% |  |
| 43 | д.Силкино | -//- | 1 |  | 0,9/50% |  |
| 44 | д.Яшкино | -//- | 1 |  | 1,3/100% |  |
| 45 | д.Таутово | -//- | 1 |  | 0,7/50% |  |
| 46 | д.Карманкино | -//- | 1 |  | 2,1/50% | 1 скваж. не действ |
|  | Итого | - | 65 | 411,0 | - | - |

Расход воды промышленными предприятиями района за 2008 г. составляет 103 тыс. м3.

Источников децентрализованного водоснабжения на территории района – 14. Исследовано в период паводка 7 проб воды – все пробы отвечают требованиям по микробиологическим показателям.

Анализ многолетних данных показывает, что основными проблемами в питьевом водоснабжении остаются санитарное состояние источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и качество воды в них. Качество подаваемой населению Кильмезского района питьевой воды по микробиологическим показателям: 7,8 проб не отвечают требованиям санитарных норм, 5,3% проб не отвечают требованиям по санитарно-химическим показателям.

На территории  района имеются 15 источников, не отвечающих санитарным нормам и правилам по причине несоблюдения ЗСО.

Общая протяженность водопроводных сетей по всем видам собственников - 180 км, в том числе муниципальных образований – 68 км.

Одной из основных проблем в Кильмезском районе является большой процент износа водопроводных сетей, водонапорных башен, водозаборных колонок, и самих водозаборных сооружений.

Выводы:

- сети водоснабжения Кильмезского района требуют реконструкции из-за высокого процента износа (более 75 %);

- качество воды в районе не удовлетворяет требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01;

- необходимо приведение ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- водонапорные башни, водозаборные сооружения; водозаборные колонки требуют реконструкции.

Проектные решения

В населенных пунктах Кильмезского района проектом намечаются системы водопровода, обеспечивающие потребности в воде, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода», жилые здания, общественно-коммунальные, сельскохозяйственные объекты, объекты отдыха и промышленные предприятия, требующие воду питьевого качества.

Нормы водопотребления и прогнозные расчетные расходы воды

Нормы водопотребления принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети». Для сельских населённых пунктов усредненные суточные нормы принимаются:

Таблица 13.1-2 Усредненные суточные нормы сельских населённых пунктов

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Населенные пункты с численностью населения более 100 человек | 125 | 180 |
| 2. | Тоже с населением менее 100 человек | 90 | 150 |
| 3. | Опорные населенные пункты | 160 | 200 |
| 4. | пгт Кильмезь | 200 | 240 |

Примечание: нормы водопотребления для поселка городского типа взяты усредненными.

Данные нормы включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды домашнего скота и местной промышленности, поливку улиц.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения в целом по району составляет:

- Первая очередь – 2,32 тыс. м3/сут;

- Расчетный срок – 3,0 тыс. м3/сут.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормам:

Таблица 13.1-3 Расходы воды для нужд животноводства

| № п/п | Наименование | Нормы водопотребления, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. | крупный рогатый скот | 70 |
| 2. | свиньи | 40 |
| 3. | овцы | 20 |
| 4. | лошади | 100 |
| 5. | птицы | 3 |

Общий расход воды для нужд животноводства составляет:

- Первая очередь – 0,29 тыс. м3/сут;

- Расчетный срок – 0,39 тыс. м3/сут.

Расход воды для нужд предприятий, передаваемый от питьевого водопровода, принят в размере до 25% от расходов воды для нужд населения (СНиП 2.04.02.84*).

Расход воды на производственные нужды сельскохозяйственных предприятий по данным специальной литературы принят 20 м3/сут. на одно хозяйство. Расходы воды по этой группе потребителей по населённым пунктам приведены в таблице.

Таким образом, общие расходы воды по району на перспективу с учетом прочих составляют:

- Первая очередь – 3,43 тыс. м3/сут;

- Расчетный срок – 4,44 тыс. м3/сут.

Расходы воды для целей пожаротушения, количество пожаров, устанавливаются в зависимости от численности населения на следующих стадиях проектирования.

Таблица 13.1-4 Прогнозные расходы воды

| Наименование поселений | Прогнозные расходы воды, м3/сут.* |
| --- | --- |
|  | Население | Промышленность и сельскохозяйственное производство | Животноводство | Прочие | Всего |
|  | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок | 1 очередь | Расчётный срок |
| Кильмезское городское поселение |
| пгт Кильмезь | 1260 | 1560 | 315 | 390 | - | - | 126 | 156 | 1701 | 2106 |
| Большепорекское сельское поселение |
| д. Большой Порек | 77 | 100 | 19 | 25 | 30 | 37 | 8 | 10 | 134 | 172 |
| Бурашевское сельское поселение |
| д. Бураши | 64 | 80 | 16 | 20 | 57 | 69 | 6 | 8 | 143 | 177 |
| д. Маслы | 4 | 8 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | 9 | 11 |
| Вихаревское сельское поселение |
| д. Вихарево | 53 | 68 | 13 | 17 | 38 | 63 | 5 | 7 | 109 | 155 |
| д. Кунжек | 7 | 11 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 10 | 15 |
| д. Карманкино | 29 | 41 | 7 | 10 | 7 | 14 | 3 | 4 | 46 | 69 |
| д. Таутово | 7 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 10 | 16 |
| д. Силкино | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| д. Яшино | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 7 | 11 |
| Дамаскинское сельское поселение |
| д. Дамаскино | 55 | 70 | 14 | 18 | 15 | 22 | 6 | 7 | 90 | 117 |
| д. Жирново | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| д. Кокуевка | 5 | 9 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 7 | 12 |
| д. Малыши | 5 | 10 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 7 | 14 |
| п. Мирный | 4 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 11 |
| с. Такашур | 7 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 10 | 16 |
| д. Четвериково | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Зимнякское сельское поселение |
| д. Зимник | 56 | 72 | 14 | 18 | 23 | 32 | 6 | 7 | 99 | 129 |
| д. Докучаево | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| д. Рудник | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Малокильмезское сельское поселение |
| д. Малая Кильмезь | 83 | 105 | 21 | 26 | - | - | 8 | 8 | 112 | 139 |
| д. Вичмарь | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 |
| д. Кабачки | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
| д. Малиновка | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 10 |
| д. Микварово | 6 | 9 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 9 | 12 |
| д. Тат-Кильмезь | 28 | 35 | 7 | 9 | - | - | 3 | 4 | 38 | 48 |
| Моторское сельское поселение |
| д. Надежда | 20 | 26 | 5 | 7 | - | - | 2 | 3 | 27 | 36 |
| д. Пестерево | 29 | 40 | 7 | 10 | 94 | 105 | 3 | 4 | 133 | 159 |
| д. Моторки | 26 | 34 | 7 | 9 | - | - | 3 | 3 | 36 | 46 |
| д. Азиково | 29 | 40 | 7 | 10 | - | - | 3 | 4 | 39 | 54 |
| д. Тархан | 4 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 11 |
| д. Егорово | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| д. Еремино | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Паскинское сельское поселение |
| д. Паска | 46 | 58 | 12 | 15 | - | - | 5 | 6 | 63 | 79 |
| д. Андрюшкино | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 9 |
| д. Малый Гозек | 6 | 11 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 9 | 15 |
| д. Четай | 27 | 32 | 7 | 8 | - | - | 3 | 3 | 37 | 43 |
| Рыбно-Ватажское сельское поселение |
| д. Рыбная Ватага | 78 | 100 | 20 | 25 | 21 | 30 | 8 | 10 | 127 | 165 |
| д. Кульма | 6 | 12 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 9 | 16 |
| д. Дрошата | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 7 |
| лесоучасток Каменный Перебор | 32 | 47 | 8 | 12 | - | - | 3 | 5 | 43 | 64 |
| п. Осиновка | 24 | 36 | 6 | 9 | - | - | 2 | 4 | 32 | 49 |
| д. Тат Бояры | 15 | 24 | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 | 21 | 32 |
| Селинское сельское поселение |
| д. Селино | 36 | 54 | 9 | 14 | 7 | 15 | 4 | 5 | 56 | 88 |
| д. Астраханово | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 6 |
| д. Ключи | 14 | 21 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | 19 | 27 |
| Чернушское сельское поселение |
| п. Чернушка | 78 | 100 | 20 | 25 | - | - | 8 | 8 | 106 | 133 |
| п. Аркульский | 22 | 31 | 6 | 8 | - | - | 2 | 2 | 30 | 41 |
| п. Максимовский | 21 | 31 | 5 | 8 | - | - | 2 | 2 | 28 | 41 |
| д. Салья | 6 | 11 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 9 | 15 |
| п. Саринка | 13 | 20 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 17 | 26 |
| Итого | 2317 | 3004 | 585 | 754 | 292 | 387 | 237 | 292 | 3431 | 4437 |

Источники водоснабжения

Возможными источниками водоснабжения могут быть поверхностные и подземные воды.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Кильмезского района представлена реками и озерами, относящимися к бассейну р. Волги. Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. Значительный сток дают также дождевые воды, питающие реки в теплое время года и пополняющие запасы грунтовых вод. Зимой и в засушливые периоды реки питаются исключительно за счет грунтовых вод.

По химическому составу воды рек Кировской области относятся к гидрокарбонатно-кальциевым. Наибольшая минерализация наблюдается в период зимней межени.

Подземные воды. Кильмезского района относится к частично обеспеченному ресурсами подземных вод, южная – к необеспеченному ресурсами подземных вод. Основной проблемой дефицита подземных вод, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на территории района является недостаточная изученность гидрогеологических условий.

Водоснабжение Кильмезского района осуществляется за счёт подземных вод. Коэффициент водопроводимости варьирует от 0 до 50 м²/сут. Прогнозные эксплуатационные ресурсы составляют 223,2 тыс. м³/сут. Эксплуатация подземных вод осуществляется отдельными одиночными скважинами.

Дебиты скважин изменяются от 2,0 до 5,0 л/с. Удельные дебиты составляют 0,07-0,83 л/с. Суммарный водоотбор подземных вод составляет не более 1500 м³/сут.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Кильмезского будут служить подземные воды.

Для водоснабжения промпредприятий возможно использование поверхностных вод, прошедших очистку на сооружениях водоподготовки промпредприятий.

Схема водоснабжения

Во всех населенных пунктах предусматривается реконструкция существующих или строительство новых централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах, где они отсутствуют, обеспечивающих потребности в воде населения района, общественно-коммунальных объектов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, объектов отдыха и т.д.

Источником водоснабжения, как указывалось выше, для населенных пунктов будут служить подземные воды, распространенные по территории района. Количество потребных артезианских скважин для целей водоснабжения уточняется в следующих стадиях проектирования после проведения изысканий по подземным водам.

Для технических нужд промышленных предприятий проектом рекомендуется использование поверхностных вод. Необходимо провести на предприятиях района в ближайшее время комплекс мероприятий по сокращению использования природных вод с переориентацией на оборотные системы водоснабжения. Водоснабжение каждого поселения решается, в основном, локально.

В пгт Кильмезь, д. Бураши, д. Вихарево, д. Яшкино, д. Карманкино,, д. Зимник, д. Тархан, д. Азиково, д. Паска, д. Четай, д. Большой Порек, д. Рыбная Ватага, лесоучасток Каменный Перебор, п. Осиновка, д. Кульма, д. Малая Кильмезь, Селинском с/п, Дамаскинском с/п необходимо произвести реконструкцию на водозаборных сооружениях, а также проектом предусматривается в этих населенных пунктах реконструкция водопроводов, водонапорных башен и водозаборных колонок.

На первую очередь предлагается обеспечить централизованным водоснабжением п. Чернушка, п. Аркульский, п. Максимовский.

На расчетный срок предлагается обеспечить централизованным водоснабжением следующие населенные пункты: п. Саринка, д. Салья, д. Малый Гозек, с. Такашур.

А на перспективу необходимо обеспечить централизованным водоснабжением все перспективные населенные пункты Кильмезского района.

Проектом предусматривается проведение инвентаризации всех скважин на территории района, определение целесообразности использования бездействующих скважин, а также проведение оценки запасов подземных вод.

В зависимости от источника водоснабжения и потребных расходов воды на территории района рекомендуется применять следующие схемы водоснабжения:

Источник водоснабжения – подземные воды

а) для населенных мест с малыми расходами воды и количеством эксплуатационных скважин не более 2-3, состав сооружений следующий:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- пожарные открытые водоемы.

б) для населенных мест со значительными потребными расходами воды и количеством эксплуатационных скважин более 2-3:

- водозаборные скважины с погружными насосами;

- сборный подземный резервуар;

- насосная станция II-го подъема;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть;

- водонапорная башня или подземный контррезервуар;

- открытые пожарные гидранты.

В каждой системе предусматриваются обеззараживающие установки. Разводящая водопроводная сеть проектируется по кольцевой и тупиковой схемам.

Зоны санитарной охраны

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов.

- для подземных источников водоснабжения:

- В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 30-50 м вокруг каждой скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

- В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02. На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

Для всех водопроводных сооружений устанавливаются зоны строгого режима с целью обеспечения санитарной надежности их. На территории зон должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

## Водоотведение

#### Современное состояние

Централизованная система водоотведения на территории Кильмезского района в настоящее время отсутствуют.

На территории района расположены одни очистные сооружения биологической очистки (аэротенк-отстойник), принадлежащие МУЗ «Кильмезская центральная больница». Объем выпуска сточных вод составляет 15 м3/сутки. Место выпуска сточных вод – ручей в 300 м от реки Кильмезь. Хлорирование, дехлорирование не проводится. Лабораторно-производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод не организован и не проводится.

Всего сброшено сточных вод 406,1 тыс. м3/год.

В настоящее время очистные сооружения Кильмезской ЦРБ фактически не работают. Аэротенк проржавел, перегородок нет (по существу выполняет функции отстойника). Насосы для подачи воздуха не работают.

Выводы:

- отсутствуют централизованные системы водоотведения с канализационными очистными сооружениями на территории района;

- канализационные очистные сооружения Кильмезской ЦРБ нуждаются в реконструкции.

#### Проектные решения

На данной стадии проектирования определяются расходы сточных вод от населенных пунктов и животноводства, приводятся рекомендации по принципиальным схемам канализации, методам очистки сточных вод, а также водоприемников очищенных стоков.

На основании СНиП 2.04.03.85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающих коэффициентов:

Таблица

| № п/п | Наименование | Понижающие коэффициенты |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Населенные пункты | 0,5 | 0,7 |
| 2. | Опорные населенные пункты | 0,6 | 0,8 |
| 3. | Объекты животноводства | 0,2 | 0,3 |
| 4. | Предприятия | 0,6 | 0,7 |

Расходы сточных вод составят:

| № п/п | Наименование | Расходы сточных вод, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I-ая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Жилая и общественная застройка | 1,36 | 2,35 |
| 2. | Общественное животноводство | 0,06 | 0,12 |
| 3. | Предприятия, производственные зоны сельхозпредприятий, прочие расходы | 0,50 | 0,74 |
| 4. | Общий прогнозный расход сточных вод по району | 1,92 | 3,21 |

На первую очередь рекомендуется организовать централизованную систему водоотведения со строительством канализационных очистных сооружений в наиболее крупных населенных пунктах (с численность населения более 500 человек): пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Малая Кильмезь, д. Рыбная Ватага, п. Чернушка. Также на первую очередь необходимо произвести реконструкцию на канализационных очистных сооружениях Кильмезской ЦРБ с доведением мощности до 100 м3/сутки. На расчетный срок организация централизованных систем водоотведения предусматривается в населенных пунктах численностью более 300 человек – д. Бураши, д. Вихарево, д. Дамаскино, д. Зимник, д. Селино. Характеристики систем водоотведения населенных пунктов приведены ниже в таблице. В остальных населенных пунктах и на объектах рекреации рекомендуется организация автономных систем водоотведения.

Водоотведение каждого населенного пункта, в основном, намечается локальным. Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

В систему водоотведения предусматривается прием сточных вод от жилой застройки, предприятий, сельхозпредприятий, а также сточные воды животноводческих ферм. При необходимости, производственные стоки подвергаются предварительной очистке на внутризаводских установках до степени, определяемой правилами спуска сточных вод в систему водоотведения.

Сточные воды от мытья и дезинфицирования машин и доильных установок перед выпуском в систему водоотведения должны проходить предварительную очистку в грязеотстойниках с бензоуловителями.

В систему водоотведения не принимается навозная жижа, которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения сельскохозяйственных полей.

Все производственные и животноводческие сточные воды, не направляемые в систему водоотведения, должны очищаться на самостоятельных сооружениях с обеспечением степени очистки, отвечающей всем требованиям.

Ниже, в таблице, приводится характеристика проектируемых систем водоотведения по населенным пунктам (на 2035г).

Таблица 13.2-1 Прогнозируемый расход сточных вод по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Прогнозируемый расход сточных вод*, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт Кильмезь | 1672 |
| 2 | д. Большой Порек | 116 |
| 3 | д. Бураши | 113 |
| 4 | д. Вихарево | 306 |
| 5 | д. Дамаскино | 165 |
| 6 | д. Зимник | 88 |
| 7 | д. Малая Кильмезь | 127 |
| 8 | д. Рыбная Ватага | 340 |
| 9 | д. Селино | 87 |
| 10 | п. Чернушка | 192 |

Примечания: *учтены стоки, которые доставляются на ОС от других населенных пунктов с помощью ассенизационных машин.

Общая принципиальная схема водоотведения населенного пункта представляется в следующем виде: сточные воды по уличным коллекторам поступают к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения. В зависимости от рельефа местности, на некоторых участках сети потребуется строительство промежуточных насосных станций и прокладка напорных трубопроводов.

Площадки очистных сооружений должны располагаться ниже по течению реки, относительно населенного пункта, на спокойном рельефе.

Очистка сточных вод – полная биологическая с системой доочистки. Ил, образующийся при биологической очистке, после подсушки рекомендуется использовать для удобрения сельскохозяйственных полей или складировать на площадках с дальнейшей обработкой на специальных установках.

Сточные воды рекомендуется очищать на установках нового поколения, разработанных НИИ коммунального водоснабжения и очистки:

- «Биоконтактор», производительностью 6,12 и 25 м3/сут.

- «Ручей», производительностью 100-200 м3/сут.

На установках применяется перспективная технология, сочетающая биологические процессы в аэробных условиях. Степень очистки сточных вод должна удовлетворять нормативным требованиям. Кроме того, в системах водоотведения с количеством стоков до 15 м3/сут. очистку сточных вод можно осуществлять в септиках с доочисткой на песчано-гравийных фильтрах.

Для объектов периодического функционирования рекомендуется установка типа «Рица» с физико-химической очисткой производительностью до 25 м3/сут.

## Энергоснабжение

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение Кильмезского района осуществляется от электроподстанций Кировской энергосистемы.

В состав энергосистемы входят:

- сетевые компании: филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Кировэнерго», ведомственные предприятия электрических сетей;

- энергосбытовые компании и потребители.

Источников электроэнергии на территории Кильмезского района нет.

Основная электромагистраль энергосистемы района – ВЛ 35 кВ «ПС Малый Сантур (Малмыжский район) – ПС Порек – ПС Астраханово – ПС Кильмезь – ПС Вихарево – ПС Орловская (ОЭС Урала (Удмуртская энергосистема))», соединяющая Кировскую и Удмуртскую энергосистемы.

Также по территории района проходит ВЛ 35 кВ «ПС Кильмезь – ПС Дамаскино».

Распределение электроэнергии потребителям Кильмезского района осуществляется через 5 подстанций 35/10 кВ.

Таблица 13.3-1 Основные распределительные электроподстанции Кильмезского района

| № п/п | Наименование ПС | Напряжение | Тип трансформатора | Количество х Мощность трансформаторов, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Порек | 35/10 | ТМ-1800/35 | 1 х 1,8 |
| 2 | ПС Астраханово | 35/10 | ТМ-2500/35 | 1 х 2,5 |
| 3 | ПС Кильмезь | 35/10 | ТМН-3200/35 ТМ-4000/35 | 1 х 3,2 1 х 4,0 |
| 4 | ПС Вихарево | 35/10 | ТМН-1600/35 | 2 х 1,6 |
| 5 | ПС Дамаскино | 35/10 | ТМ-1600/35 | 1 х 1,6 |

Установленная мощность трансформаторов основных распределительных электроподстанций составляет 16,3 МВА.

На подстанциях «Порек», «Астраханово» и «Дамаскино» установлено по одному трансформатору, что не обеспечивает надежного электроснабжения потребителей.

Одной из основных проблем является низкая степень надежности снабжения потребителей района электроэнергией. Общий износ электросетей уже превышает 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также износ энергооборудования электроподстанций, требующего реконструкции, либо замены – для выработавшего свой срок службы.

Потребители района получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ от электросетевых предприятий ОАО «Кировэнерго», муниципальных предприятий электрических сетей и других ведомственных предприятий.

Таблица 13.3-2 Протяженность электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Кировэнерго» на территории Кильмезского района.

| Наименование ЛЭП | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 35 кВ | 100,38 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ | 529,42 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ | 205,77 |
| Протяженность электрических сетей, всего | 835,57 |

Таблица 13.3-3 Распределение фидеров 10 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ на территории Кильмезского района

| Наименование распределительной подстанции | Количество фидеров 10 кВ, шт. | Количество ТП 10/0,4 кВ, шт. |
| --- | --- | --- |
| ПС 35/10 кВ «Кильмезь» | 7 | 95 |
| ПС 35/10 кВ «Астраханово» | 3 | 46 |
| ПС 35/10 кВ «Порек» | 5 | 18 |
| ПС 35/10 кВ «Дамаскино» | 3 | 24 |
| ПС 35/10 кВ «Вихарево» | 4 | 33 |
| Всего | 22 | 216 |

ПС «Кильмезь» также связана с ПС «Порек», «Астраханово», «Вихарево» и «Дамаскино» по фидерам 10 кВ. ПС «Порек» также связана с ПС «Мелеть» (Малмыжский район) фидером 10 кВ.

Потребление электроэнергии по Кильмезскому району за 2009 г. составило 11,4 млн. кВтч, в т.ч.:

- населением – 6,4 млн. кВтч;

- промышленностью – 2,5 млн. кВтч;

- социальной сферой – 1,0 млн. кВтч;

- прочими потребителями – 1,5 млн. кВтч.

Максимальная электрическая нагрузка по Кильмезскому району за 2009 г. составила 4,6 МВт, в т.ч.:

- населением – 2,6 МВТ;

- промышленностью – 1,0 МВт;

- социальной сферой – 0,4 МВт;

- прочими потребителями – 0,6 млн. кВтч.

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по району 500 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – 0,2 кВт/чел. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 2500. Пищеприготовление в районе – на газовых плитах.

##### Проектные предложения

Для дальнейшего развития Кильмезского района, покрытия возрастающих нагрузок требуется опережающее развитие электросетевого хозяйства.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на первую очередь (2017 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 1520 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4340. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по району – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,35 кВт/чел.

Таблица 13.3-4 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Кильмезскому району в целом и по населенным пунктам отдельно:

| Наименование района | 1 очередь (2017 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Годовое электропотребление, тыс. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, кВт | Население, чел. | Годовое электропотребление, тыс. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, кВт |
| Кильмезское городское поселение | 6300 | 9576 | 2205 | 6500 | 14105 | 2665 |
| пгт Кильмезь | 6300 | 9576 | 2205 | 6500 | 14105 | 2665 |
| Большепорекское сельское поселение | 482 | 732,64 | 168,7 | 502 | 1089,34 | 205,82 |
| д. Большой Порек | 480 | 729,6 | 168 | 500 | 1085 | 205 |
| д. Алинерь | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Нижний Порек | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| Бурашевское сельское поселение | 445 | 676,4 | 155,75 | 450 | 976,5 | 184,5 |
| д. Бураши | 400 | 608 | 140 | 400 | 868 | 164 |
| д. Маслы | 45 | 68,4 | 15,75 | 50 | 108,5 | 20,5 |
| Вихаревское сельское поселение | 804 | 1222,08 | 281,4 | 801 | 1738,17 | 328,41 |
| д. Вихарево | 330 | 501,6 | 115,5 | 340 | 737,8 | 139,4 |
| д. Кунжек | 75 | 114 | 26,25 | 70 | 151,9 | 28,7 |
| д. Иванково | 230 | 349,6 | 80,5 | 230 | 499,1 | 94,3 |
| д. Таутово | 80 | 121,6 | 28 | 80 | 173,6 | 32,8 |
| д. Иванково | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Силкино | 28 | 42,56 | 9,8 | 25 | 54,25 | 10,25 |
| д. Яшкино | 60 | 91,2 | 21 | 55 | 119,35 | 22,55 |
| Дамаскинское сельское поселение | 618 | 939,36 | 216,3 | 638 | 1384,46 | 261,58 |
| д. Дамаскино | 345 | 524,4 | 120,75 | 350 | 759,5 | 143,5 |
| д. Жирново | 21 | 31,92 | 7,35 | 25 | 54,25 | 10,25 |
| д. Кокуевка | 55 | 83,6 | 19,25 | 60 | 130,2 | 24,6 |
| д. Лебединск | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Малыши | 60 | 91,2 | 21 | 65 | 141,05 | 26,65 |
| п. Мирный | 45 | 68,4 | 15,75 | 50 | 108,5 | 20,5 |
| с. Такашур | 75 | 114 | 26,25 | 80 | 173,6 | 32,8 |
| д. Хвощанка | 5 | 7,6 | 1,75 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Четвериково | 10 | 15,2 | 3,5 | 5 | 10,85 | 2,05 |
| д. Ясная Поляна | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| Зимнякское сельское поселение | 382 | 580,64 | 133,7 | 382 | 828,94 | 156,62 |
| д. Зимник | 350 | 532 | 122,5 | 360 | 781,2 | 147,6 |
| д. Воронье | 10 | 15,2 | 3,5 | 10 | 21,7 | 4,1 |
| д. Валинское Устье | 5 | 7,6 | 1,75 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Докучаево | 8 | 12,16 | 2,8 | 5 | 10,85 | 2,05 |
| д. Матвеевка | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Рудник | 8 | 12,16 | 2,8 | 5 | 10,85 | 2,05 |
| Малокильмезское сельское поселение | 963 | 1463,76 | 337,05 | 979 | 2124,43 | 401,39 |
| д. Малая Кильмезь | 520 | 790,4 | 182 | 525 | 1139,25 | 215,25 |
| д. Вичмарь | 32 | 48,64 | 11,2 | 35 | 75,95 | 14,35 |
| д. Дуброва | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Кабачки | 35 | 53,2 | 12,25 | 40 | 86,8 | 16,4 |
| д. Малиновка | 40 | 60,8 | 14 | 45 | 97,65 | 18,45 |
| д. Микварово | 70 | 106,4 | 24,5 | 60 | 130,2 | 24,6 |
| д. Пикшинерь | 20 | 30,4 | 7 | 20 | 43,4 | 8,2 |
| д. Свет. Знание | 20 | 30,4 | 7 | 20 | 43,4 | 8,2 |
| д. Тат-Кильмезь | 225 | 342 | 78,75 | 233 | 505,61 | 95,53 |
| Моторское сельское поселение | 883 | 1342,16 | 309,05 | 840 | 1822,8 | 344,4 |
| д. Надежда | 125 | 190 | 43,75 | 130 | 282,1 | 53,3 |
| д. Пестерево | 235 | 357,2 | 82,25 | 220 | 477,4 | 90,2 |
| д. Моторки | 210 | 319,2 | 73,5 | 190 | 412,3 | 77,9 |
| д. Азиково | 235 | 357,2 | 82,25 | 220 | 477,4 | 90,2 |
| д. Тархан | 45 | 68,4 | 15,75 | 50 | 108,5 | 20,5 |
| д. Егорово | 25 | 38 | 8,75 | 25 | 54,25 | 10,25 |
| д. Еремино | 8 | 12,16 | 2,8 | 5 | 10,85 | 2,05 |
| Паскинское сельское поселение | 651 | 989,52 | 227,85 | 657 | 1425,69 | 269,37 |
| д. Паска | 285 | 433,2 | 99,75 | 290 | 629,3 | 118,9 |
| д. Большой Гозек | 40 | 60,8 | 14 | 45 | 97,65 | 18,45 |
| д. Андрюшкино | 40 | 60,8 | 14 | 40 | 86,8 | 16,4 |
| участок Ломик | 1 | 1,52 | 0,35 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Малый Гозек | 65 | 98,8 | 22,75 | 70 | 151,9 | 28,7 |
| д. Черпа | 5 | 7,6 | 1,75 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Четай | 215 | 326,8 | 75,25 | 210 | 455,7 | 86,1 |
| Рыбно-Ватажское сельское поселение | 1217 | 1849,84 | 425,95 | 1271 | 2758,07 | 521,11 |
| д. Рыбная Ватага | 490 | 744,8 | 171,5 | 500 | 1085 | 205 |
| д. Байбеки | 5 | 7,6 | 1,75 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| д. Волга | 15 | 22,8 | 5,25 | 15 | 32,55 | 6,15 |
| д. Дурга | 15 | 22,8 | 5,25 | 20 | 43,4 | 8,2 |
| д. Кульма | 70 | 106,4 | 24,5 | 80 | 173,6 | 32,8 |
| д. Дорошата | 25 | 38 | 8,75 | 30 | 65,1 | 12,3 |
| лесоучасток Каменный Перебор | 255 | 387,6 | 89,25 | 260 | 564,2 | 106,6 |
| д. Новая Жизнь | 30 | 45,6 | 10,5 | 30 | 65,1 | 12,3 |
| п. Осиновка | 190 | 288,8 | 66,5 | 200 | 434 | 82 |
| д. Тат Бояры | 122 | 185,44 | 42,7 | 135 | 292,95 | 55,35 |
| Селинское сельское поселение | 455 | 691,6 | 159,25 | 460 | 998,2 | 188,6 |
| д. Селино | 290 | 440,8 | 101,5 | 300 | 651 | 123 |
| д. Аркуль | 15 | 22,8 | 5,25 | 15 | 32,55 | 6,15 |
| д. Астраханово | 35 | 53,2 | 12,25 | 30 | 65,1 | 12,3 |
| д. Добра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Ключи | 110 | 167,2 | 38,5 | 114 | 247,38 | 46,74 |
| с. Троицкое | 5 | 7,6 | 1,75 | 1 | 2,17 | 0,41 |
| Чернушское сельское поселение | 1000 | 1520 | 350 | 1020 | 2213,4 | 418,2 |
| п. Чернушка | 490 | 744,8 | 171,5 | 500 | 1085 | 205 |
| п. Аркульский | 175 | 266 | 61,25 | 170 | 368,9 | 69,7 |
| п. Максимовский | 170 | 258,4 | 59,5 | 170 | 368,9 | 69,7 |
| д. Салья | 65 | 98,8 | 22,75 | 70 | 151,9 | 28,7 |
| п. Саринка | 100 | 152 | 35 | 110 | 238,7 | 45,1 |
| Итого | 14200 | 21584 | 4970 | 14500 | 31465 | 5945 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Кильмезскому району в целом на 1 очередь составит 5,0 МВт, на расчетный срок – 6,0 МВт. Годовое электропотребление ЖКС по району составит 21,6млн. кВтч и 31,5 млн. кВтч соответственно.

Таблица 13.3-5 Максимальная электрическая нагрузка Кильмезского района в целом:

| Потребитель | 1 очередь 2017 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 5,0 | 6,0 |
| Промышленность* | 3,0 | 5,0 |
| Прочие потребители | 1,6 | 2,2 |
| Итого по Кильмезскому району | 9,6 | 13,2 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 8,2 | 11,2 |

* - Нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития.

Максимальная электрическая нагрузка Кильмезского района в целом составит на 1 очередь 9,6 МВт, на расчетный срок – 13,2 МВт.

Потребление электроэнергии в Кильмезском районе составит к 2017 г. 37,7 млн. кВтч, к 2035 г. – 46,8 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчётный срок обусловлен планируемым развитием промышленности и необходимостью создания комфортных условий для проживания населения.

Покрытие электрических нагрузок Кильмезского района предусматривается от Кировской энергосистемы за счет развития электросетевого хозяйства.

Для надежного электроснабжения потребителей на 1 очередь необходима установка дополнительных (вторых) трансформаторов на следующих подстанциях:

- на ПС «Порек» – второго трансформатора ТМ-1800/35 мощностью 1,8 МВА;

- на ПС «Астраханово» – второго трансформатора ТМ 2500/35 мощностью 2,5 МВА;

- на ПС «Дамаскино» – второго трансформатора ТМ 1600/35 мощностью 1,6 МВА.

На расчетный срок, с планируемым ростом электронагрузки районного центра, возможна реконструкция ПС «Кильмезь» с заменой существующих трансформаторов на 2 трансформатора мощностью по 6,3 МВА каждый.

На расчетный срок планируется провести перевод ПС 35/10 кВ «Мелеть» (Малмыжский район) на напряжение 110 кВ с установкой 2 трансформаторов по 10 МВА и запиткой от ПС 110 кВ «Савали» по новой ВЛ 110 кВ «ПС Савали – ПС Мелеть» (провод АС-120) для разукрупнения протяженной транзитной ВЛ 35 кВ «ПС Сосновка – ПС Виноградово – ПС Малый Сантур – ПС Мелеть – ПС Порек – ПС Астраханово – ПС Кильмезь – ПС Вихарево – ПС Орловская (ОЭС Урала (Удмуртская энергосистема))». Это позволит секционировать протяженную ВЛ 35 кВ «ПС Сосновка – ПС Вихарево» (146 км) с образованием двух ВЛ 35 кВ «ПС Сосновка – ПС Мелеть» (60 км) и «ПС Мелеть – ПС Вихарево» (86 км). Данное мероприятие повысит надежность электроснабжения потребителей Кильмезского района, питающихся от ПС 35 кВ «Порек», ПС 35 кВ «Астраханово», ПС 35 кВ «Кильмезь», ПС 35 кВ «Вихарево» и ПС 35 кВ «Дамаскино».

Развитие сети 10 кВ связано с появлением новых потребителей электроэнергии.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет особую роль в народном хозяйстве, поэтому необходимо его последующее развитие, которое находит отражение в энергетической стратегии России. Основное направление данной стратегии применительно к Кильмезскому району заключается в стратегии развития и технического перевооружения ТЭК с ее конкретизацией в виде программ энергосбережения и энергоснабжения региона, развития топливных баз и энергетических комплексов:

- техническое перевооружение, модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности электростанций и ЛЭП;

- расширение применения энергосберегающих технологий, машин и материалов у конечных потребителей топлива и энергии, в том числе техническое перевооружение энергоснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

- перевод на природный газ крупнейших потребителей энергии в районе;

- использование местных энергоресурсов района (торф, отходы лесопиления);

- развитие системообразующей электросети, обеспечение ее целостности и интеграции с другими энергообъединениями, т.е. обеспечение энергетической безопасности;

- повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии;

- освоение новых технологий транспортировки электроэнергии, повышение эффективности использования энергии;

- повышение качества управления в электроэнергетике, поэтапный переход от регулируемого рынка к конкурентному;

- снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду.

Основными условиями для реализации изложенной стратегии являются:

- принятие нормативно-правовых актов, регулирующих потребление энергетических ресурсов;

- совершенствование системы управления отраслями топливно-энергетического комплекса;

- надежное энергоснабжение потребителей;

- привлечение в электроэнергетику долгосрочных инвестиционных ресурсов;

- организация производства топливного торфа и древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

Особое место в энергетической стратегии занимает перевод экономики на энергосберегающий путь. Основную часть роста спроса на энергоресурсы предусматривается обеспечить за счет энергосбережения: сэкономленные в результате осуществления развернутой программы энергосбережения энергоресурсы должны стать важнейшим источником для удовлетворения ожидаемого в перспективе ближайших 10-15 лет роста энергетических потребностей. Согласно данным Института энергетических исследований РАО «ЕЭС России» установлено, что примерно треть всего потенциала энергосбережения сосредоточена в самом ТЭК: в производстве электро- и теплоэнергии и ее транспортировке; несколько больше трети приходится на промышленность и еще одна треть – на коммунально-бытовой, сельскохозяйственный и транспортный сектора экономики.

Вовлечение энергосберегающего потенциала, сосредоточенного в ТЭК, в качестве источника энергоснабжения, требует значительно меньших затрат по сравнению с необходимыми инвестициями для эквивалентного увеличения производства энергоресурсов.

Одним из приоритетов развития энергосбережения является сокращение доли энергоемких производств и увеличение доли малоэнергоемких, использующих высокие технологии.

В районе необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий на предприятиях, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии; во всех муниципальных образованиях осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Особое внимание следует уделять проводимой тарифной политике, т. к. уровень тарифов на энергоресурсы является одним из основных факторов социально-экономического развития района. Занижение цен на энергоресурсы приводит к их расточительному использованию и отставанию в освоении энергосберегающих технологий, а искусственное сдерживание роста энерготарифов отнюдь не гарантирует ускорения промышленного развития и повышение благосостояния населения.

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 10 кВ и выше, трассы ВЛ 10 кВ и выше показаны на «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры Кильмезского района» в масштабе 1:50 000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории Кильмезского района являются мелкие отопительные и промышленные котельные.

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение в районе отсутствует. Теплоснабжение жилой застройки – индивидуальное, от автономных источников (печное).

От отопительных котельных теплоснабжается социальная сфера (школы, больницы, детские сады, гостиницы и пр.) следующих населенных пунктов:

- пгт. Кильмезь (9 котельных);

- д. Вихарево (2 котельные);

- п. Максимовский (1 котельная);

- д. Рыбная Ватага (2 котельные);

- д. Паска (1 котельная);

- д. Большой Порек (2 котельные);

- д. Селино (2 котельные);

- д. Бураши (1 котельная);

- д. Зимник (1 котельная);

- д. Карманкино (1 котельная);

- п. Осиновка (1 котельная);

- д. Пестерево (2 котельные);

- д. Дамаскино (1 котельная);

- д. Азиково (1 котельная);

- п. Чернушка(1 котельная).

Установленная тепловая мощность котельных составляет, в основном, менее 1 Гкал/час. Суммарная установленная мощность отопительных котельных по району составляет около 6,5 Гкал/час.

Отопительные котельные оснащены в основном водогрейными чугунными и стальными котлами малой производительности, работающие на угле и древесных отходах лесопиления. Значительный износ оборудования котельных и трубопроводов обуславливают проблемы, возникающие при прохождении отопительных сезонов.

Промышленные потребители имеют собственные источники теплоснабжения.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Кильмезского района составляет около 70 Гкал/час.

Производство теплоэнергии отопительными котельными по району составляет 17,2 тыс. Гкал/год, отпуск потребителям – 16,7 тыс. Гкал/год.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении по району составляет около 4 км, из них в аварийном состоянии – 0,6 км.

Основные проблемы теплового хозяйства, в связи с которыми теплоснабжение в Кильмезском районе находится в неудовлетворительном состоянии:

- моральный и физический износ оборудования котельных и теплопроводов;

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют около 20 % от потребляемого количества;

- в районе используются системы теплоснабжения, работающие более 35 лет, их средний износ в среднем превышает 65 % от ресурса.

##### Выводы и проектные предложения

Северное расположение Кильмезского района, низкие среднегодовые температуры, большая длительность отопительного периода и короткий зимний день – все это обуславливает повышенные энергетические затраты, необходимые для обеспечения нормальных условий для жизнедеятельности населения и развития всех сфер экономики.

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Кильмезского района составит на 1 очередь 70 Гкал/час, на расчетный срок – 90 Гкал/час.

Сохраняемый и новый жилой фонд, представленный в районе индивидуальной жилой застройкой, будет обеспечиваться теплоснабжением от индивидуальных отопительных систем (печей на древесном топливе, газогенераторов, тепловых насосов и др.). На расчетный срок, при газификации района, для теплоснабжения жилого фонда будут применяться индивидуальные отопительные системы, работающие на природном газе.

Теплоснабжение социальной сферы населенных пунктов будет осуществляться от котельных малой мощности. На расчетный срок намечен перевод существующих и новых котельных на природный газ.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий будет осуществляться от собственных котельных.

В Кильмезском районе на первую очередь возможно осуществить строительство новых и перевод существующих котельных, работающих на угле, на топливный торф и древесные отходы.

Тепловая нагрузка промышленных предприятий Кильмезского района составит около 20 Гкал/час (нагрузки промышленного сектора могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития).

Необходимо внедрение у потребителей систем регулирования теплоэнергии.

В целях энергосбережения рекомендуется использовать собственные энергетические ресурсы района (области), в качестве которых выступает местный торф и древесные отходы лесозаготовок и лесопиления. Поэтому необходима организация производства топливного торфа и древесного топлива из лесосечных отходов и низкосортной нереализуемой древесины.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- реконструкция и перевод котельных на природный газ и местные виды топлива;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

Местоположение котельных показано на «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры Кильмезского района» в масштабе 1:50 000.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение Кильмезского района осуществляется сжиженным газом.

Населения снабжается сжиженным углеводородным газом (СУГ), доставляемым с ГНС г. Киров.

Потребителями сжиженного газа в районе являются:

- население;

- промышленные предприятия;

- прочие потребители.

Уровень обеспеченности сжиженным газом в районе составляет:

- в городской местности – 99,7 %;

- в сельской местности – 86,5 %.

Годовое потребление сжиженного газа по району составляет около 1,5 тыс. тонн.

##### Выводы и проектные предложения

Источником газоснабжения Кильмезского района предусматривается природный и сжиженный газ.

Для активизации работ по газификации и привлечению в регион инвестиций по заданию Правительства области головным проектным институтом Газпрома ОАО «Промгаз» разработан «Инвестиционный проект газификации Кировской области». Данный проект получил положительное заключение экспертизы ОАО «Газпром». Проект включает в себя экономическое обоснование инвестиций в газификацию, генеральную схему газификации области, схемы газификации районов. Мероприятия по газификации области разделены на 3 этапа.

Первым этапом газификации является работа в рамках загрузки уже существующих магистральных газопроводов, построенных в прошлые годы, от которых природный газ разводится по населенным пунктам.

Реализация второго этапа заключается в газификации 13 первоочередных районов области в течении не более 12 лет, на период до 2017 г.

Реализация третьего этапа будет рассматриваться в зависимости от объема финансирования ОАО «Газпром», роста оптовых ценна природный газ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.05.2007 г. № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ», а также цен на другие виды топлива.

Одним из перспективных районов по программе газификации в течение третьего этапа, на расчетный срок 2018-2030 г.г., является Кильмезский район.

Для газификации Кильмезского района необходимо строительство газопровода-отвода от МГ «Ямбург – Тула 1» до АГРС «Кильмезь» восточнее пгт Кильмезь, с сооружением вышеуказанной АГРС.

От АГРС «Кильмезь» планируется строительство до газораспределительных пунктов населенных пунктов следующих межпоселковых газопроводов:

- межпоселковый газопровод «АГРС Кильмезь – ГРП Кильмезь»;

- межпоселковый газопровод «АГРС Кильмезь – ГРП Микварово – ГРП Зимник – ГРП Яшкино – ГРП  Вихарево – ГРП Моторки – ГРП Пестерево – ГРП Надежда – ГРП Тархан» с отводами: «ГРП Яшкино –ГРП Таутово – ГРП Карманкино» и «ГРП Надежда – ГРП Азиково»;

- межпоселковый газопровод «АГРС Кильмезь – ГРП Жирново – ГРП Малыши – ГРП Дамаскино – ГРП Мирный – ГРП Четвериково – ГРП Такашур» с отводом «ГРП Дамаскино – ГРП Кокуевка»;

- межпоселковый газопровод «АГРС Кильмезь – ГРП Малая Кильмезь – ГРП Вичмарь – ГРП Тат-Кильмезь – ГРП Ключи – ГРП Селино» с отводами: «ГРП Ключи – ГРП Максимовская – ГРП Чернушка», «ГРП Малая Кильмезь – ГРП Малиновка – ГРП Кабачки – ГРП Бураши» с отводом «ГРП Кабачки – ГРП Большой Порек»;

- межпоселковый газопровод «АГРС Кильмезь – ГРП Четай – ГРП Андрюшкино – ГРП Саринка – ГРП Салья» с отводами: «ГРП Четай – ГРП Паска – ГРП Большой Гозек», «ГРП Четай – ГРП Малый  Гозек – ГРП Рыбная Ватага – ГРП Каменный Перебор – ГРП Тат-Бояры – ГРП Осиновка» с отводом «ГРП Рыбная Ватага – ГРП Кульма».

Предполагается, что после полной реализации инвестиционного проекта до 2030 г., уровень газификации природным газом в районе достигнет 94,6 %.

Реализация этапов газификации области должна осуществляться путем синхронизации выполнения работ региона с ОАО «Газпром».

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

На первую очередь газоснабжение Кильмезского района предусматривается только сжиженным углеводородным газом.

В течении расчетного срока потребителей сжиженного газа необходимо постепенно переводить на природный газ.

Удельное коммунально-бытовое газопотребление на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Таблица 13.3-6 Расход природного газа по Кильмезскому району

| Потребитель природного газа | 1 очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | млн. куб. м | млн. куб. м |
| Пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | 0 | 4,4 |
| Выработка теплоэнергии на отопление жилищно-коммунального сектора | 0 | 39,2 |
| Промышленные предприятия* | 0 | 8,7 |
| Прочие потребители | 0 | 0,7 |
| Итого по району | 0 | 53,0 |

* - Расход природного газа промышленным сектором может быть откорректирован в зависимости от характера инвестиционного развития.

Суммарный расход природного газа по Кильмезскому району на расчетный срок составит 53 млн. куб. м/год.

Сжиженный газ предлагается использовать для нужд населения в негазифицированных населенных пунктах (пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, на мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).

На территории Кировской области планируется строительство сети автомобильных газовых заправочных станций (АГЗС). Дальнейшее развитие ГНС в области не планируется.

Местоположение проектируемой ГРС, трассы существующих магистральных газопроводов, проектируемых газопровода-отвода и межпоселковых газопроводов показаны на «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры Кильмезского района» в масштабе 1:50 000.

## Связь

### Телефонизация

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком».

В эксплуатации находятся цифровые и аналоговые АТС. На территории района расположено 15 АТС (12 АТС – аналоговые (координатные), 3 АТС – цифровые (электронные)).

Юридические лица обеспечены стационарной телефонной связью на 100%.

Городская АТС задействована на 92 %, сельские – в среднем на 86,2 %.

Телефонная сеть Филиала построена с использованием кабелей связи с медными жилами, используются воздушные и радиорелейные линии связи. Способ прокладки: канализация ГТС (только в пгт Кильмезь), в грунте, подвесной кабель.

Все абоненты района имеют выход на междугородную и международную сеть.

Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком» имеет опорно-транзитную АТС в г. Киров, через которую имеется выход на междугородную и международную сеть операторов дальней связи. Абоненты филиала и абоненты присоединенных операторов имеют возможность выбрать оператора дальней связи «при каждом выборе - hot choice» или «предварительным выбором - preselect». Способ связи на цифровой АМТС – автоматический.

По данным Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком» на территории района не предоставляется услуг пейджинговой связи, ее развитие не планируется.

В настоящее время в районе работает несколько операторов сотовой связи: «Билайн GSM», «Мегафон GSM», «МТС GSM», «Теле-2». Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи района активно развивается.

В регионе широкомасштабно развивается оптоволоконная связь, IP-телефония, Internet.

Услуги сети Internet предоставляются абонентам Кировского филиала ОАО «ВолгаТелеком» по коммутируемому доступу, с использованием широкополосного доступа по технологии ADSL.

Все общеобразовательные учреждения района подключены к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/с.

Таблица 13.4-1 Перечень АТС Кильмезского района, технико-экономические показатели, доступность мобильной связи и сети Интернет

| № п/п | Местоположение АТС | Тип оборудования | Установленная емкость/Использованная емкость, номеров | Степень обеспеченности телефонами населения, % | Количество таксофонов, шт. | Показатель проникновения мобильной связи, зона покрытия | Доля пользователей сети Интернет/Количество пунктов коллективного доступа (ПКД) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт Кильмезь | SI-2000 | 2208/2032 | 50 | 8 | МТС, Билайн, GSM-Мегафон, Теле-2 | 444 – население, организ.; 1 школа/1 ПКД |
| 2 | д. Бураши | АТСК50/200 | 150/102 | 35 | 2 | нет | 1 школа/1 ПКД |
| 3 | д. Вихарево | АТСК50/200 | 200/183 | 35 | 7 | нет | 1 организ.; 1 школа/1 ПКД |
| 4 | д. Зимник | АТСК50/200 | 90/78 | 35 | 5 | МТС | 1 школа/1 ПКД |
| 5 | д. Дамаскино | АТСК50/200 | 150/144 | 35 | 10 | нет | 1 школа/1 ПКД |
| 6 | д. Дорошата | АТСК50/200 | 50/11 | 35 | 2 | нет | нет |
| 7 | д. Малая Кильмезь | АТСК50/200 | 140/86 | 35 | 5 | МТС, Билайн | 16 - население, организ.; 1 школа/нет ПКД |
| 8 | п. Осиновка | АТСК50/200 | 50/41 | 35 | 1 | нет | 1 школа/нет ПКД |
| 9 | п. Чернушка | АТСК50/200 | 200/195 | 35 | 6 | нет | 1 организ.; 1 школа/1 ПКД |
| 10 | д. Селино | АТСК50/200 | 140/105 | 35 | 4 | нет | 1 школа/1 ПКД |
| 11 | д. Рыбная Ватага | АЛС-256 | 256/255 | 35 | 7 | нет | 1 организ.; 3 школы/1 ПКД |
| 12 | д. Большой Порек | АТСК50/200 | 100/92 | 35 | 3 | МТС | 1 школа/1 ПКД |
| 13 | д. Пестерево | АТСК50/200 | 200/182 | 35 | 7 | нет | 2 школы/1 ПКД |
| 14 | д. Паска | АТСК50/200 | 80/75 | 35 | 5 | нет | 1 школа/1 ПКД |
| 15 | д. Четай | М-200 | 64/63 | 35 | 2 | нет | 1 школа/нет ПКД |
| Итого | - | - | 4078/3644 | - | 74+1(GSM Мегафон) | - | 463 – население, организ.; 17 школ/11 ПКД |

Основными проблемами телефонизации района являются:

- устаревшее аналоговое оборудование АТС;

- отсутствие на АТС свободной станционной и линейной ёмкости для удовлетворения заявок на установку телефона на первую очередь и соответственно на расчетный срок.

Для обеспечения потребителей района средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передача данных и прочее.

Проектом предусматривается 100 % телефонизация населения. Общая норма телефонной плотности с учетом народнохозяйственного сектора для городского населения на расчетный срок составит 360 телефонов на 1000 жителей, на 1 очередь – 330 телефонов, для сельского населения соответственно 330 и 300.

Потребность в телефонах по Кильмезскому району при 100 % телефонизации населения составит:

- всего по району:

- на 1 очередь 4450 шт.;

- на расчетный срок – 4980 шт.;

- в том числе:

- для городского населения:

- на 1 очередь 2080 шт.;

- на расчетный срок – 2340 шт.;

- для сельского населения:

  - на первую очередь – 2370 шт.;

  - на расчетный срок – 2640 шт.

В 1 очередь необходимо:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети Internet.

Одним из мероприятий по развитию телекоммуникационных систем проектом предлагается внедрение в районе оптико-волоконной сети связи, что позволит предоставить новые услуги и улучшить качество существующего сервиса для жителей Кильмезского района.

В части развития внутризоновой первичной сети для обеспечения высокой надежности сети связи и для обеспечения пропускной способности каналов для развития перспективных мультимедийных широкополосных услуг Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком» в 2009-2014 г.г. планирует построить внутризоновую оптическую линию связи «Нема – Кильмезь».

Развитие волоконно-оптических линий связи позволит предоставить абонентам области широкий спектр телекоммуникационных услуг: АОН, переадресация вызова, конференцсвязь, будильник и пр.

Филиалом ОАО «ВолгаТелеком» на первую очередь планируется строительство радиорелейной линии связи «Кильмезь – ур. Смирново – Малмыж». Радиорелейная связь будет использоваться для многоканальной передачи телефонных, телеграфных и телевизионных сигналов на дециметровых (ДМ) и сантиметровых (СМ) волнах.

Развитие телекоммуникационных технологий будет идти в направлении увеличения скорости передачи информации, интеллектуализации сетей и обеспечения мобильности пользователей.

Телефонную сеть необходимо развивать на базе цифрового станционного оборудования с использованием оптико-волоконных линейных сооружений, осуществлением выхода абонентов на междугородние линии связи по оптико-волоконным кабелям через коммутационные узлы.

Развитие телефонной сети возможно за счет внедрения радиосвязи и транкинговой связи, организуемых на частной основе. Система радиосвязи обеспечивает быстрое соединение между индивидуальными абонентами, предоставляет возможность групповой связи, имеет возможность прямой связи между радиостанциями без задействования базового блока, позволяет передавать данные.

Основными направлениями развития телефонной связи Кильмезского района являются:

- наращивание номерной емкости городских АТС и сельских АТС для обеспечения 100 % телефонизации населения;

- замена морально устаревшего аналогового оборудования на существующих АТС и внедрение цифрового и электронного оборудования на телефонных станциях, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность эксплуатационных сетей;

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, Internet.

Местоположение существующих АТС, проектируемого кабеля ВОЛС показаны на «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры Кильмезского района» в масштабе 1:50 000.

### Радиофикация и телевидение

Проводное и эфирное радиовещание в Кильмезском районе отсутствует. Частично на территории района по радиоэфиру принимаются каналы «Россия», «Маяк» и «Моя Удмуртия» с телецентра «Цепочка» республики Удмуртия.

Радиовещательных передатчиков Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком» на своем балансе не имеет, радиоточки отсутствуют.

Опорно-усилительных станций (ОУС) в Кильмезском районе нет, их приобретение не планируется. Звуковые трансформаторные подстанции (ЗТП) в районе также отсутствуют.

Сеть проводного вещания является убыточной, развитие сети не планируется. Поддержание сетей проводного вещания требует значительных материальных затрат, поэтому для обеспечения возможности приема на большей части района федеральных, региональных и местных программ радиовещания необходимо развивать радиотрансляционную сеть эфирного вещания, включающую в себя радиотрансляционные узлы и приемно-передающие станции УКВ и FM. Прием программ вещания и подача их на станции радиотрансляционных узлов будет осуществляться из эфира.

Система телевизионного вещания в Кильмезском районе – SEKAM.

Количество эфирных телевизионных каналов в районе – два: «Россия» и «Звезда». РТПЦ находится в г. Киров. Для обеспечения трансляции телепрограмм в районе создана и функционирует сеть распространения программ, на которой сегодня работает 2 телевизионных передатчика, установленных на одной мачтовой опоре в пгт Кильмезь.

Трансляция эфирных телевизионных программ ведется как в метровом, так и в дециметровом диапазонах волн. Передача программ эфирного радиовещания осуществляется на ультракоротких волнах в диапазонах частот 66-74 МГц и 100-108 МГц.

В районе необходимо увеличивать число транслируемых телепрограмм.

Перспективным развитием телевидения является переход на цифровое вещание. Для охвата большей части района цифровым телевещанием и трансляции федеральных и региональных TV программ потребуется развитие сети телевизионных станций и установка ретрансляторов TV с цифровыми передатчиками необходимых мощностей. На переходном этапе необходимо сохранять телевещание в аналоговом стандарте.

Для расширения количества принимаемых телевизионных каналов возможна организация в населенных пунктах систем кабельного телевидения с приемом TV программ спутникового телевидения.

Местоположение существующих ТВ-передатчиков показано на «Схеме планируемого развития инженерной инфраструктуры Кильмезского района» в масштабе 1:50 000.

### Схема планируемого развития инженерной инфраструктуры

# Охрана окружающей среды

## Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны окружающей среды Кильмезского района, в проекте предлагаются следующие мероприятия:

Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, на предприятиях и учреждениях бюджетной сферы, создание единого информационного банка данных источников;

Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

Организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

Разработка сводных томов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для атмосферного воздуха в учреждениях бюджетной сферы районного центра – пгт Кильмезь, и сельских поселениях;

Разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях;

На расчетный срок использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа и торф;

Производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

Организация системы мониторинга, дальнейшее развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной зоне следующих населенных пунктов:

- д. Рыбная Ватага;

- пгт Кильмезь;

- д. Бураши;

- д. Дамаскино;

Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Организации санитарных разрывов от автомагистралей размер разрыва должен быть подтвержден расчетами выбросов загрязняющих веществ и уровней шума;

Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация СЗЗ от объектов:

коммунально-бытовых (кладбищ, скотомогильников, канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО, гаражей и др.);

Организация зон санитарного разрыва:

от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Наиболее важные из организационных мероприятий

обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

организация мониторинга состояния природной среды;

распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

## Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года. Водоохранные зоны показаны на «Схеме инженерной подготовке территории и охране окружающей среды» и на «Схеме границ зон с особыми условиями использования территории».

Таблица 14.2-1 Водоохранные зоны рек Кильмезского района (м)

| Река | ВОЗ |
| --- | --- |
| Кильмезь | 200 |
| Мелетка | 50 |
| Мунька | 100 |
| Пижанка | 50 |
| Порек | 100 |
| Роёк | 100 |
| Рожка | 100 |
| Воробьиха | 100 |
| Вьюк | 100 |
| Зеквай | 100 |
| Идык | 100 |
| Кунжек | 100 |
| Малый Идык | 100 |
| Ужим | 100 |
| Вала | 200 |
| Кульма | 100 |
| Лобань | 200 |
| Саринки | 100 |
| Ундула | 100 |
| Юг | 100 |
| Вахма | 100 |
| Вычка | 100 |
| Изерь | 100 |
| Керзя | 200 |
| Кювер | 100 |
| Ломик | 100 |
| Лумпунчик | 100 |
| Осиновка | 100 |
| Селитра | 100 |
| Сормук | 100 |
| 2 реки без названия | 100 |

Водоохранные зоны ручьев - 50 метров.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Водоохранные зоны на «Схеме зон с особыми условиями использования территории» показаны условно (от уреза воды). По Водному кодексу, в соответствии с п. 3 ст. 65 ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы для рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ устанавливается от соответствующей береговой линии. Согласно п. 4 ст. 5 береговая линия (граница водного объекта) определяется для рек, ручья, канала, озера, обводненного карьера – по среднемноголетнему уровню воды в период, когда водные объекты не покрыты льдом.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды..

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель;

- Размещение отвалов размываемых грунтов;

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагарей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается следующее:

  - На первую очередь строительство канализационных очистных сооружений в наиболее крупных населенных пунктах (с численность населения более 500 человек): пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Малая Кильмезь, д. Рыбная Ватага, п. Чернушка. Также на первую очередь реконструкция на канализационных очистных сооружениях Кильмезской ЦРБ с доведением мощности до 100 м3/сутки. На расчетный срок организация централизованных систем водоотведения предусматривается в населенных пунктах численностью более 300 человек – д. Бураши, д. Вихарево, д. Дамаскино, д. Зимник, д. Селино.

  - Водоотведение каждого населенного пункта, в основном, намечается локальным. Системы канализации населенных мест рекомендуются раздельными, с независимым отводом хозяйственно-бытовых и дождевых вод.

  - Оборудовать территорию ООО «Зодчий» сооружениями, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

  - Развитие в системе регулярного мониторинга специальных подсистем мониторинга. В качестве таких подсистем должны быть подсистемы «локального мониторинга» для конкретных видов использования водных объектов: с целью сброса сточных вод, рекреации, добычи ПГС в русле реки, лесосплава.

  - Оптимизация системы управления городскими и сельскими стоками;

  - Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

  - Благоустройство и расчистка русел рек и озер;

  - Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

  - Проработка процедуры обработки данных локального мониторинга, увязки этих данных с данными мониторинга на территориальном и бассейновом уровне. Сегодня нет оснований для сравнения и увязки, данных мониторинга, а значит, нет и достоверной информации. Простейший пример, оценка качества воды на основе индекса ИЗВ. В кратчайшие сроки необходимо оптимизировать и утвердить на бассейновых советах перечень определяемых загрязняющих веществ и применяемой нормативно-правовой базы, что позволит получать сопоставимую информацию о качестве водных объектов.

  - Создание территориальных центров мониторинга, выполняющих все виды работ, связанные с мониторингом, в том числе проведение кампании 2-ТП (водхоз), оценка достоверности и репрезентативности представляемых водопользователями данных, оценка результативности выполнения мероприятий установленных условиями водопользования. Или как вариант организовать обмен информацией между учреждениями, занимающихся мониторингом водных объектов и сбор данных на базе одного учреждения.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

по многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенных по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

организация зон санитарной охраны скважин, используемых в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в составе трех поясов;

обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

## Санитарная очистка территории

Для оздоровления экологической обстановки в Кильмезском районе, крайне необходима тщательно продуманная экологическая стратегия, составными компонентами которой являются система управления природопользованием, система нормирования загрязнений и экологический мониторинг.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Кильмезского района  являются:

- Закрытие с последующей рекультивацией свалок бытовых отходов расположенных в районе населенных пунктов: БольшойПорек, Бураши, Зимник, Малая Кильмезь, д. Тат-Кильмезь, Вихарево, Селино;

- на первую очередь предлагается утверждение проекта и начало строительства нового полигона ТБО в 1,5 км от д. Тат-Кильмезь и в 6 км западнее пгт Кильмезь;

- свалки ТБО в районе д. Рыбная Ватага, д. Пестерево, д. Вихарево и п. Чернушкапредлагаются переоборудовать в полигоны ТБО;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- разработка, утверждение и реализация Генеральной схемы санитарной очистки сельских населенных пунктов района;

- выявление и рекультивация всех существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов.

- Для решения вопроса с утилизацией отходов деревообработки проектом предлагается строительство предприятия по переработки отходов деревообработки в пгт Кильмезь.

Согласно статистическим данным численность населения Кильмезского района на 01.01.2009г. составила 15,4 тыс. человек.

С учетом прогнозируемого успешного развития экономики и достижения средних темпов экономического роста и в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования ожидается повышение уровня жизни населения и, как следствие, стабилизация, численности населения к 2017 году до 14,2 тыс. чел, а к 2030 году – до 14,5 тыс. чел.

Таблица 14.3-1 Ниже приводится таблица с ориентировочными расчётами образования ТБО, согласно СНиП-2.07.01-98*

| Население | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Числен. насел. (тыс. чел) | Нормативное кол-во отходов (кг/м3) | Проектное кол-во отходов (тыс.т/тыс.м3) | Числен. насел. (тыс. чел) | Нормативное кол-во отходов (кг/м3) | Проектное кол-во отходов (тонн/тыс.м3) |
| Кильмезский район | 7,9 | 280/1,2 | 2,2/9,5 | 8,0 | 300/1,4 | 2,4/11,2 |
| пгт Кильмезь | 6,3 | 300/1,4 | 1,9/8,8 | 6,5 | 320/1,6 | 2,1/10,4 |
| Итого | 14,2 |  | 4,1/18,3 | 14,5 |  | 4,5/21,6 |

На территории полигона рекомендуется размещение локальной мусороперерабатывающей установки для переработки отдельных видов отходов, прежде всего полимерных.

Первый шаг в осуществлении намеченных планов – организация селективного сбора отходов населением. При селективном сборе ТБО важным является отдельный сбор отслуживших бытовых предметов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски и др. для дальнейшей переработки на специальных производствах или захоронения на полигоне.

Таким образом, при селективном сборе отходов и дополнительной сортировки на полигоне можно выделить самые крупные по объему фракции: бумагу, пищевые отходы, полимерные отходы, металлолом. Они составляют до 60-70 % от общего количества отходов. Из этого следует, что теоретически можно довести количество захораниваемых отходов до 30-40 %.

Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Раздельный сбор ТБО организуется в местах их образования, т.е. населением, что потребует проведения предварительной разъяснительной работы, специальной организации контейнерных площадок, организации площадок для складирования и накопления утилизируемых отходов (на территории полигона) и т.д.

Однако на первом этапе развития системы обращения с отходами наибольший интерес может представлять сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

## Охрана растительности, ландшафтов и животного мира

### Рациональное использование и охрана лесов

Рациональное использование и защита лесов

Для обеспечения рационального использования и охраны лесов предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение полноценного комплексного использования древесины и недревесных ресурсов, природоохранных и других свойств леса;

- создание на территории района предприятий, ведущих глубокую переработку низкосортной древесины (в т.ч. лиственной), отходов лесозаготовок и пиления; создание предприятий по переработке недревесных и пищевых ресурсов;

- неуклонное соблюдение лесоводственного принципа неистощительного лесопользования;

- повышение качественного уровня, эффективности и роли рубок ухода в общем объёме заготовки древесины;

- повышение продуктивности лесов, как путём создания лесных культур, так и путём содействия естественному возобновлению хозяйственно-ценных пород;

- развитие долгосрочных арендных отношений, позволяющих обязать арендаторов заниматься не только вырубкой, но и восстановлением лесного фонда;

- доведение использования расчётной лесосеки до максимально возможного уровня;

- организация охраны лесов от пожаров, вредителей и болезней, от несанкционированных рубок;

- создание (развитие) инфраструктуры (прежде всего строительство новых лесовозных и внутрирайонных дорог), которое позволит увеличить возможность лесозаготовки и переработки имеющегося сырья и привлечь новых инвесторов;

- взаимная увязка ведения лесного и охотничьего хозяйств;

- соблюдение режима пользования защитных, эксплуатационных и резервных лесов (в соответствие с Лесным кодексом РФ).

В комплексе мероприятий по охране природы важнейшее значение имеют: охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней.

Охрана лесов от пожаров

Борьба с лесными пожарами является важной государственной задачей.

Лесные пожары наносят народному хозяйству большой ущерб. В результате пожаров снижаются защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и другие полезные свойства лесов; повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с подростом, подлеском, живым напочвенным покровом; фауна; нарушается плановое ведение лесного хозяйства; ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных насекомых и болезней, что приводит к гибели и соседних с ними насаждений.

Довольно густая гидрографическая сеть рек, ручьёв и озёр – характерная особенность лесного фонда Кильмезского района, несколько снижающая риск возникновения и распространения лесных пожаров.

Средний класс пожарной опасности – III. Кильмезский район отнесён к району наземной охраны. Наземная лесная охрана осуществляется работниками государственной лесной охраны и лесопользователями. Мероприятия по профилактике и тушению лесных пожаров возлагаются на арендаторов участков лесного фонда, а на не переданной в аренду территории – по контрактам на основании конкурсов. Авиапатрулирование осуществляется ОГУ «Авиалесоохрана» (Кильмезская авиаточка)

Борьба с лесными пожарами включает профилактические мероприятия и тушение пожаров.

Профилактика включает мероприятия, направленные на предотвращение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и своевременное обнаружение, организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения санитарных рубок, рубок ухода, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также контролировать выжигании не покрытых лесом участков лесного фонда.

Служба обнаружения пожаров требует хорошо налаженной телефонной и радиосвязи.

На срок действия лесохозяйственного регламента (до 2018 года) проектируются следующие ежегодные объёмы противопожарных мероприятий:

- устройство минерализованных полос – 50 км;

- уход за минерализованными полосами – 90 км;

- разрубка противопожарных разрывов – 3 км;

- расчистка квартальных просек – 30 км;

- строительство дорог противопожарного назначения – 9 км;

- ремонт дорог противопожарного назначения – 11 км.

Охрана лесов от вредителей и болезней

Общее санитарное состояние насаждений района оценивается как удовлетворительное. Очагов вредителей и болезней не обнаружено. Основные причины гибели насаждений – пожары, неблагоприятные погодные условия, природно-климатические факторы, поражения болезнями, повреждения вредителями, антропогенные факторы.

Большую опасность в санитарном отношении представляют свежие гари, участки, захламленные свежими крупными порубочными остатками, а также ослабленные деревья.

Основным направлением работы санитарной службы должно быть ежегодное лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг для выявления очагов вредителей и грибных заболеваний и их прогнозов, авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредителей, санитарно-оздоровительные мероприятия.

На срок действия лесохозяйственного регламента (до 2018 года) проектируются следующие ежегодные объёмы лесозащитных мероприятий:

- лесопатологическое обследование – 300 га;

- наземные биологические мероприятия – 200 га;

- наземные химические мероприятия – 3 га;

- сплошные и выборочные санитарные рубки – 80 га.

### Охрана растительности и ландшафтов

Хозяйственная деятельность человека на Земле сопровождается постоянным воздействием на те или иные компоненты природных комплексов. Это приводит к изменению естественного состояния природных комплексов и часто - к их деградации.

Охрана растительности и ландшафтов складывается из комплекса природоохранных мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение естественного состояния компонентов природного комплекса. Одним из них является выявление и учреждение особо охраняемых природных территорий.

Охрана растительного мира на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений занесены в Красные Книги РФ и Кировской области.

Рекомендации по охране редких видов растений:

- необходимо сохранять популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и вести постоянный мониторинг за их состоянием;

- местообитания особо редких и исчезающих организмов должны исключаться из площади эксплуатируемых и приватизируемых земель. Наиболее действенная мера – сбережение растений в особо охраняемых природных территориях (ООПТ);

- культивирование редких видов растений в ботанических садах, дендрариях;

- создание банков семян редких видов;

- пропаганда охраны редких видов в печати, по радио, телевидению, путём чтения лекций, бесед.

Для сохранения естественных сенокосов, пастбищ, лугов и повышения их продуктивности необходимо осуществить комплекс мелиоративных и агротехнических мероприятий. Простейшие мероприятия – это уничтожение кустарников, регулирование водного режима, борьба с сорняками, удобрение.

Необходимо улучшить охрану и использование ресурсов дикорастущих ягодников (см. раздел «Недревесные, пищевые и лекарственные ресурсы леса»).

Рекомендации по охране лесов подробно рассмотрены в разделе «Рациональное использование и охрана лесов».

При использовании ландшафтов в рекреационных целях необходимо строго соблюдать нормы рекреационных нагрузок на природные комплексы. При соблюдении допустимых нагрузок, экосистема сохраняет свою целостность.

### Охрана животного мира

Охрана животного мира регулируется федеральным законом «О животном мире» от 24.04.1995 года № 52-ФЗ, федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» от 17 июля 2009 года, законом Кировской области «Об охране и использовании животного мира в Кировской области» от 17 сентября 2005 года № 375-ЗО, федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 года №33-ФЗ, «Правилами охоты на территории Кировской области».

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование определенными объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или полностью запрещены на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки решением федерального органа исполнительной власти или высшего исполнительного органа государственной власти Кировской области в пределах их компетенции.

Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путём изменения вида пользования животным миром с запрещением изъятия объектов животного мира из среды обитания и организации использования этих объектов без изъятия в культурно-просветительных, рекреационных и эстетических целях, включая организацию экологического туризма.

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному хозяйству.

На территории Кильмезского района имеется Кильмезский государственный охотничий заказник, который не являются особо охраняемой природной территорией, но его режим предусматривает введение некоторых ограничений на использование объектов охотничьей фауны.

Рекомендации по сохранению объектов животного мира и их среды обитания:

- защита животных, в том числе отнесённых к объектам охоты, от болезней (проведение учёта и изъятие особей диких животных, инфицированных заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов и другое);

- предупреждение гибели животных, в том числе отнесённых к объектам охоты, при осуществлении сельскохозяйственной деятельности;

- исключение любой вероятности возникновения пожара при строительстве и эксплуатации объекта;

- исключение любой вероятности загрязнения почв, атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод при строительстве и эксплуатации объекта;

- максимальное снижение уровня шумового и пылевого загрязнения;

- проведение постоянного биомониторинга за состоянием окружающей среды, в частности за объектами животного мира;

- запрет промысла редких и находящихся под угрозой исчезновения видов;

- искусственное разведение и воспроизводство объектов животного мира;

- исследования в области охраны и восстановления популяций редких видов;

- инвентаризация редких видов;

- местообитания особо редких и исчезающих видов животных должны исключаться из площади эксплуатируемых и приватизируемых земель. Наиболее действенная мера – сбережение их в особо охраняемых природных территориях (ООПТ);

- проведение биотехнических мероприятий;

- регулирование численности животных, отнесённых к объектам охоты.

В целях сохранения и обогащения животного мира (в том числе охотничьих животных) все лесохозяйственные и лесоэксплуатационные работы необходимо рассматривать с точки зрения сохранения животного мира и среды их обитания. Планируется предусмотреть следующие мероприятия:

- осуществление арендаторами лесных участков, ведущих заготовку древесины и другие виды лесопользования, постоянное наблюдение за объектами животного мира, в т.ч. охотничьими животными, и информирование соответствующие службы о происходящих нарушениях и изменениях;

- оставление на вырубаемых площадях дуплистых деревьев (5-6 шт./га) для гнездования птиц, куницы, белки;

- устройство галечников из расчёта 1 галечник на 1000 га угодий;

- устройство порхалищ из расчёта 1 порхалище на 1000 га угодий;

- устройство солонцов из расчёта 1 солонец на 3000 га угодий;

- весной, в период гнездования пернатых и откладывания яиц, лесозаготовительные работы необходимо приостанавливать;

- проектировать набор лесосек в рубку таким образом, чтобы всегда существовал зелёный коридор для миграции животных;

- запрет лесокультурных работ на тетеревиных токах и расчистка их;

- строгое соблюдение норм и правил использования химикатов и минеральных удобрений при проведении уходов в молодняках химическим способом и при подкормке лесных культур;

- тщательная заделка протравленных семян в питомниках и при создании лесных культур;

- распространение предупредительной и разъяснительной информации по вопросам охраны животного мира (средства массовой информации, телевидение, радио);

- запрещение концентрации посетителей лесов в местах гнездования уток и размещения муравейников.

Всё это будет способствовать улучшению кормовых и защитных свойств среды обитания животных, в том числе охотничьих угодий.

Постоянный контроль и практическая совместная работа сотрудников лесного отдела Кильмезского лесничества, районного охотоведа и арендаторов позволит исключить неблагоприятные изменения природной среды и ухудшение условий обитания животных на участках лесных земель, используемых для заготовки древесины и других видов лесопользования.

В случае использования лесов для ведения охотничьего хозяйства и осуществления охоты на территории Кильмезского лесничества, необходимо проведение охотустройства.

## Особо охраняемые природные территории

Существующее положение

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества.

В целях сохранения мест обитания редких видов растений, иных природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное и иное ценное значение, на территории района образованы объекты, относящиеся к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Ниже приводится список природоохранных объектов:

1. Ботанический памятник природы «Бор на р. Лобани» (637,9 га). Нормативная документация: Решение райисполкома, 16.10.89 № 167, Решение исполкома областного Совета народных депутатов, "О мерах по оптимизации сети охраняемых природных территорий", 29.10.90 № 498, Постановление администрации Кировской области "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения Арбажского, Верхошижемского, Кильмезского, Мурашинского, Нагорского, Нолинского, Орчевского, Сунского, Шабалинского, Юрьянского и Яранского районов Кировской области" 05.03.94 № 22.

Памятник природы расположен в 8-12 км к северо-востоку на Гозекский перевоз, 76 квартал Ломиковского участкового лесничества и 5,6,7 кварталы Микваровского участкового лесничества Кильмезского лесничества.

Значение ООПТ – сохранения соснового массива с участками остепнённого бора и редкими объектами животного и растительного мира с природоохранной, научной и познавательной целью. ООПТ является местом обитания редких видов животных: муравьиный лев, тарантул, махаон (Красная книга РФ), пестрянка и др., и растений: качим метельчатый, василек Маршалла, змееголовик Рюйша, тонконог сизый, астрагал песчаный, овсянница Беккера, полынь равнинная.

Режим охраны ООПТ: не допускается проведение сплошных рубок с использованием гусеничной техники (допустимы выборочные рубки ухода и санитарные рубки). На редколесных участках не допускается облесение, добыча песка, сохраняя их в качестве резерватов степных и занесенных в Красную книгу РФ видов животных и растений. Запрещен прогон и выпас скота, прокладка дорог, выемка грунта, возведение сооружений и построек, разведение костров, сбор лекарственного и технического растительного сырья, срывание цветов на букеты.

2. Комплексный памятник природы «Красная гора у д. Паска» (59,9 га). Нормативная документация об организации ООПТ такая же, как и у памятника природы «Бор на р. Лобани».

Памятник природы расположен в 41 квартале Ломиковского участкового лесничества Кильмезского лесничества.

Значение ООПТ – научно-познавательное и природоохранное. Памятник природы представляет собой лесной массив с зональным типом растительности подзоны хвойно-широколиственных лесов с наличием редких видов растений, занесенных в Красную книгу РФ (башмачок настоящий) и охраняемых в области (башмачок крапчатый и др.).

Режим охраны ООПТ: не допускается прогон и выпас скота, вырубка деревьев и кустарников, возведение построек и сооружений, устройство загонов и летников для скота, выемка грунта и распашка, сбор лекарственного и технического сырья, сбор цветов на букеты, разведение костров, устройство биваков.

3. Геологический памятник природы «Геологическое обнажение неогеновых пород (рудной свиты)» (14,38 га). Нормативная документация об организации ООПТ такая же, как и у памятника природы «Бор на р. Лобани».

Памятник природы расположен в 47 квартале Микваровского учаткового лесничества, в 1 км выше д. Валинское Устье.

Значение ООПТ – сохранение геологического обнажения неогеновых пород с научно-познавательной целью.

Режим охраны ООПТ: не допускается разработка обнажения, выемка грунта в 200-метровой прилегающей полосе коренного берега, возведение построек, прокладка дорог, захламление территории памятника природы.

4. Геологический памятник природы «Геологическое обнажение у пгт Кильмезь (Красная гора)» (2,3 га). Нормативная документация об организации ООПТ такая же, как и у памятника природы «Бор на р. Лобани».

Памятник природы расположен на левом берегу реки Кильмезь, в 200 м ниже пгт .Кильмезь.

Значение ООПТ – научно-познавательное.

Режим охраны ООПТ: не допускается разработка обнажения, выемка грунта в 300-метровой прилегающей полосе коренного берега и по бечевнику, возведение любого рода сооружений и построек, прогон и выпас скота, свалка мусора.

5. Ботанический памятник природы «Заросли орешника у д. Большой Порек» (8,26 га). Нормативная документация об организации ООПТ такая же, как и у памятника природы «Бор на р. Лобани».

Памятник природы расположен на левом берегу р. Порек в д. Большой Порек, 27 км от пгт Кильмезь.

Значение ООПТ – научно-познавательное.

Режим охраны ООПТ: не допускается прогон и выпас скота, обламывание ветвей орешника, вырубка кустов, заготовка лекарственного и технического растительного сырья, прокладка дорог, возведение построек и любого рода сооружений, мелиоративные работы, выемка грунта.

6. Ботанический памятник природы «Кильмезская пойменная дубовая роща» (204,94 га). Нормативная документация об организации ООПТ такая же, как и у памятника природы «Бор на р. Лобани».

Памятник природы расположен на правом берегу р. Кильмезь, напротив пгт Кильмезь, в 1 квартале Южного сельского участкового лесничества (СПК «Кильмезский») Кильмезского лесничества.

ООПТ имеет научное, экологическое, рекреационное (транзитные прогулки) и эколого-просветительское значение.

Режим охраны ООПТ: не допускаются: прогон и выпас скота, рубка (кроме санитарной), мелиоративные работы, возведение любого рода сооружений и построек, выемка грунта, заготовка лекарственного и технического растительного сырья, сбор ягод и цветов.

Существующих особо охраняемых природных территорий федерального и местного значений на территории района нет.

В соответствие с Постановление администрации Кировской области "Об установлении границ и утверждении площадей земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного и рекреационного назначения Арбажского, Верхошижемского, Кильмезского, Мурашинского, Нагорского, Нолинского, Орчевского, Сунского, Шабалинского, Юрьянского и Яранского районов Кировской области" 05.03.94 № 22 на территории Кильмезского района имеются

территории природоохранного назначения:

- Селекционный заказник ели (112,74 га). Расположен в 48,49,50,51 кварталах Микваровского лесничества Кильмезского лесного отдела, на северо-запад от д. Зимник на расстоянии 1 км вправо от дороги Зимник-Рудник. Оставлены семенники ели в количестве 16 штук. Сколько семенников осталось на сегодняшний день – неизвестно.

- Селекционный заказник сосны (151,76 га). Расположен в 80 квартале Микваровского лесничества. Элитные насаждения сосны к югу от д. Надежда, на расстоянии 200 м, слева от дороги Надежда-Азиково.

- Водоохранные зоны (30931,81 га) выделены вдоль рек Вятка, Кильмезь, Лобань, Вала, Кульма, Идык, Кунжек, Зеквай, Ужим, Осиновка, Изерь, Валма, Лумпунчик, Ломик, Большой Юг, Юг, Мунька, Порек.

территории рекреационного назначения – зелёная зона пгт Кильмезь (321,9 га), расположена в 43 квартале Микваровского лесничества, в 35 квартале Троицкого лесничества Кильмезского лесного отдела.

Проектные предложения

Перспективная территория для организации ООПТ регионального значения

Вятским государственным гуманитарным университетом в рамках государственного контракта №1-03/08 от 04.12.2006 года по заказу Управления охраны окружающей среды и природопользования Кировской области разработана научно-обоснованная «Перспективная схема развития особо охраняемых природных территорий Кировской области». В соответствии с этой Схемой на территории Кильмезского района на расчётный срок (2016-2030 гг.) предлагается зарезервировать территорию, перспективную для образования ООПТ регионального значения – «Красный Яр», общей площадью 730 га. Территория расположена на надпойменных террасах р. Кильмезь, в 14 км на северо-запад от пгт Кильмезь, в 2,5 км на север от с. Троицкое, в 0,8 км восточнее пос. Максимовский, на землях лесного фонда, в 19-22,29,30 кварталах Троицкого участкового лесничества; 114,125-131 кварталах Селинского участкового лесничества Кильмезского лесничества.

Перспективные территории для организации ООПТ местного значения

Схемой территориального планирования Кильмезского района на расчётный срок (до 2035 года) предлагается организовать ООПТ местного значения (требуется уточнение границ проектируемых ООПТ):

- Река Порек – является местом обитания форели реликтового вида.

- Болото Кознецкое – место скопления журавлей – это неохраняемое торфяное месторождение. Рекомендуется Схемой территориального планирования определить данное месторождение, как охраняемый природный объект, на территории которого запрещается ведение торфоразработок и мелиоративные и осушительные работы.

- Охраняемое болото «Чуриловское».

- Родник «Сладкая вода», в д. Такашур.

- Минеральный источник «Троицкий», у д. Троицкое, левый берег р. Юг.

## Развитие системы особо охраняемых природных территорий. Формирование природно-экологического каркаса

Сохранение взаимосвязанных, наиболее активных в экологическом отношении природных территориальных единиц природно-экологического каркаса обеспечивает долгосрочное рациональное возобновление природопользования и поддержание экологического баланса района.

В структуре природно-экологического каркаса выделены территориальные единицы, различающиеся спецификой выполняемых природоохранных функций: ключевые территории, транзитные зоны, экологические коридоры и буферные территории.

К ключевым территориям относятся территории, выполняющие преимущественно средообразующие, водорегулирующие, водоаккумулирующие функции, а также функции охраны и воспроизводства биоресурсов и поддержания биоразнообразия. На территории Кильмезского района – это существующие ООПТ, охотничий заказник, проектируемые ООПТ (три болотных комплекса – охраняемые болотные массивы - Красный Яр и болото Чуриловское, разрабатываемое торфяное месторождение Кознецкое). Кроме того, на территории района имеются крупные малонарушенные лесные массивы – леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Выделенные леса требуют специальной охраны и специального режима лесопользования.

Транзитные зоны и экологические коридоры представляют собой территории, связывающие ключевые участки каркаса в единое природное пространство. Они необходимы для обеспечения биологического обмена между экосистемами различного вида и уровня, миграций животных, а, следовательно, для сохранности популяций видов животных и растений. Экологические коридоры – это лесные долины, долины рек, ручьев, лощины, балки и пр. Защитные леса, расположенные в водоохранных зонах и ценные леса (запретные полосы по берегам рек и нерестоохранные полосы) также служат хорошей основой для планирования и создания экологических сетей и коридоров.

Буферные территории экологического каркаса представляют собой остальные защитные леса в пределах района, непосредственно примыкающие к застроенным территориям и испытывающие значительные антропогенные нагрузки. Они выполняют преимущественно санитарно-гигиенические функции, поддерживая здоровую среду обитания для человека (создание благоприятного микроклимата, защита от выбросов вредных веществ и т.д.), а также являются основными зонами активной рекреации. На территории района это защитные полосы лесов вдоль дорог, а также зелёная зона пгт Кильмезь.

Также могут выделяться в экологическом каркасе территории экологической реставрации — земли, на которых восстанавливаются нарушенные природные экосистемы. Необходимость выделения этой структурной составляющей возникает в староосвоенных регионах, где экологическая инфраструктура ландшафта разрушена вследствие сельскохозяйственного освоения, а сохранившиеся природные территории уже не выполняют своих экологических функций и представляют изолированные острова, обреченные на деградацию.

Экологическое равновесие может быть достигнуто при оптимальном соотношении интенсивно эксплуатируемых, экстенсивно используемых и особо охраняемых территорий.

Предложения по развитию особо охраняемых природных территорий рассмотрены в разделе «Особо охраняемые природные территории».

### Схема инженерной подготовки территории и охраны окружающей среды

# Инженерная подготовка и защита территории

В соответствии с природными условиями и архитектурно-планировочными решениями, в целях обеспечения устойчивого развития территории, гарантированной защиты населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений, создания необходимых санитарно-гигиенических условий размещения учреждений, зон отдыха, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- организация и очистка поверхностного стока;

- благоустройство водных объектов;

- организация пляжей;

- защита от затопления;

- реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений.

1. Организация и очистка поверхностного стока

В настоящее время централизованная сеть ливневой канализации в населенных пунктах Кильмезского района отсутствует. Кроме того ливневая канализация отсутствует на территориях большинства предприятий района.

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

В зависимости от функционального использования территории организация поверхностного стока решается с помощью закрытой или открытой ливневой сети. Закрытая сеть предусматривается на площадках длительного отдыха, спортивных и лечебных учреждений. Открытая дренажно-ливневая сеть (кюветы, канавы, бетонные лотки) намечается на площадках кратковременного отдыха. В крупных населенных пунктах района предусматривается строительство смешанной ливневой канализацией, с устройством закрытых водостоков в районах многоэтажной капитальной жилой и промышленной застройки, открытых – в районах индивидуальной застройки, а также на территориях зеленых зон.

На первую очередь строительства проектом предлагается проведение мероприятий по организации и очистке поверхностного стока в пгт Кильмезь, на расчетный срок: д. Большой Порек, д. Бураши, д. Вихарево, д. Дамаскино, д. Зимник, д. Малая Кильмезь, д. Рыбная Ватага, п. Чернушка.

Для очистки поверхностного стока на устьевых участках водостоков перед выпуском в водоем предусматриваются очистные сооружения ливневой канализации.

2. Благоустройство водных объектов

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния водных объектов  проектом намечается проведение их благоустройства в пгт Кильмезь (на расчетный срок строительства). В качестве мероприятий предлагается благоустройство береговой полосы и расчистка русла р. Кильмезь.

3. Организация благоустроенных пляжей

Температура воды в реках района в июле достигает 23-25 0С, воздуха 36-390С. Данные показатели свидетельствуют о возможности развития рекреации в районе.

Проектом предлагается строительство благоустроенных пляжей вдоль левого берега р. Кильмезь, в местах приуроченных к туристским базам и базам отдыха:

- турбаза в районе пгт Кильмезь (первая очередь);

- турбаза к северо-востоку от д. Добра (первая очередь);

- пгт Кильмезь (расчетный срок);

- турбаза в районе д. Астраханово (расчетный срок);

- база отдыха в районе с. Троицкое (расчетный срок);

- берег р. Кильмезь в близи д. Рудник (расчетный срок).

Отсыпка пляжной полосы песком проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 до 0,12. Глубина водоема в месте купания должна быть: для детей и подростков 0,7-1,3м; для общего купания до 1,5м.

Купание в водных объектах должно быть согласовано с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области в соответствии с «Общими требованиями к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования» (СанПиН 2.1.5.980-00).

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 на территории пляжа должны выполняться следующие требования:

- Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны, мойку тары и дезинфекцию туалетов. Днем следует производить патрульную уборку. Вывозить собранные отходы разрешается до 8 часов утра.

- Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

- Контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа.

- На территориях пляжей необходимо устраивать общественные туалеты из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не менее 50 м и не более 200 м.

- На территории пляжа должны быть установлены фонтанчики с подводом питьевой воды, соответствующей требованиям ГОСТ "Вода питьевая". Расстояние между фонтанчиками не должно превышать 200 м. Отвод использованных вод допускается в проточные водоемы на расстоянии не менее 100 м ниже по течению реки от границы пляжа. Запрещается отвод воды из питьевых фонтанчиков в места, не предназначенные для этой цели.

- Открытые и закрытые раздевалки, павильоны для раздевания, гардеробы следует мыть ежедневно с применением дезинфицирующих растворов.

- Ежегодно на пляж необходимо подсыпать чистый песок или гальку.

- При наличии специальных механизмов на песчаных пляжах не реже одного раза в неделю следует производить механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов. После рыхления песок необходимо выравнивать.

- В местах, предназначенных для купания, категорически запрещается стирать белье и купать животных.

4. Защита от затопления

В результате весеннего половодья  на р. Кильмезь, происходит затопление  части территории пос. Максимовский Чернушского сельского поселения. Затапливается площадь до 5 км2 с населением 211 человек.

Река Кильмезь имеет абсолютную отметку паводка 1% обеспеченности равную 81,76 м БС (для гидрологического поста н. п. Малый  Сомси, отметка «0» графика 74,76 м БС).

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления,  рассматриваются по двум направлениям:

- Организационные

– проведение взрывных работ;

- оповещение населения;

– вынос жилых домов из зоны затопления.

- Инженерные:

– проведение дноуглубительных и выправительных работ для предотвращения стеснения русла;

- организация дамб обвалования;

– организация и очистка поверхностного стока;

– организация дренажной системы;

– проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки.

Данным проектом предлагается строительство дамбы обвалования для защиты пос. Максимовский. Мероприятие планируется на расчетный срок.

5. Реконструкция и ремонт гидротехнических сооружений

Согласно «Схеме территориального планирования Кировской области» проектом предусматривается проведение реконструкции и ремонта следующих гидротехнических сооружений района:

- Гидроузел Пестеревского пруда, д. Пестерево, дата ввода в эксплуатацию – 1980г.;

- Гидроузел Б. Порекского Верхнего пруда, СХА «Звезда», дата ввода в эксплуатацию – 1982г.;

- Гидроузел Б. Порекского Нижнего пруда, СХА «Звезда», дата ввода в эксплуатацию – 1982г.

Данные гидроузлы имеют рекреационное и противопожарное назначение.

# Изменение земельного фонда на перспективу Баланс территории

Территория Кильмезского района занимает 310640 га. Из них большую долю составляют земли лесного фонда – 67,2 %, земли сельскохозяйственного назначения составляют 29,0 % (в том числе фонд перераспределения – 3,3 %), земли запаса – 1,6 %, земли населенных пунктов – 1,4 %, земли промышленности, транспорта … и иного специального назначения – 0,3 %, земли водного фонда – 0,4 % (см. табл. ниже).

На расчетный срок планируется увеличение площади земель населенных пунктов на 285 га (на 6,4 %) в виду строительства новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Также планируется расширение границ земель промышленности (на 48 га), энергетики (на 10 га) и трубопроводного транспорта (на 12 га). Расширение границ земель населенных пунктов, промышленности, транспорта и энергетики будет происходить за счет частичного перевода земель запаса (320 га) и сельскохозяйственного назначения (36 га) в данные категории земель.

Земли лесного фонда увеличатся на 28984 га в связи с переводом лесных площадей и лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, из категории «Земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли лесного фонда».

Таблица 14.6-1. Наличие и распределение земельного фонда Кильмезского района по категориям земель на 01.01.2009 г. (по форме 22-2)

| № п/п | Категории земель | Общая площадь земель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2017 г. | 2035 г. |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 90092 | 29,0 | 61108 | 19,7 | 61072 | 19,7 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | 10182 | 3,3 | 10182 | 3,3 | 10182 | 3,3 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 4420 | 1,4 | 4660 | 1,5 | 4705 | 1,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. | 1063 | 0,3 | 1083 | 0,3 | 1134 | 0,4 |
| 3.1 | в том числе: промышленности | 6 | 0,0 | 15 | 0,0 | 54 | 0,0 |
| 3.2 | земли энергетики | 95 | 0,0 | 105 | 0,0 | 105 | 0,0 |
| 3.3 | земли транспорта, из них: | 589 | 0,2 | 589 | 0,2 | 601 | 0,2 |
| 3.3.1 | автомобильного | 587 | 0,2 | 587 | 0,2 | 587 | 0,2 |
| 3.3.2 | трубопроводного | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 14 | 0,0 |
| 3.4 | земли связи | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 |
| 3.5 | земли иного специального назначения | 369 | 0,1 | 369 | 0,1 | 369 | 0,1 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 4.1 | земли особо охраняемых природных территорий | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| 5 | Земли лесного фонда | 208877 | 67,2 | 237861 | 76,6 | 237861 | 76,6 |
| 6 | Земли водного фонда | 1251 | 0,4 | 1251 | 0,4 | 1251 | 0,4 |
| 7 | Земли запаса | 4935 | 1,6 | 4675 | 1,5 | 4615 | 1,5 |
| Итого земель в административных границах | 310640 | 100,0 | 310640 | 100,0 | 310640 | 100,0 |

# Первоочередные мероприятия

## Общие положения

## Население и трудовые ресурсы. Прогноз развития

#### Прогноз численности населения

В сводном виде итоговые показатели проектной численности населения Кильмезского района по вышеперечисленным сценариям представлены в таблицах (Таблица 17.2-1 Проектная численность населения Кильмезского района; Таблица 9.2-2 Прогноз динамики численности населения района и источники её формирования).

Таблица 17.2-1 Проектная численность населения Кильмезского района (тыс. чел.)

| Сценарии прогноза | 01.01.2008 | 2015 |
| --- | --- | --- |
| Инерционный | 14,9 | 13,8 |
| Вероятностный | 14,9 | 14,2 |
| Оптимистический | 14,9 | 14,8 |

Анализируя прогноз возрастного состава населения района, можно отметить, что на первую очередь предполагается замедление темпов снижения численности детской возрастной группы, а на перспективу ее рост (Таблица 17.2-2 Прогноз динамики численности населенных пунктов Кильмезского района)

Таблица 17.2-2 Прогноз динамики численности населенных пунктов Кильмезского района

| № п/п | Наименование сельской администрации и населенных пунктов | Численность постоянного населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2006 | 2017г. |
| 1 | Кильмезское | городское поселение | 6243 | 6300 |
| 1 | пгт | Кильмезь | 6243 | 6300 |
| 2 | Большепорекское | сельское поселение | 562 | 482 |
| 1 | д. | Большой Порек | 558 | 480 |
| 2 | д. | Алинерь | 3 | 1 |
| 3 | д. | Нижний Порек | 1 | 1 |
| 3 | Бурашевское | сельское поселение | 466 | 445 |
| 1 | д. | Бураши | 401 | 400 |
| 2 | д. | Маслы | 65 | 45 |
| 4 | Вихаревское | сельское поселение | 988 | 804 |
| 1 | д. | Вихарево | 391 | 330 |
| 2 | д. | Кунжек | 103 | 75 |
| 3 | д. | Карманкино | 264 | 230 |
| 4 | д. | Таутово | 103 | 80 |
| 5 | д. | Иванково | 1 | 1 |
| 6 | д. | Силкино | 35 | 28 |
| 7 | д. | Яшино | 91 | 60 |
| 5 | Дамаскинское | сельское поселение | 772 | 618 |
| 1 | д. | Дамаскино | 378 | 345 |
| 2 | д. | Жирново | 35 | 21 |
| 3 | д. | Кокуевка | 82 | 55 |
| 4 | д. | Лебединск | 1 | 1 |
| 5 | д. | Малыши | 86 | 60 |
| 6 | п. | Мирный | 69 | 45 |
| 7 | с. | Такашур | 100 | 75 |
| 8 | д. | Хвощанка | 7 | 5 |
|  | д. | Четвериково | 11 | 10 |
|  | д. | Ясная Поляна | 3 | 1 |
| 6 | Зимнякское | сельское поселение | 428 | 382 |
| 1 | д. | Зимник | 380 | 350 |
| 2 | д. | Воронье | 15 | 10 |
| 3 | д. | Валинское Устье | 7 | 5 |
| 4 | д. | Докучаево | 11 | 8 |
| 5 | д. | Матвеевка | 1 | 1 |
| 6 | д. | Рудник | 14 | 8 |
| 7 | Малокильмезское | сельское поселение | 1140 | 963 |
|  | д. | Малая Кильмезь | 548 | 520 |
|  | д. | Вичмарь | 48 | 32 |
|  | д. | Дуброва | 3 | 1 |
|  | д. | Кабачки | 57 | 35 |
|  | д. | Малиновка | 69 | 40 |
|  | д. | Микварово | 94 | 70 |
|  | д. | Пикшинерь | 38 | 20 |
|  | д. | Свет. Знание | 35 | 20 |
|  | д. | Тат-Кильмезь | 248 | 225 |
| 8 | Моторское | сельское поселение | 1006 | 883 |
|  | д. | Надежда | 159 | 125 |
|  | д. | Пестерево | 263 | 235 |
|  | д. | Моторки | 228 | 210 |
|  | д. | Азиково | 259 | 235 |
|  | д. | Тархан | 57 | 45 |
|  | д. | Егорово | 30 | 25 |
|  | д. | Еремино | 10 | 8 |
| 9 | Паскинское | сельское поселение | 754 | 651 |
|  | д. | Паска | 312 | 285 |
|  | д. | Большой Гозек | 69 | 40 |
|  | д. | Андрюшкино | 57 | 40 |
|  | участок | Ломик | 1 | 1 |
|  | д. | Малый Гозек | 74 | 65 |
|  | д. | Черпа | 7 | 5 |
|  | д. | Четай | 234 | 215 |
| 10 | Рыбно-Ватажское | сельское поселение | 1412 | 1217 |
|  | д. | Рыбная Ватага | 521 | 490 |
|  | д. | Байбеки | 6 | 5 |
|  | д. | Волга | 22 | 15 |
|  | д. | Дурга | 26 | 15 |
|  | д. | Кульма | 103 | 70 |
|  | д. | Дорошата | 42 | 25 |
|  | лесоучасток | Каменный Перебор | 288 | 255 |
|  | д. | Новая Жизнь | 39 | 30 |
|  | п. | Осиновка | 217 | 190 |
|  | д. | Тат Бояры | 148 | 122 |
| 11 | Селинское | сельское поселение | 518 | 455 |
|  | д. | Селино | 320 | 290 |
|  | д. | Аркуль | 20 | 15 |
|  | д. | Астраханово | 43 | 35 |
|  | д. | Добра | 0 | 0 |
|  | д. | Ключи | 128 | 110 |
|  | с. | Троицкое | 7 | 5 |
| 12 | Чернушское | сельское поселение | 1126 | 1000 |
|  | п. | Чернушка | 520 | 490 |
|  | п. | Аркульский | 198 | 175 |
|  | п. | Максимовский | 206 | 170 |
|  | д. | Салья | 80 | 65 |
|  | п. | Саринка | 122 | 100 |
|  | Итого | 15415 | 14200 |

Таким образом, отмечается, что к 2017 году, в связи с сохранением динамики численности населения, некоторые населенные пункты могут иметь минимальное или нулевое население.

#### Трудовые ресурсы

В настоящее время общая численность трудовых ресурсов Кильмезского составляет 9,5 тыс. человек (64% от общей численности населения), из них занято в экономике района – 5,9 тыс. человек (40% от общей численности населения).

Таблица 17.2-3 Прогноз численности трудовых ресурсов Кильмезского района

| Тип группы | 1.01.2009 | % | 2017г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего населения | 14932 | 100% | 14200 | 100% |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 8989 | 60% | 8094 | 57% |
| Лица старше трудоспособного возраста занятые в экономике | 529 | 4% | 850 | 6% |
| Всего трудовых ресурсов: | 9518 | 64% | 8944 | 63% |

Общее увеличение числа трудовых ресурсов планируется в первую очередь за счет сокращения численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью и учебой, а именно за счет сокращения числа работающих без регистрации своей трудовой деятельности и снижения общей численности безработных.

Таблица 17.2-4 Проектное распределение трудовых ресурсов

| Тип группы | 1.01.2009 | % | 2017г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего трудовых ресурсов: | 9518 | 64% | 8944 | 63% |
| Из них: |  |  |  |  |
| Занято в экономике | 5,9 | 62% | 7,2 | 81% |
| Официально зарегистрированные безработные | 0,5 | 5,6% | 0,35 | 4,3% |
| Учащиеся с отрывом от производства, самозанятость, официально незарегистрированные безработные | 2,6 | 28,5% | 1,4 | 17,7% |

Также необходимо развитие торговли, различных услуг и сферы информационных технологий: услуг связи и Интернет. В данный момент сфера услуг занимает всего 42,1% от общей численности работающих, и в перспективе планируется увеличение числа занятых в сфере услуг.

Таблица 17.2-5 Распределение населения занятого в различных отраслях экономики

| Наименование отраслей | 1.01.2009 | % | 2017г. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В отраслях материального производства | 3,4 | 57,9% | 3,87 | 53,6% |
| Промышленность | 1,2 | 20,2% | 1,4 | 19,4% |
| Сельское хозяйство | 0,8 | 13,5% | 1 | 13,9% |
| Строительство | 0,1 | 1,7% | 0,2 | 2,8% |
| Лесное хозяйство | 0,2 | 3,4% | 0,3 | 4,2% |
| Транспорт, связь (в части обслуживания производства) | 0,04 | 0,6% | 0,07 | 1,0% |
| Торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 0,6 | 10,1% | 0,9 | 12,5% |
| Прочие | 0,5 | 8,4% | 0,8 | 11,1% |
| В непроизводственных отраслях | 2,5 | 42,1% | 3,35 | 46,4% |
| Образование, культура, искусство | 1,1 | 18,5% | 1,2 | 16,6% |
| Здравоохранение и социальное обеспечение | 0,4 | 6,7% | 0,5 | 6,9% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 0,3 | 5,1% | 0,4 | 5,5% |
| Транспорт и связь (Обслуживающие население непроизводственные отрасли) | 0,2 | 3,4% | 0,3 | 4,2% |
| Органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 0,2 | 3,4% | 0,25 | 3,5% |
| Прочие | 0,3 | 5,1% | 0,7 | 9,7% |
| Всего занято в экономике | 5,9 | 100,0% | 7,2 | 100,0% |

Схемой территориального планирования предполагается также увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе, а именно увеличение численности занятых в сфере торговли и услуг и небольших производств.

## Анализ и прогноз развития основных видов экономической деятельности Кильмезского муниципального района ДСП

##### Проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

на срок первой очереди:

В сфере малого бизнеса и предпринимательства:

- Предоставление земельных участков для объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства:

- пгт Кильмезь;

- д. Большой Порек;

- д. Вихарево;

- д. Дамаскино;

- д. Зимник;

- д. Малая Кильмезь;

- д. Надежда;

- д. Моторки;

- д. Паска;

- д. Рыбная Ватага;

- д. Селино;

- п. Чернушка.

В рамках развития торговли, общественного питания, комплексных и административно-деловых учреждений:

на срок первой очереди:

- Проектом предлагается строительство административно-делового здания – бизнес инкубатора. Основная деятельность данного учреждения - решение задач, связанных с проблемами малых, вновь созданных предприятий и начинающих предпринимателей. Для строительства необходим земельный участок размером 0,4 га в центральной части города.

В рамках развития промышленного и агропромышленного комплексов:

на срок первой очереди:

- Необходимо предоставление земельного участка для создания предприятия  деревообрабатывающей промышленности. Основная деятельность предприятия – производство пиломатериалов и погонажных изделий. Для строительства необходим земельный участок размером около 2 га в Малокильмезском сельском поселении в д. Малая Кильмезь.

- Необходимо предоставление земельного участка для создания предприятия  деревообрабатывающей промышленности. Основная деятельность предприятия – производство фанерного шпона. Для строительства необходим земельный участок размером около 3,5 га в пгт Кильмезь.

- Необходимо предоставление земельного участка для создания предприятия  деревообрабатывающей промышленности. Основная деятельность предприятия – производство щитовых и каркасных домов. Для строительства необходим земельный участок размером около 5,5 га в пгт Кильмезь.

- Необходимо предоставление земельного участка для создания предприятия  химической промышленности. Основная деятельность предприятия – производство утеплителя из пеноплексов. Для строительства необходим земельный участок размером около 2,0 га в пгт Кильмезь.

- Предоставление земельного участка для строительства предприятия пищевой промышленности завода по переработке пищевых ресурсов леса (переработка и упаковка замороженных грибов и ягод и березового сока) в пгт Кильмезь.

## Сельское хозяйство

Развитие сельского хозяйства определено на основе программы социально-экономического развития Кильмезского муниципального района на 2007-2011 гг. и национальных проектов с учетом экономических и природных условий, ресурсного потенциала района, на основании анализа динамики современного состояния, достижения сельскохозяйственной науки.

Сельское хозяйство вследствие специфической зависимости от природных условий и разрыва между периодом производства и рабочим  периодом не может обеспечить оборачиваемость средств на уровне промышленности, торговли, перерабатывающих отраслей. Возможности его расширенного воспроизводства должны определяться государственным участием.

На первую очередь необходимо выполнить следующие задачи:

- Увеличение  посевов сельскохозяйственных культур, увеличение поголовья скота в общественном секторе.

- Сокращение диспаритета цен на выращенную продукцию и энергоносители, средства химизации, сельскохозяйственную технику.

- Рост материально-технической обеспеченности товаропроизводителей.

- Вовлечение в процесс сельскохозяйственного производства больших площадей пашни, повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий.

- Оказание материальной поддержки мелким, средним и крупным производителям сельскохозяйственной продукции на региональном и федеральном уровне с целью модернизации их производства и обновления машинотракторного парка.

- Стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе.

- Обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе.

- Создание районной программы развития  сельского хозяйства, где основными направлениями должны быть обеспечение сохранения и постепенного наращивания  основных составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и сфере переработки (в первую очередь плодородия земель, племенного с животноводства и семеноводства, прогрессивных технологий, научно – технического потенциала, развития структур хранения и реализации сельхозпродукции, кадрового обеспечения сельхозпредприятий).

- Строительство животноводческого комплекса на 600 голов КРС (три комплекса по 200 голов) в д. Вихарево (ООО «Вихаревский»).

- Развитие племенного животноводства. Приобретение ООО «Вихаревский» дополнительно 200 голов племенного скота черно-пестрой породы.

- Развитие семеноводческого хозяйства. Увеличение производства семян многолетних трав в д. Большой Порек (СПК «Заря»).

## Транспортная инфраструктура

Проектом предлагаются на первую очередь следующие мероприятия для улучшения транспортного обеспечения в Кильмезском районе:

### Автомобильные дороги

- Строительство автомобильной дороги местного значения:

- «Кильмезь – Селино» – Максимовкий, протяженностью 1,95 км, техническая категория – V;

- Реконструкция автомобильных дорог местного значения:

- Максимовский – Чернушка, протяженностью 3,25 км;

- Чернушка – Аркульский, протяженностью 0,7 км;

- Пестерово – Азиково, протяженность – 10,5 км;

- Казаны – Большой Порек, протяженность – 6,1км;

- Кильмезь – Такашур, протяженностью 36,5 км;

- Кабачки – Бураши, протяженностью 11,0 км;

- Кильмезь – Селино, протяженностью 20,3 км;

- Селино – Донаурово, протяженностью 20,0 км.

### Автомобильный транспорт

Пассажирские перевозки

- Приобретение новых автобусов с заменой существующего парка для организации комфортных перевозок населения.

- Реконструкция дорожной одежды с ликвидацией опасных участков на автодорогах и искусственных сооружений на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения.

- Строительство новой автостанции на 50 человек. Автостанция должна представлять собой комплекс, состоящий из здания в блоке с перроном, площадки для стоянки автобусов и проездов для прибытия и отправления автобусов. Новая автостанция будет располагаться пгт Кильмезь.

- Ликвидация старой автостанции в пгт Кильмезь в связи со строительством новой автостанции.

Техническое обслуживание автотранспорта

- Строительство новых станций технического обслуживания:

- в. д. Пестерево;

- в д. Вихарево.

- Строительство новых автозаправочных станций:

- в д. Вихарево.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

- Реконструкция сетей водоснабжения и водозаборных сооружений: в пгт Кильмезь, д. Бураши, д. Вихарево, д. Яшкино, д. Карманкино,, д. Зимник, д. Тархан, д. Азиково, д. Паска, д. Четай, д. Большой Порек, д. Рыбная Ватага, лесоучасток Каменный Перебор, п. Осиновка, д. Кульма, д. Малая Кильмезь, Селинском с/п, Дамаскинском с/п;

- Прокладка новых водопроводных сетей и строительство водозаборов и водозаборных очистных сооружений (строительство системы водоснабжения): п. Чернушка, п. Аркульский, п. Максимовский;

- Произвести реконструкцию изношенных водопроводных сетей, водонапорных башен, водозаборных колонок;

- Приведение ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

- Реконструкция канализационных очистных сооружений Кильмезской ЦРБ с доведением мощности до 100 м3/сутки;

- Прокладка новых сетей и строительство канализационных очистных сооружений (пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Малая Кильмезь, д. Рыбная Ватага, п. Чернушка);

- Произвести реконструкцию изношенных канализационных сетей.

### Энергоснабжение

Электроснабжение

Установка дополнительных (вторых) трансформаторов на следующих подстанциях:

- на ПС «Порек» – второго трансформатора ТМ-1800/35 мощностью 1,8 МВА;

- на ПС «Астраханово» – второго трансформатора ТМ 2500/35 мощностью 2,5 МВА;

- на ПС «Дамаскино» – второго трансформатора ТМ 1600/35 мощностью 1,6 МВА.

Развитие сети 10 кВ при появлении новых потребителей электроэнергии.

Теплоснабжение

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции;

- строительство новых и перевод существующих котельных, работающих на угле, на топливный торф и древесные отходы;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий.

### Связь

Телефонизация

Строительство внутризоновой оптической линии связи (кабель ВОЛС) «Нема – Кильмезь».

Перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений.

Расширение существующих АТС, емкостей которых будет недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях.

Развитие сети Internet.

## Социальная инфраструктура

### Образование

##### Детские дошкольные учреждения

Потребность в числе мест детских дошкольных учреждений устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85% (СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Таблица 17.7-1 Существующее состояние и прогнозируемая потребность в ДДУ (мест)

| Показатели | Потребность | Существующие сохраняемые | Обеспеченность («+» избыток, «-» недостаток)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения: | мест | мест | мест |
| 2008 год | 1086 | 403 | -683 |
| I очередь (2015 г.) | 1090 | 403 | -687 |

* "+"строительство не требуется – современная либо прогнозируемая численность учащихся ниже существующего количества мест;

* "-" новое строительство; существует нехватка данного количество мест

Проектом предлагается строительство:

на первую очередь:

- 1 ДДУ на 100 мест в пгт Кильмезь

##### Общеобразовательные школы

Принимая во внимание демографический спад детского населения, проектом определяется избыток в общем количестве мест в школах.

Таблица 17.7-2  Существующее состояние и прогнозируемая потребность в общеобразовательных учреждениях (мест)

| Показатели | Потребность | Существующие сохраняемые | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные школы: | мест | мест | мест |
| 2008 год | 1839 | 6213 | +4374 |
| I очередь (2015 г.) | 2685 | 6213 | +3528 |

* "+"строительство не требуется – современная либо прогнозируемая численность учащихся ниже существующего количества мест;

* "-" новое строительство; существует нехватка данного количество мест

Проектом в пгт Кильмезь предполагается строительство на I очередь – общеобразовательного учреждения (начальная школа).

##### Учреждения дополнительного образования

Сфера дополнительного образования развита недостаточно, поэтому проектом предлагается строительство на I очередь (подробнее см. раздел «Сфера учреждений культуры и досуга»):

- Дом Детского Творчества в пгт Кильмезь;

- Культурно-творческого молодежного центра в пгт Кильмезь.

### Сфера учреждений культуры и досуга

Также проектом предлагается строительство трех кинотеатров на первую очередь:

- кинозал на 300 мест к сроку первой очереди в пгт Кильмезь (в составе Культурно-творческого молодежного центра; потребные территории 0,2 га);

- предполагается завершение строительства «Культурно-творческого молодежного центра в пгт Кильмезь

Система дополнительного образования района не достаточно развита. На срок первой очереди предлагается строительство:

- Дома Детского творчества в пгт Кильмезь.

### Физическая культура и спорт

Проектом предлагается строительство:

к сроку первой очереди:

- Физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Кильмезь (700 кв.м.);

- спортивный зал общего пользования (баскетбол, волейбол, теннис; 500 кв.м.) в д. Большой Порек (500 кв.м);

- спортивный зал общего пользования (баскетбол, волейбол, теннис; 500 кв.м.) в д. Рыбная Ватага (500 кв.м).

### Жилищный фонд и политика жилищного строительства

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного строительства в Кильмезском районе определяются двумя типами жилья:

- усадебная – 80%:

- коттеджная - 20%.

Таблица 17.7-3 Укрупненный расчет объемов и территорий для нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | Исх.год 2006 г. | Первая очередь 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2007 г.) | тыс. м² | 295,8 | - |
| Убыль жилищного фонда (за период)* | тыс. м² | 41,7 | 68,322 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | тыс. м² | 254,1 | 227,5 |
| Средний уровень жилищной обеспеченности | м² общ. площади на 1 чел. | 17,0 | 23,0 |
| Проектная численность населения Питкярантского городского поселения | тыс. чел | 14,9 | 14,2 |
| Требуемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² | - | 326,6 |
| Новое жилищное строительство: | тыс. м² | - | 99,1 |
| усадебное | тыс. м² | - | 79,3 |
| коттеджное | тыс. м² | - | 19,8 |
| Территории для нового жилищного строительства | тыс. м² общ. пл. | - | 99,8 |
| усадебное |  | - | 88,1 |
| коттеджное |  | - | 11,7 |
| Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | 2,7 | 11,0 |

При плотности 900 кв. м на 1 га (усадебная жилая застройка) потребные территорий под жилищное строительство составят:

- на I очередь. – 88,1 га.

При плотности 1700 кв. м  на 1 га (коттеджная жилая застройка) потребные территорий под жилищное строительство составят:

- на 1 очередь – 11,7 га.

На период до 2017 г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства, что соответствует основным положениям государственной целевой программы «Жилище» и отражено в данном проекте.

## Туризм и рекреация

Проектом предлагается предоставление земельных участков для строительства следующих объектов рекреации и туризма:

к сроку первой очереди:

- туристская база в д. Рудник;

- гостевые дома в д. Пикшинерь;

- туристская база в д. Астраханово;

- туристская база к северо-востоку от д. Добра по р. Кильмезь;

- туристская база в п. Максимовский;

- охотничья база в д.  Салья.

## Охрана окружающей среды

### Охрана атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны окружающей среды Кильмезского района, на первую очередь в проекте предлагаются следующие мероприятия:

Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

Организация системы контроля за выбросами автотранспорта;

Разработка сводных томов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для атмосферного воздуха в районном центре – пгт Кильмезь;

Разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях;

Организация системы мониторинга в следующих населенных пунктов:

- д. Рыбная Ватага;

- пгт Кильмезь;

- д. Дамаскино;

Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон. Организации санитарных разрывов от автомагистралей размер разрыва должен быть подтвержден расчетами выбросов загрязняющих веществ и уровней шума.

### Охрана водных ресурсов

Строительство канализационных очистных сооружений в наиболее крупных населенных пунктах (с численность населения более 500 человек): пгт Кильмезь, д. Большой Порек, д. Малая Кильмезь, д. Рыбная Ватага, п. Чернушка.

Реконструкция канализационных очистных сооружениях Кильмезской ЦРБ с доведением мощности до 100 м3/сутки.

Организация системы регулярного мониторинга водных объектов.

проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

на всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

- на первую очередь предлагается утверждение проекта и начало строительства нового полигона ТБО в 1,5 км от д. Тат-Кильмезь и в 6 км западнее пгт Кильмезь;

- свалку ТБО в районе д. Рыбная Ватага предлагается переоборудовать в полигон ТБО;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- разработка, утверждение и реализация Генеральной схемы санитарной очистки сельских населенных пунктов района;

- выявление и рекультивация всех существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам свалок твердых бытовых отходов.

### Инженерная подготовка и защита территории

В качестве первоочередных мероприятий по инженерной подготовке территории проектом  предусматривается следующее:

- проведение мероприятий по организации и очистке поверхностного стока в пгт Кильмезь;

- организация благоустроенных пляжей вдоль левого берега р. Кильмезь, в местах приуроченных к туристским базам и базам отдыха: турбаза в районе пгт Кильмезь, турбаза к северо-востоку от д. Добра;

- реконструкция и ремонт гидроузла Пестеревского пруда, д. Пестерево.

# Риск уязвимости территории от природных и техногенных опасных явлений

На территории Кильмезского района возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К природным чрезвычайным ситуациям относятся:

  - метеорологические;

  - гидрологические: подтопление и затопление

  - геологические: карстовые процессы, береговая и овражная эрозия

  - лесные и лесоторфяные пожары

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

- аварии на транспорте;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- аварии на взрывопожароопасных объектах;

- аварии, связанные с выбросом АХОВ;

## Чрезвычайные ситуации природного характера

### Метеорологические опасные явления

Сильный ветер

Сильные ветра (≥15 м/с) встречаются не очень часто: от 5 до 26 дней в год. В летний период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры. Порывы которых могут достигать 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах индивидуальной жилищной застройки и дачного строительства и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до 5 суток. К перекрытию дорог поваленными деревьями, что приведет к остановке общественного транспорта на срок до 4 часов. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать слабые и средние повреждения отдельных домов. Как правило шквальные ветры обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в районе в среднем 3-4 раза в год.

Сильные осадки

Осадки в виде снега в районе в среднем составляют около 30% общего годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября и сходит в середине апреля. Достигая максимальной высоты в середине марта – 70 см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега (20 см), что может привести к снежным заносам на автодорогах района, гололеду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что приведет к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения¸задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощи, противопожарной службы, службы ООП.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и связи и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома, в которые электроэнергия подается по воздушным линиям (частный жилой сектор). Без электроснабжения может оказаться от 2 до 5 тыс.человек. Также могут произойти обрыв воздушных линий связи, могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять до 12 часов. Время на восстановление линий электропередач и связи может составлять до 24 часов.

Туманы

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а так же способствуют усилению загрязнения воздуха. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период, и они носят адвективно-радиационный характер.

В холодное полугодие в среднем бывают 6-27 дней с туманом, а в теплое 8-18 дней. Наиболее вероятны туманы вблизи пгт Кильмезь, а также на возвышенных участках. Основную опасность представляет на территории населенных пунктов, трассах автомобильных и железных дорог.

Метели

Наибольшее число дней с метелью наблюдается в январе. За зиму по территории число дней с метелью довольно велико: 31-64, причем обеспеченность наиболее «метельных» лет невелика: в 10% всех случаев на равнинной территории возможно около 40 дней с метелью, в возвышенных районах более 70 дней с метелью в год. На рассматриваемой территории общая продолжительность метели за год составляет в среднем 200-450 часов. Наиболее продолжительны метели в январе – феврале. В среднем за год продолжительность метели в день с метелью составляют около 7 – 8 часов.

Метели характеризуются сильной ветровой и снеговой нагрузкой, образованием снежных заносов. Вызывает обрыв воздушных линий электропередач и связи, нарушения в работе транспорта.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- Организация круглосуточного дежурства на районных узлах связи, приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС.

- Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

- Обеспечение нормального функционирования транспортных путей: организация метелезащиты и ветрозащиты путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти, подсыпка песка на проезжие части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда, своевременная организация контроля над транспортными потоками.

### Геологические опасные явления

На территории Кильмезского района из экзогенных геологических процессов наиболее развиты оползневой процесс, речная береговая (боковая) эрозия, овражная эрозия, карстовый процесс, эоловая аккумуляция, заболачивание

Оползневой процесс получил развитие на левом склоне р. Кильмезь чуть выше и ниже по течению пгт Кильмезь и на склоне к долине р. Вала – средняя, на левом коренном склоне долины р. Кильмезь вблизи д. Селино – слабая интенсивность развития процесса.

Речная (боковая) эрозия отмечается преимущественно в долинах рек Кильмезь и Лобань – имеет среднюю степень проявления активности процесса и не зафиксирована в долинах других рек.

Овражная эрозия зафиксирована на правобережье р. Вала в центральной части Елабужской возвышенности, на возвышенной части междуречья Лобань – Кульма – процесс обладает средней интенсивностью развития. На юго-востоке района в междуречье Идык – Седмурча и на юго-западе района, на правобережном коренном склоне долины р. Кильмезь – слабая интенсивность развития процесса, Развитие овражной эрозии является основной опасностью для сельхозугодий, особенно на правобережье р. Вала в центральной части Елабужской возвышенности. Лесоразработки способствуют активизации роста оврагов.

Процесс заболачивания территории обладает средней интенсивностью развития в Кильмезской низине на пойме и надпойменных террасах рек Кильмезь, Лобань, Кульма и на поверхностях террасовидных равнин на террасовидной равнине высокого уровня междуречья рек Кильмезь и Вятка – слабая. Процесс заболачивания является самым распространенным и занимающим большие площади на территории Кильмезского района.

Карстовый процесс в виде западин зафиксирован на севере района в долине р. Лобань, придолинных равнинах и зандрах и обладает средней интенсивностью развития. Западины не ясного генезиса зафиксированы на правобережье р. Кульмы.

Эоловая аккумуляция отмечена в пределах  Кильмезской низины на первой террасе р. Вала, 2 и 3 террасах р. Кильмезь, на придолинных террасовидных и зандровых поверхностях р. Лобань и обладает средней интенсивностью развития, на террасовидной равнине низкого уровня междуречья рек Кильмезь и Вятка, вблизи п. Донаурово Уржумского района интенсивность процесса слабая.

Основными рекомендациями по предупреждению развития опасных экзогенных геологических процессов являются следующие:

- здания и сооружения при наличии оползневых и насыпных грунтов необходимо располагать на свайном фундаменте с заглублением свай в коренные породы на глубину не менее 1-1,5 м;

- в оврагах предусматривать соответствующую систему дренажей и коллектор ливневой канализации, обеспечивающую сбор и организованный отвод сбрасываемых сточных вод и поверхностного стока;

- при близком залегании подземных вод предусматривать дренажную систему, обеспечивающую отвод грунтовых вод от проектируемых сооружений и защиту территории от подтопления;

- для целей закрепления грунта, предотвращения его размыва и образования промоин производить засыпку всех искусственных выемок, выполнять одернование и озеленение спланированной поверхности участка

- на участках развития оврагов осуществить регулирование поверхностного стока, произвести закрепление их вершин с помощью лотков и перепадов;

- в случае наличия оврагов с оползневыми или с потенциально оползневыми склонами для предотвращения их оползания произвести планировку и укрепление склонов оврага, а также засаживание их травяной и кустарниковой растительностью

- на участках активного развития эрозионных процессов, как правило, требуется применение комплекса перечисленных и других разнообразных мероприятий. Необходимо выполнение работ по  инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям.

### Гидрологические опасные явления

Паводок

В результате весеннего половодья на р. Кильмезь, происходит затопление части территории пос. Максимовский Чернушского сельского поселения. Затапливается площадь до 5 км2 с населением 211 человек.

Река Кильмезь имеет абсолютную отметку паводка 1% обеспеченности равную 81,76 м БС (для гидрологического поста н. п. Малый  Сомси, отметка «0» графика 74,76 м БС).

Мероприятия по защите территории от затопления и подтопления,  рассматриваются по двум направлениям:

- Организационные

– проведение взрывных работ;

- оповещение населения;

– вынос жилых домов из зоны затопления.

- Инженерные

– проведение дноуглубительных и выправительных работ для предотвращения стеснения русла;

- организация дамб обвалования;

– организация и очистка поверхностного стока;

– организация дренажной системы;

– проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки.

Данным проектом предлагается строительство дамбы обвалования для защиты пос. Максимовский. Мероприятие планируется на расчетный срок.

### Природные пожары

В результате сильной жары происходит перегрев почвы и воздуха, нарушения в работе транспорта, электроснабжения, заболевания людей и животных.

Сильная жара в летний период повышает риск возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения лесных пожаров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего числа) лесных пожаров, а также:

- 0,3 % — от сельхозпалов;

- 0,9 % — по вине заготовителей;

- 2,9 % — по вине организаций (МПС, лесозаготовительные предприятия);

- 1,9 % — от грозовых разрядов.

Лесные пожары возникают на всей территории района в период с конца апреля и по конец сентября.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Комплекс мер по защите населения включает:

- своевременное обнаружение пожаров;

- постоянный контроль и прогнозирование состояния приземного слоя атмосферы и направления распространения фронта пожара и зоны загазованности, ведение пожарной разведки;

- своевременное оповещение должностных лиц и населения о характере развития чрезвычайных ситуаций и порядке действий в зависимости от ее развития;

- высокая готовность сил и средств, планируемых для проведения мероприятий по защите населения и работ по локализации и ликвидации очагов пожаров.

Необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

### Аварии на транспорте

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Кильмезском районе являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

В данной ситуации повышается вероятность аварий при транспортировке опасных грузов. Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной  аварий на 1 км пути. Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других находящихся в непосредственной близости людей. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3. Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 18.2-1 Токсичные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, м | Площадь зон поражения, км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения | Зона фактического заражения | Зона возможного заражения |
| Хлор | 50 | 0,12 | 0,75 | 0,046 | 1,79 |

Таблица 18.2-2 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиус пролива, м | Площадь разлива, м2 | Безопасное расстояние, м |  | Радиус огненного шара, м | Безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Таблица 18.2-3 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полные | Сильные | Средние | Слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |
| Мазут | 1500 | 41,9 | 51,6 | 73,6 | 145,5 | 18,7 | 49,2 | 83,5 | 128,7 |

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие автомобильных дорог округа способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах округа необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Трубопроводный транспорт

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как правило, выбросом газа, разливом нефти и других, транспортируемых по ним продуктов, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

По территории района проходят 2 нефтепровода проложенных в одном коридоре, протяженность коридора составляет 54 км и 1 газопровод (2 нитки), общей протяженностью 16 км.

Магистральные нефтепроводы:

Сургут – Полоцк введен в эксплуатацию в 1980 году, общая протяженность по территории района 54 км, диаметр трубопровода 1020 мм, рабочее давление 30 атм. Линейные краны расположены через каждые 15-16 км, управление кранов телемеханическое с диспетчерских пунктов г. Ижевск НПС «Сюмси» Максимальная производительность 158,6 тыс. тонн в сутки.

Холмогоры - Клин введен в эксплуатацию в 1986 году, общая протяженность по территории района 54 км, диаметр трубопровода 1220 мм, рабочее давление 30 атм. Линейные краны расположены через каждые 15-16 км, управление кранов телемеханическое с диспетчерских пунктов г. Ижевск НПС «Сюмси». Максимальная производительность 188,5 тыс. тонн в сутки.

Магистральные газопроводы:

Ямбург – Тула введен в эксплуатацию в 1988 году, две нити – протяженность по территории района 16 км каждая нить, диаметр трубопровода 1420 мм, рабочее давление 65 атм. Линейных кранов на территории района нет, ближайщие краны находятся в граничащих районов, длина отсекаемого участка 26 км.

Практически на всех трубопроводах транспортируемый продукт содержит АХОВ: сероводород и меркаптан, количество которых колеблется от 0,1% до 5%.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на указанных объектах могут являться:

- нарушение инструкции по обслуживанию технологического оборудования;

- заводские дефекты труб;

- брак строительно-монтажных работ;

- нарушение фланцевых соединений;

- механические повреждения;

- разрывы трубопроводов в местах сварочных стыков и установки арматуры;

- коррозия труб;

- отказы оборудования и др.

### Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества.

На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов.

На территории Кильмезского района к взрывопожароопасным объектам относятся 7 предприятий. Сведения о них представлены в таблице:

Таблица 18.2-4 Характеристики взрывопожароопасных объектов Кильмезского района

| № п/п | Наименование объекта | Тип опасного вещества | Количество опасного вещества, м3 | Масштаб возможной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь поражения, м2 | Численность населения попадающего в зону ЧС |
| 1 | АЗС №23 ООО «Кильмезьнефьепродукт» | Бензин А-80 Бензин А-92 Бензин А-95 Диз. топливо | 70 70 70 70 | 500 | - |
| 2 | АЗС ООО «Ритм-Бис» | Бензин А-80 Диз. Топливо | 46 50 | 250 | 50 |
| 3 | АЗС Кильмезского участка Немского ДЭП-26 | Бензин А-80 Диз. топливо | 25 25 | 250 | 10 |
| 4 | АЗС ОАО «Зодчий» | Диз. топливо | 30 | 480 | - |
| 5 | АЗС Кульминского лесопункта | Бензин А-80 Диз. топливо | 30 30 | 250 | - |
| 6 | АЗС Рыбно-Ватажского лесопункта | Бензин А-80 Диз. топливо | 30 30 | 250 | - |
| 7 | АЗС ООО «Инэй» | Бензин А-80 Бензин А-92 Диз. топливо | 25 25 25 | 480 | - |

Все взрывопожароопасные объекты района являются автозаправочными станциями.

Особенности конструкции и технологического процесса АЗС практически исключают выброс нефтепродуктов из емкостей хранения в окружающую среду, однако в процессе эксплуатации возможны локальные ЧС связанные с:

- Переливом нефтепродукта в бензобак автомобиля из-за отказа автоматики;

- Разъединением соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»;

- Разгерметизацией цистерны в результате транспортной аварии;

- Разгерметизацией сливной муфты при приеме нефтепродуктов из автоцистерны.

В таблице представлены результаты расчета вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций на АЗС для различных видов аварий.

Таблица 18.2-5 Риск возникновения ЧС на АЗС

| № п/п | Сценарий развития аварийной ситуации | Риск возникновения аварии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разгерметизация автоцистерны: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 2 | Разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна-резервуар»: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |
| 3 | Разгерметизация сливной муфты при приеме нефтепродуктов из АЦ: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта |  |
| 4 | Перелив нефтепродукта при заполнении топливного бака автомобиля из-за отказа автоматики ТРК: |  |
|  | с образованием пролива нефтепродукта |  |
|  | с возникновением пожара пролива нефтепродукта. |  |

Учитывая высокую повторяемость технологических процессов на АЗС, частота возникновения той или иной аварийной ситуации может достигать 5 в год, поэтому на всех автозаправочных станциях необходима разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, а также строгое соблюдение технологических регламентов.

Общие положения по содержанию территории

- Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

- Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

- Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15м.

- Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

- Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Территория населенных пунктов и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

- На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво- пожароопасным объектам

- Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

- Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

- Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

- Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается

- В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

- В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

- Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Запрещается:

  - эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры;

  - уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

  - эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

  - наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

  - установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

  - переполнение резервуаров и цистерн;

  - отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

  - слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

- Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

- обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

### Аварии на гидротехнических сооружениях

На территории района располагаются 2 гидротехнических сооружения аварии на которых могут привести к образованию волны прорыва: гидроузел Пестеровского пруда, и гидроузел Большепорекского пруда Верхний на р. Порек.

Гидротехнические сооружения находятся в предаварийном состоянии и требуют реконструкции. Проектом предлагается на первую очередь реконструкция гидроузла Пестревского пруда, а на расчетный срок реконструкция гидроузла Большепорекского пруда Верхний.

## Силы и средства для предупреждения ЧС

В настоящее время в районе действуют 1 пожарная часть в пгт Кильмезь, и 2 ведомственные пожарные команды: СХА «Надежда» (д. Надежда) и д. Вихарево. В четырех сельских поселений на сегодняшний день нет никакой пожарной охраны, в этих поселениях насчитывается 18 населнных пунктов, в которых проживает 488 человек.

Согласно статье 76 федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» время прибытия первого подразделения к месту выезда должно составлять 10 минут в городских поселениях и 20 минут в сельских поселениях. Для выполнения требований данной статьи на территории района предлагается строительство 6 пожарных частей на 2 автомобиля каждое, в следующих населенных пунктах: Рыбная Ватага, Осиновка, Дамаскино, Чернушка, Паска, Большой Порек. Также предлагается организация пожарного депо на базе существующего добровольного пожарного формирования в д. Вихарево.

Для обеспечения безопасности на водных объектах Кильмезского района, проектом предлагается строительство спасательной станции и организации поисково-спасательного отряда в пгт Кильмезь.

Расположение потенциально опасных объектов, зоны возможного заражения, пожарные депо и пр. показаны на схеме «Риск уязвимости территории от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций».

### Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятия по их ликвидации

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 01.01.09г. | I очередь, 2017 год | Расчетный срок 2035год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
|  | всего: | га / % | 310640 | 310640 | 310640 |
|  | в том числе: |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | га | 90092 | 61108 | 61072 |
|  | земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских поселений) | га | 4420 | 4660 | 4705 |
|  | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и пр. | га | 1063 | 1083 | 1134 |
|  | земли лесного фонда | га | 208877 | 237861 | 237861 |
|  | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2 | 2 | 2 |
|  | в т.ч., земли особо охраняемых природных территорий | га | 2 | 2 | 2 |
|  | земли водного фонда | га / % | 1251 | 1251 | 1251 |
|  | земли запаса | га / % | 4935 | 4675 | 4615 |
| 2 | Население |
|  | Всего | тыс.чел | 14,9 | 14,2 | 14,5 |
|  | пгт Кильмезь: |  | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
|  | в том числе |
|  | численность городского населения | тыс.чел | 6,2 | 6,3 | 6,5 |
|  | численность сельского населения |  | 8,7 | 7,9 | 8,0 |
|  | Показатели естественного движения населения | человек на 1000 жителей | -7,5 | -1,0 | 1,0 |
|  | Показатель миграции населения |  | -3,6 | +1,0 | 1,0 |
|  | Число городских поселений | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | Число сельских поселений | единиц | 11 | 11 | 11 |
|  | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | младше трудоспособного возраста | % от общей численности населения | 18,2% | 19,0% | 21,0% |
|  | население в трудоспособном возрасте |  | 60,2% | 57,0% | 50,0% |
|  | население в возрасте старше трудоспособного |  | 21,6% | 24,0% | 29,0% |
|  | Трудовая структура населения |  |  |  |  |
|  | из них: |
|  | В отраслях материального производства | тыс. чел | 3,4 | 3,87 | 4,75 |
|  | Промышленность |  | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
|  | Сельское хозяйство |  | 0,8 | 1 | 1,2 |
|  | Строительство |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
|  | Лесное хозяйство |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | Транспорт, связь (в части обслуживания производства) |  | 0,04 | 0,07 | 0,15 |
|  | Торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки |  | 0,6 | 0,9 | 1,2 |
|  | Прочие |  | 0,5 | 0,8 | 1 |
|  | В непроизводственных отраслях |  | 2,5 | 3,35 | 3,8 |
|  | Образование, культура, искусство |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
|  | Здравоохранение и социальное обеспечение |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
|  | Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения |  | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | Транспорт и связь (Обслуживающие население непроизводственные отрасли) |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
|  | Органы управления, кредитные, страховые и общественные организации |  | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
|  | Прочие |  | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
|  | Всего занято в экономике |  | 5,9 | 7,2 | 8,6 |
| 3 | Жилищный фонд |
|  | всего | тыс. м2 общей площади | 295,8 | 326,6 | 435,0 |
|  | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел | 17,0 | 23,0 | 30,0 |
|  | Новое жилищное строительство всего: | тыс. м2 общей площади/% | - | 99,1 | 257,8 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | усадебное | тыс. м2 общей площади/% | - | 79,3 | 206,2 |
|  | коттеджное | тыс. м2 общей площади/% | - | 19,8 | 51,2 |
| . | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади/% | 2,7 | 11,0 | 9,9 |
| . | Потребные территории | га | - | 99,8 | 259,9 |
| 4 | Объекты социальной сферы |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 403 | 503 | 1473 |
|  | избыток «+», недостаток «—» |  | -683 | -687 | -1070 |
|  | Общеобразовательные школы |  | 6213 | 6213 | 6213 |
|  | избыток «+», недостаток «—» |  | +4374 | +3528 | +3153 |
| 5 | Производство продукции сельского хозяйства |
|  | зерно | тонн | 3928,4 | 4927 | 7536 |
|  | картофель | –«– | 11075,6 | 13315 | 19370 |
|  | овощи | –«– | 897,8 | 1140 | 1600 |
|  | молоко | –«– | 6874 | 9063 | 12880 |
|  | мясо (жив. вес) | –«– | 1396 | 1710 | 2260 |
|  | шерсть | –«– | 5,6 | 6,4 | 7,1 |
|  | яйца | тыс. шт. | 1900 | 1950 | 2000 |
|  | Производство продукции сельского хозяйства (все категории) | тонн | 31521,2 | 39419,3 | 54939,1 |
|  | В т.ч. растениеводства | тонн | 8610,0 | 10572,2 | 15732 |
|  | животноводства | тонн | 22911,2 | 28847,1 | 39207,1 |
|  | Посевная площадь всего (все категории хозяйств) | га | 12312 | 14775 | 20965 |
| 4 | Поголовье скота и птицы (все категории хозяйств) |  |  |  |  |
|  | - крупный рогатый скот | голов | 4561 | 5930 | 8000 |
|  | в том числе: коровы | голов | 1834 | 2385 | 3220 |
|  | - свиньи | голов | 624 | 810 | 1100 |
|  | - овцы и козы | голов | 3129 | 3600 | 4000 |
|  | - лошади | голов | 47 | 52 | 60 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 426,57 | 428,47 | 428,47 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 127,07 | 127,07 | 127,07 |
|  | - местного значения |  | 299,5 | 301,4 | 301,4 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км/% | 279,27/65 | 311,27/73 | 376,87/88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - регионального значения | км | 127,07 | 127,07 | 127,07 |
|  | - местного значения |  | 152,2 | 184,2 | 249,8 |
|  | Аэродром (вертолетная площадка*) | ед. | 0 | 0 | 1* |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей | автомобилей | 172 | 225 | 270 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | 1,13 | 3,43 | 4,44 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | н/д | 2,32 | 3,0 |
|  | в том числе в пгт Кильмезь | тыс. м3/сут | 0,52 | 1,70 | 2,11 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 1,13 | 3,5 | 4,5 |
|  | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. чел. | н/д | 163 | 207 |
|  | в том числе в пгт Кильмезь (на хозяйственно-питьевые нужды) | л/сут. чел | н/д | 200 | 240 |
|  | в том числе в сельских поселениях | л/сут. чел | н/д | 134 | 180 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/сут. | 1,11 | 1,92 | 3,21 |
|  | в том числе хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс.м3/сут. | н/д | 1,36 | 2,35 |
|  | из них в пгт Кильмезь | тыс.м3/сут. | н/д | 1,02 | 1,63 |
| 8 | Энергоснабжение |
| 8.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Мощность источников электроэнергии | МВт | 16,3 | 22,2 | 27,6 |
|  | Максимальная электрическая нагрузка района в целом (с учетом коэф. одновременности/без уч. коэф. одновр.), в т.ч. | МВт | 4,6 | 9,6 | 13,2 |
|  | жилищно-коммунального сектора | МВт | 2,6 | 5,0 | 6,0 |
|  | промышленности | МВт | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
|  | прочих потребителей | МВт | 1,0 | 1,6 | 2,2 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 500 | 1520 | 2170 |
|  | Годовое электропотребление жилищно-коммунального сектора района в целом | млн.кВтч | 6,4 | 21,6 | 31,5 |
|  | Годовое электропотребление по району в целом | млрд.кВтч | 11,4 | 37,7 | 46,8 |
| 8.2 | Теплоснабжение |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора (представлен только в виде ИЖС) района в целом | Гкал/час | 70 | 70 | 90 |
| 8.3 | Газоснабжение |  |
|  | Потребление природного газа всего по району, в том числе: | млн. нм3/год | 0 | 0 | 53,0 |
|  | на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. нм3/год | 0 | 0 | 4,4 |
|  | на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора | млн. нм3/год | 0 | 0 | 39,2 |
|  | промышленностью и прочими потребителями | млн. нм3/год | 0 | 0 | 9,4 |
| 8.4 | Телефонизация |  |
|  | Обеспеченность городского населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | 180 | 330 | 360 |
|  | Обеспеченность сельского населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | 120 | 300 | 330 |
|  | Потребность городского населения в телефонах | тыс. шт. | - | 2080 | 2340 |
|  | Потребность сельского населения в телефонах | тыс. шт. | - | 2370 | 2640 |
| 10 | Охрана окружающей среды |
|  | Объем выбросов вредных загрязняющих веществ | тонн/год | 1699 | по ПДВ | по ПДВ |
|  | Общий объем сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод | тыс.м3/год | 406,1 | по ПДС | по ПДС |
|  | Количество твердых бытовых отходов, из них: | тыс.т/тыс.м3/год | 4,4/17,2 | 4,1/18,3 | 4,5/21,6 |
|  | - из них в пгт Кильмезь | тыс.т/тыс.м3/год | 1,7/6,8 | 1,9/8,8 | 2,1/10,4 |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | 1 | 4 |

* - указана проектная производительность сооружений

# Footnotes

( Данные за 2007 год.

включает: навоз, торф, сапропель, солому, сидераты;

выход навоза принимается с 1 головы в год:

от крупного рогатого скота – 8 т;

от свиней – 2 кг.

( Учтена потребность на питание, фураж, семена и прочие расходы.

прогноз сделан исходя из ресурсного потенциала Кильмезского района (возможности увеличения пашни, наличия кормовых ресурсов на одну условную голову скота, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур в растениеводстве и продуктивности скота в животноводстве

С учетом перевода продукции сельского хозяйства в зерновые единицы.